| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/45 22 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия
Женева, 10-13 марта 2008 года
Пункт 4.2.18 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ГТП, КАСАЮЩИХСЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

Сопоставление требований относительно расположения и идентификации органов управления, контрольных приборов и индикаторов для мотоциклов
и легковых автомобилей

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям,
касающимся безопасности (GRSG)(

Воспроизведенный ниже текст был принят GRSG на ее девяносто пятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/74, пункт 41).  В нем содержится сопоставление требований относительно органов управления, контрольных приборов и индикаторов для мотоциклов и легковых автомобилей.  Этот документ был препровожден WP.29 на его сессии, состоявшейся в ноябре 2008 года, в качестве неофициального документа WP.29-146-02.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и AC.3 (ECE/TRANS/WP.29/1070, пункт 112).

I.	Справочная информация

1.	Когда Италия выступила с предложением о разработке глобальных технических правил (гтп), касающихся контрольных приборов и символов для мотоциклов (ECE/TRANS/WP.29/2006/74), Исполнительный комитет Соглашения 1998 года (АС.3) просил GRSG проанализировать вероятность возникновения тех же проблем, которые возникли в ходе обсуждения аналогичного предложения по легковым автомобилям.

2.	МАЗМ обязалась провести обзор ситуации в отношении

а)	схожести используемых символов (на автомобилях и мотоциклах),

b)	результатов исследования Альянса по вопросу о распознаваемости условных обозначений,

с)	современной рыночной практики.

3.	Резюме полученных результатов содержится в приложении к настоящему документу.

II.	Обсуждение

4.	В итальянском предложении содержится перечень, включающий 21 символ.

5.	Из этих символов

а)	13 уже применяются в масштабах всего мира,

b)	4 относятся к устройствам, установка которых на некоторых рынках не практикуется,

c)	2 имеют альтернативные варианты обозначения,

d)	1 является маркировкой, использование которой не является обязательным на всех рынках,

e)	1, по всей видимости, не используется вообще.

6.	Система баллов, использовавшаяся Альянсом в его исследовании, отражает рыночную реальность, а также тот факт, что некоторые условные обозначения используются только на мотоциклах.

III.	Вывод

7.	Большая часть символов используется во всем мире, что свидетельствует об обоснованности их использования в гтп.  Другие символы сейчас чаще используются лишь в некоторых районах или, возможно, будут использоваться при новых условиях.

8.	Некоторые Договаривающиеся стороны допускают использование национального языка в качестве альтернативного средства маркировки органов управления.  Эту практику следует продолжить и при осуществлении гтп соответствующими административными органами, а в сами гтп следует включить положение, допускающее такую возможность.

9.	С учетом вышеизложенного GRSG считает, что предложенные символы можно было бы в полном объеме включить в гтп, с тем чтобы любой административный орган, желающий использовать их, имел их в своем распоряжении.

Приложение

| Анализ | Современная рыночная практика | Y – применяется на данном рынке «-» – статус неизвестен |
| --- | --- | --- |
| № символа | Ясность символа: 5 или выше [%] | Символ для мотоцикла | Определение для мотоцикла | Примечания | Япония | США/ Канада | ЕС | Австралия | АСЕАН | Китай | Индия | Другие страны Азии | Латинская Америка | Ближний Восток | Африка | Примечания |
| 1 | 96 |  | Ближний свет |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Применяется во всем мире |
| 2 | - |  | Дополнительный выключатель двигателя | Низкий балл, обусловленный неприменением на автомобилях | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Применяется во всем мире |
| 3 | - |  | Дополнительный выключатель двигателя | Низкий балл, обусловленный неприменением на автомобилях | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Применяется во всем мире |
| 4 | 11 |  | Заслонка с ручным приводом | Низкий балл, обусловленный тем, что на автомобилях привод заслонок является автоматическим | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Применяется во всем мире |
| 5 | 91 |  | Сигнал поворота |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Применяется во всем мире |
| 6 | 100 |  | Указатель уровня топлива |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Применяется во всем мире |
| 7 | 97 |  | Звуковой сигнал |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Применяется во всем мире |
| 8 | 93 |  | Давление масла в двигателе |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Применяется во всем мире |
| 9 | 85 |  | Аварийный сигнал |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Применяется во всем мире |
| 10 | - |  | Температура охлаждающей жидкости в двигателе | Не включено в исследование Альянса | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Применяется во всем мире |
| 11 | - |  | Дальний свет | Не включено в исследование Альянса | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Применяется во всем мире |
| 12 | - |  | Нейтральное положение | Не включено в исследование Альянса | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Применяется во всем мире |
| 13 | - |  | Электрический стартер | Не включено в исследование Альянса | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Применяется во всем мире |
| 14 | 74 |  | Габаритные огни |  | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Альтернатива отсутствует |
| 15 | 83 |  | Неисправность в антиблокиро-вочной системе тормозов |  | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y | Y | Y | Y | Установка данного устройства на некоторых рынках не практикуется |
| 16 | 78 |  | Стояночные огни |  | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | Y | Y | Y | Установка данного устройства на некоторых рынках не практикуется |
| 17 | - |  | Отключение подачи топлива Включено Выключено Резерв | Не включено в исследование Альянса | - | Предусмот-рено в FMVSS 123, но не имеет широкого применения | Y | - | - | Y | - | Y | Y | Y | Y | На некоторых рынках эта маркировка не требуется. Все чаще используются устройства автоматиче-ского отключения |
| 18 | 68 |  | Переключатель основных огней | Вместо этого на мотоциклах часто применяется лампа приборной доски | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Альтернатива отсутствует |
| 19 | 42 |  | Передняя противотуманная фара | Низкий балл, обусловленный неприменением в США | - | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | Установка данного устройства на некоторых рынках не практикуется |
| 20 | 40 |  | Задний противо-туманный огонь | Низкий балл, обусловленный неприменением в США | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Установка данного устройства на некоторых рынках не практикуется |
| 21 | 99 |  | Состояние аккумуляторной батареи |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Судя по всему, данное обозначение на мотоциклах не применяется, но может быть необходимо в случае электро-мобилей |

-------

# Footnotes

( 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.