| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/47 23 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области
транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия

Женева, 10-13 марта 2009 года

Пункт 16.2 предварительной повестки дня

ХОД РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ИЛИ ПОПРАВОК К ВВЕДЕННЫМ ГЛОБАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ

Гтп № 7 (Подголовники)

Поправки к предложению по этапу II разработки гтп № 7 и учреждению 
неофициальной группы для их подготовки

Передано представителем Соединенных Штатов Америки(

Воспроизводимый ниже текст был передан представителем Соединенных Штатов Америки и включает поправки к предложению по разработке поправок к глобальным техническим правилам (гтп) № 7 (ECE/TRANS/WP.29/2008/76).  Предлагаемые поправки выделены жирным шрифтом.

А.	ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пункт 6, изменить следующим образом:

"6.	…

а)	…

b)	выяснить теоретические основы механизма хлыстовой травмы и других видов травм при столкновении с ударом сзади для определения метода, который более правильно отражает реальные условия;

i)	анализ дорожно-транспортных происшествий;

ii)	добровольные испытания (только на низкой скорости) и имитационные испытания на основе моделей человеческого тела с использованием конечных элементов;

c)	оценить манекены, в случае применения которых вышеописанный механизм наилучшим образом отражает характеристики человеческого тела и является наиболее совершенным методом измерения;

i)	…

ii)	…

d)	оценить показатели травмирования человеческого тела, которые отражают механизм нанесения хлыстовой травмы и других видов травм при столкновении с ударом сзади;

е)	…".

В.	ОБОСНОВАНИЕ

Эти поправки поясняют текст и позволяют более правильно отразить оценку, производимую в настоящее время в Соединенных Штатах.

------

# Footnotes

( 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.