| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GENERALE ECE/TRANS/WP.29/2009/83 29 juillet 2009 FRANçAIS Original: ANGLAIS ET FRANçAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent-quarante-neuvième session
Genève, 10-13 novembre 2009
Point 4.2.2 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Considération des projets d'amendements aux Règlements existants

Proposition de supplément 16 à la série 02 d’amendements au Règlement No 7

(Indicateurs de direction)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse */

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-et-unième session.  Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/19, modifié par l’annexe IV du rapport. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/61, para.24).

Paragraphe 6.1, tableau, modifier comme suit:

"6.1	Dans l’axe de référence, l’intensité de la lumière émise par chacun des deux dispositifs fournis doit être au moins égale au minimum et au plus égale au maximum définis ci-après:

|  | Intensités minimales (en cd) | Valeurs maximales, en cd, dans l’utilisation |
| --- | --- | --- |
|  |  | comme feu simple | comme feu (simple) portant la lettre "D" (par. 4.2.2.6) |
| 6.1.1 Feux de position avant, feux d’encombrement avant | 4 | 140 | 70 |
| 6.1.2 Feux de position avant incorporés aux projecteurs | 4 | 140 | - |
| 6.1.3 Feux de position arrière, feux d’encombrement arrière |  |  |  |
| 6.1.3.1 R ou R1 (intensité constante) | 4 | 17 | 8,5 |
| 6.1.3.2 R2 (intensité variable) | 4 | 42 | 21 |
| 6.1.4 Feux stop |  |  |  |
| 6.1.4.1 S1 (intensité constante) | 60 | 260 | 130 |
| 6.1.4.2 S2 (intensité variable) | 60 | 730 | 365 |
| 6.1.4.3 S3 (intensité constante) | 25 | 110 | 55 |
| 6.1.4.4 S4 (intensité variable) | 25 | 160 | 80 |

".

Paragraphe 6.1.5, modifier comme suit:

"6.1.5	Pour un ensemble de deux feux ou plus, l’intensité totale ne doit pas dépasser la valeur maximale prescrite pour un feu-indicateur simple.".

Paragraphe 6.1.6, modifier comme suit:

"6.1.6	Lorsqu’un ensemble de deux feux ou plus ayant la même fonction est considéré comme un feu unique, il doit satisfaire aux prescriptions relatives:

a)	À l’intensité maximale si tous les feux sont allumés simultanément;

b)	À l’intensité minimale en cas de défaillance d’un feu.".

- - - - -

# Footnotes

*/ Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des Transports Intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d'activité 02.4), la mission du Forum mondial est de développer, harmoniser et mettre à jour les Règlements dans le but d'améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.