| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2009/84 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 July 2009 Russian Original: and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто сорок девятая сессия

Женева, 10−13 ноября 2009 года

Пункт 4.2.6 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок 
к действующим правилам: Предложение по исправлению 4 
к поправкам серии 03 к Правилам № 19
(передние противотуманные фары)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестидесят первой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/29 без поправок. Он представлен на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АС.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/61, пункт 28).

Пункт 6.4.3  изменить следующим образом:

"6.4.3		Фотометрические требования

Отрегулированная таким образом передняя противотуманная фара должна отвечать фотометрическим требованиям, приведенным в таблице ниже (см. также пункт 2.2 приложения 4 к настоящим Правилам):"

| Определенные линии или зоны | Вертикальное положение* выше h: + ниже h: - | Горизонтальное положение* слева от v: - справа от v: + | Сила света (кд) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка 1, 2** | +60° | ± 45° | макс. 60 | Все точки |
| Точка 3, 4** | +40° | ± 30° |  |  |
| Точка 5, 6** | +30° | ± 60° |  |  |
| Точка 7,10** | +20° | ± 40° |  |  |
| Точка 8, 9** | +20° | ± 15° |  |  |
| Линия 1** | + 8° | от - 26° до + 26° | макс. 90 | Вся линия |
| Линия 2** | + 4° | от - 26° до + 26° | макс. 105 | Вся линия |
| Линия 3 | + 2° | от - 26° до + 26° | макс. 170 | Вся линия |
| Линия 4 | + 1° | от - 26° до + 26° | макс. 250 | Вся линия |
| Линия 5 | 0° | от - 10° до + 10° | макс. 340 | Вся линия |
| Линия 6*** | - 2,5° | от 5° внутрь до 10° наружу | мин. 2 000 | Вся линия |
| Линия 7*** | - 6,0° | от 5° внутрь до 10° наружу | ( 50% макс. значения на линии 6 | Вся линия |
| Линия 8, лев. и прав.*** | от -1,5°до - 3,5° | - 22° и + 22° | мин. 800 | Одна или более точек |
| Линия 9, лев. и прав.*** | от -1,5°до - 4,5° | - 35° и + 35° | мин. 320 | Одна или более точек |
| Зона D*** | от - 1° до - 3,5° | от - 10° до + 10° | макс. 8 400 | Вся зона |

*   Координаты указаны в градусах для сферических углов системы с вертикальной полярной осью.

**  См. пункт 6.4.3.4.

*** См. пункт 6.4.3.2.

Пункт 6.4.3.2 изменить следующим образом:

"6.4.3.2	По просьбе подателя заявки две передние противотуманные фары, составляющие комплектную пару согласно пункту 4.2.2.5, могут подвергаться испытаниям по отдельности. В этом случае требования для линий 6, 7, 8, 9 и зоны D, указанные в таблице пункта 6.4.3, применяются к половине суммы показаний правосторонней и левосторонней передней противотуманной фары. Вместе с тем каждая из двух передних противотуманных фар должна соответствовать не менее чем на 50% значению, предусмотренному для линии 6."

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.