| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2009/86 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 July 2009 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок девятая сессия

Женева, 10−13 ноября 2009 года

Пункт 4.2.8 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам: Предложение
по исправлению 1 к пересмотру 5 Правил № 37
(лампы накаливания механических транспортных
средств и их прицепов)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят первой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/11 с поправками, содержащимися в пункте 7 доклада, и документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/12 без поправок. Он представлен на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АС.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/61, пункт 7).

Пункт 2.1.1 изменить следующим образом:

"2.1.1		Определение понятия "категория"

В настоящих Правилах термин "категория" используется для описания ламп накаливания, в основе стандартизации которых лежат различные концепции. Каждой категории соответствует специальное обозначение, например "Н4", "P21W", "T4W", "PY21W" или "RR10W"."

Пункт 2.1.2, включить ссылку на сноску 1/ и текст сноски 1/ следующим образом:

"2.1.2		Определение понятия "тип"

Лампами накаливания различных "типов" 1/ являются лампы накаливания одной и той же категории, которые отличаются друг от друга по таким основным характеристикам, как:

________________

1/	Тип лампы накаливания остается неизменным, если используется колба селективного желтого цвета или внешняя дополнительная колба селективного желтого цвета, предусмотренная с целью изменения только цвета, а не других характеристик лампы накаливания, испускающей белый свет."

Пункт 2.1.2.1 изменить следующим образом (в том числе исключив сноску 1/ и ссылку на сноску 1/):

"2.1.2.1	Фабричная или торговая марка (Лампы накаливания, имеющие одну и ту же фабричную или торговую марку, но изготовленные различными изготовителями, рассматриваются в качестве ламп различных типов. Лампы накаливания, изготовленные одним и тем же изготовителем, но имеющие различную фабричную или торговую марку, могут рассматриваться в качестве ламп одного типа);"

Пункт 2.1.2.2 изменить следующим образом:

"2.1.2.2	конструкция колбы и/или цоколя, если эти различия в конструкции влияют на оптические результаты;"

Пункт 2.1.2.3 должен быть исключен.

Пункты 2.1.2.4 и 2.1.2.5, изменить нумерацию на 2.1.2.3 и 2.1.2.4.

Приложение 1, спецификация Р19W/2, сноска 4/, изменить следующим образом:

"4/	Для категорий PS19W, PSY19W и PSR19W размеры проверяются при снятом О-образном кольце для обеспечения правильной установки в ходе испытаний."

Приложение 1, спецификация Р24W/2, сноска 4/, изменить следующим образом:

"4/	Для категорий PS24W, PSX24W, PSY24W и PSR24W размеры проверяются при снятом О-образном кольце для обеспечения правильной установки в ходе испытаний."

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.