| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2009/90 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 27 July 2009 Russian Original: English and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто сорок девятая сессия

Женева, 10-13 ноября 2009 года

Пункт 4.2.14 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года - Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам:

Предложение по исправлению 1 к дополнению 2
к поправкам серии 04 к Правилам № 48

(Установка устройств освещения и световой
сигнализации)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения
и световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят первой сессии. В его основу положены документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/7, без поправок, и неофициальный документ GRE-61-04, воспроизведенный в приложении III к докладу. Он передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АС.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/61, пункт 18).

Пункт 5.10.2 изменить следующим образом:

"5.10.2 	в отношении видимости белого света в направлении назад - за исключением задних фар и нанесенной на транспортное средств по бокам белой маркировки с улучшенными светоотражающими характеристиками - необходимо обеспечить, чтобы видимая поверхность белого огня не была непосредственно видимой для наблюдателя, перемещающегося в зоне 2 поперечной плоскости на расстоянии 25 м сзади от транспортного средства (см. приложение 4);".

Пункт 12.18 изменить следующим образом:

"12.18	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают предоставлять официальные утверждения типов транспортных средств, которые не соответствуют требованиям пункта 5.2.1 дополнения 2 к поправкам серии 04, если на них установлены фары, которые официально утверждены в соответствии с Правилами № 98 (до принятия дополнения 9) или Правилами № 112 (до принятия дополнения 8)".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.