| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/49 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 July 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 13−17 сентября 2010 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

Цистерны

Перевозка тетрафторэтилена стабилизированного
(№ ООН 1081)

Передано правительством Италии,

Резюме

Существо предложения: Внести поправки с целью разрешить перевозку № ООН 1081 в МЭГК, не соответствующих требованиям ООН

Предлагаемое решение: Изменить: позицию для № ООН 1081 в таблице А главы 3.2; таблицу в пункте 4.3.3.2.5 МПОГ и ДОПОГ.

Справочная документация: Неофициальный документ INF.24 (Италия − весенняя сессия 2010 года), ECE/TRANS/WP.15/AC.1/118/Add.1 (Доклад Рабочей группы по цистернам − весенняя сессия 2010 года − пункт 10)

Справочная информация

1.	Компетентный орган Италии хотел бы устранить несоответствие в требованиях, касающихся смешанных перевозок тетрафторэтилена стабилизированного (№ ООН 1081).

2.	На весенней сессии Италия предложила внести в МПОГ/ДОПОГ ряд поправок, чтобы разрешить использование многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК), не соответствующих требованиям ООН, для перевозки тетрафторэтилена стабилизированного (№ ООН 1081). Это предложение было обсуждено Рабочей группой по цистернам (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/118/Add.1, пункт 10). В ходе этого обсуждения были подняты некоторые вопросы и высказаны некоторые замечания.

3.	Правительство Италии провело консультации с экспертами по цистернам и теперь представляет по этому вопросу пересмотренное предложение, в котором учтены все полученные замечания/предложения.

Введение

4.	В соответствии с таблицей А (глава 3.2) ДОПОГ/МПОГ издания 2009 года перевозка № ООН 1081 разрешается только в МЭГК ООН (см. указание "(М)" в колонке 10 таблицы).

5.	Инструкция по упаковке Р200, применяемая к № ООН 1081 (см. колонку 8 таблицы) и упомянутая в разделе 6.2.1, разрешает перевозку вышеупомянутого газа (см. таблицу 2, прилагаемую к этой инструкции по упаковке).

6.	С другой стороны, на территории Европейского союза все виды транспортного оборудования, работающего под давлением, и, следовательно, вышеупомянутые МЭГК должны удовлетворять всем требованиям, изложенным в директиве ТРЕD (Директива 1999/36/EC с внесенными в нее изменениями), и, таким образом, должны иметь маркировку Рi.

7.	В директиве ТРЕD, в том числе в ее последнем варианте, говорится, что требования, предъявляемые к конструкции, оборудованию, утверждению типа и т.д. МЭГК, изложены в главе 6.8 МПОГ/ДОПОГ (приложена к директиве 2008/68/ЕС).

8.	Перевозка в МЭГК, удовлетворяющим требованиям главы 6.8, разрешается только в том случае, если в колонке 12 таблицы А главы 3.2 проставлен соответствующий код (см. пункт 4.3.2.1.1. МПОГ и ДОПОГ).

9.	Поскольку в колонке 12 для № ООН 1081 не указано никакого кода, то МЭГК, не отвечающие требованиям ООН, не допускаются для этого вида перевозок (и, следовательно, на металлической табличке, требуемой пунктом 6.8.3.5.12 ДОПОГ/МПОГ и прикрепляемой к каждому МЭГК, не может указываться среди разрешенных к перевозке газов тетрафторэтилен стабилизированный (№ ООН 1081)).

10.	В этом состоит очевидное несоответствие между ДОПОГ/МПОГ и правилами TPED в том, что касается перевозки № ООН 1081.

11.	С технической точки зрения уделение первоочередного внимания правилам, касающимся конструкции, полезно для того, чтобы подчеркнуть, что стандарт ISO 11120:1999, упомянутый в главе 6.2 в отношении конструкции каждого сосуда МЭГК ООН, также упоминается в главе 6.8 в качестве стандарта для конструкции сосудов МЭГК, не соответствующих требованиям ООН.

12.	С учетом вопросов, поднятых в рамках Рабочей группы по цистернам на весенней сессии 2010 года, целесообразно объяснить один практический случай.

13.	Если официальное утверждение предоставляется на территории Европейского союза как для морских, так и для автомобильных/железнодорожных перевозок, МЭГК должен удовлетворять требованиям как главы 6.7, так и главы 6.8: главы 6.7 − для смешанных перевозок и главы 6.8 − чтобы обеспечить выполнение требований TPED.

14.	Очевидно, что в случае расхождений между требованиями этих двух глав (в отношении, например, сварных элементов) требованиям обеих глав должны удовлетворять как МЭГК, так и все элементы, используемые для его изготовления.

15.	Кроме того, целесообразно напомнить, что положения, предлагаемые Италией для № ООН 1081, уже применяются к другим газам (даже к тем, которые стабилизированы, как № ООН 1081), для которых в колонках 10 и 12 таблицы проставлено обозначение "(М)" (например, № ООН 1860, 1959, 2419, 3154 и т.д.).

16.	Если эксперты Совместного совещания сочтут, что существуют реальные технические препятствия для осуществления процедуры, касающейся № ООН 1081, то в ходе обсуждения технических вопросов следует также рассмотреть и вышеупомянутые другие газы.

Предложение

Включить "PxBN(M)" в отношении № ООН 1081 в колонку 12 таблицы А главы 3.2 ДОПОГ и МПОГ;

включить "TU17 TA4 TT9" в отношении № ООН 1081 в колонку 13 таблицы А главы 3.2 ДОПОГ;

включить "TU17 TU38 TE22 TA4 TT9" в отношении № ООН 1081 в колонку 13 таблицы А главы 3.2 МПОГ;

включить в таблицу пункта 4.3.3.2.5 главы 4.3 ДОПОГ новую строку следующего содержания:

"1081  /  тетрафторэтилен стабилизированный  /  только в транспортных средствах-батареях и МЭГК, состоящих из сосудов";

включить в таблицу пункта 4.3.3.2.5 главы 4.3 МПОГ новую строку следующего содержания:

"1081  /  тетрафторэтилен стабилизированный  /  только в вагонах-батареях и МЭГК, состоящих из сосудов".

Обоснование

17.	Цель этого предложения состоит в том, чтобы разрешить перевозку
№ ООН 1081 в МЭГК, отвечающих требованиям ДОПОГ/МПОГ.

Безопасность

18.	Последствий для безопасности нет.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2010/49.