| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/4 2 December 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 22-25 марта 2010 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Новые предложения

Разъяснение обязанностей перевозчика в связи с проверкой

соответствия срокам испытаний

Передано Международным союзом железных дорог (МСЖД)

Введение

1.	В соответствии с пунктом 1.4.2.2.1 d) перевозчик должен удостовериться в том, что дата следующего испытания вагонов-цистерн/автоцистерн, вагонов-батарей/транспортных средств-батарей, вагонов со съемными цистернами/съемных цистерн, переносных цистерн, контейнеров-цистерн и МЭГК не просрочена.

2.	В некоторых случаях (например, в случае промежуточных проверок в соответствии с пунктами 6.7.3.15.2 и 6.8.2.4.3) этот срок может также быть превышен на три месяца.

3.	Поэтому в целях правовой прозрачности предлагается заменить формулировку "дата следующего испытания" в пункте 1.4.2.2.1 d) на формулировку "срок следующего испытания".  Кроме того, в примечание к этому пункту необходимо включить ссылку на правила, содержащиеся в пункте 6.8.2.4.3.  Если предложение МСЖД, сформулированное в документе OTIF/RID/RC/2010/6 (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/6), будет принято, в примечание следует также включить ссылку на новый пункт 6.8.2.4.4.

Предложение

4.	Изменить пункт 1.4.2.2.1 d) следующим образом (измененный текст подчеркнут):

"d)	удостовериться в том, что дата срок следующего испытания вагонов-цистерн/автоцистерн, вагонов-батарей/транспортных средств-батарей, вагонов со съемными цистернами/съемных цистерн, переносных цистерн, контейнеров, цистерн и МЭГК не просрочена;".

ПРИМЕЧАНИЕ:	Цистерны, вагоны-батареи/транспортные средства-батареи и МЭГК могут, однако, перевозиться после истечения этого срока при соблюдении условий, изложенных в пунктах 4.1.6.10 (в случае вагонов-батарей/транспортных средств-батарей и МЭГК, содержащих в качестве элементов сосуды под давлением), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6, или 6.7.4.14.6 или 6.8.2.4.3".

Обоснование

5.	Благодаря введению термина "срок" в будущем будет уделяться более пристальное внимание истечению даты следующего испытания, которое допускается в некоторых случаях.  Не ожидается никаких негативных последствий для безопасности и никаких проблем с точки зрения осуществимости.

_______

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 с)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2010/4.