| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/25 11 January 2010 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 22-26 марта 2010 года

Пункт 5 а) предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Нерассмотренные вопросы

Перевозка навалом/насыпью и в контейнерах для массовых грузов

Передано правительством Соединенного Королевства,

| Резюме |
| --- |
| Существо предложения: | В настоящее время в рамках МПОГ/ДОПОГ существуют две параллельные системы перевозки грузов навалом/насыпью. Правительство Соединенного Королевства предлагает, чтобы в будущем существовала лишь одна система, основанная на предусмотренной в Типовых правилах ООН мультимодальной системе с использованием контейнеров для массовых грузов, которым присвоены коды ВК1 и ВК2. В приложении к настоящему документу Соединенное Королевство представило ряд первоначальных предложений о том, как продвинуться вперед в решении этого вопроса в направлении создания единой системы. |
| Предлагаемое решение: | Рассмотреть первоначальные предложения по разработке единой системы кодов контейнеров для массовых грузов. |
| Справочные документы: | Неофициальный документ INF.16 (Соединенное Королевство), представленный Совместному совещанию в марте 2009 года (этот документ не обсуждался), документы ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/48 и INF.12, представленные Совместному совещанию в сентябре 2009 года. |

Справочная информация о нынешней двойной системе

1.	Как известно Совместному совещанию, в настоящее время в рамках МПОГ/ДОПОГ существуют две параллельные системы, регулирующие перевозку грузов навалом/насыпью. Общие положения по обеим системам содержаться в разделе 7.3.1; предусмотрены следующие системы:

а)	закрепленная в МПОГ/ДОПОГ традиционная система назначения положений VW/VV (1−17), которые приведены в разделе 7.3.3 и указаны в колонке 17 таблицы А в главе 3.2 для довольно широкого круга позиций ООН для твердых веществ классов 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 и 9, отнесенных к группам упаковки II и III;

b)	мультимодальная система, предусмотренная в Рекомендациях Организации Объединенных Наций, а также в Международном кодексе морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ), основанная на присвоении кода ВК1 (крытые брезентом контейнеры для массовых грузов) или кода ВК2 (закрытые контейнеры для массовых грузов), которые указаны в колонке 10 таблицы А в главе 3.2.  Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям контейнеров для массовых грузов изложены в главе 6.11, а дополнительные положения, касающиеся конкретных классов перевозимых опасных грузов, приведены в разделе 7.3.2.  Позиции, которым присвоены коды ВК1 и/или ВК2, весьма немногочисленны, и эти коды назначены тем грузам, которые разрешается перевозить в контейнерах для массовых грузов в соответствии с МКМПОГ.

2.	Когда новые положения Типовых правил ООН, касающиеся контейнеров для массовых грузов, предлагались для включения в МПОГ/ДОПОГ, они основывались на тексте, который был подготовлен секретариатом Организации Объединенных Наций и обсуждался на совещании Специальной рабочей группы по согласованию МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ с Рекомендациями ООН, состоявшемся 26–28 мая 2003 года. Отчет об этих обсуждениях содержится в пунктах 39–46 доклада Специальной рабочей группы (TRANS/WP.15/AC.1/2003/56).  Соединенное Королевство сочло, что вместо того, чтобы иметь две системы перевозки навалом/насыпью, в основу новых предложений о перевозке навалом/насыпью в рамках МПОГ/ДОПОГ следует положить одну систему, основанную на подробных положениях мультимодального характера, только что принятых на уровне Организации Объединенных Наций (как это отражено в пункте 43).

3.	В сентябре 2003 года Соединенное Королевство в установленном порядке представило Совместному совещанию неофициальные документы INF.6 и INF.6/Add.1, что побудило Бельгию представить документ INF.13.  Соединенное Королевство предложило, чтобы существующий перечень веществ, которые могут перевозиться навалом/насыпью согласно МПОГ/ДОПОГ, оставался без изменений, но чтобы в целом этим веществам назначались коды контейнеров для массовых грузов ВК1/ВК2, а не коды VW/VV.  Предложение Соединенного Королевства не было принято, и отчет об обсуждении данного вопроса содержится в пунктах 40–44 доклада о работе указанного Совместного совещания (TRANS/WP.15/AC.1/94).

Развитие ситуации

4.	С тех пор в контексте МПОГ/ДОПОГ состоялись официальные и неофициальные дискуссии по вопросу о неадекватности и непоследовательности многих положений VW/VV, в результате чего и другие делегации задумались о том, что, как минимум, следует провести фундаментальный обзор этих положений и изучить возможность введения более всеобъемлющей системы, основанной на кодах ВК.  Например, Швеция представила неофициальный документ INF.8 на совещании Комиссии экспертов МПОГ в Загребе в ноябре 2007 года.  Касаясь вопроса о толковании, Швеция поинтересовалась тем, можно ли в соответствии с положениями VW рассматривать перевозку в цистерне, не утвержденной согласно МПОГ, и в КСГМГ в качестве перевозки навалом/насыпью.  Эти дискуссии отражены в пунктах 67-72 доклада о работе указанного совещания (OTIF/RID/CE/2007-A).

5.	С тех пор как были введены коды BK1 и BK2, был накоплен также и практический опыт применения этой системы, особенно в ходе национальных перевозок.  Подробная информация о системе, принятой Соединенным Королевством, содержится в неофициальном документе INF.3.  Соединенное Королевство не приложило к настоящему документу соответствующие выдержки из ДОПОГ, которые обычно приводятся в конце документа.

6.	В подготовленном секретариатом документе ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/9, касающемся согласования правил различных видов транспорта во всемирном масштабе, отражено желание многих отраслей достичь полного согласования с Типовыми правилами Организации Объединенных Наций.

Дискуссии, состоявшиеся на Совместном совещании в сентябре 2009 года

7.	На сессии Совместного совещания в сентябре 2009 года на основе документов ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/48 и INF.12 состоялись предварительные дискуссии о переходе к единой системе применительно к перевозкам навалом/насыпью.  Итоги этих дискуссий отражены в докладе о работе указанного совещания (ECE/TRANS/WP.15/
AC.1/116, пункты 94-96).

8.	Была выражена определенная обеспокоенность в связи с тем, что такой переход мог бы повредить согласованию правил различных видов транспорта на основе системы BK1 и BK2.  Вместе с тем отмечалось, что МКМПОГ не допускает использования BK1 (крытые брезентом контейнеры для массовых грузов) для морских перевозок и поэтому в настоящее время отсутствует подлинная согласованность правил различных видов транспорта.

9.	Были высказаны замечания, согласно которым в новую схему, включающую контейнеры для массовых грузов BK1 и BK2, следует включить транспортные средства и вагоны.  Судя по всему, речь идет о недоразумении, поскольку в разделе 1.2.1 содержится определение термина "контейнер для массовых грузов" и приводятся примеры.  Кроме того, в подразделе 6.11.4 речь идет о контейнерах для массовых грузов, кроме контейнеров, соответствующих положениям Международной конвенции по безопасным контейнерам (КБК), например о грузовых отделениях вагонов и транспортных средств (в частности, см. пункт 6.11.4.1, включая примечание).

Предложения

10.	Соединенное Королевство твердо убеждено в том, что сейчас необходимо провести фундаментальный обзор двух параллельных систем перевозки навалом/насыпью, с тем чтобы объединить их в одну систему, основанную на мультимодальной системе с использованием BK1 и BK2.

11.	Следует провести обзор традиционной системы МПОГ/ДОПОГ, основанной на положениях VW/VV, с тем чтобы дать ответ на следующие вопросы:

а)	какие положения, возможно, целесообразно будет сохранить, например положения VW/VV 12 и 13, которые касаются перевозки навалом/насыпью в специальных вагонах/транспортных средствах и контейнерах жидкостей и твердых веществ при повышенной температуре, соответственно под № ООН 3257 и № ООН 3258, что частично отражало бы специальное положение 232 Рекомендаций ООН;

b)	какие положения содержат конкретные аспекты, которые, возможно, целесообразно будет включить в новую единую систему в качестве специальных положений МПОГ/ДОПОГ, если они будут сочтены подходящими только для железнодорожных и автомобильных перевозок, или в качестве возможных поправок к мультимодальной системе, если они будут сочтены подходящими также и для морских перевозок;

с)	какие положения следует просто включить в систему BK1 и BK2.

12.	Как и прежде, Соединенное Королевство предлагает сохранить в МПОГ/ДОПОГ нынешний перечень веществ, которые могут перевозиться навалом/насыпью, и, как правило, присваивать веществам коды контейнеров для массовых грузов BK1 и BK2, а не коды VW/VV.

13.	Соединенное Королевство также предлагает предусмотреть на соответствующие сроки переходные меры, с тем чтобы предоставить достаточно времени для перехода на новую систему и обеспечить непрерывную эксплуатацию существующих транспортных средств/вагонов, которые могут не в полной мере удовлетворять требованиям главы 6.11.  Соединенное Королевство предлагает установить для новых транспортных средств и вагонов переходный период до 1 июля 2015 года и разрешить дальнейшее использование уже находящихся в эксплуатации транспортных средств и вагонов до исчерпания их ресурса.

14.	Для содействия обсуждению Соединенное Королевство сформулировало в приложении к настоящему документу первоначальные предложения по вопросам перехода на новую единую систему.

Приложение

Первоначальные предложения

Введение

1.	В настоящем приложении приводится каждое из действующих специальных положений МПОГ/ДОПОГ, касающихся перевозки грузов навалом/насыпью, вместе с имеющимися в таблице А главы 3.2 позициями, которым присвоен код, и, когда применимо, действующие коды контейнеров для массовых грузов ООН (ВК1, ВК2).  В последней колонке указан(ы) предлагаемый (предлагаемые) код(ы) контейнеров для массовых грузов.

2.	После каждого специального положения МПОГ/ДОПОГ (кода VW/VV) изложены замечания по его содержанию, а также первоначальные предложения.  Важно учитывать, что, когда параллельная система ООН, основанная на кодах контейнеров для массовых грузов ВК1 и ВК2, была включена в издание МПОГ/ДОПОГ 2005 года, из текста главы 4.3 Типовых правил ООН в раздел 7.3.1 были включены общие положения, применяемые к обеим системам, без внесения каких-либо вытекающих из этого изменений в тексты специальных положений VW/VV.

3.	Считается, что особые требования, содержащиеся в специальных положениях VW/VV, в целом адекватно отражены в разделе 7.3.1, как и любые положения по отдельным классам в разделе 7.3.2, чтобы позволить переход к единой системе, основанной на кодах ВК1 и ВК2.

I.	КОДЫ VW1/VV1

# 4.	Для следующих позиций назначены коды VW1 and VV1:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 1309 | Алюминий-порошок покрытый | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1312 | Борнеол | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1313 | Кальция резинат | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1314 | Кальция резинат расплавленный | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1318 | Кобальта резинат осажденный | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1325 | Легковоспламеняющееся твердое вещество | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1328 | Гексаметилентетрамин | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1330 | Марганца резинат | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1332 | Метальдегид | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1338 | Фосфор аморфный | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1346 | Кремний-порошок аморфный | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1350 | Сера | 4.1 | III | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 1408 | Ферросилиций | 4.3 | III | BK2 | BK1, BK2 |
| 1869 | Магний или магния сплавы | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2001 | Кобальта нафтенаты-порошок | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2213 | Параформальдегид | 4.1 | III | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 2538 | Нитронафталин | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2687 | Дициклогексиламмония нитрит | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2714 | Цинка резинат | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2715 | Алюминия резинат | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2717 | Камфора | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2858 | Цирконий сухой | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2878 | Титан - пористые гранулы или титан - пористые порошки | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2989 | Свинца фосфит двузамещенный | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3077 | Вещество твердое, опасное для окружающей среды, н.у.к. | 9 | III | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 3089 | Металлический порошок легковоспламеняющийся, н.у.к. | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3178 | Легковоспламеняющееся твердое вещество неорганическое, н.у.к. | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3181 | Соли металлов органических соединений легковоспламеняющиеся, н.у.к. | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3182 | Гидриды металлов легковоспламеняющиеся, н.у.к. | 4.1 | III |  | BK1, BK2 |

"VW1  Разрешается перевозка навалом/насыпью в закрытых вагонах, в вагонах с открывающейся крышей, в крытых брезентом вагонах, в закрытых контейнерах или в крытых брезентом больших контейнерах".

"VV1  Разрешается перевозка навалом/насыпью в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах, в закрытых контейнерах или в крытых брезентом больших контейнерах".

Замечание

5.	Специальных требований для кодов VW1/VV1 не предусмотрено.

Предложение 1

6.	Предлагается для этих позиций исключить из колонки 17 таблицы А главы 3.2 коды VW1/VV1 и включить в колонку 10, если этого уже не сделано, коды контейнеров для массовых грузов ВК1 и ВК2.

II.	КОДЫ VW1/VV1 И VW5/VV5

7.	Для следующей позиции назначены коды VW1 и VW5/VV1, а также VV5:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 3170 | Алюминия побочные продукты плавки или алюминия побочные продукты переплавки | 4.3 | III | BK1, BK2 | BK1, BK2 |

"VW1  Разрешается перевозка навалом/насыпью в закрытых вагонах, в вагонах с открывающейся крышей, в крытых брезентом вагонах, в закрытых контейнерах или в крытых брезентом больших контейнерах".

"VW5  Разрешается перевозка навалом/насыпью в специально оборудованных вагонах и контейнерах.  Сосуды специально оборудованных вагонов и контейнеров и их затворы должны соответствовать общим положениям по упаковке, изложенным в пунктах 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.8.  Отверстия, предназначенные для погрузки и разгрузки, должны закрываться герметично".

"VV1  Разрешается перевозка навалом/насыпью в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах, в закрытых контейнерах или в крытых брезентом больших контейнерах".

"VV5  Разрешается перевозка навалом/насыпью в специально оборудованных транспортных средствах и контейнерах.  Отверстия, используемые для погрузки и разгрузки, должны закрываться герметично".

Замечание

8.	Хотя кодами VW5/VV5 предусмотрено наличие специального оборудования, в кодах VW1/VV1 не содержится специальных требований.  Это означает, что специальное оборудование не является необходимым для перевозки данного вещества навалом/насыпью.

Предложение 2

9.	Предлагается для этой позиции исключить из колонки 17 таблицы А главы 3.2 коды VW1/VV1 и VW5/VV5.

III.	КОДЫ VW2/VV2

# 10.	Для следующей позиции назначены коды VW2 и VV2:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 1334 | Нафталин сырой или нафталин очищенный | 4.1 | III | BK1, BK2 | BK1, BK2 |

"VW2  Разрешается перевозка навалом/насыпью в вагонах с открывающейся крышей и металлическим кузовом, в больших закрытых металлических контейнерах и в крытых негорючим брезентом вагонах или больших контейнерах, которые имеют металлический кузов".

"VV2  Разрешается перевозка навалом/насыпью в закрытых транспортных средствах с металлическим кузовом, в закрытых металлических контейнерах и в крытых негорючим брезентом транспортных средствах и больших контейнерах, которые имеют металлический кузов или пол и стенки которых защищены от перевозимого груза".

Замечание

11.	Перевозка этого вещества в контейнерах для массовых грузов с кодами BK1 и BK2 уже разрешена.

Предложение 3

12.	Предлагается для этой позиции исключить из колонки 17 таблицы А главы 3.2 коды VW2/VV2.

IV.	КОДЫ VW3/VV3

# 13.	Для следующих позиций назначены коды VW3 и VV3:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 2211 | Полимер вспенивающийся гранулированный | 9 | III |  | BK1, BK2 |
| 3175 | Вещества твердые, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость, н.у.к. | 4.1 | II | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 3314 | Пластичное формовочное соединение | 9 | III |  | BK1, BK2 |

"VW3  Разрешается перевозка навалом/насыпью в крытых брезентом вагонах или в крытых брезентом больших контейнерах с достаточной вентиляцией или в вагонах с открывающейся крышей.  Должны приниматься надлежащие меры для предотвращения утечки содержимого, особенно любых жидких компонентов".

"VV3  Разрешается перевозка навалом/насыпью в крытых брезентом транспортных средствах и в крытых брезентом больших контейнерах с достаточной вентиляцией".

Замечание

14.	Достаточная вентиляция в контейнерах для массовых грузов BK1 и BK2 уже предусмотрена (см. раздел 6.11.1 и пункт 6.11.3.2.3).

Предложение 4

15.	Предлагается для этих позиций исключить из колонки 17 таблицы А главы 3.2 коды VW3/VV3 и включить в колонку 10, если этого уже не сделано, коды контейнеров для массовых грузов ВК1 и ВК2.  Предлагается включить в главу 3.3 и в позицию для № ООН 3175 таблицы A главы 3.2 новое специальное положение 6xa, с тем чтобы отразить часть специального положения 216 Рекомендаций ООН, адаптированного для приведения в соответствие с текстом для № ООН 3243 и № ООН 3244 (см. пункт 16 настоящего приложения):  "Контейнеры для массовых грузов должны быть герметичными или герметизированными, например с помощью соответствующей и достаточно прочной внутренней облицовки".

V.	КОДЫ VW4/VV4

# 16.	Для следующих позиций назначены коды VW4 и VV4:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 1361 | Уголь | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 1362 | Уголь активированный | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 1363 | Копра | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 1364 | Хлопка отходы, пропитанные маслом | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 1365 | Хлопок влажный | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 1373 | Волокна или ткани, пропитанные маслом | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 1376 | Железа оксид отработанный или железо губчатое - отходы | 4.2 | III | BK2 | BK1, BK2 |
| 1379 | Бумага, обработанная ненасыщенными маслами | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 1386 | Жмых | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 1932 | Циркония отходы | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 2008 | Цирконий - порошок сухой | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 2009 | Цирконий сухой в виде обработанных листов, полос или проволоки в бухтах | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 2210 | Манеб или манеба препарат | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 2217 | Жмых | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 2545 | Гафний - порошок сухой | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 2546 | Титан - порошок сухой | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 2793 | Стружка, опилки или обрезки черных металлов | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 2881 | Катализатор металлический сухой | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 3189 | Металлический порошок самонагревающийся, н.у.к. | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |
| 3190 | Самонагревающееся вещество твердое неорганическое, н.у.к. | 4.2 | III |  | BK1, BK2 |

"VW4  Разрешается перевозка навалом/насыпью в крытых брезентом металлических вагонах, в металлических вагонах с открывающейся крышей, в закрытых металлических контейнерах или в крытых брезентом больших металлических контейнерах.  Для № ООН 2008, 2009, 2210, 2545, 2546, 2881, 3189 и 3190 разрешается перевозка навалом/насыпью только твердых отходов".

"VV4  Разрешается перевозка навалом/насыпью в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах с металлическим кузовом и в закрытых металлических контейнерах или в крытых брезентом больших металлических контейнерах.  Для № ООН 2008, 2009, 2210, 2545, 2546, 2881, 3189 и 3190 разрешается перевозка навалом/насыпью только твердых отходов".

Замечание

17.	Если по-прежнему необходимо требовать использования металлических материалов и ограничивать перевозку веществ, указанных в восьми позициях, твердыми отходами, то в этом случае можно подготовить проекты специальных положений.

Предложение 5

18.	Предлагается для этих позиций исключить из колонки 17 таблицы А главы 3.2 коды VW4/VV4 и включить в колонку 10, если этого уже не сделано, коды контейнеров для массовых грузов BK1 и BK2.

VI.	КОДЫ VW5/VV5

19.	Для следующих позиций назначены коды VW5 и VV5:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действу-ющий | Предлага-емый |
| 1394 | Алюминия карбид | 4.3 | II |  | BK2 |
| 1396 | Алюминий - порошок непокрытый | 4.3 | III |  | BK2 |
| 1398 | Алюминий кремнистый - порошок непокрытый | 4.3 | III |  | BK2 |
| 1402 | Кальция карбид | 4.3 | II |  | BK2 |
| 1418 | Магний-порошок или магния сплавы - порошок | 4.3 | III |  | BK2 |
| 1435 | Шлак цинковый | 4.3 | III |  | BK2 |
| 1436 | Цинк-порошок или цинк-пыль | 4.3 | III |  | BK2 |
| 2813 | Вещество твердое, реагирующее с водой, н.у.к. | 4.3 | III |  | BK2 |
| 2950 | Магний в гранулах покрытых | 4.3 | III | BK2 | BK2 |
| 2968 | Манеб стабилизированный или манеба препарат стабилизированный | 4.3 | III |  | BK2 |
| 3208 | Металлическое вещество, реагирующее с водой, н.у.к. | 4.3 | III |  | BK2 |
| 3209 | Металлическое вещество, реагирующее с водой, самонагревающееся, н.у.к. | 4.3 | III |  | BK2 |

"VW5  Разрешается перевозка навалом/насыпью в специально оборудованных вагонах и контейнерах.  Сосуды специально оборудованных вагонов и контейнеров и их затворы должны соответствовать общим положениям по упаковке, изложенным в пунктах 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.8.  Отверстия, предназначенные для погрузки и разгрузки, должны закрываться герметично".

"VV5  Разрешается перевозка навалом/насыпью в специально оборудованных транспортных средствах и контейнерах.  Отверстия, используемые для погрузки и разгрузки, должны закрываться герметично".

Замечание

20.	Неясно, почему в код VW5 включено второе предложение с дополнительными требованиями, которого нет в коде VV5.  В пункте 7.3.2.4 содержится требование о том, что грузы класса 4.3 должны перевозиться в водонепроницаемых контейнерах для массовых грузов.

Предложение 6

21.	Предлагается для этих позиций исключить из колонки 17 таблицы А главы 3.2 коды VW5/VV5 и включить в колонку 10, если этого уже не сделано, код контейнеров для массовых грузов BK2.

VII.	КОДЫ VW5/VV5 И VW7/VV7

22.	Для следующих позиций назначены коды VW5 и VW7/VV5 и VV7:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 1405 | Кальция силицид | 4.3 | III |  | BK1, BK2 |
| 2844 | Кальция-марганца силикат | 4.3 | III |  | BK1, BK2 |

"VW5  Разрешается перевозка навалом/насыпью в специально оборудованных вагонах и контейнерах.  Сосуды специально оборудованных вагонов и контейнеров и их затворы должны соответствовать общим положениям по упаковке, изложенным в пунктах 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.8.  Отверстия, предназначенные для погрузки и разгрузки, должны закрываться герметично".

"VW7  Перевозить навалом в закрытых вагонах, в крытых брезентом вагонах, в вагонах с открывающейся крышей, в закрытых контейнерах или в крытых брезентом больших контейнерах разрешается только вещество в кусках".

"VV5  Разрешается перевозка навалом/насыпью в специально оборудованных транспортных средствах и контейнерах.  Отверстия, используемые для погрузки и разгрузки, должны закрываться герметично".

"VV7  Перевозить навалом в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах, в закрытых контейнерах или в крытых брезентом больших контейнерах разрешается только вещество в кусках".

Замечание

23.	Неясно, почему в код VW5 включено предложение с дополнительными требованиями, которого нет в коде VV5.  В пункте 7.3.2.4 содержится требование о том, что грузы класса 4.3 должны перевозиться в водонепроницаемых контейнерах для массовых грузов.

Предложение 7

24.	Предлагается для этих позиций исключить из колонки 17 таблицы А главы 3.2 коды VW5/ VV5, VW7/VV7 и включить в колонку 10 коды контейнеров для массовых грузов BK1 и BK2.

VIII.	 КОДЫ VW6 И VV3

25.	Для следующей позиции назначены коды VW6 и VV3:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 3170 | Алюминия побочные продукты плавки или алюминия побочные продукты переплавки | 4.3 | II | BK1, BK2 | BK1, BK2 |

"VW6  Разрешается перевозка навалом/насыпью в вагонах с открывающейся крышей или в закрытых больших контейнерах".

"VV3  Разрешается перевозка навалом/насыпью в крытых брезентом транспортных средствах и в крытых брезентом больших контейнерах с достаточной вентиляцией".

Замечание

26.	Неясно, почему в результате присвоения кода VW6 не разрешается железнодорожная перевозка в крытых брезентом вагонах и контейнерах, тем более что код VV3 разрешает использование эквивалентных транспортных средств и контейнеров при дорожных перевозках, а код контейнеров для массовых грузов ВК1 используется для обоих видов транспорта.  Наличие достаточной вентиляции требуется для дорожных, но не для железнодорожных перевозок.  Обеспечение достаточной вентиляции предусмотрено кодами контейнеров для массовых грузов ВК1 и ВК2 (см. раздел 6.11.1 и пункт 6.11.3.2.3).

Предложение 8

27.	Предлагается для этой позиции исключить из колонки 17 таблицы А главы 3.2 коды VW6 и VV3.

IX.	КОДЫ VW7/VV7

28.	Для следующей позиции назначены коды VW7 и VV7:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 1405 | Кальция силицид | 4.3 | II |  | BK1, BK2 |

"VW7  Перевозить навалом в закрытых вагонах, в крытых брезентом вагонах, в вагонах с открывающейся крышей, в закрытых контейнерах или в крытых брезентом больших контейнерах разрешается только вещество в кусках".

"VV7  Перевозить навалом в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах, в закрытых контейнерах или в крытых брезентом больших контейнерах разрешается только вещество в кусках".

Замечание

29.	Перевозка навалом кальция силицида, отнесенного к группе упаковки II, разрешается только для вещества в кусках.  Предполагается, что эта мера ограничивает объемы газа, выделяющегося в результате контакта с влагой (за счет меньшей общей площади поверхности).

Предложение 9

30.	Предлагается для этой позиции исключить из колонки 17 таблицы А главы 3.2 коды VW7/VV7 и добавить в колонку 10 коды контейнеров для массовых грузов ВК1 и ВК2.  В главу 3.3 и в позицию для № ООН 1405, группа упаковки II, в таблице А главы 3.2 включить новое специальное положение 6xb следующего содержания:  "Перевозить в контейнерах для массовых грузов разрешается только вещество в кусках".

X.	КОДЫ VW8/VV8

# 31.	Для следующих позиций назначены коды VW8 и VV8:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действую-щий | Предлагае-мый |
| 1438 | Алюминия нитрат | 5.1 | III | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 1442 | Аммония перхлорат | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1444 | Аммония персульфат | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1450 | Броматы неорганические, н.у.к. | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1451 | Цезия нитрат | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1452 | Кальция хлорат | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1454 | Кальция нитрат | 5.1 | III | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 1458 | Хлората и бората смесь | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1458 | Хлората и бората смесь | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1459 | Хлората и магния хлорида смесь твердая | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1459 | Хлората и магния хлорида смесь твердая | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1461 | Хлораты неорганические, н.у.к. | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1465 | Дидима нитрат | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1466 | Железа нитрат | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1467 | Гуанидина нитрат | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1473 | Магния бромат | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1474 | Магния нитрат | 5.1 | III | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 1475 | Магния перхлорат | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1477 | Нитраты неорганические, н.у.к. | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1481 | Перхлораты неорганические, н.у.к. | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1481 | Перхлораты неорганические, н.у.к. | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1484 | Калия бромат | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1485 | Калия хлорат | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1486 | Калия нитрат | 5.1 | III | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 1487 | Калия нитрата и натрия нитрита смесь | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1488 | Калия нитрит | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1489 | Калия перхлорат | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1492 | Калия персульфат | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1493 | Серебра нитрат | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1494 | Натрия бромат | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1495 | Натрия хлорат | 5.1 | II | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 1498 | Натрия нитрат | 5.1 | III | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 1499 | Натрия нитрата и калия нитрата смесь | 5.1 | III | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 1502 | Натрия перхлорат | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1505 | Натрия персульфат | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1506 | Стронция хлорат | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1507 | Стронция нитрат | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1508 | Стронция перхлорат | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1513 | Цинка хлорат | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 1942 | Аммония нитрат | 5.1 | III | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 2067 | Удобрения на основе нитрата аммония | 5.1 | III | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 2469 | Цинка бромат | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2720 | Хрома (III) нитрат | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2721 | Меди (III) хлорат | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 2722 | Лития нитрат | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2723 | Магния хлорат | 5.1 | II |  | BK1, BK2 |
| 2724 | Марганца (II) нитрат | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2725 | Никеля (II) нитрат | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2726 | Никеля (II) нитрит | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2728 | Циркония нитрат | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2880 | Кальция гипохлорит гидратированный или кальция гипохлорита гидратированная смесь | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3215 | Персульфаты неорганические, н.у.к. | 5.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3377 | Натрия пербората моногидрат | 5.1 | III | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 3378 | Натрия карбоната пероксигидрат | 5.1 | II | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 3378 | Натрия карбоната перхоксгидрат | 5.1 | III | BK1, BK2 | BK1, BK2 |

"VW8  Разрешается перевозка навалом/насыпью в открытых вагонах или в крытых непромокаемым и негорючим брезентом контейнерах, либо в вагонах с открывающейся крышей, либо в закрытых контейнерах.  Вагоны и контейнеры должны быть сконструированы таким образом, чтобы содержащиеся в них вещества не могли соприкасаться с деревом или каким-либо другим горючим материалом или чтобы вся поверхность пола и стенок, в случае если они изготовлены из дерева или другого горючего материала, имела непроницаемую огнестойкую обшивку или была покрыта силикатом натрия или аналогичным веществом".

"VV8  Разрешается перевозка навалом/насыпью полной загрузкой в закрытых транспортных средствах, в закрытых контейнерах или в крытых брезентом транспортных средствах или в больших контейнерах, крытых непромокаемым и негорючим брезентом.  Транспортные средства и контейнеры должны быть сконструированы таким образом, чтобы содержащиеся в них вещества не могли соприкасаться с деревом или каким-либо другим горючим материалом или чтобы вся поверхность пола и стенок, в случае если они изготовлены из дерева или другого горючего материала, имела непроницаемую огнестойкую обшивку или была покрыта силикатом натрия или аналогичным веществом".

Замечание

32.	В пункте 7.3.2.5 содержится требование о том, что контейнеры для массовых грузов, используемые для перевозки грузов класса 5.1, должны быть сконструированы или приспособлены таким образом, чтобы грузы не могли соприкасаться с деревом или любым другим горючим материалом.

Предложение 10

33.	Предлагается для этих позиций исключить из колонки 17 таблицы А главы 3.2 коды VW8/VV8 и включить в колонку 10, если этого уже не сделано, коды контейнеров для массовых грузов BK1 и BK2.

XI.	КОДЫ VW9 и VV3

34.	Для следующих позиций назначены коды VW9 и VV3:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 1841 | Ацетальдегидаммиак | 9 | III |  | BK1, BK2 |
| 1931 | Цинка дитионит (цинка гидросульфит) | 9 | III |  | BK1, BK2 |
| 2969 | Касторовые бобы или касторовая мука или касторовый жмых или касторовые хлопья | 9 | II | BK1, BK2 | BK1, BK2 |

"VW9  Разрешается перевозка навалом/насыпью в крытых брезентом вагонах или в крытых брезентом больших контейнерах, в вагонах с открывающейся крышей или в закрытых контейнерах.  Для веществ класса 8 вагоны и контейнеры должны иметь соответствующую и достаточно прочную внутреннюю облицовку".

"VV3  Разрешается перевозка навалом/насыпью в крытых брезентом транспортных средствах и в крытых брезентом больших контейнерах с достаточной вентиляцией".

Замечание

35.	В этих обстоятельствах второе предложение VW9 неприменимо.  Обеспечение достаточной вентиляции предусмотрено кодами контейнеров для массовых грузов BK1 и BK2 (см. раздел 6.11.1 и пункт 6.11.3.2.3).

Предложение 11

36.	Предлагается исключить для этих позиций из колонки 17 таблица А главы 3.2 коды VW9 и VV3 и включить в колонку 10, если этого уже не сделано, коды контейнеров для массовых грузов BK1 и BK2.

XII.	КОДЫ VW9/VV9

37.	Для следующих позиций назначены коды VW9 и VV9:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действу-ющий | Предлага-емый |
| 1544 | Алкалоиды твердые, н.у.к., или алкалоидов соли твердые, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1548 | Анилина гидрохлорид | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1549 | Сурьмы соединение неорганическое твердое, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1550 | Сурьмы лактат | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1551 | Сурьмы - калия тартрат | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1557 | Мышьяка соединение твердое, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1564 | Бария соединение, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1566 | Бериллия соединение, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1579 | 4-Хлор-о-тулуидингидрохлорид твердый | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1588 | Цианиды неорганические твердые, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1601 | Дезинфицирующее средство твердое токсичное, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1616 | Свинца ацетат | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1655 | Никотина соединение твердое, н.у.к., или никотина препарат твердый, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1663 | Нитрофенолы | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1673 | Фенилендиамины | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1690 | Натрия фторид твердый | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1709 | 2,4-Толуилендиамин твердый | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1740 | Гидродифториды твердые, н.у.к. | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 1759 | Коррозионное вещество твердое, н.у.к. | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 1773 | Железа (III) хлорид безводный | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 1794 | Свинца сульфат | 8 | II |  | BK1, BK2 |
| 1812 | Калия фторид твердый | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1884 | Бария оксид | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 1907 | Известь натронная | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2020 | Хлорфенолы твердые | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2025 | Ртути соединение твердое, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2026 | Фенилртути соединение, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2074 | Акриламид твердый | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2077 | альфа-Нафриламин | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2214 | Ангидрид фталевый | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2215 | Ангидрид малеиновый | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2237 | Хлорнитроанилины | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2239 | Хлортолуидины твердые | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2280 | Гексаметилендиамин твердый | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2291 | Свинца соединение растворимое, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2331 | Цинка хлорид безводный | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2430 | Алкилфенолы твердые, н.у.к. | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2433 | Хлорнитротолуолы жидкие | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2440 | Олова тетрохлорида пентагидрат | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2446 | Нитрокрезолы твердые | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2473 | Натрия арсанилат | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2475 | Ванадия трихлорид | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2503 | Циркония тетрахлорид | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2505 | Аммония фторид | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2506 | Аммония гидросульфат | 8 | II |  | BK1, BK2 |
| 2507 | Кислота хлорплатиновая твердая | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2508 | Молибдена пентахлорид | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2509 | Калья гидросульфат | 8 | II |  | BK1, BK2 |
| 2512 | Аминофенолы | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2516 | Углерода тетрабромид | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2570 | Кадмия соединение | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2578 | Фосфора триоксид | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2579 | Пиперазин | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2585 | Алкилсульфокислоты твердые | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2588 | Пестицид твердый токсичный, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2651 | 4,4’-Диаминодифенилметан | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2655 | Калия фторосиликат | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2659 | Натрия хлорацетат | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2660 | Нитротолуидины (моно-) | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2674 | Натрия фторсиликат | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2698 | Ангидриды тетрагидрофталевые | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2713 | Акридин | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2716 | Бутиндиол-1,4 | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2729 | Гексахлорбензол | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2757 | Пестицид на основе карбаматов твердый токсичный | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2759 | Пестицид мышьякосодержащий твердый токсичный | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2761 | Пестицид хлорорганический твердый токсичный | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2763 | Пестицид на основе триазинов твердый токсичный | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2771 | Пестицид на основе тиокарбаматов твердый токсичный | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2775 | Пестицид медьсодержащий твердый токсичный | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2777 | Пестицид ртутьсодержащий твердый токсичный | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2779 | Пестицид - производный нитрофенола твердый токсичный | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2781 | Пестицид - производный дипиридила твердый токсичный | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2783 | Пестицид фосфорорганический твердый токсичный | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2786 | Пестицид оловоорганический твердый токсичный | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2802 | Меди хлорид | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2803 | Галлий | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2811 | Токсичное вещество твердое органическое, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2823 | Кислота кротоновая твердая | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2834 | Кислота фосфористая | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2853 | Магния фторосиликат | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2854 | Аммония фторосиликат | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2855 | Цинка фторосиликат | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2856 | Фторосиликаты, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2862 | Ванадия пентаоксид | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2865 | Гидроксиламина сульфат | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2869 | Титана трихлорида смесь | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2871 | Сурьма – порошок | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2875 | Гексахлорофен | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2876 | Резорцин | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 2905 | Хлорфеноляты твердые или Феноляты твердые | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2923 | Коррозионное вещество твердое токсичное, н.у.к. | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 2967 | Кислота сульфаминовая | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 3027 | Пестицид – производный кумарина твердый токсичный | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3143 | Краситель твердый токсичный, н.у.к., или полупродукт синтеза красителей твердый токсичный, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3146 | Оловоорганическое соединение твердое, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3147 | Краситель твердый, коррозионный, н.у.к., или продукт синтеза красителей твердый коррозионный, н.у.к. | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 3249 | Лекарственный препарат твердый, токсичный, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3253 | Натрия триоксосиликат | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 3259 | Амины твердые коррозионные, н.у.к., или полиамины твердые коррозионные, н.у.к. | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 3260 | Коррозионное вещество твердое кислое неорганическое, н.у.к. | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 3261 | Коррозионное вещество твердое кислое органическое, н.у.к. | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 3262 | Коррозионное вещество, твердое, щелочное, неорганическое, н.у.к. | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 3263 | Коррозионное вещество твердое щелочное органическое, н.у.к. | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 3283 | Селена соединение твердое, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3284 | Теллура соединение, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3285 | Ванадия соединение, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3288 | Токсичное вещество твердое неорганическое, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3345 | Пестицид – производный феноксиуксусной кислотые твердый токсичный | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3349 | Пестицид на основе пиретроидов твердый токсичный | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3427 | Хлорбензилхлориды твердые | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3438 | Спирт альфа-метилбензиловый твердый | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3439 | Нитрилы токсичные твердые, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3453 | Кислота фосфорная твердая | 8 | III |  | BK1, BK2 |
| 3457 | Хлорнитротолуолы твердые | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3458 | Нитроанизолы твердые | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3459 | Нитробромбензолы твердые | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3460 | N-Этилбензилтолуидины твердые | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3462 | Токсины, извлеченные из живых организмов, твердые, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3464 | Фосфорорганическое соединение токсичное твердое, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3465 | Мышьякоорганическое соединение, твердое, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3466 | Карбонилы металлов твердые, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3467 | Металлоорганическое соединение токсичное, твердое, н.у.к. | 6.1 | III |  | BK1, BK2 |
| 3495 | Йод | 8 | III |  | BK1, BK2 |

"VW9  Разрешается перевозка навалом/насыпью в крытых брезентом вагонах или в крытых брезентом больших контейнерах, в вагонах с открывающейся крышей или в закрытых контейнерах.  Для веществ класса 8 вагоны и контейнеры должны иметь соответствующую и достаточно прочную внутреннюю облицовку".

"VV9  Разрешается перевозка навалом/насыпью полной загрузкой в крытых брезентом транспортных средствах, в закрытых контейнерах или в крытых брезентом больших контейнерах со сплошными стенками.  Для веществ класса 8 кузов транспортного средства или корпус контейнера должны иметь соответствующую и достаточно прочную внутреннюю облицовку."

Замечание

38.	Коды VW9/VV9 содержат дополнительное требование для веществ класса 8.

Предложение 12

39.	Предлагается для этих позиций исключить из колонки 17 таблицы А главы 3.2 коды VW9/VV9 и включить в колонку 10 коды контейнеров для массовых грузов BK1 и BK2.  Совместно с ООН рассмотреть вопрос об изменении пункта 7.3.2.8 следующим образом:  "Эти грузы должны перевозиться в контейнерах для массовых грузов, которые должны быть герметичными или герметизированными, например с помощью соответствующей и достаточно прочной внутренней облицовки".  Предлагается внести изменения сходного содержания, с тем чтобы разрешить перевозку в контейнерах для массовых грузов указанных выше веществ класса 6.1, отнесенных к группе упаковки III.

XIII.	КОДЫ VW10 И VV10

# 40.	Для следующих позиций назначены коды vw10 и vv10:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 3243 | Вещества твердые, содержащие токсичную жидкость, н.у.к. | 6.1 | II | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 3244 | Вещества твердые, содержащие коррозионную жидкость, н.у.к. | 8 | II | BK1, BK2 | BK1, BK2 |

"VW10  Разрешается перевозка навалом/насыпью в крытых брезентом вагонах, в крытых брезентом больших контейнерах, в вагонах с открывающейся крышей или в закрытых контейнерах.  Вагоны и контейнеры должны быть герметичными или герметизированными, например с помощью соответствующей и достаточно прочной внутренней облицовки".

"VV10  Разрешается перевозка навалом/насыпью полной загрузкой в крытых брезентом транспортных средствах, в закрытых контейнерах или в крытых брезентом больших контейнерах со сплошными стенками.  Кузов транспортных средств или корпус контейнеров должны быть герметичными или герметизированными с помощью, например, соответствующей и достаточно прочной внутренней облицовки".

Замечание

41.	Предложенные в пункте 15 выше изменения к пункту 7.3.2.8 будут охватывать дополнительное требование для № ООН 3244.

Предложение 13

42.	Предлагается для этих позиций исключить из колонки 17 таблицы А главы 3.2 код VW10/VV10.  Предлагается включить указанное в пункте 7 выше специальное положение 6ха, с тем чтобы установить аналогичное дополнительное требование для № ООН 3243.

XIV.	КОДЫ VW11/VV11

# 43.	Для следующей позиции назначены коды Vw11 и Vv11:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 3291 | Отходы больничного происхождения, разные, н.у.к., или (био) медицинские отходы, н.у.к., или медицинские отходы, подпадающие под действие соответствующих правил, н.у.к. | 6.2 | II | BK2 | BK2 |

"VW11  Разрешается перевозка навалом/насыпью в специально оборудованных вагонах и контейнерах.  Сосуды специально оборудованных вагонов и контейнеров должны быть изготовлены таким образом, чтобы отверстия, предназначенные для погрузки и выгрузки, могли герметично закрываться.  Вещества должны загружаться в сосуды таким образом, чтобы не возникало опасности для людей, животных и окружающей среды".

"VV11  Разрешается перевозка навалом/насыпью в специально оборудованных транспортных средствах и контейнерах таким образом, чтобы не возникало опасности для людей, животных и окружающей среды, например, путем загрузки отходов в мешки или за счет герметичности соединений".

Замечание

44.	В пункте 7.3.2.6.2 содержатся всеобъемлющие специальные требования в отношении перевозки № ООН 3291.

Предложение 14

45.	Предлагается для этой позиции исключить из колонки 17 таблицы А главы 3.2 коды VW11/VV11.

XV.	КОДЫ VW12/VV12

46.	Для следующей позиции назначены коды VW12 и VV12:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 3257 | Жидкость при повышенной температуре, н.у.к. | 9 | III |  |

"VW12  Вещества, которые не пригодны для перевозки в вагонах-цистернах, переносных цистернах или контейнерах-цистернах вследствие своей высокой температуры и плотности, могут перевозиться в специальных вагонах или контейнерах, соответствующих стандартам, указанным компетентным органом страны происхождения.  Если страна происхождения не является государством - участником КОТИФ, то установленные условия должны быть признаны компетентным органом первой страны, являющейся государством - участником КОТИФ, по маршруту перевозки груза".

"VV12  Вещества, которые не пригодны для перевозки в автоцистернах, переносных цистернах или контейнерах-цистернах вследствие своей высокой температуры и плотности, могут перевозиться в специальных транспортных средствах или контейнерах, соответствующих стандартам, указанным компетентным органом страны происхождения.  Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то установленные условия должны быть признаны компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза".

Замечания

47.	Коды VW12/VV12 относятся к специальным положениям, не охваченным схемой контейнеров для массовых грузов ООН.  Они частично отражают специальное положение 232 Рекомендаций ООН, адаптированное для МПОГ и ДОПОГ.

Предложение 15

48.	Предлагается сохранить коды VW12/VV12.

XVI.	КОДЫ VW13/VV13

# 49.	Для следующей позиции назначены коды VW13 и VV13:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 3258 | Вещество твердое при повышенной температуре, н.у.к. | 9 | III |  |

"VW13  Разрешается перевозка навалом/насыпью в специально оборудованных вагонах или больших контейнерах, соответствующих стандартам, указанным компетентным органом страны происхождения.  Если страна происхождения не является государством - участником КОТИФ, то установленные условия должны быть признаны компетентным органом первой страны, являющейся государством - участником КОТИФ, по маршруту перевозки груза".

"VV13  Разрешается перевозка навалом/насыпью в специально оборудованных транспортных средствах или контейнерах, соответствующих стандартам, указанным компетентным органом страны происхождения.  Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то установленные условия должны быть признаны компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза".

Замечание

50.	Коды VW13/VV13 относятся к специальным положениям, не охваченным схемой контейнеров для массовых грузов ООН.  Они частично отражают специальное положение 232 Рекомендаций ООН, адаптированное для МПОГ и ДОПОГ.

Предложение 16

51.	Предлагается сохранить коды VW13/VV13.

# XVII.	КОДЫ VW14/VV14

# 52.	Для следующих позиций назначены коды VW14 и VV14:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 2794 | Батареи жидкостные кислотные | 8 |  |  |
| 2795 | Батареи жидкостные щелочные | 8 |  |  |
| 2800 | Батареи жидкостные непроливающиеся | 8 |  |  |
| 3028 | Батареи сухие, содержащие калия гидроксид твердый | 8 |  |  |

"VW14

(1)  Отработавшие батареи могут перевозиться навалом в специально оборудованных вагонах или контейнерах.  Использование больших пластмассовых контейнеров не разрешается.  Малые пластмассовые контейнеры должны быть способны, при их полной загрузке, выдержать без нарушения целостности испытание на удар при сбрасывании с высоты 0,8 м на твердую поверхность при температуре -18°C.

(2)  Грузовые отделения вагонов или контейнеров должны быть выполнены из стали, стойкой к воздействию коррозионных веществ, содержащихся в батареях.  Менее коррозионностойкие стали могут использоваться в случаях, когда толщина стенок достаточно велика или когда имеется коррозионностойкая пластмассовая облицовка/покрытие.

При конструировании грузовых отделений транспортных средств или контейнеров необходимо учитывать возможность наличия остаточного тока и ударов от перемещения батарей.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Коррозионностойкой считается сталь, степень постепенного сжатия которой под воздействием коррозионных веществ составляет не более 0,1 мм в год.

(3)  Конструкция грузовых отделений вагонов или контейнеров должна исключать возможность утечки из них коррозионных веществ в ходе перевозки.  Открытые грузовые отделения должны накрываться чехлом из коррозионностойкого материала.

(4)  Перед загрузкой грузовые отделения вагонов или контейнеров и их оборудование должны проверяться на предмет наличия повреждений.  Загрузка вагонов или контейнеров с поврежденными грузовыми отделениями не разрешается.  Высота загрузки грузовых отделений транспортных средств или контейнеров не должна превышать высоту их стенок.

(5)  В грузовых отделениях транспортных средств или контейнеров запрещается перевозить батареи, содержащие различные вещества, а также иные грузы, способные вступить в опасную реакцию друг с другом (см. "Опасная реакция" в разделе 1.2.1).

Во время перевозки на наружную поверхность грузовых отделений вагонов или контейнеров не должны налипать опасные остатки коррозионных веществ, содержащихся в батареях".

"VV14

(1)  Отработавшие батареи могут перевозиться навалом в специально оборудованных транспортных средствах или контейнерах.  Использование больших пластмассовых контейнеров не разрешается.  Малые пластмассовые контейнеры должны быть способны, при их полной загрузке, выдержать без нарушения целостности испытание на удар при сбрасывании с высоты 0,8 м на твердую поверхность при температуре -18 °C.

(2)  Грузовые отделения транспортных средств или контейнеров должны быть выполнены из стали, стойкой к воздействию коррозионных веществ, содержащихся в батареях.  Менее коррозионностойкие стали могут использоваться в случаях, когда толщина стенок достаточно велика или когда имеется коррозионностойкая пластмассовая облицовка/покрытие.  При конструировании грузовых отделений транспортных средств или контейнеров необходимо учитывать возможность наличия остаточного тока и ударов от перемещения батарей.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Коррозионностойкой считается сталь, степень постепенного сжатия которой под воздействием коррозионных веществ составляет не более 0,1 мм в год.

(3)  Конструкция грузовых отделений транспортных средств или контейнеров должна исключать возможность утечки из них коррозионных веществ в ходе перевозки. Открытые грузовые отделения должны накрываться чехлом из коррозионностойкого материала.

(4)  Перед загрузкой грузовые отделения транспортных средств или контейнеров и их оборудование должны проверяться на предмет наличия повреждений.  Загрузка транспортных средств или контейнеров с поврежденными грузовыми отделениями не разрешается.  Высота загрузки грузовых отделений транспортных средств или контейнеров не должна превышать высоту их стенок.

(5)  В грузовых отделениях транспортных средств или контейнеров запрещается перевозить батареи, содержащие различные вещества, а также иные грузы, способные вступить в опасную реакцию друг с другом (см. "Опасная реакция" в разделе 1.2.1).

Во время перевозки на наружную поверхность грузовых отделений транспортных средств или контейнеров не должны налипать опасные остатки коррозионных веществ, содержащихся в батареях".

Замечание

53.	Коды VW14/VV14 являются узкоспециальными положениями, касающимися отработавших батарей, и не охваченными схемой контейнеров для массовых грузов ООН.

Предложение 17

54.	Предлагается сохранить коды VW14/VV14.

XVIII.	КОДЫ VW15/VV15

55.	Для следующих позиций назначены коды VW15 и VV15:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 2315 | Полихлордифенилы жидкие | 9 | II |  |  |
| 3151 | Полигалогенированные дифенилы жидкие или полигалогенированные терфинилы твердые | 9 | II |  |  |
| 3152 | Полигалогенированные дифенилы твердые или полигалогенированные терфинилы твердые | 9 | II |  |  |
| 3432 | Полихлордифенилы твердые | 9 | II |  |  |

"VW15  Разрешается перевозка навалом/насыпью в закрытых вагонах, в вагонах с открывающейся крышей, в крытых брезентом вагонах, в закрытых контейнерах или крытых брезентом больших контейнерах веществ или смесей (таких, как препараты или отходы), содержащих не более 1000 мг/кг вещества, которому присвоен данный номер ООН.

Кузова вагонов или контейнеры должны быть герметичными или быть герметизированы, например посредством подходящей и достаточно прочной внутренней облицовки."

"VV15  Разрешается перевозка навалом/насыпью в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах, закрытых контейнерах или крытых брезентом больших контейнерах со сплошными стенками веществ или смесей (таких, как препараты или отходы), содержащих не более 1000 мг/кг вещества, которому присвоен данный номер ООН.

Кузова транспортных средств или контейнеры должны быть герметичными или быть герметизированы, например посредством подходящей и достаточно прочной внутренней облицовки."

Замечания

56.	Коды VW15/VV15 относятся к особым положениям, не охваченным схемой контейнеров для массовых грузов ООН.

Предложение 18

57.	Предлагается сохранить коды VW15/VV15.

XIX.	КОДЫ VW16/VV16

58.	Для следующей позиции назначены коды VW16 и VV16:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 2912 | Радиоактивный материал, низкая удельная активность (LSA-I) | 7 |  |  | См. 4.1.9.2.3 |

"VW16  Перевозка навалом/насыпью разрешается в соответствии с положениями пункта 4.1.9.2.3."

"VV16  Перевозка навалом/насыпью разрешается в соответствии с положениями пункта 4.1.9.2.3."

Замечания

59.	Две системы являются одинаковыми (т.е. дублируют друг друга) и применяются в соответствии с пунктом 4.1.9.2.3.

Предложение 19

60.	Предлагается исключить из колонки 17 коды VW16/VV16 и включить для этих позиций в колонку 10 таблицы А главы 3.2 слова "См. 4.1.9.2.3".

XX.	КОДЫ VW17/VV17

61.	Для следующей позиции назначены коды VW17 и VV17:

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 2913 | Радиоактивный материал, объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением (SCO-I или SCO-II) | 7 |  |  | См. 4.1.9.2.3 |

"VW17  Перевозка навалом/насыпью объектов SCO-I разрешается в соответствии с положениями пункта 4.1.9.2.3."

"VV17  Перевозка навалом/насыпью объектов SCO-I разрешается в соответствии с положениями пункта 4.1.9.2.3."

Замечания

62.	Две системы являются одинаковыми (т.е. дублируют друг друга) и применяются в соответствии с пунктом 4.1.9.2.3.

Предложение 20

63.	Предлагается исключить из колонки 17 коды VW17/VV17 и включить для этих позиций в колонку 10 таблицы А главы 3.2 слова "См. 4.1.9.2.3".

XXI.	 ПРОЧИЕ ВЕЩЕСТВА

64.	Поскольку следующие вещества приводятся в МПОГ/ДОПОГ с указанием в колонке 10 кодов контейнеров для массовых грузов ООН, но без указания в колонке 17 кодов контейнеров для массовых грузов МПОГ/ДОПОГ, изменений в их отношении не предлагается.

| № ООН | Наименование вещества | Класс | ГУ | Код контейнера для массовых грузов ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действующий | Предлагаемый |
| 2814 | Инфекционное вещество, опасное для людей (только туши животных) | 6.2 |  | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 2900 | Инфекционное вещество, опасное только для животных | 6.2 |  | BK1, BK2 | BK1, BK2 |
| 3373 | Биологический препарат, категория B | 6.2 |  | BK1, BK2 | BK1, BK2 |

Предложение 21

65.	С учетом всех изложенных выше предложений предлагается исключить из раздела 7.3.3 текст специальных положений под следующими кодами VW/VV и заменить его словом "(Исключено)":

с VW1/VV1 по VW11/VV11 включительно, VW16/VV16 и VW17/VV17 (принять к сведению, что VV6 уже зарезервировано).

_____

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ЕСЕ/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 с)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2009/25.