| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/35 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 27 January 2010 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и 
Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 22−26 марта 2010 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Новые предложения

Переходный период для требования пункта 6.5.2.2.4, касающегося маркировки внутренних емкостей составных КСГМГ

Передано правительством Швеции,

Резюме

Существо предложения: В рамках изданий ДОПОГ и МПОГ 2011 года вступят в силу новые требования, касающиеся маркировки внутренних емкостей составных КСГМГ, изготовленных после 1 января 2011 года. Существо предложения: Включить в главу 1.6 положение о новом переходном периоде. Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/16/Add.1 Неофициальный документ INF.11 (восемьдесят седьмая сессия Рабочей группы по перевозкам опасных грузов (WP.15) OTIF/RID/CE/2009/11 (сорок седьмая сессия Комитета экспертов МПОГ).

Введение

1.	На последних сессиях Рабочей группы WP.15 и Комиссии экспертов МПОГ, состоявшихся в ноябре, были утверждены решения Совместного совещания, которые вступят в силу в рамках изданий ДОПОГ и МПОГ 2011 года. На этих совещаниях были приняты новые положения пункта 6.5.2.2.4 относительно маркировки составных КСГМГ. Эти положения должны применяться к внутренним емкостям, изготовленным после 1 января 2011 года.

2.	Однако не было установлено переходного периода, и к дате вступления в силу этих положений, а именно к 1 января 2011 года, большинство стран еще не опубликуют новые издания ДОПОГ и МПОГ. Поэтому к указанной дате невозможно будет обеспечить выполнение этих новых положений, вследствие чего мы предлагаем установить шестимесячный переходный период.

3.	Для удобства пользования мы предпочли бы, чтобы все переходные периоды были указаны в главе 1.6. Кроме того, поскольку такой же текст уже включен в пункт 6.5.2.2.4 Типовых правил ООН, мы считаем необходимым согласовать эти тексты.

Предложение

4.	Включить в пункт 1.6.Х положение о новом переходном периоде следующего содержания:

"1.6.Х		Внутренние емкости составных КСГМГ, изготовленных до 
1 июля 2011 года, могут быть маркированы в соответствии с требованиями пункта 6.5.2.2.4, действующими до 31 декабря 2010 года".

# Footnotes

Отдел транспорта ЕЭК ООН представил настоящий документ после истечения предельного срока, установленного для представления официальной документации.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2010/35.