| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/36 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 8 January 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 22−26 марта 2010 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Толкование МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Классификация синтетического дизельного топлива, газойля и (легкого) печного топлива

Передано правительством Швеции,

Резюме

Существо предложения: Уточнение сферы охвата № ООН 1202 класса 3 в соответствии с примечанием 2 к пункту 2.2.3.1.1 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ. Предлагаемое решение: Уточнить, должны ли синтетическое дизельное топливо, газойль и (легкое) печное топливо с температурой вспышки от 60 ºС до 100 ºС относиться к классу 3, № ООН 1202.

Введение

1.	В главе 2.3 Типовых правил ООН и в разделе 2.2.3 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ указано, что вещества, имеющие температуру вспышки не выше 60 ºС, классифицируются как легковоспламеняющиеся жидкости. Однако в примечании 2 к пункту 2.2.3.1.1 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ содержатся дополнительные требования, применяемые к дизельному топливу, газойлю и (легкому) печному топливу с температурой вспышки выше 60 ºС, но не выше 100 ºС, в соответствии с которыми эти вещества классифицируются как вещества класса 3, № ООН 1202.

2.	Большинство традиционных видов дизельного топлива, полученного из дистиллятов нефти, имеют температуру вспышки выше 60 ºС, но ниже 100 ºС и подпадают под действие требований МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ на основании положений примечания 2 к пункту 2.2.3.1.1. В течение многих лет дизельное топливо, газойль и (легкое) печное топливо перевозятся в качестве опасных грузов под № ООН 1202.

3.	В последние годы на рынке появился новый вид дизельного топлива − синтетическое дизельное топливо, считающееся экологически чистым. Это дизельное топливо часто получают путем синтеза из природного газа, и оно является более чистым по сравнению с дистиллятами нефти. Однако его температура вспышки по-прежнему находится в интервале 60−100 ºС, и оно используется в качестве топлива для дизельных двигателей.

4.	Делегация Швеции хотела бы поставить перед Совместным совещанием вопрос о том, должны ли синтетическое дизельное топливо, газойль и (легкое) печное топливо с температурой вспышки от 60 ºС до 100 ºС относится классу 3, № ООН 1202.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2010/36.