| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/69 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 8 April 2010 Russian Original: English and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят первая сессия
Женева, 22−25 июня 2010 года
Пункт 4.2.9 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 2 к Правилам № 89
(Устройства ограничения скорости)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)(

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее шестьдесят седьмой сессии в целях распространения области применения указанных Правил на транспортные средства категории М2. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/4 без изменений (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/67, пункт 27). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Пункт 1.1.1 изменить следующим образом:

"1.1.1		Часть I: Транспортных средств категорий 1/ M2, M3, N2 и N3 2/, оснащенных УОС, и транспортных средств категорий М и N, оснащенных регулируемым устройством ограничения скорости (РУОС), которые не получили отдельного официального утверждения в соответствии с частью III настоящих Правил, или транспортных средств, сконструированных и/или оборудованных таким образом, что их узлы могут рассматриваться как полностью или частично выполняющие в соответствующих случаях функцию УОС или РУОС".

Пункт 1.1.2 изменить следующим образом:

"1.1.2		Часть II: Установки на транспортных средствах категорий M2, M3, N2 и N3 УОС и установки на транспортных средствах категорий М и N РУОС, которые получили официальное утверждение по типу конструкции в соответствии с частью III настоящих Правил".

Пункт 1.1.3 изменить следующим образом:

"1.1.3		Часть III: УОС, которые предназначены для установки на транспортных средствах категорий M2, M3, N2 и N3, и РУОС, которые предназначены для установки на транспортных средствах категорий М и N".

Пункт 1.2.1 изменить следующим образом:

"1.2.1		Максимальная скорость транспортных средств категорий M2, М3, N2 и N3 ограничивается устройством ограничения скорости (УОС) либо функцией ограничения скорости (ФОС)".

Пункт 1.2.2 изменить следующим образом:

"1.2.2		Скорость транспортных средств категорий М и N преднамеренно ограничивается водителем при помощи регулируемого устройства ограничения скорости (РУОС) или регулируемой функции ограничения скорости (РФОС), когда они приводятся в действие".

Исключить пункт 1.2.3.

Пункт 5.1 изменить следующим образом:

"5.1		Предписания в отношении транспортных средств категорий M2, М3, N2 и N3, оснащенных ФОС".

# Footnotes

(	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.