|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2010/88 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 9 avril 2010 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent cinquante et unième session

Genève, 22-25 juin 2010

Point 4.2.15 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements à des Règlements existants

Proposition de rectificatif 1 au complément 34 à la série 03 d’amendements au Règlement no 37 (Lampes à incandescence)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE)*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-troisième session. Il est fondé sur le document informel GRE-63-05. Il est présenté pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/63).

Annexe 1, feuille H16/1, note de bas de page 5/, modifier comme suit:

«5/	Observations concernant le diamètre du filament:

a)	Le diamètre du filament n’est actuellement soumis à aucune prescription mais il est question qu’à l’avenir il soit fixé à d max. = 1,1 mm.

b)	Pour le même fabricant, le diamètre du filament d’une lampe à incandescence-étalon et d’une lampe à incandescence de fabrication courante doit être le même.».

Feuille H16/3, tableau, modifier comme suit:

«…

| Tension d’essai | Volts | 13,2 | 13,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeurs normales | Watts | 26 max. | 26 max. |
|  | Flux lumineux | 500 +10 % / -15 % |  |

…».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.