|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2011/45 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 12 septembre 2011 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Quarantième session

Genève, 28 novembre-7 décembre 2011

Point 2 c) de l’ordre du jour provisoire

Inscription, classement et emballage: divers

Instructions d’emballage en GRV des matières solides susceptibles de se transformer en matières liquides

Communication du Conseil consultatif des marchandises dangereuses (DGAC)

1.	Les amendements apportés à la quinzième édition révisée ont eu pour conséquence de supprimer des types de GRV pour liquides des instructions d’emballage en GRV pour matières solides (IBC 04 à 08) (voir ST/SG/AC.10/36/Add.1, p. 44). Ces amendements ont été apportés sur la base du document ST/SG/AC.10/C.3/2008/8.

2.	Malheureusement, malgré la mise en œuvre de ces amendements, certains types de GRV pour liquides continuent à être utilisés pour transporter des matières solides pulvérulentes ou qui se liquéfient en cours de transport. Étant donné que ces matières solides peuvent être soit chargées dans les GRV soit en être déchargées sous forme liquide, on peut se demander si les autres GRV énumérés dans ces instructions d’emballage, qui sont conçus pour le remplissage ou la vidange par gravité ou sous pression, sont appropriés (voir 6.5.1.4.3).

3.	Alors que le document ST/SG/AC.10/C.3/2008/8 s’inquiétait de l’utilisation de GRV de type 31HZ2 (récipient intérieur en plastique souple) pour le transport de matières solides, le DGAC n’a pas connaissance d’autres préoccupations liées à la sécurité en ce qui concerne l’utilisation d’autres types de GRV pour liquides précédemment autorisés par les instructions d’emballage en GRV pertinentes et propose donc qu’ils soient de nouveau autorisés.

Proposition

4.	Au paragraphe 4.1.4.2, modifier les instructions d’emballage en GRV comme suit:

Dans l’instruction d’emballage IBC04 ajouter «31A, 31B et 31N» après «21N».

Dans l’instruction d’emballage IBC05 ajouter sous (1) «31A, 31B et 31N» après «21N».

Sous (2), ajouter «31H1 et 31H2» après «21H2».

Sous (3), ajouter «et 31HZ1» après «21HZ1».

Dans les instructions d’emballage IBC06, IBC07 et IBC08

Sous (1), ajouter «31A, 31B et 31N» après «21N».

Sous (2), ajouter «31H1 et 31H2» après «21H2».

Sous (3), ajouter «31HZ1» après «21HZ2».

Supprimer «et» avant 21N, 21H2, 21HZ2 suivant le cas pour tenir compte des changements ci-dessus.

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour 2011-2012 approuvé par le Comité à sa cinquième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/76, par. 116 et ST/SG/AC.10/38, par. 16).