| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/1 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 20 October 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Восемнадцатая сессия

Женева, 24−27 января 2011 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила, 
прилагаемые к ВОПОГ

Переходный период для пункта 1.6.7.2.2.3.1,

Передано правительством Нидерландов

Введение

1.	Одной из существенных поправок, включенных в издание ВОПОГ 
2011 года, являются изменения, внесенные в таблицу переходных положений (добавление сроков). Для обеспечения последовательности и в интересах безопасности Нидерланды хотели бы также добавить соответствующий срок 
в пункт 1.6.7.2.2.3.1.

2.	В настоящее время пункт 1.6.7.2.2.3.1 гласит следующее:

"Грузы, для которых в таблице С главы 3.2 предписаны суда закрытого типа N с клапанами, срабатывающими при минимальном давлении 10 кПа 
(0,10 бар), могут перевозиться находящимися в эксплуатации танкерами закрытого типа N с клапанами, срабатывающими при минимальном давлении 6 кПа (0,06 бар) (испытательное давление грузовых танков − 10 кПа (0,10 бар))".

Предложение

3.	Нидерланды хотели бы предложить ограничение срока применения этого положения. Пересмотренный текст будет гласить следующее:

"Грузы, для которых в таблице С главы 3.2 предписаны суда закрытого типа N с клапанами, срабатывающими при минимальном давлении 10 кПа 
(0,10 бар), могут перевозиться находящимися в эксплуатации танкерами закрытого типа N с клапанами, срабатывающими при минимальном давлении 6 кПа (0,06 бар) (испытательное давление грузовых танков − 10 кПа (0,10 бар)). Это переходное положение действительно до 31 декабря 2018 года".

4.	Этот срок − 2018 год − соответствует сроку, установленному для других аналогичных переходных положений, и требованиям, касающимся эксплуатации судов с двойным корпусом.

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну 
в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2011/1.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010–2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 b)).