ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2011/34

19. Mai 2011

Or. DEUTSCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(19. Tagung, Genf, 22. bis 25. August 2011)

Punkt 4 (b) zur vorläufigen Tagesordnung

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER ANLAGEN ZUM ADN

Strukturierung von 3.2.3

Eingereicht durch die Regierung von Deutschland

Einleitung

1.	In der 18. Sitzung vom 24. bis 26. Januar 2011 bat der Sicherheitsausschuss darum, zur 19. Sitzung einen offiziellen Antrag zur Unterteilung von 3.2.3 Tabelle C: Verzeichnis der zur Beförderung in Tankschiffen zugelassenen gefährlichen Stoffe Güter in numerischer Reihenfolge einzureichen (siehe Bericht der 18. Sitzung des Sicherheitsausschusses ECE/TRANS/WP.15/AC.2/38 Par. 17).

2.	Der Sicherheitsausschuss wird gebeten, die unten aufgeführten Änderungsvorschläge zu prüfen.

Änderungsvorschläge

Teil 3

Kapitel 3.2

3.2.3, Tabelle C: Verzeichnis der zur Beförderung in Tankschiffen zugelassenen gefährlichen Stoffe Güter in numerischer Reihenfolge

Vor „Erläuterungen zur Tabelle C“ einfügen: „3.2.3.1“.

Vor der Tabelle C einfügen: „3.2.3.2 Tabelle C“.

Vor dem Entscheidungsdiagramm zur Bewertung der flüssigen Stoffe der Klassen 3, 6.1, 8 und 9 in der Binnentankschifffahrt einfügen: „3.2.3.3 Entscheidungsdiagramm, Schemata und Kriterien für die Festlegung der anwendbaren besonderen Vorschriften (Spalten 6 bis 20 der Tabelle C)“.

Folgeänderungen

Teil 3

Kapitel 3.2

3.2.3.2, Tabelle C

In der Tabelle C folgende Änderungen vornehmen:

Für die Eintragungen mit Verweis auf das Entscheidungsdiagramm

1202, 1224, 1267, 1268, 1719, 1760, 1863, 1986, 1987, 1989, 1992, 1993, 2735, 2810, 2922, 2924, 2927, 2929, 3082, 3256, 3257, 3264, 3265, 3266, 3267, 3271, 3272, 3286, 3287, 3289, 3295, 9001, 9002, 9003, 9005 und 9006

in Spalte 20 „* siehe Entscheidungsdiagramm“ ersetzen durch: „* siehe 3.2.3.3“.

Anmerkung: Durch die Änderung des Verweises „* siehe Entscheidungsdiagramm“ in das weiter gefasste „* siehe 3.2.3.3“ (hier sind neben dem eigentlichen Entscheidungsdiagramm auch die Schemata und Kriterien mit einbegriffen) ist auch das Problem der Verweise „*“ in Spalte 18 gelöst.

***

# Footnotes

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/18/2011/34 verteilt.

Gemäß dem Arbeitsprogramm 2006-2010 des Binnenverkehrsausschusses (ECE/TRANS/166/Add.1, Punkt 02.7b).