|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/9 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 17 décembre 2010 Français Original: Anglais et français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

153e session

Genève, 8–11 mars 2011

Point 4.7.3 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants soumis par le GRE

Proposition de complément 1 à la série 04 d’amendements
au Règlement no 19 (Feux de brouillard avant)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage
et de la signalisation lumineuse (GRE)*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-quatrième session. Il a été établi sur la base du  document informel GRE-64-55, tel qu’il est reproduit à l’annexe VIII du rapport. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/64, par. 29).

Paragraphe 5.6, modifier comme suit:

«5.6	Dans le cas de la classe «B», le feu de brouillard avant doit être équipé d’une lampe à incandescence homologuée conformément au Règlement No 37, même si cette lampe ne peut pas être remplacée. Toute lampe à incandescence visée dans le Règlement no 37 peut être utilisée à condition que;

- Son flux lumineux normal total n’est pas supérieur à 2 000 lumens, et

- Ledit Règlement et ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type ne mentionnent aucune restriction d’application.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.