| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/101 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 July 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто пятьдесят пятая сессия

Женева, 15−18 ноября 2011 года

Пункт 4.6.7 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 7 к Правилам № 99 (газоразрядные источники света)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят пятой сессии с целью включения данных по категориям источников света D5S, D6S и D8S в Правила № 99. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/3 без поправок и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/28 с поправками, содержащимися в приложении VII к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRE/65, пункты 18 и 30). Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1) для рассмотрения.

Пункт 2.2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.2.2	техническое описание, включая краткое описание пускорегулирующего устройства, если оно не встроено в источник света;".

Пункт 2.2.2.4 изменить следующим образом:

"2.2.2.4	один образец пускорегулирующего устройства, если оно не встроено в источник света".

Пункт 2.3.4 изменить следующим образом:

"2.3.4		Если пускорегулирующее устройство не встроено в источник света, на пускорегулирующем устройстве, используемом для официально утвержденного источника света, указываются тип и торговая марка, а также номинальное напряжение и мощность, указанные в соответствующей спецификации фары".

Пункт 2.4.1 изменить следующим образом:

"2.4.1		Официальное утверждение предоставляется в том случае, если все образцы типа газоразрядного источника света, представленные на основании пунктов 2.2.2.3 или 2.2.3.2, соответствуют предписаниям настоящих Правил при испытании с пускорегулирующим устройством, указанным в пункте 2.2.2.4, если пускорегулирующее устройство не встроено в источник света".

Пункт 3.1.2 изменить следующим образом:

"3.1.2		"Пускорегулирующее устройство" − устройство электроснабжения газоразрядного источника света, которое − факультативно − может быть встроено в источник света".

Пункт 3.1.3 изменить следующим образом:

"3.1.3		"Номинальное напряжение" − входное напряжение, указанное на пускорегулирующем устройстве или на источнике света, если пускорегулирующее устройство встроено в источник света".

Пункт 3.1.5 изменить следующим образом:

"3.1.5		"Испытательное напряжение" – напряжение на входных клеммах пускорегулирующего устройства или на клеммах источника света, если пускорегулирующее устройство встроено в источник света, которому соответствуют и при котором измеряются электрические и фотометрические характеристики газоразрядного источника света".

Пункт 3.1.6 изменить следующим образом:

"3.1.6		"Нормальное значение" – расчетное значение электрической или фотометрической характеристики, которое должно достигаться в пределах установленных допусков при подаче испытательного напряжения на газоразрядный источник света с помощью пускорегулирующего устройства, которое − факультативно − может быть встроено в источник света".

Пункт 3.2.1 изменить следующим образом:

"3.2.1		Каждый представляемый образец должен отвечать относящимся к нему техническим требованиям, приведенным в настоящих Правилах, когда он испытывается вместе с пускорегулирующим устройством согласно положениям пункта 2.2.2.4, если пускорегулирующее устройство не встроено в источник света".

Пункт 3.3.2 изменить следующим образом:

"3.3.2		При наличии цветной (внешней) колбы − после 15 часов работы вместе с пускорегулирующим устройством или источником света с встроенным пускорегулирующим устройством при испытательном напряжении − поверхность колбы слегка протирается хлопчатобумажной тканью, смоченной в растворе, состоящем из 70% по объему н-гептана и 30% по объему толуола. По истечении пяти минут поверхность осматривается. На ней не должно быть никаких видимых изменений".

Пункт 3.4.2 изменить следующим образом:

"3.4.2		Все образцы испытываются с пускорегулирующим устройством в соответствии с пунктом 2.2.2.4, если пускорегулирующее устройство не встроено в источник света".

Пункт 3.5.2.1 изменить следующим образом:

"3.5.2.1	Измерения проводятся после кондиционирования, причем испытательное напряжение подается на источник света с помощью пускорегулирующего устройства или подается на источник света с встроенным пускорегулирующим устройством".

Пункт 3.5.3.1 изменить следующим образом:

"3.5.3.1	Измерения проводятся после кондиционирования, причем испытательное напряжение подается на источник света с помощью пускорегулирующего устройства или подается на источник света с встроенным пускорегулирующим устройством".

Пункт 3.6.2 изменить следующим образом:

"3.6.2		Стабилизация

3.6.2.1	Для газоразрядных источников света, у которых фактический световой поток превышает 2 000 лм:

При проведении измерений в соответствии с условиями, указанными в приложении 4, газоразрядный источник света должен испускать по крайней мере:

через одну секунду: 25% своего фактического светового потока;

через четыре секунды: 80% своего фактического светового потока.

Фактический световой поток указан в соответствующей спецификации.

3.6.2.2	Для газоразрядных источников света, у которых фактический световой поток не превышает 2 000 лм:

При проведении измерений в соответствии с условиями, указанными в приложении 4, газоразрядный источник света должен испускать по крайней мере 800 лм через одну секунду и по крайней мере 1 000 лм через четыре секунды.

Фактический световой поток указан в соответствующей спецификации".

Приложение 1

Перечень категорий газоразрядных источников света и номеров их спецификаций изменить следующим образом:

"

| Категории источника света |  | Номера спецификаций |
| --- | --- | --- |
| D1R |  | DxR/1−7 |
| D1S |  | DxS/1−6 |
| D2R |  | DxR/1−7 |
| D2S |  | DxS/1−6 |
| D3R |  | DxR/1−7 |
| D3S |  | DxS/1−6 |
| D4R |  | DxR/1−7 |
| D4S |  | DxS/1−6 |
| D5S |  | D5S/1−5 |
| D6S |  | D6S/1−5 |
| D8S |  | D8S/1−5 |

"

Перечень спецификаций для газоразрядных источников света и последовательность их указания в настоящем приложении изменить следующим образом:

"

| Номера спецификаций |  |
| --- | --- |
| DxR/1−7 | (Спецификация DxR/6: две страницы) |
| DxS/1−6 |  |
| D5S/1−5 |  |
| D6S/1−5 |  |
| D8S/1−5 |  |

"

Включить новые спецификации D5S/1−5, D6S/1−5 и D8S/1-5 после спецификации DxS/6 следующего содержания:

"

КАТЕГОРИЯ D5S	Спецификация D5S/1

Чертежи предназначены только для указания основных габаритов (в мм) газоразрядного источника света

Рис. 1 − Категория D5S − Цоколь PK32d-[7]

1	Плоскость отсчета проходит по поверхности патрона, на которую опираются три упора цокольного кольца.

2	См. спецификацию D5S/2.

3	При измерении на расстоянии 18,0 мм от плоскости отсчета по отношению к средней точке внутренней колбы максимальный эксцентриситет внешней колбы должен составлять 1 мм.

4	Факультативный штырьковый вывод.

КАТЕГОРИЯ D5S	Спецификация D5S/2

# Рис. 2
Определение оси отсчета1

Направление движения цоколя

# Рис. 3
Максимальный внешний контур лампы2

1	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через точку пересечения двух параллельных линий, как показано на рис. 2.

2	Стеклянная колба и держатели не должны выходить за пределы внешнего контура, как показано на рис. 3. Внешний контур представляет собой окружность, в центре которой находится ось отсчета.

КАТЕГОРИЯ D5S	Спецификация D5S/3

| Габариты | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| Положение электродов | Спецификация D5S/4 |
| Положение и форма дуги | Спецификация D5S/5 |
| (1, (21 | 55° мин. | 55° мин. |
| D5S: Цоколь PK32d-[7] | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-111-[4]) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Номинальное напряжение | В | 12/24 | 12/24 |
| Номинальная мощность | Вт | 25 | 25 |
| Испытательное напряжение | В | 13,2/28 | 13,2/28 |
| Фактическая мощность лампы2 | Вт | 31 макс. | 31 макс. |
| Координаты цветности | фактические |  | x = 0,375 | y = 0,375 |
|  | диапазон цветности3 | пределы | x = 0,345 x = 0,405 | y = 0,150 + 0,640 x y = 0,050 + 0,750 x |
|  |  | точки пересечений | x = 0,345 | y = 0,371 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,409 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,354 |
|  |  |  | x = 0,345 | y = 0,309 |
| Фактический световой поток | лм | 2000 (300 | 2000 (100 |
| Время повторного включения и выключения в разогретом состоянии | с | 10 | 10 |

1	Часть колбы, ограниченная углами (1 и (2, должна быть светоиспускающей частью. Эта часть должна быть как можно более однородной по форме и не должна иметь оптических дефектов. Это требование относится ко всей окружности колбы в пределах углов (1 и (2.

2	Мощность лампы с встроенным пускорегулирующим устройством.

3	См. приложение 4.

КАТЕГОРИЯ D5S	Спецификация D5S/4

Положение электродов

Настоящее испытание проводится для определения правильности положения электродов относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

Вид сверху (схематический):

Вид сбоку (схематический):

Направление измерения: вид источника света сбоку и сверху

| Размеры в мм | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| a1 | 0,30 | 0,20 |
| a2 | 0,50 | 0,25 |
| b1 | 0,30 | 0,15 |
| b2 | 0,60 | 0,30 |
| c | 3,90 | 3,90 |

КАТЕГОРИЯ D5S 	Спецификация D5S/5

Положение и форма дуги

Настоящее испытание проводится для определения формы дуги и ее положения относительно оси и плоскости отсчета путем измерения ее искривления и рассеяния в поперечном сечении на расстоянии 18,0 мм от плоскости отсчета.

| Распределение относительной яркости в центральной части поперечного сечения D | Форма дуги приводится только в качества иллюстрации | Направление измерения: вид источника света сбоку |
| --- | --- | --- |

При измерении распределения относительной яркости в центральной части поперечного сечения, как показано на приведенном выше рисунке, максимальная величина яркости должна находиться в пределах расстояния r от оси отсчета. Точка 20% от максимальной величины должна находиться в пределах s.

| Размеры в мм | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| r (кривизна дуги) | 0,50 +/-0,25 | 0,50 +/-0,15 |
| s (рассеяние дуги) | 0,70 +/-0,25 | 0,70 +/-0,15 |

КАТЕГОРИЯ D6S	Спецификация D6S/1

Чертежи предназначены только для указания основных габаритов (в мм) газоразрядного источника света

Рис. 1

Категория D6S − Цоколь P32d−1

1	Плоскость отсчета проходит по поверхности патрона, на которую опираются три упора цокольного кольца.

2	См. спецификацию D6S/2.

3	При измерении на расстоянии 27,1 мм от плоскости отсчета по отношению к средней точке внутренней колбы максимальный эксцентриситет внешней колбы должен составлять 1 мм.

КАТЕГОРИЯ D6S	Спецификация D6S/2

Рис. 2
Определение оси отсчета1

Направление движения цоколя

Рис. 3

Максимальный внешний контур лимпы2

1	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через точку пересечения двух параллельных линий, как показано на рис. 2.

2	Стеклянная колба и держатели не должны выходить за пределы внешнего контура, как показано на рис. 3. Внешний контур представляет собой окружность, в центре которой находится ось отсчета.

КАТЕГОРИЯ D6S	Спецификация D6S/3

| Габариты | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| Положение электродов | Спецификация D6S/4 |
| Положение и форма дуги | Спецификация D6S/5 |
| (1, (21 | 55° мин. | 55° мин. |
| D6S: Цоколь P32d-1 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-111-[4]) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Номинальное напряжение пускорегулирующего устройства | В | 122 | 12 |
| Номинальная мощность | Вт | 25 | 25 |
| Испытательное напряжение | В | 13,2 | 13,2 |
| Фактическое напряжение лампы | В | 42 (9 | 42 (4 |
| Фактическая мощность лампы | Вт | 25 (3 | 25 (0,5 |
| Фактический световой поток | лм | 2000 (300 | 2000 (100 |
| Координаты цветности | фактические |  | x = 0,375 | y = 0,375 |
|  | диапазон цветности3 | пределы | x = 0,345 x = 0,405 | y = 0,150 +0,640 x y = 0,050 +0,750 x |
|  |  | точки пересечений | x = 0,345 | y = 0,371 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,409 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,354 |
|  |  |  | x = 0,345 | y = 0,309 |
| Время повторного включения и выключения в разогретом состоянии | с | 10 | 10 |

1	Часть колбы, ограниченная углами (1 и (2, должна быть светоиспускающей частью. Эта часть должна быть как можно более однородной по форме и не должна иметь оптических дефектов. Это требование относится ко всей окружности колбы в пределах углов (1 и (2.

2	Напряжение пускорегулирующих устройств может быть больше или меньше 12 В.

3	См. приложение 4.

КАТЕГОРИЯ D6S	Спецификация D6S /4

Положение электродов

Настоящее испытание проводится для определения правильности положения электродов относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

Вид сверху (схематический):

Вид сбоку (схематический):

Направление измерения: вид источника света сбоку и сверху

| Размеры в мм | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| a1 | 0,30 | 0,20 |
| a2 | 0,50 | 0,25 |
| b1 | 0,30 | 0,15 |
| b2 | 0,60 | 0,30 |
| c | 3,90 | 3,90 |

КАТЕГОРИЯ D6S	Спецификация D6S/5

Положение и форма дуги

Настоящее испытание проводится для определения формы дуги и ее положения относительно оси и плоскости отсчета путем измерения величины ее искривления и рассеяния в поперечном сечении на расстоянии 27,1 мм от плоскости отсчета.

| Распределение относительной яркости в центральной части поперечного сечения D | Форма дуги приводится только в качестве иллюстрации | Направление измерения: вид источника света сбоку |
| --- | --- | --- |

При измерении распределения относительной яркости в центральной части поперечного сечения, как показано на приведенном выше рисунке, максимальная величина яркости должна находиться в пределах расстояния r от оси отсчета. Точка 20% от максимальной величины должна находиться в пределах s.

| Размеры в мм | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| r (кривизна дуги) | 0,50 +/−0,25 | 0,50 +/−0,15 |
| s (рассеяние дуги) | 0,70 +/−0,25 | 0,70 +/−0,15 |

КАТЕГОРИЯ D8S	Спецификация D8S/1

Чертежи предназначены только для указания основных габаритов (в мм)

Рис. 1
Категория D8S − Цоколь PK32d-1

1	Плоскость отсчета проходит по поверхности патрона, на которую опираются три упора цокольного кольца.

2	См. спецификацию D8S/2.

3	При измерении на расстоянии 27,1 мм от плоскости отсчета по отношению к средней точке внутренней колбы максимальный эксцентриситет внешней колбы должен составлять 1 мм.

КАТЕГОРИЯ D8S	Спецификация D8S/2

Рис. 2
Определение оси отсчета1

Направление движения цоколя

Рис. 3
Максимальный внешний контур лампы2

1	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через точку пересечения двух параллельных линий, как показано на рис. 2.

2	Стеклянная колба и держатели не должны выходить за пределы внешнего контура, как показано на рис. 3. Внешний контур представляет собой окружность, в центре которой находится ось отсчета.

КАТЕГОРИЯ D8S	Спецификация D8S/3

| Габариты | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| Положение электродов | Спецификация D8S/4 |
| Положение и форма дуги | Спецификация D8S/5 |
| (1, (21 | 55° мин. | 55° мин. |
| D8S: Цоколь PK32d-1 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-111-[4]) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Номинальное напряжение пускорегулирующего устройства | В | 122 | 12 |
| Номинальная мощность | Вт | 25 | 25 |
| Испытательное напряжение | В | 13,2 | 13,2 |
| Фактическое напряжение лампы | В | 42 (9 | 42 (4 |
| Фактическая мощность лампы | Вт | 25 (3 | 25 (0,5 |
| Фактический световой поток | лм | 2 000 (300 | 2 000 (100 |
| Координаты цветности | фактические |  | x = 0,375 | y = 0,375 |
|  | диапазон цветности3 | пределы | x = 0,345 x = 0,405 | y = 0,150 + 0,640 x y = 0,050 + 0,750 x |
|  |  | точки пересечений | x = 0,345 | y = 0,371 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,409 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,354 |
|  |  |  | x = 0,345 | y = 0,309 |
| Время повторного включения и выключения в разогретом состоянии | с | 10 | 10 |

1	Часть колбы, ограниченная углами (1 и (2, должна быть светоиспускающей частью. Эта часть должна быть как можно более однородной по форме и не должна иметь оптических эффектов. Это требование относится ко всей окружности колбы в пределах углов (1 и (2.

2	Напряжение пускорегулирующих устройств может быть больше или меньше 12 В.

3	См. приложение 4.

КАТЕГОРИЯ D8S	Спецификация D8S/4

Положение электродов

Настоящее испытание проводится для определения правильности положения электродов относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

Вид сверху (схематический):

Вид сбоку (схематический):

Направление измерения: вид источника света сбоку и сверху

| Размеры в мм | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| a1 | 0,30 | 0,20 |
| a2 | 0,50 | 0,25 |
| b1 | 0,30 | 0,15 |
| b2 | 0,60 | 0,30 |
| c | 3,90 | 3,90 |

КАТЕГОРИЯ D8S	Спецификация D8S/5

Положение и форма дуги

Настоящее испытание проводится для определения формы дуги и ее положения относительно оси и плоскости отсчета путем измерения ее искривления и рассеяния в поперечном сечении на расстоянии 27,1 мм от плоскости отсчета.

| Распределение относительной яркости в центральной части поперечного сечения D | Форма дуги приводится только в качестве иллюстрации | Направление измерения: вид источника света сбоку |
| --- | --- | --- |

При измерении распределения относительной яркости в центральной части поперечного сечения, как показано на приведенном выше рисунке, максимальная величина яркости должна находиться в пределах расстояния r от оси отсчета. Точка 20% от максимальной величины должна находиться в пределах s.

| Размеры в мм | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| r (кривизна дуги) | 0,50 +/- 0,25 | 0,50 +/- 0,15 |
| s (рассеяние дуги) | 0,70 +/- 0,25 | 0,70 +/- 0,15 |

"

Приложение 2, пункт 5, изменить следующим образом:

"5.	Торговая марка и идентификационный номер пускорегулирующего устройства

(если пускорегулирующее устройство не встроено в источник света)".

Приложение 4, пункт 2, изменить следующим образом:

"2.	Пускорегулирующее устройство

Если пускорегулирующее устройство не встроено в источник света, все испытания и измерения должны проводиться с пускорегулирующим устройством, представленным в соответствии с пунктом 2.2.2.4 настоящих Правил. Электропитание, используемое для проведения испытаний на зажигание и стабилизацию, должно быть достаточным для резкого увеличения напряжения".

Приложение 4, пункт 8, изменить следующим образом:

"8.	Испытание на повторное включение в разогретом состоянии

Источник света включается и функционирует вместе с пускорегулирующим устройством (возможно встроенным) при испытательном напряжении в течение 15 минут. Затем напряжение питания пускорегулирующего устройства или источника света с встроенным пускорегулирующим устройством выключается на период времени, указанный в соответствующей спецификации, и затем вновь включается".

Приложение 4, пункт 10, изменить следующим образом:

"10.	Цвет

Цвет источника света измеряется в сферической поверхности с использованием системы измерения, которая показывает координаты цветности МЭК поступающего света с разрешающей способностью (0,002. На нижеследующем рисунке показан диапазон цветности для белого цвета и ограниченный диапазон цветности для газоразрядных источников света D1R, D1S, D2R, D2S, D3R, D3S, D4R, D4S, D5S, D6S и D8S".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4). Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

A

Вид сзади

Плоскость отсчета1

Ось отсчета2

Соединительное
устройство

Сторона
горелки

Не подсоединен4

V+

18,0

3

B

Заземление

Ось отсчета

Ось отсчета

6,5

32,1

Ось отсчета

a2

b2

16,05 мм 
от плоскости отсчета

c

Плоскость отсчета

a1

b1

Ось отсчета

a2

b2

16,05 мм от 
плоскости отсчета

c

Плоскость отсчета

0,10 мм

a1

b1

Точка контакта дуги с ближайшим к плоскости отсчета электродом должна находиться в зоне, ограниченной размерами a1 и b1. Точка контакта дуги с электродом, наиболее удаленным от плоскости отсчета, должна находиться в зоне, ограниченной размерами a2 и b2.

Плоскость отсчета1

Ось отсчета2

3

Ось отсчета

Ось отсчета

32,1

6,5

Ось отсчета

a2

b2

25,15 мм 
от плоскости отсчета

c

Плоскость отсчета

a1

b1

Ось отсчета

a2

b2

25,15 мм от 
плоскости отсчета

c

Плоскость отсчета

0,10 мм

a1

b1

Точка контакта дуги с ближайшим к плоскости отсчета электродом должна находиться в зоне, ограниченной размерами a1 и b1. Точка контакта дуги с электродом, наиболее удаленном от плоскости отсчета, должна находиться в зоне, ограниченной размерами a2 и b2.

Ось отсчета2

27,1

Плоскость отсчета1

Ось отсчета

Ось отсчета

32,1

6,5

Ось отсчета

a2

b2

25,15 мм 
от плоскости отсчета

c

Плоскость отсчета

a1

b1

Ось отсчета

a2

b2

25,15 мм 
от плоскости отсчета

c

Плоскость отсчета

0,10 мм

a1

b1

Точка контакта дуги с ближайшим к плоскости отсчета электродом должна находиться в зоне, ограниченной размерами а1 и b1. Точка контакта дуги с электродом, наиболее удаленным от плоскости отсчета, должна находиться в зоне, ограниченной размерами а2 и b2.