| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/102 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 July 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто пятьдесят пятая сессия
Женева, 15–18 ноября 2011 года
Пункт 4.6.8 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 01 к Правилам № 112 (фары, испускающие асимметричный луч ближнего света)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят пятой сессии для корректировки определения "модулей светоизлучающих диодов (СИД)" с учетом технического прогресса. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/21 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/ GRE/65, пункт 22). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.2 	краткое техническое описание … оно должно включать:

…

b)	чертеж с указанием размеров и основных электрических и фотометрических величин, а также номинального светового потока и − по каждому модулю СИД − указание того, является ли он сменным;

…"

Включить новый пункт 5.3.2.4 следующего содержания:

"5.3.2.4 	В случае сменного модуля СИД к удовлетворению технической службы должна быть продемонстрирована возможность снятия и замены этого модуля СИД, как указано в пункте 1.4.1 приложения 10".

Включить новый пункт 5.10 следующего содержания:

"5.10		В соответствии с определениями, приведенными в пунктах 2.7.1.1.3 и 2.7.1.1.7 Правил № 48, допускается использование модуля СИД, в котором могут содержаться патроны, предназначенные для других источников света. Независимо от данного положения не допускается использования модуля (модулей) СИД совместно с другими источниками света, обеспечивающими основной пучок ближнего света (или содействующими обеспечению освещения с изменяющимся углом наклона луча) либо каждый из пучков ближнего света, как указано в настоящих Правилах".

Приложение 1, пункт 9, изменить следующим образом:

"9.		Краткое описание:

…

Меры в соответствии с пунктом 5.8 настоящих Правил: ..................

Номер и конкретный (конкретные) идентификационный (идентификационные) код(ы) модуля (модулей) СИД, а также − по каждо-му модулю СИД − указание того, является ли он сменным: 
да/нет2 ………………

Номер и конкретный (конкретные) идентификационный (идентификационные) код(ы) электронного механизма (электронных механизмов) управления источником света ………………………………

…"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208/, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатываться, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.