|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/107 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 2 août 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Groupe de travail des dispositions générales de sécurité

155e session

Genève, 15-18 novembre 2011

Point 4.7.2 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Considération des projets de rectificatifs
aux Règlements existants soumis par le GRSG

Proposition de complément 1 à la série 02 d’amendements
au Règlement no 58 (Dispositifs arrière de protection antiencastrement)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales
de sécurité*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa 100e session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/20, tel qu’il est reproduit à l’annexe VI du rapport (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/79, par. 27). Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité administratif (AC.1).

I.	Proposition

Paragraphe 1.1.1, modifier comme suit:

«1.1.1	PARTIE I: … des catégories M, N et O;».

Paragraphe 1.1.2, modifier comme suit:

«1.1.2	PARTIE II: … des catégories M, N et O … Règlement;».

Paragraphe 1.1.3, modifier comme suit:

«1.1.3	PARTIE III: … des catégories M, N et O … dispositif arrière de protection antiencastrement.».

Ajouter un nouveau paragraphe (y compris la note en bas de page1), comme suit:

«1.1.4	Aux véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, O1 et O21 à cause de la protection antiencastrement.».

1	Tels qu’ils sont définis dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, par. 2.

Paragraphe 2, modifier comme suit:

«2.	Prescriptions générales

Ajouter de nouveaux paragraphes 2.1 à 2.3 (la note de bas de page1 reste inchangée), libellés comme suit:

«2.1	Tous les véhicules doivent être construits et/ou équipés de façon à offrir une protection efficace sur toute leur largeur contre l’encastrement des véhicules visés au paragraphe 1 du présent Règlement en cas de choc contre l’arrière de véhicules des catégories M1 et N11.

2.2	Le véhicule doit être soumis à l’essai dans les conditions exposées au paragraphe 2 de l’annexe 5.

2.3	Les véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, O1 et O2 sont considérés comme répondant aux conditions ci-dessus:

a)	S’ils satisfont aux conditions définies dans la partie II ou la partie III; ou

b)	Si la garde au sol de l’arrière du véhicule à vide ne dépasse pas 550 mm sur une largeur qui ne doit pas être inférieure de plus de 100 mm à l’essieu arrière d’un côté comme de l’autre (compte non tenu de tout renflement des pneumatiques au contact du sol); ou

c)	Si, dans le cas des véhicules des catégories O1 et O2 où les pneumatiques font saillie pour plus de moitié à l’extérieur de la carrosserie (compte non tenu des recouvrements de roues) ou à l’extérieur du châssis en l’absence de carrosserie, la garde au sol de l’arrière du véhicule à vide ne dépasse pas 550 mm sur une largeur qui ne doit pas être inférieure de plus de 100 mm de chaque côté à la distance mesurée entre les points intérieurs des pneumatiques (compte non tenu de tout renflement des pneumatiques au contact du sol).

S’il y a plusieurs essieux arrière, la largeur à prendre en considération est celle de l’essieu le plus large.

Cette prescription doit être respectée au moins sur une ligne:

a)	Située au maximum à 450 mm de l’extrémité arrière du véhicule;

b)	Qui peut présenter des interruptions ne totalisant pas plus de 200 mm.».

Paragraphe 15.1, modifier comme suit:

«15.1	Si le véhicule … du paragraphe 16 ci-après et a été soumis à l’essai conformément aux conditions prescrites au paragraphe 2.2, l’homologation … accordée.».

Paragraphe 16.2, modifier comme suit:

«16.2		La largeur du …; le dispositif de protection antiencastrement ne doit pas avoir une largeur inférieure de plus de 100 mm de chaque côté. Toutefois, dans le cas des véhicules des catégories O1 et O2 où les pneumatiques font saillie pour plus de moitié à l’extérieur de la carrosserie (compte non tenu des recouvrements de roues) ou à l’extérieur du châssis en l’absence de carrosserie, la largeur du dispositif de protection antiencastrement ne doit pas être inférieure de plus de 100 mm, de chaque côté, à la distance mesurée entre les points intérieurs des pneumatiques, compte non tenu de tout renflement des pneumatiques au contact du sol. S’il y a … satisfaites.».

Paragraphe 24.1, modifier comme suit:

«24.1	Si le véhicule … du paragraphe 25 ci-après et a été soumis à l’essai conformément aux conditions prescrites au paragraphe 2.2, l’homologation … accordée.».

Paragraphe 25.3, modifier comme suit:

«25.3		La largeur du …; le moyen de protection contre l’encastrement ne doit pas avoir une largeur inférieure de plus de 100 mm de chaque côté. Toutefois, dans le cas des véhicules des catégories O1 et O2 où les pneumatiques font saillie pour plus de moitié à l’extérieur de la carrosserie (compte non tenu des recouvrements de roues) ou à l’extérieur du châssis en l’absence de carrosserie, la largeur du moyen de protection contre l’encastrement ne doit pas être inférieure de plus de 100 mm, de chaque côté, à la distance mesurée entre les points intérieurs des pneumatiques, compte non tenu de tout renflement des pneumatiques au contact du sol. Lorsque le … ne s’applique pas.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements, en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.