|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/112 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 2 août 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Groupe de travail des dispositions générales de sécurité

155e session

Genève, 15-18 novembre 2011

Point 4.7.7 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen des projets d’amendements
aux Règlements existants soumis par le GRSG

Proposition de complément 6 au Règlement no 121 (Identification des commandes manuelles, des témoins
et des indicateurs)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales de sécurité*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa 100e session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/8, tel qu’amendé par le paragraphe 33 du rapport (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/79, par. 33). Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1).

I.	Proposition

Tableau 1, modifier comme suit:

«

| 2. | Feux de croisement | 1/, 6/, 13/ | Commande | Non | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Témoin | Oui | Vert |
| 3. | Feux de route |  | Commande | Non | - |
|  |  | 1/ 13/ | Témoin | Oui | Bleu |

».

Paragraphe 2.5, modifier comme suit:

«2.5	Par “témoin” un signal optique qui, lorsqu’il est allumé, sert à indiquer qu’un dispositif est en fonction, que son fonctionnement ou son état est correct ou défectueux ou qu’il ne fonctionne pas.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, par. 106 et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.