| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/129 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 July 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто пятьдесят пятая сессия

Женева, 15−18 ноября 2011 года

Пункт 4.11.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
исправлений к действующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по исправлению 2 к поправкам серии 04 к правилам № 10 (электромагнитная совместимость)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения 
и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят пятой сессии для внесения редакционных исправлений. В его основу положен неофициальный документ GRE-65-19, воспроизведенный в приложении VI к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRE/65, пункт. 28). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (AC.1).

Пункт 6.8.1 исправить следующим образом:

"6.8.1		Метод испытания

Устойчивость ЭСУ, являющегося репрезентативным для своего типа, проверяется методом (методами), соответствующим(и) стандарту ISO 7637-2 (второе издание 2004 года), как указано в приложении 10, с применением испытательных уровней, приведенных в таблице 1.

…"

Пункт 6.9.1 исправить следующим образом:

"6.9.1		Метод испытания

Создание помех ЭСУ, являющемуся репрезентативным для своего типа, проверяется методом (методами), соответствующим(и) стандарту ISO 7637-2 (второе издание 2004 года), как указано в приложении 10 в отношении уровней, приведенных в таблице 2."

Добавление 1

Пункты 4 и 5 исправить следующим образом:

"4.	ISO 7637-1: "Транспорт дорожный − электрические помехи, вызываемые проводимостью и взаимодействием − Часть 1: Определения и общие принципы", второе издание 2002 года.

5.	ISO 7637-2: "Транспорт дорожный − электрические помехи, вызываемые проводимостью и взаимодействием − Часть 2: Электрическая проводимость в переходном режиме по проводам электропитания на транспортных средствах с номинальным питающим напряжением 12 вольт или 24 вольта", второе издание 2004 года."

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208/, пункт. 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.