| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/137 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 2 August 2011 Original: English and Russian only |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят пятая сессия
Женева, 15−18 ноября 2011 года
Пункт 4.12.4 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
исправлений к действующим правилам, 
представленных GRSG

Предложение по исправлению 7 к дополнению 2 к Правилам № 107 (транспортные средства M2 и M3)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее сотой сессии. В его основу положен документ GRSG-100-07, который воспроизводится в приложении II к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/79, пункт 12). Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения.

I.	Предложение

Приложение 3, пункт 7.6.2.7 исправить следующим образом:

"7.6.2.7	 При наличии аварийных люков они должны размещаться следующим образом: если имеется только один люк, то он должен устанавливаться в средней трети пассажирского салона; если имеется два люка, то они должны быть разнесены, причем расстояние между ближайшими краями отверстий, измеренное по линии, параллельной продольной оси транспортного средства, должно быть не менее 2 м".

Приложение 3, пункт 7.12.4 исправить следующим образом:

"7.12.4	Подъем каждой ступеньки в междуэтажной лестнице двухэтажного транспортного средства должен быть закрыт".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 1066 и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.