|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/20 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 21 décembre 2010 Français Original: Anglais et français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

153e session

Genève, 8–11 mars 2011

Point 4.10.4 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 - Examen de projets de rectificatifs
à des Règlements existants soumis par le GRE

Proposition de rectificatif 1 au Révision 5 au Règlement no 19 (Feux-brouillard avant)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-et-quatrième session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/32, tel que modifié par l’annexe VIII du rapport. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/64, par. 27).

Paragraphe 5.8, lire:

«5.8 		Même si elles ne peuvent pas être remplacées, ces sources lumineuses doivent être conformes aux prescriptions de l’annexe 12 au présent Règlement; cela doit être vérifié par des essais.».

Paragraphe 10.3.5., modifié comme suit :

«10.3.5	…à l’annexe 7 du présent… ;».

Annexe 2, paragraphe 2.2, ligne 6 dans le tableau, lire:

«…

| Line 6 ***/ | -2.5° | De 5° vers l’intérieur À 10° vers l’extérieur | 1 600 min | 1 400 min | Toute la ligne. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…».

Annexe 5, paragraphe 1.2, lire:

«1.2 		Feu de brouillard avant sale

Une fois essayé comme au paragraphe 1.1, le feu de brouillard avant est allumé pendant 1 h comme prévu au paragraphe 1.1.1. Après avoir été	préparé comme prévu au paragraphe 1.2.1, il est vérifié comme prescrit au paragraphe 1.1.3.».

Annexe 6, paragraphe 2.6.1.2, lire:

«2.6.1.2	Résultats

Après essai, les résultats des mesures photométriques prescrites dans la zone B pour les feux de brouillard avant de la classe “B” et aux lignes 2 et 5 pour les feux de brouillard avant de la classe “F3” ne doivent pas dépasser de plus de 30 % les valeurs limites prescrites.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.