| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/93 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 25 August 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто пятьдесят пятая сессия

Женева, 15−18 ноября 2011 года

Пункт 4.16.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение поправок
к проектам правил, представленных GRRF

Предложение по поправкам серии 01 к проекту правил об опережающих системах экстренного торможения (ОСЭТ)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее cемидесятой сессии в качестве поправок серии 01 к проекту новых правил об опережающих системах экстренного торможения. Этот второй этап разработки положений о системах предупреждения столкновения основан на документе ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/26 c поправками, указанными в приложении II к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/70, пункт 14). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1). Неурегулированные вопросы, требующие принятия решения WP.29 и AC.1, заключены в квадратные скобки.

Пункт 4.2 изменить следующим образом:

"4.2	Каждому официально утвержденному типу присваивается номер официального утверждения, первые две цифры которого (в настоящее время 01, что соответствует поправкам серии 01) указывают…"

Включить новые пункты 12−12.6 следующего содержания

[12.	Переходные положения

[12.1	Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 01 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в предоставлении официальных утверждений типа на основании настоящих Правил с поправками серии 01.]

[12.2	Договаривающимся сторонам, применяющим [поправки серии 00 к настоящим Правилам] настоящие Правила, не запрещается предоставлять официальные утверждения типа ЕЭК ООН и распространения официальных утверждений типа ЕЭК ООН в контексте поправок серии 00 к настоящим Правилам.]

[12.3	Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 01 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в предоставлении национального или регионального официального утверждения типа транспортного средства, которое утверждено по типу конструкции на основании поправок серии 01 к настоящим Правилам.]

[12.4	Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 01 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в первоначальной национальной или региональной регистрации транспортного средства, соответствующего требованиям поправок серии 01 к настоящим Правилам.]

[12.5	До [1 ноября 2016 года/1 ноября 2012 года] ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в национальном или региональном официальном утверждении типа транспортного средства, которое утверждено по типу конструкции на основании поправок серии 00 к настоящим Правилам.]

[12.6	До [1 ноября 2020 года/1 ноября 2018 года] [1 ноября 2020 года/1 ноября 2014 года] ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в первоначальной национальной или региональной регистрации транспортного средства, соответствующего требованиям поправок серии 01 к настоящим Правилам.]

Приложение 2 изменить следующим образом:

"Приложение 2

Схема знаков официального утверждения

(см. пункты 4.4−4.4.2 настоящих Правил)

a = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает, что данный тип транспортного средства был официально утвержден − в отношении ХХХ − в Бельгии (Е6) на основании Правил № ХХХ. Первые две цифры номера официального утверждения указывают, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями поправок серии 01 к Правилам № … об ОСЭТ".

Приложение 3, таблица, изменить следующим образом:

"Требования испытания на предупреждение и введение в действие: значения для прохождения/
непрохождения испытания

| A | B | C | D | E | F | G | H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стационарная цель | Движущаяся цель |  |
|  | Время срабатывания для режимов предупреждения | Снижение скорости (см. пункт 6.4.4) | Время срабатывания для режимов предупреждения | Снижение скорости (см. пункт 6.5.3) | Заданная скорость (см. пункт 6.5.1.) |  |
|  | По крайней мере, 1 тактильный либо акустический (см. пункт 6.4.2.1) | По крайней мере, 2 (см. пункт 6.4.2.2) |  | По крайней мере, 1 тактильный либо акустический (см. пункт 6.5.2.1) | По крайней мере, 2 (см. пункт 6.5.2.2) |  |  |  |
| M3 и N3 [1], [3] | Не позднее 1,4 с до начала этапа экстренного торможения | Не позднее 0,8 с до начала этапа экстренного торможения | Не менее 20 км/ч | Не позднее [1,4] с до начала этапа экстренного торможения | Не позднее 0,8 с до начала этапа экстренного торможения | Без столкновения | 12 ± 2 км/ч | 1 |
| N2>8 т [3] | Не позднее 1,4 с до начала этапа экстренного торможения | Не позднее 0,8 с до начала этапа экстренного торможения | Не менее 20 км/ч | Не позднее [1,4] с. до начала этапа экстренного торможения | Не позднее 0,8 с до начала этапа экстренного торможения | Без столкновения | 12 ± 2 km/h | 2 |
| N2≦8 т и M2 [2], [4] | [Без ограничений времени срабатывания и режимов предупрежденияa] или [Текст отсутствует] [4] | [Без ограничений времени срабатывания и режимов предупрежде-нияa] или [Текст отсутствует] [4] | [0 км/чb] или [Текст отсутствует] [4] | [Без временных ограничений] или [Текст отсутствует] [4] | [Не позднее 1,4 с до начала этапа экстренного торможе-нияc] или [Текст отсутствует] [4] | [0 км/чd] или [Текст отсутствует] [4] | [12 ± 2 км/ч] или [Текст отсутствует] [4] | 3 |

1	Транспортные средства категории М3 с гидравлической тормозной системой должны соответствовать требованиям, указанным на строке 3.

2	Транспортные средства с пневматической тормозной системой должны соответствовать требованиям, указанным на строке 1.

[3	Применяются только к транспортным средствам с пневматической подвеской задней оси.]

4	Оговорка из J для легковесных транспортных средств M2/N2.

а	При нулевом снижении скорости начало этапа экстренного торможения соответствует времени до столкновения. В этом случае пункт 6.4.3 не применяется.

b	Функция снижения скорости является факультативной.

с	При нулевом снижении скорости начало этапа экстренного торможения соответствует времени до столкновения.

d	В этом случае пункт 6.5.3 не применяется. Функция снижения скорости является факультативной".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

XXXR - 01185