| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2012/16 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 4 January 2012 Russian Original: French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 19−23 марта 2012 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

Цистерны

Разделы 1.6.3 и 1.6.4: переходные меры, касающиеся цистерн

Передано правительством Франции,

Резюме

Существо предложения: Упростить и обновить некоторые переходные меры, касающиеся цистерн.

Предлагаемое решение: Внести изменения в разделы 1.6.3 и 1.6.4 МПОГ/ДОПОГ.

Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120/Add.1, пункт 2.

Введение

1.	В ходе своей сентябрьской сессии 2010 года Рабочая группа по цистернам рассмотрела переходные меры, касающиеся цистерн. Были разработаны некоторые предварительные тексты, которые, однако, не были предложены затем для принятия.

2.	Настоящее предложение направлено на конкретизацию этих изменений.

3.	Для того чтобы продолжить разработку некоторых переходных мер, Рабочая группа должна знать, какие поправки были тогда приняты, и для этого должна обратиться за помощью к секретариатам, в частности по поводу текстов, принятых до 1997 года.

Предложение

4.	Предлагается изменить приведенные ниже переходные меры ДОПОГ следующим образом (зачеркнутый текст исключается, а текст, выделенный жирным шрифтом, добавляется):

1.6.3.6 a)	Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства − батареи, изготовленные в период с 1 января 1978 года по 31 декабря 1984 года, если они будут эксплуатироваться после 31 декабря 2004 года, должны отвечать требованиям маргинального номера 211 127 (5), применяемым с 1 января 1990 года, в отношении толщины стенок и защиты от повреждений.

b)	Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства − батареи, изготовленные в период с 1 января 1985 года по 31 декабря 1989 года до 1 января 1990 года, если они будут эксплуатироваться после 31 декабря 2010 года, должны отвечать требованиям маргинального номера 211 127 (5), применяемым с 1 января 1990 года могут по-прежнему эксплуатироваться при условии, что они отвечают требованиям пункта 6.8.2.1.20, касающимся в отношении толщины стенок и защиты от повреждений.

Дополнительная поправка:

Исключить начало пункта 6.8.2.1.20: "Для цистерн, изготовленных после 1 января 1990 года,".

1.6.3.11/1.6.4.7	Цистерны, изготовленные до 1 января 1997 года в соответствии с требованиями, действовавшими до 31 декабря 1996 года, но не отвечающие, однако, требованиям маргинальных номеров 211 332 и 211 333/212 332 и 212 333 пункта 6.8.2.1.26, применяемым с 1 января 1997 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

Примечание: Это последнее предложение касается также МПОГ.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2012/16.