| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2012/24 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 6 July 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 17−21 сентября 2012 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок 
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: Новые предложения

Поправки к пункту 5.2.2.2.2 − Образцы знаков

Передано правительством Румынии,

Резюме

Существо предложения: Анализ пункта 5.2.2.2.2 − Образцы знаков

Предлагаемое решение: Редакционные исправления пункта 5.2.2.2.2 − Образцы знаков

Справочные документы: Неофициальный документ INF.17 девяносто второй сессии WP.15

Введение

1.	Делегация Румынии хотела бы обратиться к Совместному совещанию с просьбой рассмотреть возможность исключения слова "ОПАСНОСТЬ" в заголовках перед знаками в пункте 5.2.2.2.2 − Образцы знаков.

2.	Настоящее предложение было представлено WP.15 в ходе ее девяносто второй сессии (8−10 мая 2012 года) и в докладе (ECE/TRANS/WP.15/215) было сказано следующее:

"46.	Рабочая группа указала, что это предложение могло бы быть изучено Совместным совещанием на основе официального документа, содержащего, в частности, дополнительные поправки, которые при необходимости должны быть приняты во внимание.".

3.	Цель настоящего предложения состоит в том, чтобы привести текст МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ в соответствие с пунктом 5.2.2.2.2 Типовых правил ООН и избежать неверного толкования, что все знаки опасности одного класса указывают на один и тот же вид опасности без каких-либо различий, как, например, в случае с видами опасности подклассов 2.1, 2.2 и 2.3 в Типовых правилах ООН.

4.	В соответствии с разделом 2.1.1 классы МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ относятся к опасным грузам, а не к видам опасности.

5.	Кроме того, в заголовке колонки 5 таблицы А главы 3.2 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ содержится ссылка только на "Знаки опасности" ("Labels").

6.	В процессе пересмотра настоящего предложения дополнительных поправок к нему найдено не было. Мы просим Совместное совещание представить дополнительные поправки, если таковые имеются.

Предложение

7.	Исключить из пункта 5.2.2.2.2 слово "опасность" везде, где оно фигурирует в заголовках перед знаками.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограм-ма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2012/24.