|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2012/25 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 27 juin 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune de la Commission d’experts du RID et
du Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Genève, 17-21 septembre 2012

Point 2 de l’ordre du jour provisoire

Citernes

Utilisation des citernes à déchets opérant sous vide

Communication du Gouvernement néerlandais,

Résumé

Résumé analytique: Clarification du 4.5.1.1 du RID/ADR en ce qui concerne l’utilisation des citernes à déchets opérant sous vide pour des matières qui ne sont pas des déchets.

Mesure à prendre: Modification du 4.5.1.1 du RID/ADR.

Documents de référence: Document informel INF.12 présenté à la session de mars 2000; TRANS/WP.15/AC.1/80, par. 49 et 50, et TRANS/WP.15/AC.1/80/Add.5, amendements au chapitre 4.5; TRANS/WP.15/AC.1/2002/11 (Allemagne), et documents informels INF.8 et INF.40 présentés à la session de mars 2002; TRANS/WP.15/AC.1/88, par. 78 à 83; TRANS/WP.15/AC.1/2003/31 (UIC); TRANS/WP.15/AC.1/92, par. 18, et TRANS/WP.15/AC.1/92/Add.1, point 10; document informel INF.26 (Pays-Bas) présentés à la session de septembre 2007; ECE/TRANS/WP.15/AC.1/108, par. 17; et ECE/TRANS/WP.15/AC.1/108/Add.1, par. 39 à 41; ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2012/13 (Pays-Bas); ECE/TRANS/WP.15/AC.1/126, par. 13; ECE/TRANS/WP.15/AC.1/126/Add.1, par. 27 à 29.

Introduction

1.	Le 4.5.1.1 régit l’emploi des citernes à déchets opérant sous vide.

2.	Le texte du 4.5.1.1 (ADR/RID) est le suivant:

«4.5.1.1	Les déchets constitués par des matières des classes 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 et 9 peuvent être transportés dans des citernes à déchets opérant sous vide conformément au chapitre 6.10 si les dispositions du chapitre 4.3 autorisent le transport en (ADR seulement: citernes fixes, citernes démontables) conteneurs-citernes ou caisses mobiles citernes.

Les matières affectées au code-citerne L4BH dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 ou à un autre code-citerne autorisé selon la hiérarchie au 4.3.4.1.2 peuvent être transportées dans des citernes à déchets opérant sous vide avec la lettre “A” ou “B” figurant dans la partie 3 du code-citerne (ADR seulement: tel qu’indiqué au no 9.5 du certificat d’agrément pour les véhicules conformément au 9.1.3.5).».

3.	À la Réunion commune RID/ADR/ADN de mars 2012, certains pays ont estimé que, d’après le texte actuel du RID/ADR, des matières autres que des déchets pouvaient être transportées dans des citernes à déchets opérant sous vide. D’autre part, le Groupe de travail des citernes n’a aucune objection liée à la sécurité à ce que des matières pures ou qui ne sont pas des déchets soient transportées dans des citernes à déchets opérant sous vide conformément au chapitre 6.10 du RID/ADR.

4.	Étant donné que:

Le 4.5.1.1 se prête à plusieurs interprétations en ce qui concerne la possibilité de transporter des matières qui ne sont pas des déchets;

Les citernes à déchets opérant sous vide servent au transport de matières autres que des déchets dans certains cas (par exemple, dans l’industrie de transformation);

L’utilisation de citernes à déchets opérant sous vide pour des substances qui ne sont pas des déchets semble justifiée sur le plan de la sécurité;

le Gouvernement néerlandais propose de modifier le texte actuel du 4.5.1.1.

Proposition

5.	À la deuxième phrase du 4.5.1.1, remplacer «matières» par «matières, y compris les déchets,».

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.7 c)).

Diffusée par l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires sous la cote OTIF/RID/RC/2012/25.