ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2012/25

Allgemeine Verteilung

8. Juni 2012

Or.   ENGLISCH UND FRANZÔSICH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(21. Tagung, Genf, 27. bis 31. August 2012)

Punkt 5 a) zur vorläufigen Tagesordnung)

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER DEM ADN BEIGEFÜGTEN VERORDNUNG:

Änderungen, die am 1. Januar 2013 in Kraft treten sollen

EUROPÄISCHES ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN (ADN),

Änderungsentwürfe zu der dem ADN beigefügten Verordnung

Anmerkung des Sekretariats

Einführung

Bei ihrer zweiundneunzigsten Sitzung im Mai 2012 nahm die Arbeitsgruppe „Beförderung gefährlicher Güter“ (WP.15) eine zusätzliche Liste von Änderungen bezüglich des ADR an, die am 1. Januar 2013 in Kraft treten sollen (ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1). Nachfolgend sind jene zusätzlichen Änderungen aufgeführt, die auch für das ADN von Bedeutung sind.

Teil 1

Kapitel 1.4

1.4.3.3		In Absatz h) "die vorgeschriebene orangefarbene Kennzeichnung und die vorgeschriebenen Gefahrzettel oder Großzettel (Placards)" ändern in:

"die vorgeschriebene orangefarbene Kennzeichnung, die vorgeschriebenen Gefahrzettel oder Großzettel (Placards) sowie die vorgeschriebenen Kennzeichen für erwärmte und für umweltgefährdende Stoffe".

Teil 3

Kapitel 3.2

Abschnitt 3.2.1, Tabelle A

Bei UN-Nr. 3090, 3091, 3480 und 3481 in Spalte 6 "661" einfügen.

Kapitel 3.3

Folgende neue Sondervorschrift hinzufügen:

"661 	Die Beförderung beschädigter Lithiumbatterien, die nicht gemäß Sondervorschrift 636 zur Entsorgung gesammelt und zur Beförderung aufgegeben werden, ist nur unter den von der zuständigen Behörde einer Vertragspartei des ADN festgelegten zusätzlichen Bedingungen zugelassen, wobei diese zuständige Behörde auch eine von der zuständigen Behörde eines Landes, das keine Vertragspartei des ADN ist, erteilte Genehmigung anerkennen kann, vorausgesetzt, diese wurde in Übereinstimmung mit den gemäß dem ADN[, dem ADR oder dem RID] anwendbaren Verfahren erteilt.

Es dürfen nur von der zuständigen Behörde für diese Güter zugelassene Verpackungsmethoden angewendet werden.

[Die zuständige Behörde kann eine strengere Beförderungskategorie oder einen strengeren Tunnelbeschränkungscode festlegen, die/der in die Genehmigung der zuständigen Behörde aufgenommen werden muss.

Anm. des Sekretariats: im ADN sind weder „Beförderungskategorien“ noch „Tunnelbeschränkungscodes“ vorgesehen. Es wäre deshalb zu bedenken, diesen  – aus dem ADR übernommenen Absatz – zu streichen.]

Jeder Sendung muss eine Kopie der Genehmigung der zuständigen Behörde beigefügt werden oder das Beförderungspapier muss einen Verweis auf die Genehmigung der zuständigen Behörde enthalten.

Die zuständige Behörde der Vertragspartei des ADN, die eine Genehmigung gemäß dieser Sondervorschrift erteilt hat, muss das Sekretariat der UNECE zum Zwecke der Bekanntmachung dieser Informationen über dessen Website unterrichten.

Bem. Empfehlungen der Vereinten Nationen für technische Anforderungen an die Beförderung beschädigter Lithiumbatterien müssen bei der Erteilung einer Genehmigung berücksichtigt werden.

Zu beschädigten Lithiumbatterien zählen insbesondere

- Batterien, bei denen der Hersteller Defekte festgestellt hat, die die Sicherheit beeinträchtigen,

- Batterien mit beschädigten oder in erheblichem Maße verformten Gehäusen,

- auslaufende Batterien oder Batterien mit Gasaustritt oder

- Batterien mit Mängeln, die vor der Beförderung zum Ort der Analyse nicht diagnostiziert werden können.".

Kapitel 3.4

3.4.7	[Die Änderung in der französischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deutschen Text.]

3.4.8	[Die Änderung in der französischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deutschen Text.]

***

# Footnotes

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen TRANS/WP.15/AC.2/2012/25 verteilt.

Entsprechend dem Arbeitsprogramm des Binnenverkehrsausschusses für den Zeitraum 2010-2014 (ECE/TRANS/208, Par. 106; ECE/TRANS/2010/8, Tätigkeitsprogramm 02.7 b).