| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2012/30 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 12 June 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совестное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению 
о международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать первая сессия

Женева, 27−31 августа 2012 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила, 
прилагаемые к ВОПОГ:

Поправки для вступления в силу 1 января 2015 года

№ ООН 1361 УГОЛЬ животного или растительного происхождения

Передано Европейским союзом речного судоходства (ЕСРС)

I.	Введение

1.	Ежегодно по европейским внутренним водным путям перевозится порядка 50 млн. т угля. Доля угля в общем объеме перевозок в секторе внутреннего судоходства составляет около 15%. Перевозка угля организована в рамках высокоэффективных логистических цепей. Внутреннее судоходство является незаменимым видом транспорта, обеспечивающим доставку угля на электростанции и предприятия тяжелой промышленности.

2.	В силу трех замечаний, сделанных на рубеже 2011 и 2012 годов по поводу тления угля в грузовых пространствах на судах внутреннего плавания, в центре внимания оказались вопросы регулирования перевозки угля в рамках Правил, прилагаемых к ВОПОГ. Высказывались предположения о том, что ввиду опасных свойств класса 4.2 уголь не следует перевозить навалом на судах внутреннего плавания.

3.	Настоящее предложение закладывает основу для перевозки угля навалом в соответствии с правилами перевозки опасных грузов судами внутреннего плавания. Любую информацию, отсутствующую в нижеследующем предложении, следует добавить в ходе сессии Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ.

II.	Предложения о поправках

4.	Часть 3, глава 3.2, таблица A:

Для № ООН 1361 УГОЛЬ животного или растительного происхождения, группа упаковки II в колонке 4: включить "B" в колонку 8.

Для № ООН 1361 УГОЛЬ животного или растительного происхождения, группа упаковки III в колонке 4: включить "B" в колонку 8.

5.	Часть 3, глава 3.2, таблица A:

Для № ООН 1361 УГОЛЬ животного или растительного происхождения, группа упаковки II в колонке 4: включить ссылку на специальное положение "803" 
в колонку 6.

Для № ООН 1361 УГОЛЬ животного или растительного происхождения, группа упаковки III в колонке 4: включить ссылку на специальное положение "803" 
в колонку 6.

6.	Часть 3, глава 3.3, добавить новое специальное положение следующего содержания:

"803	Это вещество не подпадает под действие положений ВОПОГ при соблюдении следующих условий:

a)	не превышается температура погрузки х градусов Цельсия;

b)	во время рейса осуществляется контроль температуры;

c)	предполагаемая продолжительность рейса не превышает х суток;

d)	во время погрузки экипаж получает инструкции в отношении необходимых действий в том случае, если во время рейса температура груза превысит 
х градусов Цельсия".

III.	Обоснование

7.	Уголь перевозится навалом судами внутреннего плавания в течение более 200 лет. Присущие ему свойства самонагревания хорошо известны. По сравнению с объемами перевозимого угля число инцидентов, связанных с самонагреванием угля на борту судов внутреннего плавания, является ничтожным.

8.	В случае обнаружения самонагревания угля на борту судна внутреннего плавания проблема может быть без труда решена путем выгрузки затронутых частей груза. В результате самонагревания угля не возникает никакого связанного с безопасностью риска для экипажа судна, осуществляющего перевозку, или других судов.

9.	Меры, указанные в пунктах a)−d) предлагаемого специального положения 803 являются достаточными для удержания самонагревания в приемлемых пределах и его нейтрализации в случае необходимости.

IV.	Дополнительные замечания

10.	Независимо от изложенных выше предложений ЕСРС просит проверить правильность термина "УГОЛЬ", используемого в Оранжевой книге, в вариантах ВОПОГ на различных языках и при необходимости внести поправки.

11.	Кроме того, ЕСРС просит дать толкование или уточнить положения пунктов 7.1.4.1.1 и 7.1.4.1.2. Слова "Без ограничений" для "других грузов" трудно понять в контексте максимального количества опасных грузов, которое разрешается перевозить на борту судна согласно пункту 7.1.4.1.2.