ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2012/5

17. Oktober 2011

Or. DEUTSCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(20. Tagung, Genf, 23. bis 27. Januar 2012)

Punkt 4 (b) zur vorläufigen Tagesordnung

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER ANLAGEN ZUM ADN

Bericht über die 4. Sitzung der Informellen Arbeitsgruppe „Stoffe“ am 13. Oktober 2011 in Braunschweig

Eingereicht durch die Regierung von Deutschland

Einleitung

1.	Die vierte Sitzung der Informellen Arbeitsgruppe „Stoffe“ fand am 13. Oktober 20211 in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig auf Einladung der Zentralkommission für Rheinschifffahrt (ZKR) statt. An der Sitzung nahmen teil:

Frau Dr. Brandes (Deutschland)

Herr Hoving (Niederlande)

Herr Huurdeman (Niederlande)

Frau Dr. Kraeh (CEFIC)

Herr Krischok (Deutschland, Vorsitzender).

Ergebnisse

2. 	Entsprechend dem Mandat des Sicherheitsausschusses (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/40 Punkte 22 bis 24 und 27) befasste sich die Gruppe mit folgenden Themen:

A. Erstellung von Vorschlägen für spezifische Änderungen in Tabelle A und in Tabelle C der dem Übereinkommen über die Internationale Beförderung Gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen beigefügten Verordnung (ADN)

3.	Die Mitglieder der Informellen Arbeitsgruppe prüften auf der Grundlage des Berichts der ad hoc Arbeitsgruppe zur Harmonisierung von RID/ADR/ADN mit den UN-Empfehlungen für die Beförderung Gefährlicher Güter (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2011/30 Add.1) welche für die Binnenschifffahrt spezifischen Änderungen und Ergänzungen für die Tabelle A und die Tabelle C der dem Übereinkommen über die Internationale Beförderung Gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen beigefügten Verordnung (ADN) erforderlich sind.

4.	Die für die Tabelle A nötigen Änderungen sind im Anhang im Vorschlag 1 aufgelistet. Der Sicherheitsausschuss wird gebeten, diese Änderungsvorschläge zu prüfen.

5.	Für die Tabelle C ergibt sich aus dem Bericht der ad hoc Arbeitsgruppe zur Harmonisierung nach Auffassung der Mitglieder der Informellen Arbeitsgruppe kein Änderungsbedarf.

6.	Die Informelle Arbeitsgruppe möchte aber den Sicherheitsausschuss darauf hinweisen, dass ihrer Meinung nach eine Prüfung erfolgen sollte, ob es erforderlich ist, für die Beförderung von begasten oder mit Kühlmitteln, wie Trockeneis, Stickstoff oder Argon, gekühlten Güterbeförderungseinheiten Lüftungsvorschriften in 7.1.6.12 aufzunehmen.

7.	Des weiteren möchte die Informelle Arbeitsgruppe den Hinweis geben, das bei der Übernahme der Sondervorschrift 659 der Bezug auf die Tabelle A des ADR gegeben werden muss.

B. Erstellung eines Vorschlages für Änderungen im Entscheidungsdiagramm, die die Beförderung schwerer Heizöle in Doppelhüllenschiffen des Typs N ab 1. Januar 2013 ermöglichen

8.	Um die Beförderung schwerer Heizöle in Tankschiffen vom Typ N-Doppelhülle zu ermöglichen, sollte das Kriterium für die Abfrage der akuten oder chronischen Giftigkeit 1 (N1: siehe Absatz 2.2.9.1.10.2) im zweiten Kasten des Entscheidungsdiagramms um eine Abfrage nach dem Dampfdruck bei 50 °C ergänzt werden. Nach Analyse der Daten zu den Dampfdrücken der Stoffe, die aufgrund ihrer Umweltgefährlichkeit in einem Typ C-Schiff befördert werden müssen, schlägt die Informelle Arbeitsgruppe einen Grenzwert von 1 kPa vor. Das heißt, dass Stoffe der Gruppe N1 mit einem Dampfdruck bei 50 °C von ≥ 1 kPa auch weiterhin in einem C-Schiff befördert werden sollen und Stoffe der Gruppe N1 mit einem Dampfdruck bei 50 °C von < 1 kPa ein Tankschiff von Typ N-Doppelhülle geschlossen erfordern. Dabei würde sich als Folgeänderung ein „Mitnahmeeffekt“ für folgende 4 Stoffe ergeben:

UN 1764 DICHLORESSIGSÄURE

UN 2430 ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G. (NONYLPHENOL- ISOMEREN-GEMISCH, GESCHMOLZEN) (2 mal)

UN 2709 BUTYLBENZENE

UN 2850 PROPYLENTETRAMER oder TETRAPROPYLE.

9.	Durch die Mitglieder der Informellen Arbeitsgruppe wird die Gefahr gesehen, dass bei der Beförderung von schweren Heizölen Flammendurschlagsicherungen, Über- und Unterdruckventile sowie Gassammelleitungen verklebt werden können. Deshalb wird vorgeschlagen für schwere Heizöle eine gesonderte Eintragung in die Tabelle C einzufügen. Dieser Eintragung soll in Spalte 20 eine neue Bemerkung hinzugefügt werden, die vorschreibt, dass Flammendurschlagsicherungen, Über- und Unterdruckventile sowie Gassammelleitungen beheizbar sein müssen.

10. 	Die nötigen Änderungen einschließlich der Folgeänderungen sind im Anhang im Vorschlag 2 aufgelistet. Der Sicherheitsausschuss wird gebeten, diese Änderungsvorschläge zu prüfen.

C. Grundsätze bei der Zuordnung zu UN- und Stoff-Nummern

11.	Der Vertreter der Niederlande vertritt die Auffassung, dass eine Zuordnung zu den binnenschifffahrtsspezifischen Stoff-Nummern 9001 bis 9006 nur erfolgen kann, wenn eine Zuordnung zu UN-Nummern oder zur Stoff-Nummer 9000 nicht möglich ist. Die Mitglieder der informellen Arbeitsgruppe unterstützen diesen Standpunkt.

Anhang

Änderungsvorschlag 1

Teil 3

Kapitel 3.2

3.2.1, Tabelle A

In der Tabelle A folgende Änderungen vornehmen:

| UN-Nummer | Spalte | Änderung |
| --- | --- | --- |
| 2381 | 3b | „F1“ ändern in: „FT1“. |
|  | 5 | nach „3“ einfügen: „ + 6.1“. |
|  | 9 | „PP, EX, A“ ändern in: „“PP, EP, EX, TOX, A“. |
|  | 10 | Nach “VE01” einfügen: “, VE02”. |
|  | 12 | „1“ ändern in: „2“ |
| 2809 | 3b | „C9“ ändern in: „CT1“. |
|  | 5 | nach „8“ einfügen: „ + 6.1“. |
|  | 6 | „599“ ändern in: „365“. |
|  | 9 | nach „PP, EP“ einfügen: „, TOX, A“. |
|  | 10 | einfügen: „VE02“. |

In der Tabelle A folgende Eintragungen einfügen:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3497 | KRILL MEAL | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 300 | 0 | E2 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3497 | KRILL MEAL | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 300 | 0 | E1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3498 | IODINE MONOCHLORIDE, LIQUID (same data as for UN 1792 in RID/ADR 2011) | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3499 | CAPACITOR, electric double layer (with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh) | 9 | M11 |  | 9 | 361 | 0 | E0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3500 | CHEMICAL UNDER PRESSURE, N.O.S. | 2 | 8A |  | 2.2 | 274 659 | 0 | E0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3501 | CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S. | 2 | 8F |  | 2.1 | 274 659 | 0 | E0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3502 | CHEMICAL UNDER PRESSURE, TOXIC, N.O.S. | 2 | 8T |  | 2.2 +6.1 | 274 659 | 0 | E0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3503 | CHEMICAL UNDER PRESSURE, CORROSIVE, N.O.S. | 2 | 8C |  | 2.2 +8 | 274 659 | 0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3504 | CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. | 2 | 8TF |  | 2.1 +6.1 | 274 659 | 0 | E0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3505 | CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. | 2 | 8FC |  | 2.1 +8 | 274 659 | 0 | E0 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3506 | MERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES | 8 | CT3 | III | 8 +6.1 | 366 | 5 kg | E0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |

Änderungsvorschlag 2

Teil 3

Kapitel 3.2

3.2.3, Entscheidungsdiagramm, 2. Kasten

nach „Akute oder chronischen Giftigkeit 1 (N1: siehe Absatz 2.2.9.1.10.2)“ einfügen: “ und Dampfdruck bei 50 °C von ≥ 1 kPa“.

Entscheidungsdiagramm, 3. Kasten

„• Ätzende Stoffe mit Wasser gefährlich reagierend oder

• Stoffe mit längerfristigen gesundheitlichen Wirkungen – CMR (Kriterien nach Kategorie 1A oder 1B der Kapitel 3.5, 3.6 und 3.7 des GHS)“

ersetzen durch:

„• Ätzende Stoffe mit Wasser gefährlich reagierend,

• Akute oder chronischen Giftigkeit 1 (N1: siehe Absatz 2.2.9.1.10.2) und Dampfdruck bei 50 °C 
von < 1 kPa oder

• Stoffe mit längerfristigen gesundheitlichen Wirkungen – CMR (Kriterien nach Kategorie 1A oder 1B der Kapitel 3.5, 3.6 und 3.7 des GHS)“

3.2.3, Tabelle C

In der Tabelle C folgende Eintragung einfügen:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UN-Nummer oder Stoffnummer | Benennung und Beschreibung | Klasse | Klassifizierungscode | Verpackungsgruppe | Gefahren | Tankschiffstyp | Ladetankzustand | Ladetanktyp | Ladetankausrüstung | Öffnungsdruck des H.-J.-Ventils in kPa | max. zul. Tankfüllungsgrad in % | Dichte bei 20 ºC | Art der Probeentnahmeeinrichtung | Pumpenraum unter Deck erlaubt | Temperaturklasse | Explosionsgruppe | Explosionsschutz erforderlich | Ausrüstung erforderlich | Anzahl der Kegel/Lichter | zusätzliche Anforderungen oder Bemerkungen |
| 3082 | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG,N.A.G. (schwere Heizöle) | 9 | M6 | III | 9+N1 (+ CMR, F oder S) | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | ja |  |  | nein | PP | 0 | XX |

3.2.3, Tabelle C

Erläuternde Bemerkungen für Spalte 20

am Ende einfügen:

„XX.	Das für die Beförderung dieses Stoffes erforderliche geschlossen Tankschiff muss, wenn dieses Tankschiff

-	nach Absatz 9.3.2.22.5 a) i) oder d) oder Absatz 9.3.3.22.5 a) i) oder d) ausgeführt ist, mit beheizbaren Über- und Unterdruckventilen versehen sein, oder

-	nach Absatz 9.3.2.22.5 a) ii), v), b) oder c) oder Absatz 9.3.3.22.5 a) ii), v), b) oder c) ausgeführt ist, mit beheizbaren Gassammelleitungen sowie beheizbaren Über- und Unterdruckventilen versehen sein, oder

-	nach Absatz 9.3.2.22.5 a) iii) oder iv) oder Absatz 9.3.3.22.5 a) iii) oder iv) ausgeführt ist, mit beheizbaren Gassammelleitungen sowie beheizbaren Über- und Unterdruckventilen und beheizbaren Flammendurchschlagsicherungen versehen sein.“

3.2.3, Entscheidungsdiagramm

Spalte 20 Bestimmung der Eintragung der zusätzlichen Anforderungen oder Bemerkungen

am Ende einfügen:

„Bemerkung XX: Bemerkung XX ist in die Spalte 20 einzutragen bei UN 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (schwere Heizöle)."

Folgeänderungen

Teil 3

Kapitel 3.2

3.2.3, Tabelle C

In der Tabelle C folgende Änderungen vornehmen:

| UN-Nummer | Spalte | Änderung |
| --- | --- | --- |
| 1764 | 6 | „C“ ändern in: „N“. |
|  | 8 | „2“ ändern in: „3“. |
|  | 11 | “95” ändern in: 97”. |
| 2430 (Eintrag mit Ex-Schutz) | 6 | „C“ ändern in: „N“. |
|  | 8 | „1“ ändern in: „3“. |
|  | 11 | “95” ändern in: 97”. |
| 2430 (Eintrag ohne Ex-Schutz) | 6 | „C“ ändern in: „N“. |
|  | 8 | „2“ ändern in: „3“. |
|  | 11 | “95” ändern in: 97”. |
| 2709 | 6 | „C“ ändern in: „N“. |
|  | 8 | „2“ ändern in: „3“. |
|  | 11 | “95” ändern in: 97”. |
| 2850 | 6 | „C“ ändern in: „N“. |
|  | 8 | „2“ ändern in: „3“. |
|  | 11 | “95” ändern in: 97”. |

***

# Footnotes

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen TRANS/WP.15/AC.2/2012/5 verteilt.

Gemäß dem Arbeitsprogramm 2006-2010 des Binnenverkehrsausschusses (ECE/TRANS/166/Add.1, Punkt 02.7b).