| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2012/5 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 4 November 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению 
о международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ) 
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцатая сессия

Женева, 23−27 января 2012 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила, 
прилагаемые к ВОПОГ: прочие предложения

Доклад о работе четвертого совещания неофициальной рабочей группы по веществам,

Передано правительством Германии

Введение

1.	Четвертое совещание неофициальной рабочей группы по веществам состоялось 13 октября 2011 года в Федеральном институте физики и технологии Германии (PTB) в Брауншвейге. В работе совещания приняли участие следующие лица: д-р Брандес (Германия), г-н Ховинг (Нидерланды), г-н Хурдеман (Нидерланды), д-р Краех (ЕСФХП) и г-н Кришок (Германия, Председатель).

Результаты

2.	В соответствии с мандатом, предоставленным Комитетом по вопросам безопасности (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/40, пункты 22−24 и 27), группа рассмотрела следующие вопросы:

А.	Предложения о внесении поправок в таблицу A и в таблицу С

3.	Члены неофициальной рабочей группы проверили необходимость внесения поправок и дополнений специально для целей внутреннего судоходства в таблицу A и таблицу C Правил, прилагаемых к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ). Это было сделано на основе доклада Специальной рабочей группы по согласованию МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2011/30/Add.1).

4.	Поправки, которые необходимо внести в таблицу A, перечислены в приложении в рамках предложения 1. К Комитету по вопросам безопасности обращается просьба проверить эти предложения по поправкам.

5.	По мнению неофициальной рабочей группы, необходимость внесения поправок в таблицу С отсутствует.

6.	Вместе с тем неофициальная рабочая группа хотела бы обратить внимание Комитета по вопросам безопасности на то, что, по ее мнению, следует изучить вопрос о необходимости включения в подраздел 7.1.6.12 правил, касающихся вентиляции для перевозки грузовых транспортных единиц, подвергнутых фумигации и охлаждению с использованием таких хладагентов, как сухой лед, азот или аргон.

7.	Кроме того, неофициальная рабочая группа хотела бы указать на то, что в случае включения специального положения 659 следует сделать ссылку на таблицу А ДОПОГ.

B.	Предложение о внесении поправок в схему принятия решения о классификации, с тем чтобы разрешить перевозку тяжелого печного топлива судами типа N с двойным корпусом начиная 
с 1 января 2013 года

8.	Для того чтобы разрешить перевозку тяжелого печного топлива танкерами типа N с двойным корпусом, к критериям для определения острой или хронической токсичности 1 (N1: по критериям в соответствии с пунктом 2.2.9.1.10.2) во втором блоке схемы принятия решения о классификации необходимо добавить позицию о давлении паров при 50 °C. Проанализировав данные о давлении паров веществ, которые подлежат перевозке судами типа С по причине их опасности для окружающей среды, неофициальная группа рекомендует предусмотреть предельное значение, равное 1 кПа. Это означает, что вещества группы N1 с давлением паров ≥ 1 кПа при 50 °C должны по-прежнему перевозиться судами типа С, а для перевозки веществ группы N1 с давлением паров < 1 кПа при 50 °C требуется закрытый танкер типа N с двойным корпусом. Дополнительная поправка затронет следующие четыре вещества:

№ ООН 1764 КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ;

№ ООН 2430 АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (НОНИЛФЕНОЛ, СМЕСЬ ИЗОМЕРОВ РАСПЛАВЛЕННАЯ) (две позиции);

№ ООН 2709 БУТИЛБЕНЗОЛЫ;

№ ООН 2850 ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР или ТЕТРАПРОПИЛЕН.

9.	Неофициальная рабочая группа считает, что при перевозке тяжелого печного топлива существует опасность закупорки пламегасителей, клапанов сброса давления и вакуумных клапанов и газоотводных коллекторов. По этой причине она рекомендует предусмотреть в таблице C отдельную позицию для тяжелого печного топлива. Для этой позиции в колонке 20 необходимо предусмотреть новое замечание с указанием на то, что пламегасители, клапаны сброса давления и вакуумные клапаны и газоотводные коллекторы должны быть подогреваемыми.

10.	Требуемые поправки, включая дополнительные поправки, перечислены в приложении в рамках предложения 2. Комитету по вопросам безопасности предлагается проверить эти предложения по поправкам.

C.	Принципы, применяемые при назначении номеров ООН 
и идентификационных номеров веществ

11.	Представитель Нидерландов считает, что назначение идентификационных номеров веществ 9001−9006, специфически свойственных внутреннему судоходству, может иметь место только в том случае, если невозможно назначить какой-либо номер ООН или идентификационный номер вещества 9000. Неофициальная рабочая группа поддерживает эту точку зрения.

Приложение

Предложение по поправке 1

Часть 3

Глава 3.2

Раздел 3.2.1, таблица A

Изменить таблицу А следующим образом:

| Номер ООН | Колонка | Поправка |
| --- | --- | --- |
| 2381 | 3b | Заменить "F1" на "FT1". |
|  | 5 | Вставить "+ 6.1" после "3". |
|  | 9 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
|  | 10 | Вставить "VE02" после "VE01". |
|  | 12 | Заменить "1" на "2". |
| 2809 | 3b | Заменить "C9" на "CT1". |
|  | 5 | Вставить "+ 6.1" после "8". |
|  | 6 | Заменить "599" на "365". |
|  | 9 | Вставить "TOX, A" после "PP, EP". |
|  | 10 | Вставить "VE02". |

Включить следующие новые позиции в таблицу А:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3497 | МУКА КРИЛЕВАЯ | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 300 | 0 | E2 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3497 | МУКА КРИЛЕВАЯ | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 300 | 0 | E1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3498 | ЙОДА МОНОХЛОРИД, ЖИДКИЙ (такие же данные, что и для № ООН 1792 в МПОГ/ДОПОГ 2011 года) | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3499 | КОНДЕНСАТОР с двойным электрическим слоем (с энергоемкостью более 0,3 Втч) | 9 | M11 |  | 9 | 361 | 0 | E0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3500 | ХИМИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, Н.У.К. | 2 | 8A |  | 2.2 | 274 659 | 0 | E0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3501 | ХИМИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2 | 8F |  | 2.1 | 274 659 | 0 | E0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3502 | ХИМИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 2 | 8T |  | 2.2 +6.1 | 274 659 | 0 | E0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3503 | ХИМИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2 | 8C |  | 2.2 +8 | 274 659 | 0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3504 | ХИМИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 2 | 8TF |  | 2.1 +6.1 | 274 659 | 0 | E0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3505 | ХИМИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2 | 8FC |  | 2.1 +8 | 274 659 | 0 | E0 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3506 | РТУТЬ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЯХ | 8 | CT3 | III | 8 +6.1 | 366 | 5 кг | E0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |

Предложение по поправке 2

Часть 3

Глава 3.2

Раздел 3.2.3, схема принятия решения о классификации, второй блок

После "острой или хронической токсичности 1 (N1:
по критериям в соответствии с пунктом 2.2.9.1.10.2)" добавить "и давлением паров при 50 °C ≥ 1 кПа".

Схема принятия решения о классификации, третий блок

Заменить:

"•	Коррозионные вещества, опасно реагирующие с водой, или

- Вещества, оказывающие долговременное воздействие на здоровье, – вещества КМР
(по критериям для категорий 1А или 1В глав 3.5, 3.6 и 3.7 СГС)".

на

"•	Коррозионные вещества, опасно реагирующие с водой

- Вещества, характеризующиеся острой или хронической токсичностью 1 (N1: по критериям в соответствии с пунктом 2.2.9.1.10.2)
и давлением паров при 50 °C < 1 кПа, или

- Вещества, оказывающие долговременное воздействие на здоровье, – вещества КМР (по критериям для категорий 1А или 1В глав 3.5, 3.6 и 3.7 СГС)".

Раздел 3.2.3, таблица C

Включить в таблицу C следующую новую позицию:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ООН или идентификационный номер вещества | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Виды опасности | Тип танкера | Конструкция грузового танка | Тип грузового танка | Оборудование грузового танка | Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана в кПа | Максимальная степень наполнения в % | Относительная плотность при 20 ºC | Тип устройства при взятии проб | Подпалубное насосное отделение (допускается/не допускается) | Температурный класс | Группа взрывоопасности | Защита против взрывов (требуется/не требуется) | Требуемое оборудование | Количество синих конусов/огней | Дополнительные требования/ замечания |
| 3082 | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. (тяжелое печное топливо) | 9 | M6 | III | 9+N1 (+ CMR, F или S) | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 39 |

Раздел 3.2.3, таблица С

Пояснительные замечания для колонки 20

В конце добавить следующее новое замечание:

"39.	Танкер закрытого типа, требуемый для перевозки этого вещества, должен, если этот танкер:

- сконструирован в соответствии с пунктом 9.3.2.22.5 а) i) или d) или 9.3.3.22.5 a) i) или d), быть оборудован подогреваемыми клапанами сброса давления и вакуумными клапанами, или

- сконструирован в соответствии с пунктом 9.3.2.22.5 а) ii), v), b) или c) или 9.3.3.22.5 а) ii), v), b) или c), быть оборудован подогреваемыми газоотводными коллекторами, а также подогреваемыми клапанами сброса давления и вакуумными клапанами, или

- сконструирован в соответствии с пунктом 9.3.2.22.5 а) iii) или iv) или 9.3.3.22.5 a) iii) или iv), быть оборудован подогреваемыми газоотводными коллекторами, а также подогреваемыми клапанами сброса давления и вакуумными клапанами и подогреваемыми пламегасителями".

Раздел 3.2.3, схема принятия решения о классификации

Колонка 20: Определение дополнительных требований или замечаний

В конце добавить:

"Замечание 39: Замечание 39 должно указываться в колонке 20 для перевозки № ООН 3082 ВЕЩЕСТВА, ОПАСНОГО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОГО, Н.У.К. (тяжелое печное топливо)".

Дополнительные поправки

Часть 3

Глава 3.2

Раздел 3.2.3, таблица С

Изменить таблицу С следующим образом:

| Номер ООН | Колонка | Поправка |
| --- | --- | --- |
| 1764 | 6 | Заменить "C" на "N". |
|  | 8 | Заменить "2" на "3". |
|  | 11 | Заменить "95" на "97". |
| 2430 (позиция, предусматривающая защиту против взрывов) | 6 | Заменить "C" на "N". |
|  | 8 | Заменить "1" на "3". |
|  | 11 | Заменить "95" на "97". |
| 2430 (позиция, не предусматривающая защиту против взрывов) | 6 | Заменить "C" на "N". |
|  | 8 | Заменить "2" на "3". |
|  | 11 | Заменить "95" на "97". |
| 2709 | 6 | Заменить "C" на "N". |
|  | 8 | Заменить "2" на "3". |
|  | 11 | Заменить "95" на "97". |
| 2850 | 6 | Заменить "C" на "N". |
|  | 8 | Заменить "2" на "3". |
|  | 11 | Заменить "95" на "97". |

# Footnotes

1	Распространен на немецком языке Центральной комиссией судоходства  по Рейну под условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2012/5.

2	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 
2010–2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, 
подпрограмма 02.7 b)).