| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2012/9 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 4 November 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению о 
международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ) 
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцатая сессия

Женева, 23−27 января 2012 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила, 
прилагаемые к ВОПОГ: прочие предложения

Раздел 1.15.4 – Обязанности рекомендованных классификационных обществ,

Передано рекомендованными классификационными обществами ВОПОГ

1.	На последнем совещании рекомендованных классификационных обществ ВОПОГ, состоявшемся 29 сентября 2011 года в Брюсселе, был рассмотрен текст, касающийся обязанностей рекомендованных классификационных обществ, в частности положения, принятые на последнем совещании Комитета по вопросам безопасности (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/40/Add.1).

2.	Рекомендованные классификационные общества считают, что в этот текст могут быть внесены некоторые изменения, с тем чтобы лучше учесть методы работы классификационных обществ и избежать трудностей в применении данных положений.

3.	Предлагается изменить раздел 1.15.4 следующим образом:

"1.15.4.1 	Рекомендованные классификационные общества обязуются сотрудничать между собой в целях обеспечения эквивалентности с точки зрения уровня безопасности используемых ими технических стандартов, имеющих отношение к осуществлению положений настоящего Соглашения.

1.15.4.2 	Они обмениваются опытом на совместных совещаниях по меньшей мере один раз в год. Они ежегодно отчитываются перед Комитетом по вопросам безопасности. Секретариат Комитета по вопросам безопасности информируется о  проводимых совещаниях. Договаривающимся сторонам будет предоставляться возможность участвовать в этих совещаниях в качестве наблюдателей.

1.15.4.3 	Рекомендованные классификационные общества обязуются применять нынешние и будущие положения настоящего Соглашения с учетом даты их вступления в силу. По требованию компетентного органа рекомендованные классификационные общества предоставляют все соответствующие сведения об их технических предписаниях".

# Footnotes

1	Распространен на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2012/9.

2	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 b)).