| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/10 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 6 November 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать вторая сессия
Женева, 21−25 января 2013 года
Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила,
прилагаемые к ВОПОГ: прочие предложения

Поправки лингвистического характера

Передано правительством Франции и Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР)

| Резюме | Цель настоящего документа состоит в том, чтобы свести воедино предложения о поправках, которые в общих чертах изложены в указанных ниже справочных документах, для вступления в силу 1 января 2015 года. |
| --- | --- |
| Существо предложения: | Уточнение некоторых выражений. |
| Предлагаемое решение: | Добавить новые определения; внести поправки в существующие определения. |
| Справочные документы: | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2012/26 ECE/TRANS/WP.15/AC.2/44, пункты 23−25 − доклад Комитета по вопросам безопасности (двадцать первая сессия) |

I.	Введение

1.	В ходе двадцатой и двадцать первой сессий Комитета по вопросам безопасности (январь и август 2012 года) был выявлен ряд проблем или терминологических несоответствий в варианте на французском языке и в меньшей степени в варианте на английской языке Правил, прилагаемых к ВОПОГ. Эти несоответствия стали объектом подробного обзора в сводных таблицах, содержащихся в документе ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2012/26.

2.	На основе этого подробного обзора в настоящем документе сформулированы конкретные предложения о поправках к прилагаемым Правилам для вступления в силу 1 января 2015 года с учетом также мнений Комитета по вопросам безопасности, изложенных в пунктах 23−25 документа ECE/TRANS/WP.15/ AC.2/44 − доклада Комитета по вопросам безопасности (двадцать первая сессия).

II.	Предложения о внесении поправок в вариант прилагаемых Правил на французском языке

3.	В соответствии с предложением, сформулированным в пункте 25 документа ECE/TRANS/WP.15/AC.2/44, исключить в разделе 1.2.1 "Определения" следующее определение:

«"Грузовой танк (состояние)":

разгруженный: порожний, но содержащий остаточный груз;

порожний: сухой, но не дегазированный;

дегазированный: не содержащий какой-либо измеримой концентрации опасных грузов;».

4.	Добавить в раздел 1.2.1 "Определения" следующее определение:

«"Конструкция грузового танка":

1. Грузовой танк высокого давления: [текст будет разработан при содействии рекомендованных классификационных обществ или см. уместность существующего определения "Цистерна высокого давления"]

2. Закрытый грузовой танк: [текст будет разработан при содействии рекомендованных классификационных обществ]

3. Открытый грузовой танк с пламегасителем: [текст будет разработан при содействии рекомендованных классификационных обществ]

4. Открытый грузовой танк: [текст будет разработан при содействии рекомендованных классификационных обществ]».

5.	Добавить (факультативно) в раздел 1.2.1 "Определения" следующее определение:

«"Тип грузового танка":

1. Вкладной грузовой танк: [существующее определение в разделе 1.2.1]

2. Встроенный грузовой танк: [текст будет разработан при содействии рекомендованных классификационных обществ]

3. Грузовой танк, стенки которого не являются частью внешнего корпуса: [текст будет разработан при содействии рекомендованных классификационных обществ]».

6.	В качестве документального подтверждения и для разработки на основе пунктов 4 и 5 выше определений, которые будут сочтены необходимыми, можно будет полностью или частично использовать определения, содержащиеся в главе 4 Кодекса МКХ (перевозка химических грузов наливом), приведенного в резолюции MEPC.119(52):

"4.1.1	Вкладная цистерна означает оболочку, содержащую груз, которая не соприкасается с корпусом судна и не является частью его конструкции. Вкладная цистерна изготавливается и устанавливается так, чтобы по возможности исключать (или в любом случае сокращать до минимума) действие на нее напряжений, возникающих в результате напряжений или перемещений прилегающей конструкции корпуса. Вкладная цистерна не участвует в обеспечении общей прочности корпуса судна.

4.1.2	Встроенный танк означает оболочку, содержащую груз, которая является частью корпуса судна и может подвергаться тем же напряжениям и нагрузкам, что и смежные конструкции корпуса, и обычно участвует в обеспечении общей прочности корпуса судна.

4.1.3	Гравитационная емкость означает емкость, имеющую в верхней части расчетное избыточное давление не выше 0,07 МПа. Гравитационная емкость может быть вкладной цистерной или встроенным танком. Гравитационная емкость должна быть изготовлена и испытана в соответствии с признанными стандартами с учетом температуры перевозки и относительной плотности груза.

4.1.4	Емкость под давлением означает емкость, имеющую расчетное избыточное давление выше 0,07 МПа. Емкость под давлением должна быть вкладной цистерной и иметь форму, позволяющую применять расчетные критерии для емкостей под давлением в соответствии с признанными стандартами".

7.	В пояснениях к 11 рисункам, содержащимся в определении термина "Типы судов" в разделе 1.2.1, заменить в тексте на французском языке "Etat des citernes à cargaison" (конструкция грузовых танков) на "Conception des citernes à cargaison".

8.	В пункте 1.6.7.1.2 b) заменить "… d’un état de citerne à cargaison …" на "… d’une conception de citerne à cargaison …" (конструкция грузового танка) и заменить  "état" на "conception" (конструкция).

[Не касается  текста на русском языке.]

9.	В заголовке колонки 7 таблицы, содержащейся в пункте 1.6.7.4.2, заменить "Etat de la citerne à cargaison" на "Conception de la citerne à cargaison" (конструкция грузового танка) (13 случаев в издании ВОПОГ 2011 года).

[Не касается  текста на русском языке.]

10.	Заменить пояснительные примечания по колонке 7, предшествующие таблице С главы 3.2 (подраздел 3.2.3.1 в издании ВОПОГ 2013 года), следующим текстом:

"Колонка 7 "Конструкция грузового танка"

В этой колонке содержится информация о конструкции грузового танка (см. раздел 1.2.1 "Определения"):

1. Грузовой танк высокого давления

2. Закрытый грузовой танк

3. Открытый грузовой танк с пламегасителем

4. Открытый грузовой танк".

11.	Если пункт 5 настоящего документа будет сочтен уместным, заменить пояснительные примечания по колонке 8, предшествующие таблице С главы 3.2 (подраздел 3.2.3.1 в издании ВОПОГ 2013 года), следующим текстом:

"Колонка 8 "Тип грузового танка"

В этой колонке содержится информация, касающаяся  типа грузового танка (см. раздел 1.2.1 "Определения"):

1. Вкладной грузовой танк

2. Встроенный грузовой танк

3. Грузовой танк, стенки которого не являются частью внешнего корпуса".

12.	В заголовке колонки 7 таблицы С главы 3.2 (подраздел 3.2.3.2 в издании ВОПОГ 2013 года), заменить "Etat de la citerne à cargaison" на "Conception de la citerne à cargaison" (конструкция грузового танка) (48 случаев в издании ВОПОГ 2013 года).

[Не касается текста на русском языке.]

13.	В пунктах 8.2.2.3.3 и 8.2.2.3.4 заменить "…avec un état de citerne à cargaison …" на "… avec une conception de citerne à cargaison …" (c конструкцией грузовых танков) (в издании ВОПОГ 2013 года один случай в пункте 8.2.2.3.3 и один случай в пункте 8.2.2.3.4).

[Не касается текста на русском языке.]

14.	В пункте 5 образца свидетельства о допущении, содержащегося в подразделе 8.6.1.3, и в пункте 5 образца временного свидетельства о допущении, содержащегося в подразделе 8.6.1.4, заменить "Etat des citernes à cargaison" на "Conception des citernes à cargaison" (конструкция грузовых танков).

[Не касается текста на русском языке.]

15.	В пункте 5 образца свидетельства о допущении, содержащегося в подразделе 8.6.1.3, и в пункте 5 образца временного свидетельства о допущении, содержащегося в подразделе в 8.6.1.4, заменить "Cargo tank designs" на "Cargo tank design" (конструкция грузовых танков).

[Не касается текста на русском языке.]

III.	Другие предложения о поправках

16.	Данные сводных таблиц, содержащихся в документе ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2012/26, позволили выявить также ошибку, допущенную в пункте B подраздела 3.2.4.3:

Пункт B гласит следующее:

"B. 	Colonne 9: Détermination de l'état de la citerne à cargaison (определение конструкции грузового танка)".

В пункте B, относящемся к колонке 9 таблицы С главы 3.2, речь, несомненно, идет об оборудовании грузовых танков (de l’équipement des citernes à cargaison), и поэтому предлагается изменить его заголовок следующим образом:

"B. 	Colonne 9: Détermination de l'équipement de la citerne à cargaison (определение оборудования грузового танка)".

[Не касается текста на русском языке.]

IV.	Заключение

17.	Комитету по вопросам безопасности предлагается принять к сведению предложения, содержащиеся в настоящем документе, и принять по ним решения, которые он сочтет необходимыми.

# Footnotes

Распространено на немецком языке ЦКСР в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2013/10.