|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2012/81 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 1er août 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

158e session

Genève, 13-16 novembre 2012

Point 4.7.20 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRE

Proposition de complément 8 au Règlement no 99
(Sources lumineuses à décharge)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage
et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après, adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-septième session, vise à préciser les dispositions du Règlement de l’ONU no 99. Il est fondé sur le document GRE-67-07, tel que reproduit à l’annexe IX du rapport (ECE/TRANS/WP.29/GRE/67, par. 55). Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Annexe 1, feuille DxR/4, tableau, modifier comme suit:

«...

| D1R: Culot PK32d-3 D2R: Culot P32d-3 D3R: Culot PK32d-6 D4R: Culot P32d-6 | Suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-111-4) |
| --- | --- |

...».

Annexe 1, feuille DxS/4, tableau, modifier comme suit:

«...

| D1S: Culot PK32d-2 D2S: Culot P32d-2 D3S: Culot PK32d-5 D4S: Culot P32d-5 | Suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-111-4) |
| --- | --- |

...».

Annexe 1, feuille D5S/1, légende de la figure 1, modifier comme suit:

«Figure 1 − Catégorie D5S − Culot PK32d-7».

Annexe 1, feuille D5S/3, tableau, modifier comme suit:

«...

| D5S: Culot PK32d-7 | Suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-111-4) |
| --- | --- |

...».

Annexe 1, feuille D6S/3, tableau, modifier comme suit:

«...

| D6S: Culot P32d-1 | Suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-111-4) |
| --- | --- |

.».

Annexe 1, feuille D8S/3, tableau, modifier comme suit:

«...

| D8S: Culot PK32d-1 | Suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-111-4) |
| --- | --- |

…».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.