| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/92 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 24 August 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят восьмая сессия

Женева, 13−16 ноября 2012 года

Пункт 4.8.7 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок

к существующим правилам, представленных GRSG

Предложение по поправкам серии 01 к Правилам № 110 (оборудование для КПГ)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее сто второй сессии в целях разъяснения общих положений, касающихся испытаний, в правилах, причем главным образом положений о топливной рампе. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/9 с поправками, указанными в приложении VII к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/81, пункт 24). Этот текст передан на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 2.2, включить новый подпункт w) следующего содержания:

"2.2	…

v)	предохранительный ограничитель давления (ПОД) (срабатывающий при определенном давлении),

w)	топливная рампа".

Включить новый пункт 2.28 следующего содержания:

"2.28		"Топливная рампа" означает трубу или рукав, соединяющий устройства впрыска топлива".

Пункты 6.4−6.11, изменить таблицу следующим образом:

"

| Пункт | Элемент оборудования | Приложение |
| --- | --- | --- |
| … 6.9 6.10 6.11 | … Заправочный блок или узел Регулятор подачи газа и газовоздухосмеситель, инжектор или топливная рампа Электронный блок управления | … 4F 4G 4H |

"

Включить новый пункт 17.3.2.7 следующего содержания:

"17.3.2.7	Топливная рампа".

Включить новые пункты 23−23.6 следующего содержания:

"23	Переходные положения

23.1	Начиная с даты официального вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в предоставлении или признании официального утверждения на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 01.

23.2	По истечении 12 месяцев после даты вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если подлежащий официальному утверждению тип элементов отвечает требованиям части I настоящих Правил с поправками серии 01 к настоящим Правилам.

23.3	По истечении 18 месяцев после даты вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если подлежащий официальному утверждению тип транспортного средства отвечает требованиям части II настоящих Правил с поправками серии 01 к настоящим Правилам.

23.4	В течение 12 месяцев после даты вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут продолжать предоставлять официальные утверждения типа элементов, официально утвержденного на основании настоящих Правил в их первоначальном варианте, без учета положений поправок серии 01.

23.5	Вплоть до истечения 18-месячного срока после даты вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут продолжать предоставлять официальные утверждения типа транспортного средства, официально утвержденного на основании настоящих Правил в их первоначальном варианте, без учета положений поправок серии 01.

23.6	Независимо от положений пунктов 23.4 и 23.5, Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не должны отказывать в распространении официальных утверждений на существующие типы элементов или транспортных средств, предоставленных в соответствии с настоящими Правилами, без учета положений поправок серии 01 к настоящим Правилам".

Приложение 1A, включить новые пункты 1.2.4.5.17−1.2.4.5.17.6 следующего содержания:

"1.2.4.5.17	Топливная рампа: да/нет1

1.2.4.5.17.1	Марка(и): ………………………………………………….….…..

1.2.4.5.17.2	Тип(ы): ………………………………………………………..…...

1.2.4.5.17.3	Описание: ………………………………………………………….

1.2.4.5.17.4	Рабочее давление:2 …………………………………………...…кПа

1.2.4.5.17.5	Материал: ………………………………………………………….

1.2.4.5.17.6	Рабочие температуры:2 …………………….……………..……°С"

Приложение 1В, включить новые пункты 1.2.4.5.17−1.2.4.5.17.5 
следующего содержания:

"1.2.4.5.17	Топливная рампа: да/нет1

1.2.4.5.17.1	Марка(и): ..………………………………………………..………

1.2.4.5.17.2	Тип(ы): ..……………………………………………………..…….

1.2.4.5.17.3	Рабочее давление:2 ………………………………………………кПа

1.2.4.5.17.4	Материал: ……………………………………………………….

1.2.4.5.17.5	Рабочие температуры:2 ……………………………………….°С"

Пункты 1.2.4.5.17−1.2.4.5.17.5 (прежние), изменить нумерацию на 1.2.4.5.18−1.2.4.5.18.5.

Приложение 2А, схему и текст под ней изменить следующим образом:

"

|  | 110 R-012439 |
| --- | --- |
| a ( 8 мм |

Приведенный выше знак официального утверждения, проставляемый на элементе оборудования КПГ, означает, что данный элемент оборудования официально утвержден в Италии (E3) на основании Правил № 110 под номером официального утверждения 012439. Первые две цифры номера официального утверждения указывают, что официальное утверждение было выдано в соответствии с предписаниями Правил № 110 с поправками серии 01".

Приложение 2В, пункт 1 изменить следующим образом:

"1.		Рассматриваемый элемент оборудования КПГ:

….

ПОД (срабатывающий при определенном давлении)2

Топливная рампа2"

Приложение 2B, добавление, включить новые пункты 1.20−1.20.2 следующего содержания:

"1.20		Топливная(ые) рампа(ы)

1.20.1		Рабочее давление:2 ……………………………………………….МПа

1.20.2		Материал: ……………………………………………………………"

Приложение 2C, образцы A и B и текст под ними изменить следующим образом:

"Образец A

(см. пункт 16.2 настоящих Правил)

|  | 110 R-012439 |
| --- | --- |
| a ( 8 мм |

Приведенный выше знак официального утверждения, проставляемый на транспортном средстве, означает, что данное транспортное средство официально утверждено в Италии (E3) в отношении установки системы КПГ для использования КПГ в качестве топлива на основании Правил № 110 под номером официального утверждения 012439. Первые две цифры номера официального утверждения указывают, что официальное утверждение было выдано в соответствии с предписаниями Правил № 110 с поправками серии 01.

Образец B

(см. пункт 16.2 настоящих Правил)

|  | 110 012439 83 051628 |
| --- | --- |
| a ( 8 мм |

Приведенный выше знак официального утверждения, проставляемый на транспортном средстве, означает, что данное транспортное средство официально утверждено в Италии (E3) в отношении установки системы КПГ для использования КПГ в качестве топлива на основании Правил № 110 под номером официального утверждения 012439. Первые две цифры номера официального утверждения указывают, что на момент выдачи официального утверждения последнее было предоставлено в соответствии с предписаниями Правил № 110 с поправками серии 01 и что Правила № 83 включали поправки серии 05".

Приложение 4G изменить следующим образом:

"Положения, касающиеся официального утверждения регулятора подачи газа и газовоздухосмесителя, газового инжектора или топливной рампы

1.		Цель настоящего приложения состоит в определении положений, касающихся официального утверждения регулятора подачи газа и газовоздухосмесителя, газового инжектора или топливной рампы.

2.		Газовоздухосмеситель, газовый инжектор или топливная рампа.

2.1		Материал, из которого изготавливаются газовоздухосмеситель, газовый инжектор или топливная рампа и который вступает в контакт с КПГ, должен быть совместим с КПГ. Для проверки такой совместимости применяется процедура, предусмотренная в приложении 5D.

2.2		Газовоздухосмеситель, газовый инжектор или топливная рампа должны отвечать требованиям, предъявляемым к элементам оборудования класса 1 или 2, в соответствии с их классификацией.

2.3		Испытательные давления

2.3.1		Газовоздухосмеситель, газовый инжектор или топливная рампа класса 2 должны выдерживать давление, в два раза превышающее рабочее давление.

2.3.1.1	Газовоздухосмеситель, газовый инжектор или топливная рампа класса 2 должны обеспечивать герметичность при давлении, в два раза превышающем рабочее давление.

2.3.2		Конструкция газовоздухосмесителя, газового инжектора или топливной рампы классов 1 и 2 должна обеспечивать его эксплуатацию при температурах, указанных в приложении 5O.

2.4		…"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.