|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2012/94 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 24 août 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements 
concernant les véhicules

158e session

Genève, 13-16 novembre 2012

Point 4.8.9 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRSG

Proposition de complément 8 au Règlement no 121 (Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales de sécurité*

Le texte reproduit ci-après, adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa 102e session, examine les dispositions générales concernant les symboles relatifs aux systèmes automatiques et propose d’appliquer aux symboles no 25 et no 28 la logique du code général des couleurs de l’ISO et la hiérarchie des alertes en cas de danger. Il est fondé sur les documents ECE/TRANS/WP.29/GRSG/ 2011/32 et ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/11, tels qu’ils sont reproduits à l’annexe VIII du rapport (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/81, par. 26). Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Ajouter le nouveau paragraphe 5.2.10, ainsi conçu:

«5.2.10	Les fonctions automatiques peuvent être indiquées à l’aide du symbole approprié pour l’élément correspondant comme indiqué dans la colonne 1 du tableau 1, accompagné de la ou des lettres supplémentaires “A” ou “AUTO” inscrites sur le symbole ou à proximité de son contour.».

Tableau 1, modifier comme suit (y compris suppression de la note 20):

«

| N° | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Élément | Symbole2 | Fonction | Éclairage | Couleur |
| … | … | … | … | … | … |
| 3b | Passage automatique en faisceau de route | ou 1, 6, 13 | Commande | Non | - |
|  |  |  | Témoin | Oui | - |
| … | … | … | … | … | … |
| 25. | Dysfonctionnement du système de freinage | 8 | Témoin | Oui | Voir Règlements nos 13-H et 13 le cas échéant |
| … | … | … | … | … | … |
| 28. | Frein de stationnement | 9 | Témoin | Oui | Voir Règlements nos 13-H et 13 le cas échéant |
| … | … | … | … | … | … |

…».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.