|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2012/19 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 22 décembre 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

156e session

Genève, 13-16 mars 2012

Point 4.9.13 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants proposés par le GRE

Proposition de complément 3 à la série 01 d’amendements au Règlement no 123 (Systèmes d’éclairage avant actifs (AFS))

Communication du Groupe de travail de l’éclairage
et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-sixième session en vue de simplifier les prescriptions relatives aux essais photométriques, clarifier les prescriptions relatives aux essais de résistance à la chaleur et réviser la définition d’un «module DEL». Il est fondé sur les documents ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/38, non modifié, ECE/TRANS/WP.29/
GRE/2011/39, tel que modifié par le paragraphe 20 du rapport, et ECE/TRANS/WP.29/
GRE/2011/57, non modifié (ECE/TRANS/WP.29/GRE/66, par. 19, 20 et 39). Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Paragraphe 2.2.2 k) ii), modifier comme suit:

«2.2.2	…

k)	…

ii)	Un dessin coté avec indication des valeurs électriques et photométriques de base et du flux lumineux normal, et pour chaque module DEL la mention indiquant s’il est remplaçable ou non;

…».

Paragraphe 5.3.3, modifier comme suit:

«5.3.3	Le faisceau de croisement du type C (de base) doit être produit seulement par des sources lumineuses remplaçables ou des modules DEL remplaçables ou non remplaçables.».

Ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit:

«5.3.4		Dans le cas d’un module DEL remplaçable, une démonstration de la procédure de dépose et de remplacement du module, comme prescrit au paragraphe 1.4.1 de l’annexe 10, doit être effectuée à la satisfaction du service technique.».

Ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit:

«5.15	Un module DEL:

a)	Doit pouvoir être extrait du dispositif qui le contient à l’aide d’outils uniquement, sauf si la fiche de communication indique qu’il n’est pas remplaçable;

b)	Doit être conçu de telle manière qu’avec ou sans l’aide d’outils, il ne soit pas mécaniquement interchangeable avec une source lumineuse homologuée remplaçable.».

Annexe 1, point 9.2.1, modifier comme suit:

«9.2.1		Nombre de modules DEL et codes d’identification propres à ces modules, et pour chaque module DEL, la mention indiquant s’il est remplaçable ou non: oui/non2.».

Annexe 3, tableau 1, modifier comme suit:

«

|  | Position/degrés | Faisceau de croisement |
| --- | --- | --- |
| Prescriptions exprimées en cd | Horizontale | Verticale | Classe C | Classe V | Classe E | Classe W |
|  | No | Élément | à/ | de | à |  | à |  | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Partie A | 1 | B50L | L | 3,43 |  |  | U | 0,57 | 50 4 | 350 | 50 | 350 | 50 | 625 8 | 50 | 625 |
|  | 3 | BR | R | 2,5 |  |  | U | 1 | 50 4 | 1 750 | 50 | 880 | 50 | 1 750 | 50 | 2 650 |
|  | 8a | S50 + S50LL + S50RR 5 |  |  |  |  | U | 4 | 190 7 |  |  |  | 190 7 |  | 190 7 |  |
|  | 9a | S100 + S100LL + S100RR 5 |  |  |  |  | U | 2 | 375 7 |  |  |  | 375 7 |  | 375 7 |  |
|  | 18 | Emax 3 |  |  |  |  |  |  | 16 900 | 44 100 | 8 400 | 44 100 | 16 900 | 79 300 8 | 29 530 | 70 500 2 |
| Partie B (modes d’éclairage en virage): Le tableau 1 Partie A est applicable après avoir remplacé les éléments des lignes 1, 2, 7, 13 et 18 par ceux figurant ci dessous |
| Partie B | 1 | B50L | L | 3,43 |  |  | U | 0,57 | 50 4 | 530 |  | 530 |  |  |  | 790 |
|  | 18 | Emax 6 |  |  |  |  |  |  | 10 100 | 44 100 | 5 100 | 44 100 | 10 100 | 79 300 8 | 20 300 | 70 500 2 |

Annexe 4, paragraphes 2.2.1 et 2.2.2, modifier comme suit:

«2.2.1	Le résultat exprimé en milliradians (mrad) est considéré comme acceptable pour un feu de croisement quand la valeur absolue (r1 = ( r3 – r60 ( enregistrée sur le projecteur n’est pas supérieure à 1,0 mrad ((r1 ( 1,0 mrad) vers le haut ni à 2,0 mrad ((r1 ( 2,0 mrad) vers le bas.

2.2.2	Cependant, si cette valeur est:

| Sens de déplacement |  |
| --- | --- |
| Vers le haut | Supérieure à 1,0 mrad mais inférieure ou égale à 1,5 mrad (1,0 mrad < ΔrI < 1,5 mrad) |
| Vers le bas | Supérieure à 2,0 mrad mais inférieure ou égale à 3,0 mrad (2,0 mrad < ΔrI < 3,0 mrad) |

Un autre échantillon de projecteur est soumis à l’essai comme prévu au paragraphe 2.1, après avoir subi trois fois de suite le cycle de fonctionnement décrit ci-dessous afin de stabiliser le positionnement des parties mécaniques du projecteur, placé sur un support représentatif de son installation correcte sur le véhicule:

Allumage du feu de croisement pendant une heure (la tension d’alimentation étant réglée comme prévu au paragraphe 1.1.1.2);

À la fin de cette période d’une heure, le type de projecteur est considéré comme acceptable si la valeur absolue Δr mesurée sur l’échantillon satisfait aux prescriptions du paragraphe 2.2.1 ci-dessus.».

Annexe 5, paragraphe 1.2.1.1, modifier comme suit:

«1.2.1.1	Pour les valeurs ci-dessous du faisceau de croisement et de ses modes, l’écart maximum défavorable est le suivant:

a)	Pour les valeurs maximales au point B50L, 170 cd équivalant à 20 % et 255 cd équivalant à 30 %;

b)	Pour les valeurs maximales dans la zone III et sur le segment BLL, 255 cd équivalant à 20 % et 380 cd équivalant à 30 %;

c)	Pour les valeurs maximales sur les segments E, F1, F2 et F3, 170 cd équivalant à 20 % et 255 cd équivalant à 30 %;

d)	Pour les valeurs minimales aux points BR, P, S50 + S50LL + S50RR et S100 + S100LL + S100RR, et à ceux prescrits à la note 4/ du tableau 1 de l’annexe 3 du présent Règlement (B50L, BR, BRR et BLL), la moitié de la valeur requise, équivalant à 20 %, et les trois quarts de la valeur requise, équivalant à 30 %.».

Annexe 7, paragraphe 1.2.1.1, modifier comme suit:

«1.2.1.1	Pour les valeurs ci-dessous du faisceau de croisement et de ses modes, l’écart maximum défavorable est le suivant:

a)	Pour les valeurs maximales au point B50L, 170 cd équivalant à 20 % et 255 cd équivalant à 30 %;

b)	Pour les valeurs maximales dans la zone III et sur le segment BLL, 255 cd équivalant à 20 % et 380 cd équivalant à 30 %;

c)	Pour les valeurs maximales sur les segments E, F1, F2 et F3, 170 cd équivalant à 20 % et 255 cd équivalant à 30 %;

d)	Pour les valeurs minimales aux points BR, P, S50 + S50LL + S50RR et S100 + S100LL + S100RR, et à ceux prescrits à la note 4/ du tableau 1 de l’annexe 3 du présent Règlement (B50L, BR, BRR et BLL), la moitié de la valeur requise, équivalant à 20 %, et les trois quarts de la valeur requise, équivalant à 30 %.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.