|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2012/21 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 27 décembre 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

156e session

Genève, 13-16 mars 2012

Point 4.10.2 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements 
à des Règlements existants proposés par le GRSG

Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements 
au Règlement no 43 (Vitrages de sécurité)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales 
de sécurité*

Le texte reproduit ci-après, adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa 101e session, est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/25, non amendé (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/80, par. 13). Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Annexe 3, paragraphe 10.9.2, lire:

«10.9.2	Les vitres en plastique rigide (par. 2.6.1 du présent Règlement), les vitres en plastique souple (par. 2.6.2 du présent Règlement) et les doubles vitrages en plastique rigide sont considérés comme satisfaisant à l’essai de résistance au feu si leur vitesse de combustion ne dépasse pas 110 mm/min».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements, en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.