| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/5 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 6 February 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

Сто вторая сессия

Женева, 16−20 апреля 2012 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

Правила № 58 (задняя противоподкатная защита)

Предложение по поправкам к Правилам № 58

Представлено экспертом от Японии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Японии c целью уточнить требования Правил, касающихся задней противоподкатной защиты. Этот документ основан на неофициальном документе GRSG-101-10-Rev.1, представленном экспертом от Японии. Изменения к действующим Правилам выделены жирным шрифтом (новый текст).

I.	Предложение

Пункт 16.2 изменить следующим образом:

"16.2		Ширина заднего защитного устройства ни в коем случае не должна превышать длину задней оси, измеренную по наиболее удаленным точкам колес, исключая выпуклые части шин у поверхности земли, и в то же время не должна быть короче ее более чем на 100 мм с каждой стороны. При наличии нескольких задних осей в расчет принимают длину самой длинной задней оси. В случае если устройство встроено в кузов транспортного средства или представляет собой его неотъемлемую часть, а ширина самого кузова превышает длину задней оси, требование в отношении того, что ширина ЗПЗ не должна превышать длину задней оси, не применяют. Кроме того, следует проверить соблюдение требований пунктов 3.1.2 и 3.1.3 приложения 5, которые регламентируют расстояние от точек приложения испытательных нагрузок до внешней кромки задних колес (пункт 7 приложения 1), и сделать соответствующую запись в регистрационной карточке официального утверждения".

II.	Обоснование

Подъемники заднего борта кузова, выступающие за оконечности задней оси, должны быть официально утверждены в качестве заднего противоподкатного защитного устройства (ЗПЗУ) в соответствии с требованиями части II Правил. Поэтому Япония предлагает внести поправки в положения пункта 16.2, касающиеся конструкции ЗПЗУ.

Пояснительные схемы:

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

А (габаритная ширина шины)

B (ширина устройства) > А

Подъемная платформа в качестве ЗПЗУ