| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/10 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 6 February 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

Сто вторая сессия

Женева, 16−20 апреля 2012 года

Пункт 11 предварительной повестки дня

Правила № 125 (поле обзора водителя спереди)

Предложение относительно поправок 
к Правилам № 125

Представлено экспертом от Японии*

Воспроизводимый ниже текст был подготовлен экспертом от Японии и посвящен вопросу о восприятии водителем других участников дорожного движения. Главным образом он основан на документе ECE/TRANS/WP. 29/
GRSG/2011/31. Изменения к действующим Правилам выделены жирным шрифтом (новый текст) либо зачеркиванием (исключенный текст).

I.	Предложение

Содержание изменить следующим образом:

"Правила

1.		Область применения

…

11.		Названия и адреса технических служб, уполномоченных проводить испытания для официального утверждения, и административных органов

12.		Переходные положения"

Пункт 4.2 изменить следующим образом:

"4.2		Каждому официально утвержденному типу присваивают номер официального утверждения, первые две цифры которого (в настоящее время 00 01, что соответствует Правилам в их первоначальном нынешнем виде) указывают серию поправок, включающих самые последние основные технические изменения, внесенные в Правила к моменту предоставления официального утверждения. Одна и та же Договаривающаяся сторона не может присвоить этот номер такому же типу транспортного средства, имеющему другой тип поля обзора, или другому типу транспортного средства."

Включить новый пункт 5.1.4, в том числе новые рисунки 1 и 2, следующего содержания:

"5.1.4		В случае, если высота V2 над уровнем грунта превышает 1 650 мм, должно быть выполнено следующее требование:

Предмет цилиндрической формы высотой 1 200 мм и диаметром 300 мм, находящийся в пространстве, которое ограничено вертикальной плоскостью на расстоянии 2 000 мм от передней части транспортного средства, вертикальной плоскостью на расстоянии 2 300 мм от передней части транспортного средства, вертикальной плоскостью на расстоянии 400 мм от транспортного средства со стороны водителя и вертикальной плоскостью на расстоянии 600 мм от противоположной стороны транспортного средства, должен быть по крайней мере частично виден непосредственно из точки V2 (см. рис. 1) независимо от места нахождения объекта в этом пространстве, за исключением случая, когда он оказывается невидимым по причине "мертвой(ых) зоны (зон)", возникшей(их) из-за передних стоек кузова, стеклоочистителей или рулевого колеса.

Если сиденье водителя расположено по центру транспортного средства, то предмет цилиндрической формы высотой 1 200 мм должен находиться внутри пространства, которое ограничено вертикальной плоскостью на расстоянии 2 000 мм от передней части транспортного средства и вертикальной плоскостью на расстоянии 2 300 мм от передней части транспортного средства и вертикальной плоскостью на расстоянии 500 мм от боковой стороны транспортного средства (см. рис. 2).

Рис. 1								Рис. 2

"

"

Включить новые пункты 12.1−12.8 следующего содержания:

"12.		Переходные положения

12.1		Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 01 ни одна Договаривающаяся сторона, применяющая настоящие Правила, не отказывает в предоставлении официального утверждения на основании настоящих Правил с  внесенными в них поправками серии 01.

12.2		По истечении [24] месяцев после даты вступления в силу Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если тип транспортного средства, подлежащий официальному утверждению, отвечает требованиям настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 01.

12.3		Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не отказывают в распространении официальных утверждений на основании предыдущих серий поправок к настоящим Правилам.

12.4		Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают предоставлять официальные утверждения типов транспортных средств, которые соответствуют требованиям настоящих Правил с внесенными в них поправками предыдущих серий, в течение периода в [24] месяца после даты вступления в силу поправок серии 01.

12.5		Ни одна Договаривающаяся сторона, применяющая настоящие Правила, не отказывает в национальном или региональном официальном утверждении типа транспортного средства, официально утвержденного на основании поправок серии 01 к настоящим Правилам.

12.6		До истечения [72] месяцев после даты вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам ни одна Договаривающаяся сторона, применяющая настоящие Правила, не отказывает в национальном или региональном официальном утверждении типа транспортного средства, официально утвержденного на основании предыдущих серий поправок к настоящим Правилам.

12.7		По истечении [72] месяцев после вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут отказать (в национальном или региональном официальном утверждении типа и могут отказать) в первоначальной национальной или региональной регистрации (первоначальном вводе в эксплуатацию) транспортного средства, которое не отвечает требованиям поправок серии 01 к настоящим Правилам.

12.8		Независимо от переходных положений, изложенных выше, Договаривающиеся стороны, которые начинают применять настоящие Правила после даты вступления в силу самой последней серии поправок, не обязаны признавать официальные утверждения, которые были предоставлены в соответствии с какой-либо предыдущей серией поправок к настоящим Правилам".

Приложение 2 изменить следующим образом:

"Приложение 2

Схема знаков официального утверждения

См. пункты 4.4−4.4.2 настоящих Правил

a = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает на то, что данный тип транспортного средства был официально утвержден − в отношении поля обзора водителя спереди − в Бельгии (Е 6) на основании Правил № 125. Первые две цифры номера официального утверждения указывают на то, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями Правил № 125 в их первоначальном виде с поправками серии 01".

II.	Обоснование

1.	В соответствии с настоящим предложением по поправкам серии 01 добавлены переходные положения и внесено изменение в схему знаков официального утверждения.

2.	Настоящее предложение является измененным вариантом документа ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/31, который был представлен в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, обусловленных неспособностью водителей транспортных средств с чрезвычайно высокой точкой расположения глаз различать впереди себя небольшие транспортные средства (например, мотоциклы).

3.	В этом предложении, в частности, отражен случай чрезвычайно высокой точки расположения глаз. Поскольку в целом считают, что транспортные средства, в которых высота точки расположения глаз не превышает 1 650 мм, удовлетворяют требованию пункта 5.1.4, Япония предлагает ограничить сферу действия этого требования транспортными средствами, в которых высота точки расположения глаз превышает 1 650 мм.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 
2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

400 мм

600 мм

300 мм

2 000 мм

500 мм

500 мм

300 мм

2 000 мм

125R - 01185