|  | الأمم المتحدة | ST/SG/AC.10/40/Add.3 |
| --- | --- | --- |
|  | الأمانة العامة | Distr.: General 14 March 2013 Arabic Original: English and French |

لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها

تقرير لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها عن دورتها السادسة

المعقودة في جنيف في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012

إضافة

المرفق الثالث

تعديلات على الطبعة المنقحة الرابعة للنظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها (‏ST/SG/AC.10/30/Rev.4)

الفصول من 2-2 إلى 2-7، ومن 2-9 إلى 2-14، و2-16، ومن 3-1 إلى 3-10، و4-1 و4-2

التعديل المتعلق بوضع علامة استفهام في منطق القرارات في النسخة الفرنسية لا ينطبق على النسختين الإنكليزية والعربية.

الفصل 1-3

1-3-3-2-1	تدرج إحالة إلى الحاشية "(1)" في نهاية الجملة الأولى على النحو التالي: "... لمكونات المخلوط المصنفة"(1). وتضاف الحاشية ذات الصلة التالية:

"(1)	لأغراض النظام المنسق عالمياً، يكون مصطلحا "القيمة الحدية" و"التركيز الحدي" مترادفين، وهذا يعني أنه يمكن استخدام كل منهما محل الآخر. وللسلطات المختصة أن تختار استخدام أي من المصطلحين لتعيين الحدود الدنيا التي يتحقق بها التصنيف".

الفصل 1-4

1-4-10-4-3	تدرج فقرة فرعية جديدة رقمها 1-4-10-4-3، يكون نصها كما يلي:

"1-4-10-4-3	تدوين الرموز

ترد في القسم 4 من المرفق 3 الرسوم التخطيطية التي يحددها النظام المنسق عالمياً للقطاعات الأخرى غير النقل، ورمز يعين كلاً منها على حدة. والقصد من رمز الرسم التخطيطي هو استخدامه لأغراض مرجعية فقط. وهو ليس جزءاً من الرسم التخطيطي، ولا ينبغي أن يظهر على بطاقات الوسم أو في القسم 2 من صحيفة بيانات السلامة.".

1-4-10-5-3-3(د)	التعديل المتعلق بنص بياني الخطورة H314 وH318 في النسخة الفرنسية لا ينطبق على النسختين الإنكليزية والعربية.

الفصل 1-5

1-5-3-3-4	تُدرج فقرة جديدة نصها كما يلي:

"1-5-3-3-4	لا بد من توافر معلومات إضافية عن السلامة والبيئة لتناول احتياجات الملاحين وغيرهم من عمال النقل في مجال نقل السوائب من البضائع الخطرة في ناقلات السوائب أو السفن الصهريجية البحرية أو الداخلية الخاضعة لأنظمة المنظمة البحرية الدولية أو الأنظمة الوطنية. وتوصي الفقرة م4-3-14-7 من المرفق 4 بإدراج معلومات أساسية عن التصنيف عند نقل مثل هذه الشحنات كسوائل في شكل سوائب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول ‏‎(MARPOL)‎‏ ومدونة ‏IBC‏. وبالإضافة إلى ذلك، فالسفن التي تحمل نفطا أو وقودا نفطيا، على النحو المبين في المرفق الأول من اتفاقية ماربول، في شكل سوائب أو للتموين بالوقود النفطي، يجب أن تقدَّم إليها، قبل التحميل، "صحيفة بيانات سلامة المواد" وفقاً لقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية المعنون "توصيات بشأن صحف بيانات سلامة المواد من أجل شحنات النفط والوقود النفطي المدرجة في المرفق الأول لاتفاقية ماربول" (MSC.286(86)). ولذلك، فحتى تكون هناك صحيفة بيانات سلامة موحدة للاستخدام البحري وغير البحري، يمكن إدراج الأحكام الإضافية للقرار (MSC.286(86)) في صحيفة بيانات السلامة للنظام المنسق عالميا، حسب الاقتضاء، من أجل الشحنات وزيوت الوقود البحرية المدرجة في المرفق الأول لاتفاقية ماربول.".

الفصل 2-1

2-1-3	تضاف الملاحظة 2 الجديدة تحت الجدول 2-1-2، ويكون نصها كما يلي:

"الملاحظة 2: المواد والمخاليط، كما هي مورَّدة، التي تعطي نتيجة موجبة في سلسلة الاختبار 2 في الجزء الأول، القسم 12 من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، والتي هي مستثناة من التصنيف كمتفجرات (استناداً إلى نتيجة سالبة في سلسلة الاختبار 6 في الجزء الأول، القسم 16 من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير) تظل لها خواص متفجرة. وينبغي إبلاغ المستخدم بهذه الخواص المتفجرة المتأصلة فيها لأنه يجب وضعها في الحسبان عند المناولة - ولا سيما إذا أُخرجت المادة أو المخلوط من عبوته أو إذا أُعيدت تعبئته - وعند التخزين. ولهذا السبب، ينبغي الإبلاغ عن الخواص المتفجرة للمادة أو المخلوط في القسم 2 (تحديد الخطورة) والقسم 9 (الخواص الفيزيائية والكيميائية) في صحيفة بيانات السلامة وفقاً للجدول 1-5-2، والأقسام الأخرى من صحيفة بيانات السلامة، حسب الاقتضاء".

ويعاد ترقيم الملاحظة الموجودة حالياً تحت الجدول لتصبح "الملاحظة 1".

الفصل 2-3

2-3-2-1	يُعدل نص الفقرة ليصبح كما يلي:

"تُصنف الأيروسولات في واحدة من الفئات الثلاث لرتبة الخطورة هذه، تبعاً لخواصها اللهوبة وحرارة احتراقها. وينبغي تصنيفها في الفئة 1 أو 2 إذا كان تحتوي على أكثر من نسبة 1 في المائة من المكونات (بالنسبة الوزنية) التي تصنف كأيروسولات لهوبة وفقاً لمعايير النظام المنسق عالمياً، أي:

- غازات لهوبة (انظر الفصل 2-2)؛

- سوائل لهوبة (انظر الفصل 2-6)؛

- مواد صلبة لهوبة (انظر الفصل 2-7).

أو إذا كانت حرارة احتراقها تبلغ 20 كيلو جول/غم على الأقل".

وتظل الملاحظتان الحاليتان 1 و2 كما هما دون تغيير.

2-3-3	في عنوان الجدول 2-3-1، تُحذف عبارة "اللهوبة وغير اللهوبة".

2-3-4-1	في بداية الفقرة السابقة لمنطق القرار، تُحذف عبارة "كأيروسول لهوب".

وفيما يتعلق بمنطق القرار 2-3(أ):

- تُحذف كلمة "لهوب" من العنوان؛

- وفي مربعات النصوص، يستعاض عن عبارة "بنسبة" (مرتين) بعبارة "بنسبة وزنية" بعد عبارة "مكونات لهوبة".

الفصل 2-8

2-8-4-1	يستعاض عن منطق القرار 2-8 بمنطق القرار التالي:

منطق القرار 2-8 بشأن المواد والمخاليط الذاتية التفاعل

الفصل 2-14

2-14-2	في الفقرة السابقة للجدول، تُدرج عبارة "أو الاختبار O.3 المبين في الجزء الثالث، القسم الفرعي 34-4-3"، بعد عبارة "القسم الفرعي 34-4-1".

يُعدل الجدول 2-14-1 ليصبح نصه كما يلي:

"الجدول 2-14-1: معايير تصنيف المواد الصلبة المؤكسِدة

| الفئة | المعاييـر التي تستخدم الاختبار O.1 | المعاييـر التي تستخدم الاختبار O.3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | أي مواد أو مخاليط تُظهر عندما توجد في عينة مختبرة بنسبة وزنية 1:4 أو 1:1 من المادة/المخلوط مع السليلوز متوسط زمن احتراق أقل من نظيره في مخلوط بنسبة وزنية 2:3 مع برومات البوتاسيوم والسليلوز. | أي مواد أو مخاليط تُظهر عندما توجد في عينة مختبرة بنسبة وزنية 1:4 أو 1:1 من المادة/المخلوط مع السليلوز متوسط معدل احتراق أكبر من نظيره في مخلوط بنسبة وزنية 1:3 مع أكسيد الكالسيوم الفوقي والسليلوز. |
| 2 | أي مواد أو مخاليط تُظهر عندما توجد في عينة مختبرة بنسبة وزنية 1:4 أو 1:1 من المادة/المخلوط مع السليلوز متوسط زمن احتراق يساوي أو أقل من نظيره في مخلوط بنسبة وزنية 3:2 مع برومات البوتاسيوم والسليلوز ولا تستوفي معايير الفئة 1. | أي مواد أو مخاليط تُظهر عندما توجد في عينة مختبرة بنسبة وزنية 1:4 أو 1:1 من المادة/المخلوط مع السليلوز متوسط معدل احتراق يساوي أو أكبر من نظيره في مخلوط بنسبة وزنية 1:1 مع أكسيد الكالسيوم الفوقي والسليلوز ولا تستوفي معايير الفئة 1. |
| 3 | أي مواد أو مخاليط تُظهر عندما توجد في عينة مختبرة بنسبة وزنية 1:4 أو 1:1 من المادة/المخلوط مع السليلوز متوسط زمن احتراق يساوي أو أقل من نظيره في مخلوط بنسبة وزنية 7:3 مع برومات البوتاسيوم والسليلوز ولا تستوفي معايير الفئة 1 والفئة 2. | أي مواد أو مخاليط تُظهر عندما توجد في عينة مختبرة بنسبة وزنية 1:4 أو 1:1 من المادة/المخلوط مع السليلوز متوسط معدل احتراق يساوي أو أكبر من نظيره في مخلوط بنسبة وزنية 2:1 مع أكسيد الكالسيوم الفوقي والسليلوز ولا تستوفي معايير الفئة 1 والفئة 2. |

وفي الملاحظة 1 تحت الجدول 2-14-1، يستعاض عن عبارة "(مدونة شحنات السوائب، المرفق 3، الاختبار 5(4))" بعبارة "(المدونة الدولية المتعلقة بالشحنات الصلبة السائبة()، التذييل 2، القسم 5)".

يُعدل نص الحاشية ذات الصلة ليصبح كما يلي: "(1) المدونة الدولية المتعلقة بالشحنات الصلبة السائبة، المنظمة البحرية الدولية.".

2-14-4-4-1	في الفقرة الاستهلالية، تُدرج عبارة "، أو الاختبار O.3 المبين في الجزء الثالث، القسم الفرعي 34-4-3"، بعد عبارة "القسم الفرعي 34-4-1".

يستعاض عن منطق القرار 2-14 بما يلي:

منطق القرار 2-14 بشأن المواد الصلبة المؤكسِدة

الفصل 2-15

2-15-4-1	يستعاض عن منطق القرار 2-15 بمنطق القرار التالي:

الفصل 3-1

3-1-2-1	في الجملة الأولى، يستعاض عن عبارة "خمس فئات للسمية" بعبارة "خمس فئات للخطورة".

3-1-2-4	يستعاض عن عبارة "أعلى فئة سمية" بعبارة "أشد فئة خطورة".

3-1-2-6-4	في الجملة الأولى، يستعاض عن عبارة "فئات السمية الشديدة للأغبرة" بعبارة "أشد فئات الخطورة على الأغبرة".

3-1-3-5-5	في العنوان وفي النص، يستعاض (3 مرات) عن عبارة "فئة (اﻟ )سمية" بعبارة "فئة (اﻟ )خطورة".

3-1-3-6-1(أ)	يستعاض عن عبارة "فئات السمية الحادة" بعبارة "فئات الخطورة السمية الحادة".

3-1-4-1	في الجملة الأخيرة، يستعاض عن عبارة "فئات السمية الحادة من 1 إلى 5" بعبارة "فئات الخطورة السمية الحادة من 1 إلى 5".

الفصل 3-2

3-2-1	يعدل العنوان ليصبح نصه كما يلي: "تعاريف واعتبارات عامة".

يُدرج رقم الفقرة الجديد "3-2-1-1" قبل تعريف "تهيج الجلد".

3-2-1-2	تُدرج فقرة جديدة يكون نصها كما يلي:

"3-2-1-2	في إطار النهج المرحلي، ينبغي التأكيد على البيانات البشرية المتاحة، تليها البيانات الحيوانية المتاحة، تليها البيانات المعملية، ثم مصادر المعلومات الأخرى. وينتج التصنيف مباشرة عندما تستوفي ‎البيانات المعايير المطلوبة. وفي بعض الحالات، يوضع تصنيف المادة أو المخلوط على أساس وزن الأدلة داخل نهج مرحلي واحد. وفي إطار نهج يعتمد الوزن الإجمالي للأدلة، يولى الاعتبار لجميع المعلومات المتاحة التي تؤثر في تعيين تأكل/تهيج الجلد معاً، بما فيها نتائج الاختبارات المعملية المحقَّقة والمناسبة، والبيانات الحيوانية ذات الصلة، والبيانات البشرية مثل الدراسات الوبائية والسريرية وتقارير الحالات والملاحظات المثبتة بشكل جيد (انظر الفصل 1-3، الفقرة 1-3-2-4-9)."

3-2-2	يستعاض عن الفقرات 3-2-2-1، و3-2-2-2، و3-2-2-3، والشكل 3-2-1 بما يلي:

"3-2-2	معايير تصنيف المواد

يمكن توزيع المواد في واحدة من الفئات الثلاث التالية داخل رتبة الخطورة هذه:

(أ)	الفئة 1 (تأكل الجلد)

يمكن تقسيم هذه الفئة كذلك إلى ثلاث فئات فرعية (1ألف، و1باء، و1جيم)، يمكن أن تستخدمها السلطات التي تشرط أكثر من تسمية واحدة للتأكل (انظر الجدول 3-2-1)؛

(ب)	الفئة 2 (تهيج الجلد) (انظر الجدول 3-2-2)؛

(ج)	الفئة 3 (التهيج الجلدي الخفيف)

وهذه الفئة متاحة للسلطات (على سبيل المثال في حالة مبيدات الآفات) التي ترغب في استخدام أكثر من فئة من فئات تهيج الجلد (انظر الجدول 3-2-2)؛

3-2-2-1	يُدرج العنوان الفرعي الجديد التالي:

"3-2-2-1	التصنيف القائم على البيانات القياسية المستمدة من الاختبارات الحيوانية".

3-2-2-1-1	تصبح الفقرة السابقة 3-2-2-4 الفقرة الجديدة 3-2-2-1-1 بالصيغة المعدلة التالية:

"3-2-2-1-1	تأكل الجلد"

3-2-2-1-1-1	تصبح الفقرة السابقة 3-2-2-4-1 الفقرة الجديدة 3-2-2-1-1-1 بالصيغة المعدلة كما يلي:

"3-2-2-1-1-1	تكون المادة أكالة للجلد حين تحدث تدميراً في النسيج الجلدي، أي نخر واضح من البشرة ينفذ إلى الأدمة، في حيوان مختبر واحد على الأقل بعد تعرض لمدة تصل إلى 4 ساعات.".

3-2-2-1-1-2 و3-2-2-1-1-3	تضاف الفقرتان الجديدتان التاليتان:

"3-2-2-1-1-2	تصنف المواد المسببة للتآكل في الفئة 1 إذا لم تشترط السلطة المختصة التصنيف في فئات فرعية أو إذا لم تكن البيانات كافية للتصنيف في فئات فرعية.

3-2-2-1-1-3	عندما تكون البيانات كافية ومتى اشترطت سلطة مختصة ذلك، يجوز تصنيف المواد في واحدة من الفئات الفرعية 1ألف، أو 1باء، أو 1جيم، وفقاً للمعايير الواردة في الجدول 3-2-1.".

3-2-2-1-1-4	تصبح الفقرة السابقة 3-2-2-4-2 الفقرة الجديدة 3-2-2-1-1-4 مع إدخال التعديلات التالية:

- يستعاض عن عبارة "تصنيف واحد لتأثيرات التأكّل" بعبارة "تصنيف واحد لتأكل الجلد" (ولا ينطبق الجزء المتبقي من التعديل على النسخة العربية)؛

- تُدرج عبارة "مسببة للتآكل" بعد كلمة "استجابات" (3 مرات)؛

- يستعاض عن عبارة "يتراوح بين 3 دقائق وساعة واحدة" بعبارة "لمدة تزيد على 3 دقائق وتصل إلى ساعة واحدة"، وعن عبارة "لمدة تتراوح بين ساعة واحدة و4 ساعات" بعبارة "لمدة تزيد على ساعة واحدة وتصل إلى 4 ساعات".

الجدول 3-2-1	يستعاض عنه بما يلي:

الجدول 3-2-1: فئة التأكّل الجلدي والفئات الفرعية(أ)

|  | المعايير |
| --- | --- |
| الفئة 1 | تدمير في النسيج الجلدي، أي نخر واضح من البشرة ينفذ إلى الأدمة، في حيوان مختبر واحد على بعد تعرض لمدة ( 4 ساعات |
| الفئة الفرعية 1ألف | استجابات مسببة للتآكل في حيوان مختبر واحد على الأقل بعد تعرض لمدة ( 3 دقائق خلال فترة ملاحظة ( ساعة واحدة |
| الفئة الفرعية 1باء | استجابات مسببة للتآكل في حيوان مختبر واحد على الأقل بعد تعرض لمدة > 3 دقائق و( ساعة واحدة وملاحظات ( 14 يوماً |
| الفئة الفرعية 1جيم | استجابات مسببة للتآكل في حيوان واحد على الأقل بعد تعرضات لمدة > ساعة واحدة و( 4 ساعات وملاحظات ( 14 يوماً |

(أ)	يناقش استخدام البيانات البشرية في الفقرة 3-2-2-2 وفي الفصلين 1-1- (الفقرة 1-1-2-5(ج))، و1-3 (الفقرة 1-3-2-4-7)."

3-2-2-1-2	تصبح الفقرة السابقة 3-2-2-5 الفقرة الجديدة 3-2-2-1-2 
		بالصيغة المعدلة كما يلي:

"3-2-2-1-2	تهيج الجلد".

3-2-2-1-2-1	تُدرج فقرة جديدة يكون نصها كما يلي:

"3-2-2-1-2-1	تكون المادة مهيجة للجلد عندما تُحدث تلفاً 
		للجلد قابلاً‎ ‎للزوال بعد وضعها لمدة تصل إلى 4 ساعات."

3-2-2-1-2-2	تصبح الفقرة السابقة 3-2-2-5-1 الفقرة الجديدة 3-2-2-1-2-2 
مع إدخال التعديلات التالية:

- تعدل الجملة الاستهلالية ليصبح نصها كما يلي: "توفر فئة تهيج (الفئة 2)":

- تحذف (أ). وتصبح الفقرتان الفرعيتان الحاليتان (ب) و(ج) الفقرتين (أ) و(ب) على التوالي.

- في الفقرة الجديدة (ب) تُحذف كلمة "بشدة"، وفي الجملة الأخيرة، وتُدرج عبارة "(الفئة 3)" بعد عبارة "فئة إضافية".

3-2-2-1-2-3	تصبح الفقرة السابقة 3-2-2-5-2 الفقرة الجديدة 3-2-2-1-2-3.

3-2-2-1-2-4	تصبح الفقرة السابقة 3-2-2-5-3 الفقرة الجديدة 3-2-2-1-2-4، مع إدخال التعديل التالي: في الجملة الأولى، تُحذف عبارة "بشدة".

3-2-2-1-2-5	تصبح الفقرة السابقة 3-2-2-5-4 الفقرة الجديدة 3-2-2-1-2-5، بالصيغة المعدلة كما يلي:

"3-2-2-1-2-5	يعرض الجدول 3-2-2 فئة تهيج (الفئة 2)، باستخدام نتائج اختبار في الحيوانات. كما أنه متاح للسلطات (على سبيل المثال في حالة مبيدات الآفات) فئة تهيج خفيف أقل شدة (الفئة 3). وهناك عدة معايير تميز بين الفئتين (الجدول 3-2-2). وهما تختلفان بصورة رئيسية في شدة الاستجابة الجلدية. والمعيار الرئيسي لفئة التهيج هو أن حيوانين على الأقل من 3 حيوانات مختبرة يُظهران استجابة متوسطة ≥ 2.3 و(4.0. وبالنسبة لفئة التهيج الجلدي الخفيف، تكون القيمة الحدية لمتوسطات الاستجابة ≥ 1.5 و<2.3 في 2 على الأقل من 3 حيوانات مختبرة. وتستبعد المواد المختبرة التي صنفت في فئة التهيج، من التصنيف في فئة التهيج الجلدي الخفيف."

الجدول 3-2-2	في العنوان، تُدرج إحالة إلى الملاحظات "(أ)" و"(ب)" و"(ج)" كما يلي: "فئات المهيجات الجلدية(أ)(ب)(ج)".

في العمود الأول، تحت "الفئات"، يستعاض عن عبارة "مهيج للجلد" بكلمة "التهيج" (مرتين).

في العمود الثاني، تحت "المعايير":

- في الصف الأول، الفقرة (1): يستعاض عن عبارة "قيمة متوسطة ≥ 2.3 و ≤4.0" بعبارة "استجابة متوسطة ≥ 2.3 (4.0"؛

- في الصف الثاني: يستعاض عن عبارة "قيمة متوسطة ≥ 1.5 و< 2.3" بعبارة "متوسط استجابة ≥ 1.5 و<2.3".

وتُعدل الملاحظة "(أ)" ليصبح نصها كما يلي:

"(أ)  يناقش استخدام البيانات البشرية في الفقرة 3-2-2-2 وفي الفصل 1-1 (الفقـرة 1-1-2-5 (ج)) وفي الفصـل 1- 3 (الفقرة 1-3-2-4-7)".

وتُضاف الملاحظتان الجديدتان "(ب)" و"(ج)" التاليتان بعد الجدول:

"(ب) تُفهم معايير الترتيب على النحو المبين في توجيه الاختبار 404 الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

(ج) ينبغي أن يتبع تقييم الدراسة التي تجرى على 4 أو 5 أو 6 حيوانات المعايير المبينة في 3-2-5-3.".

3-2-2-2	يُدرج عنوان فرعي جديد يكون نصه كما يلي:

"3-2-2-2	التصنيف باتباع نهج مرحلي".

3-2-2-2-1	تصبح الفقرة السابقة 3-2-2-3 الفقرة الجديدة 3-2-2-2-1. (ولا ينطبق التعديل المتعلق بنهاية الجملة على النسخة العربية).

3-2-2-2-2	تصبح الجملة الثالثة من الفقرة السابقة 3-2-2-2 ("ويجب أن يتمثل ... بالتأثيرات على الجلد" الفقرة الجديدة 3-2-2-2-2 بالصيغة المعدلة كما يلي:

"3-2-2-2-2		ويجب أن تشكل المعلومات المتوفرة المتعلقة بالإنسان والحيوان، بما في ذلك البيانات الواردة من التعرض المفرد أو المتكرر، هي الخط الأول للتقييم، نظراً لأن هذه المصادر تعطي معلومات ذات صلة مباشرة بالتأثيرات على الجلد."

3-2-2-2-3	تُدرج الجملة التالية كجملة أولى في فقرة جديدة رقمها 3-2-2-2-3: "يمكن استخدام البيانات المتعلقة بالسمية الحادة بطريق الجلد لأغراض التصنيف".

وتضاف الجملتان السابعة والثامنة من الفقرة السابقة 3-2-2-2 ("ويستنتج من ذلك أنه ... وأنواع الكائنات المستخدمة متكافئـة") مع إدخال التعديلات التالية:

- يستعاض عن عبارة "ويستنتج من ذلك أنه عندما تكون مادة ما" بعبارة "وعندما تكون مادة ما"؛

- يستعاض عن عبارة "تهيج أو تأكل الجلد" بعبارة "تأكل/تهيج الجلد" (مرتين)؛

- يستعاض عن عبارة "لا يكون من الضروري إجراء اختبارات إضافية" بعبارة "يمكن استخدام هذه البيانات لأغراض التصنيف"؛

وتضاف الجملة الثانية من الفقرة السابقة 3-2-2-2 (وقد تصبح المواد الصلبة ... أغشية مخاطية" كجملة أخيرة للفقرة الجديدة 3-2-2-2-3.

3-2-2-2-4	تصبح الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفقرة السابقة 3-2-2-2 "ويمكن أيضاً الاستعانة ... تكون محققة ومقبولة" الفقرة الجديدة 3-2-2-2-4، مع إدخال التعديل التالي:

- يستعاض عن عبارة "ويمكن أيضاً الاستعانة" بعبارة "وينبغي الاستعانة".

3-2-2-2-5	تصبح الجملتان الخامسة والسادسة من الفقرة السابقة 3-2-2-2 ("وبالمثل، ... تأثيرات واضحة في الجلد") الفقرة الجديدة 3-2-2-2-5 مع إدخال التعديلين التاليين:

- يستعاض عن عبارة "ولا سيما عندما تكون قدرة الحجز معروفة، رغم أن الارتباط ليس مطلقاً." بعبارة "ولا سيما إذا ترافقت مع قدر كبير من احتياطي الحمض أو القلوي (قدرة الحجز)."؛

- يستعاض عن عبارة "هذه العوامل" بعبارة "هذه المواد"؛

ويُضاف النص التالي ليكون آخر جملتين في الفقرة الجديدة:

"وفي حالة عدم وجود أي معلومات أخرى، تعتبر المادة أكالة (الفئة الجلدية 1) إذا كان أسها الهدروجيني ( 2 أو ( 11.5. غير أنه إذا كان تقدير احتياطي الحمض أو القلوي يشير إلى أن المادة قد لا تكون أكالة بصرف النظر عن انخفاض قيمة الأس الهيدروجيني أو ارتفاعها، فيتعين تأكيد ذلك بواسطة بيانات أخرى، من الأفضل أن تكون بيانات مستمدة من اختبار معملي محقق ومناسب.".

3-2-2-2-6	تصبح الجملة الرابعة من الفقرة السابقة 3-2-2-2 ("وقد تتوفر في بعض الحالات ... قرار بشأن التصنيف". الفقرة الجديدة رقم 3-2-2-2-6، مع إدخال التعديلين التاليين:

التعديل المتعلق بكلمة "كافية" لا ينطبق عن النص العربي، ويستعاض عن كلمة "مركبات" بكلمة "مواد".

3-2-2-2-7	تُدرج الفقرة الجديدة التالية:

"3-2-2-2-7	يوفر النهج المرحلي توجيهات عن كيفية تنظيم المعلومات المتوفرة عن مادة ما واتخاذ قرار على أساس وزن الأدلة بشأن تقدير الخطورة وتصنيفها (مثالياً، بدون إجراء اختبارات جديدة على الحيوانات). وبالرغم من أنه يمكن الحصول على المعلومات من تقييم بارامترات أحادية في إطار نهج مرحلي (انظر 3-2-2-2-1)، ينبغي إيلاء الاعتبار لجميع المعلومات المتوفرة وتعيين الوزن الشامل للبارامترات. وينطبق هذا بصفة خاصة عندما يكون هناك تضارب في المعلومات المتاحة عن بعض البارامترات.

الشكل 3-2-1	يُدرج الشكل الجديد 3-2-1 والملاحظات، ويكون نصهما كما يلي:

| الشكل 3-2-1: تقييم الاختبار المرحلي للتأكّل والتهيج في الجلد |
| --- |
| الخطوة | البارامتر |  | النتيجة |  | الاستنتاج |
| 1أ: | وجود بيانات عن تأكّل/تهيج الجلد، تتعلق بالإنسان أو الحيوان(أ) |  | أكالة للجلد |  | تصنف كمادة أكالة للجلد(ب) |
|  | غير أكالة/لا توجد بيانات |  |  |  |  |
| 1ب: | وجود بيانات عن تأكّل/تهيج الجلد، تتعلق بالإنسان أو الحيوان(أ) |  | مهيجة للجلد |  | تصنف كمادة مهيجة للجلد(ب) |
|  | غير أكالة/لا توجد بيانات |  |  |  |  |
| 1ج: | وجود بيانات عن تأكّل/تهيج الجلد، تتعلق بالإنسان أو الحيوان(أ) |  | ليست أكالة للجلد أو مهيجة للجلد |  | لا تصنف |
|  | لا توجد بيانات/البيانات غير كافية |  |  |  |  |
| 2: | بارامتر آخر، وجود بيانات عن الجلد في الحيوانات |  | نعم؛ وجود بيانات أخرى تظهر أن المادة قد يسبب تأكلاً للجلد أو تهيجاً للجلد |  | قد تعتبر مادة أكالة للجلد(ب) أو مادة مهيجة للجلد(ب) |
|  | لا توجد بيانات/البيانات غير كافية |  |  |  |  |
| 3: | وجود بيانات من خارج الجسم/معملية |  | إيجابية: أكالة للجلد |  | تصنف كمادة أكالة للجلد(ب) |
|  |  |  | إيجابية: مهيجة للجلد |  | تصنف كمادة مهيجة للجلد(ب) |
|  | لا توجد بيانات /البيانات غير كافية/الاستجابة سلبية |  |  |  |  |
| 4: | التقييم القائم على الأس الهيدروجيني (مع تقدير احتياطي الحمض/القلوي للمادة الكيميائية) |  | أس هدروجيني ≥ 2 أو ≤ 11.5 مع احتياطي مرتفع من الحمض/ القلوي أو لا توجد بيانات عن احتياطي الحمض/القلوي |  | يصنف كمادة أكالة للجلد |
|  | أس هدروجيني ليس حداً أقصى، أو لا توجد بيانات عنه، أو أس هيدروجيني ذو حد أقصى مع بيانات تظهر احتياطي حمض/قلوي منخفض/غير موجود |  |  |  |  |
| 5: | طرائق محققة للعلاقة بين التركيب والنشاط (SAR) |  | مادة أكالة للجلد |  | تعتبر مادة أكالة للجلد(ب) |
|  |  |  | مادة مهيجة للجلد |  | تعتبر ماد مهيجة للجلد(ب) |
|  | لا توجد بيانات/البيانات غير كافية |  |  |  |  |
| 6: | تقدير الوزن الكلي للأدلة |  | مادة أكالة للجلد |  | تعتبر مادة أكالة للجلد(ب) |
|  |  |  | مادة مهيجة للجلد |  | تعتبر ماد مهيجة للجلد(ب) |
| 7: | غير مصنفة |  |  |  |  |

(أ)	يمكن أن تستمد البيانات المتاحة عن الإنسان أو الحيوان من عملية تعرض واحدة أو حالات متكررة منها، وذلك مثلاً في سيناريوهات الاستجابة الوظيفية أو الاستهلاكية أو المتعلقة بالنقل أو حالات الطوارئ، أو من البيانات المتعمد استنتاجها من الدراسات التي تجرى على الحيوانات وفقاً لطرائق اختبار محققة ومقبولة دولياً. وعلى الرغم من أن البيانات المتعلقة بالإنسان والمستمدة من قواعد البيانات المتعلقة بالحوادث أو الخاصة بمراكز السميات يمكنها أن توفر أدلة على التصنيف، فإن عدم وجود أحداث ليس في حد ذاته دليلاً على عدم التصنيف، حيث إن حالات التعرض تكون عامةً غير معروفة أو غير أكيدة.

(ب)	تصنف في الفئة/الفئة الفرعية المناسبة، حسب الاقتضاء؛

(ج)	ينبغي إجراء استعراض دقيق لجميع البيانات المتوفرة فعلياً بشأن الحيوانات لتحديد ما إذا كانت توجد أدلة كافية على تأكل/تهيج الجلد. ومع ذلك، فعند تقييم هذه البيانات، ينبغي للقائم بالاستعراض أن يضع في اعتباره أن الإبلاغ عن الأضرار الجلدية قد لا يكون كاملاً، وأن الاختبار والملاحظة قد يكونا قد أجريا في نوع حيواني غير الأرنب، وأن الأنواع قد تختلف في الحساسية في استجاباتها؛

(د)	ينبغي تقييم الأدلة المستمدة من الدراسات بواسطة بروتوكولات محققة تستخدم فيها أنسجة بشرية/حيوانية منعزلة، أو بروتوكولات لا تعتمد على الأنسجة وإن كانت محققة. ومن الأمثلة على طرائق اختبار تأكل الجلد المحققة والمقبولة دولياً توجيها الاختبار 430 (Transcutaneous Electrical Resistance Test (TER))، و431 (Human Skin Model Test) لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويوجد مثال على طريقة اختبار معملي لتهيج الجلد المحققة والمقبولة دولياً، هو توجيه الاختبار 439 (Reconstructed Human Epidermis Test Method) لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛

(ﻫ)	قد يكفي قياس الأس الهدروجيني وحده، لكن يفضل تقدير احتياطي الحمض أو القلوي (قدرة الحجز). ولا توجد حاليا طريقة محققة ومقبولة دولياً لتقييم هذا البارامتر؛

(و)	ينبغي وضع جميع المعلومات المتاحة في الاعتبار، وإجراء تعيين شامل على الوزن الإجمالي للأدلة. ويصدُق ذلك بصفة خاصة عندما يكون هناك تضارب في المعلومات المتاحة عن بعض البارامترات. وينبغي الاستعانة برأي خبير قبل إجراء هذا التعيين. وتراعى النتائج السلبية المستمدة من الاختبارات المعملية المحققة والمطبقة لتأكل/تهيج الجلد في تقييم الوزن الإجمالي للأدلة.".

3-2-3-1-1	تُعدل ليصبح نصها كما يلي:

"3-2-3-1-1	ينبغي تصنيف المخلوط باستخدام معايير تصنيف المواد، مع مراعاة النهج المرحلي لتقييم البيانات عن رتبة الخطورة هذه (كما هو مبين في الشكل 3-2-1).".

3-2-3-1-2	تُحذف الجملة الأولى ("وعلى خلاف ... إجرائها نسبياً").

وفي الجملة الثانية، يستعاض عن كلمة "استراتيجية" بكلمة "نهج"، وعن عبارة "إلى جانب تجنب" بعبارة "بحيث يُتجنب".

تعدل بداية الجملة الثالثة ليصبح نصها كما يلي: "ففي حالة عدم وجود أي معلومات أخرى، يعتبر المخلوط ..."

تعدل بداية الجملة الأخيرة ليصبح نصها كما يلي: "ومع ذلك، فإذا كان تقدير احتياطي الحمض أو القلوي يشير إلى أن المادة أو المخلوط قد لا يكون أكالاً على الرغم من انخفاض قيمة الأس الهدروجيني أو ارتفاعها، يتعين تأكيد ذلك ببيانات أخرى، ويفضل أن تكون بيانات مستمدة من اختبار معملي محقق ومناسب."

3-2-3-2-1	التعديل المتعلق بالجملة الأولى لا ينطبق على النسخة العربية.

3-2-3-2-2	في الجملة الأولى:

- التعديل المتعلق بعبارة "تصنيف تأكل/تهيج للجلد معادل أو أدنى" لا ينطبق على النسخة العربية؛

- يستعاض عن عبارة "المكـون الأصلي الأدنى من حيث إحداث التأكّل أو التهيج" بعبارة "المكـون الأصلي الأدنى من حيث إحداث تأكل أو تهيج في الجلد"؛

- يستعاض عن عبارة "أن تؤثر مادة التخفيف على التأكّل/التهيج" بعبارة "أن تؤثر مادة التخفيف على تأكل/تهيج الجلد".

3-2-3-2-3	في الجملة الأولى، الجزء الأول من التعديل لا ينطبق على النسخة العربية، ويستعاض عن كلمة "سمية" بعبارة "القدرة الأكالة/المهيجة".

3-2-3-2-4	يستعاض عن كلمة "للتأكّل" بعبارة "لتأكل الجلد".

في الجملة الثانية:

- يستعاض عن عبارة "أعلى فئة لتهيج الجلد" وعبارة "أعلى فئة مهيجات" بعبارة "فئة تهيج الجلد (الفئة 2)"

- يستعاض عن عبارة "ولا يحتوي مكونات أكالة" بعبارة "ولا يحتوي مكونات أكالة للجلد".

3-2-3-2-5	في العنوان وفي الفقرة، يستعاض عن كلمة "سمية" بكلمة "خطورة" (مرتين)، وعن عبارة "التهيج/التأكّل" بعبارة "تأكل/تهيج الجلد".

3-2-3-2-6	في الفقرة الفرعية (د)، يستعاض عن عبارة "التأكّل/التهيج" بعبارة "تأكّل/تهيج الجلد"، وعن عبارة "سمية المكون باء" بعبارة "القدرة الأكالة/المهيجة للمكون باء".

3-2-3-2-7	في نهاية الفقرة، يستعاض عن عبارة "خواص التهيج أو التأكّل" بعبارة "خواص التهيج أو التأكّل الجلدي".

3-2-3-3-1	يستعاض عن عبارة "التهيج/التأكّل" بعبارة "التهيج/التأكّل الجلدي" (مرة واحدة).

3-2-3-3-2	تعدل ليصبح نصها كما يلي:

"3-2-3-3-2	وبصفة عامة، فإن نهج تصنيف المخاليط كأكالة أو مهيجة للجلد عند توفر بيانات عن المكونات، وليس عن المخلوط ككل، يقوم على أساس المعادلة الجمعية، بحيث يسهم كل مكون أكال أو مهيج للجلد في خواص التأكّل أو التهيج الكلية للمخلوط بقدر فعاليته وتركيزه. ويستخدم معامل ترجيح (وزن) مقداره 10 للمكونات الأكالة عند وجودها بتركيز أقل من التركيز الحدي للتصنيف في الفئة 1، لكنها تكون بتركيز يسهم في تصنيف المخلوط كمهيج للجلد. ويصنف المخلوط كأكال أو مهيج للجلد عندما يتجاوز مجموع تركيزات هذه المكونات قيمة حدية/تركيزات حدية.".

3-2-3-3-3	لا ينطبق التعديل على النسخة العربية.

3-2-3-3-4	التعديل على الجملة الثانية لا ينطبق على النسخة العربية.

التعديل على الجملة الثالثة لا ينطبق على النسخة العربية.

في الجملة قبل الأخيرة:

- يستعاض عن عبارة "الفئة 1 الجلدية" بعبارة "التأكّل الجلدي من الفئة 1"؛

- ويستعاض عن عبارة "الفئة2/3" بعبارة "التأكّل الجلدي من الفئة 2 أو الفئة 3".

3-2-3-3-5	في الجملة الأولى، تدرج كلمة "حدود/" قبل عبارة "قيم التركيز الحدّي".

التعديلات على الجملة قبل الأخيرة في النسخة الفرنسية لا تنطبق على النسختين الإنكليزية والعربية.

في الجملة الأخيرة، يستعاض عن كلمة "استراتيجية" بكلمة "نهج".

3-2-3-3-6		لا ينطبق التعديل على النسخة العربية.

الجدول 3-2-3	التعديل على العنوان في النسخة الفرنسية لا ينطبق على النسختين الإنكليزية والعربية.

تعدل الملاحظة أسفل الجدول ليصبح نصها كما يلي:

"ملاحظة: حيثما تُستخدم الفئات الفرعية للفئة 1 الجلدية (الأكالة)، ينبغي أن يكون مجموع كل مكونات المخلوط المصنف في الفئات الفرعية 1ألف أو 1باء أو 1جيم، على التوالي، ( 5 في المائة لكي يصنف المخلوط في الفئة الفرعية 1ألف أو 1باء أو 1جيم. وحيثما يكون مجموع المكونات المصنفة في الفئة الفرعية 1ألف الجلدية < 5 في المائة لكن مجموع مكونات الفئتين 1ألف + 1باء ( 5 في المائة، يصنف المخلوط في الفئة الفرعية 1باء. وبالمثل، عندما يكون مجموع مكونات الفئتين 1ألف + 1باء < 5 في المائة لكن مجموع الفئات الفرعية 1ألف + 1باء + 1جيم ( 5 في المائة أو أكثر، فإن المخلوط يصنف في الفئة الفرعية 1جيم. وعندما يكون مكون واحد على الأقل من المكونات ذات الصلة بالمخلوط مصنفا في الفئة 1 دون تصنيف فرعي، فإن المخلوط يصنف في الفئة 1 دون تصنيف فرعي إذا كان مجموع المكونات الأكالة للجلد ( 5 في المائة."

الجدول 3-2-4	في العنوان، يستعاض عن عبارة "التي لا ينطبق عليها النهج الجمعي، والتي" بعبارة "عندما لا ينطبق النهج الجمعي، التي".

وفي العمود الأول، تحت كلمة "المكونات"، في الصفين الثالث والرابع، يستعاض عن العنوان "مكونات" بكلمة "مكون" (مع إدخال ما يلزم من تصويبات لغوية)، وتحذف عبارة "لا ينطبق عليها النهج الجمعي".

وفي العمود الأخير، تحت العنوان "يصنف المخلوط في الفئة الجلدية"، في الصف الأخير، يستعاض عن عبارة "الفئة 2" بعبارة "الفئة 2/3".

3-2-4	التعديل على الجملة الأخيرة من النسخة الفرنسية لا ينطبق على النسختين الإنكليزية والعربية.

الجدول 3-2-5	التعديلات على بيانات الخطورة الواردة في النسخة الفرنسية لا تنطبق على النسختين الإنكليزية والعربية.

3-2-5	يعدل العنوان ليصبح نصه كما يلي: "منطق القرار والتوجيه".

والتعديل المتعلق بالفقرة لا ينطبق على النسخة العربية.

3-2-5-1	يستعاض عن منطق القرار 3-2-1 والحواشي ذات الصلة بما يلي:

"(2)	مع مراعاة وضع الوزن الإجمالي للأدلة في الاعتبار عند اللزوم؛

(3)	لا تنطبق إذا كانت مراعاة الأس الهيدروجيني واحتياطي الحمض/القلوي تشير إلى أن المادة أو المخلوط قد لا يكون أكالاً، وأكدت ذلك بيانات أخرى، ويفضل أن تؤكده بيانات مستمدة من اختبار معملي محقق ومناسب."

5-2-5-2	يستعاض عن منطق القرار 3-2-2 والحواشي ذات الصلة بما يلي:

"تصنيف المخاليط على أساس المعلومات/البيانات المتعلقة بمخاليط و/أو مكونات مختبرة مماثلة

"(4)	حيثما يكون المخلوط ذو الصلة < 1 في المائة، انظر 3-2-3-3-1.

(5)	للاطلاع على حدود معينة للتركيزات، انظر 3-2-3-3-6. انظر أيضاً الفصل 1-3، الفقرة 1-3-3-2 للاطلاع على "استخدام القيم الحدية/حدود التركيزات".

(6)	انظر حاشية الجدول 3-2-3 للاطلاع على تفاصيل الفئات الفرعية للفئة 1."

3-2-5-3	يُدرج فصل فرعي جديد يكون نصه كما يلي:

"3-2-5-3	توجيهات أساسية

3-2-5-3-1	ترد تفاصيل معايير تصنيف رتب الخطورة على الجلد والعين في النظام المنسق عالمياً فيما يتعلق بالاختبار على ثلاثة حيوانات. وقد تبين أن بعض طرائق الاختبار السابقة كانت تستخدم عدداً يصل إلى 6 حيوانات. غير أن معايير النظام المنسق عالميا لا تحدد كيفية إجراء التصنيف على أساس البيانات المتوفرة من هذه الاختبارات التي جرت على أكثر من 3 حيوانات. وترد في الفقرات التالية توجيهات بشأن كيفية التصنيف على أساس البيانات المتوفرة من دراسات على 4 حيوانات أو أكثر.

3-2-5-3-2	وترد في الفقرة 3-2-2-1 تفاصيل معايير التصنيف على أساس اختبار على 3 حيوانات. وينبغي أن يتبع تقييم أي دراسة على 4 أو 5 أو 6 حيوانات المعايير الواردة في الفقرات التالية، ويتوقف ذلك على عدد الحيوانات المختبرة. وينبغي إجراء تقدير التهاب/تقشر الجلد والارتشاح عند مرور 24 و48 و72 ساعة على التعرض، أو إذا تأخرت الاستجابات، أثناء الملاحظات التي تجرى في الأيام الثلاثة المتتالية بعد ظهور أول تأثيرات جلدية.

3-2-5-3-3	وفي حالة الدراسة التي تجرى على 6 حيوانات، تنطبق المبادئ التالية:

(أ)	تصنف المادة أو المخلوط في الفئة 1 لتأكل الجلد إذا كانت تحدث تدميراً في النسيج الجلدي (أي نخر واضح من البشرة ينفذ إلى الأدمة) في حيوان واحد على الأقل بعد التعرض لمدة تصل إلى 4 ساعات؛

(ب)	تصنف المادة أو المخلوط في الفئة 2 لتهيج الجلد إذا أظهر 4 على الأقل من الحيوانات اﻟ 6 متوسط تقدير للحيوان الواحد ( 2.3 و( 4.0 لالتهاب/تقشر الجلد أو الارتشاح؛

(ج)	تصنف المادة أو المخلوط في الفئة 3 لتهيج الجلد إذا أظهر 4 على الأقل من الحيوانات اﻟ 6 متوسط تقدير للحيوان الواحد ( 1.5 و( 2.3 لالتهاب/تقشر الجلد أو الارتشاح؛

3-2-5-3-4	وفي حالة الدراسة التي تجرى على 5 حيوانات، تنطبق المبادئ التالية:

(أ)	تصنف المادة أو المخلوط في الفئة 1 لتأكل الجلد إذا كانت تحدث تدميراً في النسيج الجلدي (أي نخر واضح من البشرة ينفذ إلى الأدمة) في حيوان واحد على الأقل بعد التعرض لمدة تصل إلى 4 ساعات؛

(ب)	تصنف المادة أو المخلوط في الفئة 2 لتهيج الجلد إذا أظهر 3 على الأقل من الحيوانات اﻟ 5 متوسط تقدير للحيوان الواحد ( 2.3 و( 4.0 لالتهاب/تقشر الجلد أو الارتشاح؛

(ج)	تصنف المادة أو المخلوط في الفئة 3 لتهيج الجلد إذا أظهر 3 على الأقل من الحيوانات اﻟ 5 متوسط تقدير للحيوان الواحد ( 1.5 و( 2.3 لالتهاب/تقشر الجلد أو الارتشاح؛

3-2-5-3-5	وفي حالة الدراسة التي تجرى على 4 حيوانات، تنطبق المبادئ التالية:

(أ)	تصنف المادة أو المخلوط في الفئة 1 لتأكل الجلد إذا كانت تحدث تدميراً في النسيج الجلدي (أي نخر واضح من البشرة ينفذ إلى الأدمة) في حيوان واحد على الأقل بعد التعرض لمدة تصل إلى 4 ساعات؛

(ب)	تصنف المادة أو المخلوط في الفئة 2 لتهيج الجلد إذا أظهر 3 على الأقل من الحيوانات اﻟ 4 متوسط تقدير للحيوان الواحد ( 2.3 و( 4.0 لالتهاب/تقشر الجلد أو الارتشاح؛

(ج)	تصنف المادة أو المخلوط في الفئة 3 لتهيج الجلد إذا أظهر 3 على الأقل من الحيوانات اﻟ 4 متوسط تقدير للحيوان الواحد ( 1.5 و( 2.3 لالتهاب/تقشر الجلد أو الارتشاح؛"

الفصل 3-3

3-3-1	يعدل العنوان ليصبح نصه كما يلي: "تعاريف واعتبارات عامة":

يدرج رقم الفقرة "3-3-1-1" قبل تعريف "تلف العين الشديد".

3-3-1-2	تدرج فقرة جديدة يكون نصها كما يلي:

"3-3-1-2	في إطار النهج المرحلي، ينبغي التركيز على البيانات البشرية المتاحة، تليها البيانات الحيوانية المتاحة، ثم البيانات المعملية، فمصادر المعلومات الأخرى. وينتج التصنيف مباشرة عندما تستوفي ‎البيانات المعايير المطلوبة. وفي الحالات الأخرى، يوضع تصنيف المادة أو المخلوط على أساس وزن الأدلة في إطار مرحلة واحدة. وفي إطار نهج الوزن الكلي للأدلة، تُدرس كافة البيانات المتاحة التي تؤثر في تحديد تأكل/تهيج الجلد مجتمعةً، بما فيها نتائج الاختبارات المعملية المحققة والمناسبة، والبيانات الحيوانية ذات الصلة والبيانات البشرية من قبيل الدراسات الوبائية والسريرية وتقارير الحالات والملاحظات الموثقة بشكل جيد (انظر الفصل 1-3، الفقرة 1-3-2-4-9)."

3-3-2	يستعاض عن الفقرات 3-3-2-1 و3-3-2-2 و3-3-2-6 و3-3-2-7 والشكل 3-3-1 بما يلي:

"توزع المواد في واحدة من الفئات داخل رتبة الخطورة هذه، أي الفئة 1 (تلف العين الشديد) أو الفئة 2 (تهيج العين)، كما يلي:

(أ)	الفئة 1 (تلف العين الشديد/التأثيرات التي لا تزول في العين):

المواد التي لها القدرة على إحداث تلف شديد في العين (انظر الجدول 3-3-1).

(ب)	الفئة 2 (تهيج العين/التأثيرات القابلة للزوال في العين)

المواد التي لها القدرة على إحداث تهيج للعين قابل للزوال (انظر الجدول 3-3-2).

وللسلطات التي ترغب في وجود فئة تصنيف لحالة "تهيج العين" أن تستخدم الفئة 2 العامة؛ وقد ترغب سلطات أخرى في التمييز بين الفئة 2ألف والفئة 2باء (انظر الجدول 3-3-2).".

3-3-2-1	يدرج عنوان فرعي جديد يكون نصه كما يلي:

"3-3-2-1	التصنيف على أساس بيانات الاختبارات القياسية على الحيوانات".

3-3-2-1-1	تصبح الفقرة السابقة 3-3-2-8 الفقرة الجديدة 3-3-2-1-1، مع إدخال التعديلات التالية:

- يعدل العنوان ليصبح نصه كما يلي: "تلف العين الشديد (الفئة 1)/التأثيرات التي لا تزول في العين"

- في الجملة الأولى، تحذف كلمة "منسقة"، وتدرج عبارة "(الفئة 1)" قبل عبارة "للمواد التي"

- في الجملة الثانية، تحذف عبارة "- الفئة 1 (التأثيرات التي لا تزول في العين) -"، ويستعاض عن عبارة "المعايير الواردة أدناه" بعبارة "كمعايير الملاحظات الواردة في الجدول 3-3-1".

- في الجملة الأخيرة، يستعاض عن عبارة "تصنيف الخطورة: تضم الفئة 1" بعبارة "يضم تصنيف الخطورة في الفئة 1"، وعن عبارة "التي تكتشف في اختبار دريز (Draize test) للعين في الأرانب،" بعبارة "التي تلاحظ في 2 على الأقل من 3 حيوانات مختبرة،".

الجدول 3-3-1	يستعاض عن الجدول وملاحظته ذات الصلة بما يلي:

الجدول 3-3-1: فئة تلف العين الشديد/التأثيرات التي لا تزول في العين(أ)(ب)(ج)

|  | المعايير |
| --- | --- |
| الفئة 1: | مادة تسبب ما يلي: |
| تلف العين الشديد/التأثيرات التي لا تزول في العين | (أ) في حيوان واحد على الأقل تأثيرات في القرنية أو القزحية أو الملتحمة لا يُتوقع أن تزول أو لا تزول تماماً في مدة ملاحظة من 21 يوماً في المعتاد؛ و/أو (ب) في حيوانين على الأقل من 3 حيوانات مختبرة، استجابة إيجابية: ‘1‘ عتامة القرنية مقدارها ≤ 3؛ و/أو ‘2‘ التهاب القزحية > 1.5؛ محسوبة كمتوسط قيم تقدر بعد مرور 24 و48 و72 ساعة من وضع مادة الاختبار. |

(أ)	يبحث استخدام البيانات البشرية في الفقرة 3-3-2-2، وفي الفصل 1-1 (الفقرة 1-1-2-5(ج))، والفصل 1-3 (الفقرة 1-3-2-4-7).

(ب)	تُفهم معايير التقدير على النحو المبين في توجيه الاختبار 405 لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

(ج)	ينبغي أن يتبع تقييم 4 أو 5 أو 6 حيوانات المعايير الواردة في الفقرة 3-3-5-3.".

3-3-2-1-2	يصبح العنوان السابق 3-3-2-9 العنوان الجديد 3-3-2-1-2 بالصيغة المعدلة كما يلي: "تهيّج العين (الفئة 2)/التأثيرات القابلة للزوال في العين".

3-3-2-1-2-1 و3-3-2-1-2-2	تضاف الفقرتان الجديدتان التاليتان:

"3-3-2-1-2-1	تصنف المواد التي لها القدرة على إحداث تهيج للعين قابل للزوال في الفئة 2 حيثما لا تشترط سلطة مختصة التصنيف كذلك في الفئة 2ألف والفئة 2باء، أو حيثما تكون البيانات غير كافية لهذا التصنيف الإضافي. وعندما تصنف مادة كيميائية في الفئة 2، دون تصنيف إضافي، تكون معايير التصنيف هي نفس معايير التصنيف في الفئة 2ألف.

3-3-2-1-2-2	وتتاح الفئتان 2ألف و2باء للسلطات التي ترغب في أكثر من تصنيف واحد لتهيج العين القابل للزوال:

(أ)	عندما تكون البيانات كافية، وحيثما تشترط سلطة مختصة ذلك، يجوز تصنيف المواد في الفئة 2ألف أو 2باء وفقاً للمعايير الواردة في الجدول 3-3-2؛

(ب)	في حالة المواد التي تحدث تأثيرات مهيجة للعين تزول خلال مدة ملاحظة تبلغ 21 يوماً في المعتاد، ينطبق التصنيف في الفئة 2ألف. وفيما يتعلق بالمواد التي تحدث تأثيرات مهيجة للعين تزول خلال مدة ملاحظة من 7 أيام، ينطبق التصنيف في الفئة 2باء.".

3-3-2-1-2-3	الجملة السابقة الموجودة تحت الجدول 3-3-2 "وينبغي أن تؤخذ ... في حيوانات التجارب" تصبح الفقرة الجديدة رقم 3-3-2-1-2-3.

الجدول 3-3-2	يستعاض عنه بما يلي:

الجدول 3-3-2: فئات التأثيرات القابلة للزوال في العين(أ)(ب)(ج)

|  | المعايير |
| --- | --- |
|  | المواد التي لها القدرة على إحداث تهيج للعين قابل للزوال |
| الفئة 2/2ألف | (أ) المواد التي تسبب استجابة إيجابية في 2 على الأقل من 3 حيوانات مختبرة ل‍: (أ) عتامة القرنية (1؛ و/أو (ب) التهاب القزحية (1؛ و/أو (ج) احمرار الملتحمة ( 2؛ و/أو (د) ارتشاح الملتحمة ( 2 محسوبة كمتوسط قيم تُقدر بعد 24 و48 و72 ساعة من وضع مادة الاختبار، والتي تزول تماماً خلال مدة ملاحظة من 21 يوماً في المعتاد. |
| الفئة 2باء | في إطار الفئة الفرعية 2ألف تعتبر المادة المهيجة للعين مادة مهيجة خفيفة للعين (الفئة 2باء) عندما تزول التأثيرات المدرجة أعلاه تماماً خلال مدة ملاحظة من 7 أيام. |

(أ)	يبحث استخدام البيانات البشرية في الفقرة 3-3-2-2، وفي الفصل 1-1 (الفقرة 1-1-2-5(ج))، والفصل 1-3 (الفقرة 1-3-2-4-7).

(ب)	تُفهم معايير التقدير على النحو المبين في توجيه الاختبار 405 لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

(ج)	ينبغي أن يتبع تقييم 4 أو 5 أو 6 حيوانات المعايير الواردة في الفقرة 3-3-5-3.".

3-3-2-2	يدرج عنوان فرعي يكون نصه كما يلي: "3-3-2-2 التصنيف باتباع نهج مرحلي".

3-3-2-2-1	تصبح الجملة الأولى من الفقـرة السابقة 3-3-2-6 الفقـرة الجديدة 3-3-2-2-1، مع إدخال التعديلات التالية:

- تدرج عبارة "(الشكل 3-3-1)" بعد عبارة "عند الانطباق".

- التعديل المتعلق بعبارة "مع إدراك أن العناصر قد لا تكون جميعها ذات صلة في بعض الحالات" لا ينطبق على النسخة العربية.

3-3-2-2-2	تصبح الجمـلة الثانيـة والجملة السادسة السابقتان من الفقرة السابقة 3-3-2-4 ("ذلك أنه ينبغي ... بالتأثيرات في العين" و"ولا بد من تقييم ... بالمواد الأكالة للجلد") الفقرة الجديدة 3-3-2-2-2 مع إدخال التعديلات التالية:

- في الجملة الأولى، يستعاض عن كلمة "المتجمعة" بكلمة "الموجودة"، وعن كلمة "خبرة" بكلمة "بيانات"، وعن عبارة "خط التحليل الأول، نظراً لأنها تعطي" بعبارة "خط التقييم الأول، نظراً لأنها تعطي".

- في الجملة الثانية، تدرج عبارة "أي اختبار لتلف" بعد عبارة "قبل دراسة".

3-3-2-2-3	تصبح الجملة السابعة من الفقرة السابقة 3-3-2-4 ("وقد تستخدم ... حققت وقبلت" الفقرة الجديدة 3-3-2-2-3 مع إدخال التعديل التالي: تحذف كلمة "قد".

3-3-2-2-4	تصبح الجملتان الرابعة والخامسة من الفقرة السابقة 3-3-2-4 ("وبالمثل، فإن الأساس الهدروجينية ... تأثيرات كبيرة في العين") الفقرة الجديدة 3-3-2-2-4، مع إدخال التعديلات التالية:

- في الجملة الأولى، يستعاض عن عبارة "تسبب تلفاًَ شديداً" بعبارة "تشير إلى تلف شديد"، وتعدل نهاية الجملة ليصبح نصها كما يلي: "احتياطي حمض/قلوي كبير (قدرة حجز)".

- تعدل بداية الجملة الثانية ليصبح نصها كما يلي: "ويتوقع عامةً أن تحدث هذه المواد".

- تضاف الجملتان الجديدتان التاليتان إلى نهاية الفقرة:

"وفي حالة عدم وجود أي معلومات أخرى، يعتبر أن المادة تسبب تلف شديد في العين (الفئة 1) إذا كان أسها الهدروجيني ( 2 أو ( 11.5. غير أنه إذا كان تقدير احتياطي الحمض أو القلوي يشير إلى أن المادة قد لا تسبب تلفاً شديداً في العين بصرف النظر عن انخفاض قيمة الأس الهيدروجيني أو ارتفاعها، فيتعين تأكيد ذلك بواسطة بيانات أخرى، من الأفضل أن تكون بيانات مستمدة من اختبار معملي محقق ومناسب.".

3-3-2-2-5	تصبح الجملة الثالثة من الفقرة السابقة 3-3-2-4 ("وفي بعض الحالات ... قرارات بشأن الخطورة") الفقرة الجديدة 3-3-2-2-5 مع إدخال التعديلات التالية:

التعديل المتعلق بكلمة "كافية" لا ينطبق على النسخة العربية، ويستعاض عن كلمة "مركبات" بكلمة "مواد" وعن كلمة "الخطورة" بكلمة "التصنيف".

3-3-2-2-6	تصبح الفقرة السابقة 3-3-2-7 الفقرة الجديدة 3-3-2-2-6 مع إدخال التعديلات التالية:

- تعدل بداية الفقرة ليصبح نصها كما يلي: "يوفر نهج الاختبار المرحلي توجيهات عن كيفية تنظيم المعلومات المتوفرة واتخاذ ...".

- تدرج الجملة الأخيرة من الفقرة السابقة 3-3-2-5 ("وينبغي تجنب ... حيثما أمكن ذلك") لتصبح الجملة الثانية الجديدة.

- تدرج الجملتان الثانية والثالثة من الفقرة السابقة 3-3-2-5 ("ورغم أن المعلومات ... بعض البارامترات وليس كلها") مع إدخال التعديلين التاليين:

- يستعاض عن عبارة "(على سبيل المثال، ينبغي دراسة القلويات الكاوية ذات الرقم الهدروجيني الأقصى كمواد أكالة موضعية)، توجد ميزة لدراسة" بعبارة "(انظر الفقرة 3-3-2-2-1)، ينبغي دراسة".

- في الجملة الأخيرة، يستعاض عن عبارة "عندما تتوفر معلومات" بعبارة "عندما يكون هناك تضارب في المعلومات"، وتحذف عبارة "وليس كلها".

الشكل 3-3-1	يدرج الشكل الجديد 3-3-1 والملاحظات المتصلة به، ويكون نصهما كما يلي:

| الشكل 3-3-1 التقييم المرحلي لتلف العين الشديد/تهيج العين (انظر أيضاً الشكل 3-2-1) |
| --- |
| الخطوة | البارامتر |  | النتيجة |  | الاستنتاج |
| 1أ: | وجود بيانات بشرية أو حيوانية عن تلف العين الشديد/تهيّج العين(أ) |  | تلف العين الشديد |  | تصنف كمادة مسببة لتلف العين الشديد |
|  |  |  | مهيجة للعين |  | تصنف كمهيجة للعين(ب) |
|  | بيانات سلبية/بيانات غير كافية/لا توجد بيانات |  |  |  |  |
| 1ب: | وجود بيانات بشرية أو حيوانية عن تأكل الجلد |  | تأكل الجلد |  | تعتبر مسببة لتلف العين الشديد |
|  | بيانات سلبية/بيانات غير كافية/لا توجد بيانات |  |  |  |  |
| 1ج: | وجود بيانات بشرية أو حيوانية عن تلف العين الشديد/تهيّج العين(أ) |  | وجود بيانات تظهر أن المادة لا تسبب تلفا شديدا في العين أو تهيجاً للعين |  | غير مصنفة |
|  | لا توجد بيانات/البيانات غير كافية |  |  |  |  |
| 2: | بارامتر آخر، وجود بيانات عن الجلد/العين في الحيوان |  | نعم؛ وجود بيانات أخرى تظهر أن المادة قد تسبب تلفا شديدا في العين أو تهيجاً للعين |  | قد يعتبر أنها تسبب تلف العين الشديد أو أنها مهيجة للعين(ب) |
|  | لا توجد بيانات/البيانات غير كافية |  |  |  |  |
| 3: | وجود بيانات من خارج الجسم/معملية عن العين(د) |  | إيجابية: تلف العين الشديد |  | تصنف كمادة مسببة لتلف العين الشديد |
|  |  |  | إيجابية: مهيجة للعين |  | تصنف كمادة مهيجة للعين(ب) |
|  | لا توجد بيانات/البيانات غير كافية/استجابة سلبية |  |  |  |  |
| 4: | التقييم القائم على أساس الأس الهيدروجيني (مع تقدير احتياطي الحمض/القلوي للمادة الكيميائية)(ﻫ) |  | أس هدروجيني ≥ 2 أو ≤ 11.5 مع احتياطي حمض/قلوي مرتفع أو لا توجد بيانات عن احتياطي الحمض/القلوي |  | تصنف كمادة مسببة لتلف العين الشديد |
|  | أس هدروجيني ليس حداً أقصى، أو لا توجد بيانات عنه، أو أس هيدروجيني ذو حد أقصى مع بيانات تظهر احتياطي حمض/قلوي منخفض/غير موجود |  |  |  |  |
|  |  | ( | تلف العين الشديد |  | تعتبر مادة مسبة لتلف العين الشديد |
| 5: | طرائق محققة للعلاقة بين التركيب والنشاط (SAR) |  | مهيجة للعين |  | تعتبر مادة مهيجة للعين(ب) |
|  |  |  | أكالة للجلد |  | تعتبر مادة مسبة لتلف العين الشديد |
|  | لا توجد بيانات/البيانات غير كافية |  |  |  |  |
| 6: | تقدير الوزن الكلي للأدلة(و) |  | تلف العين الشديد |  | تعتبر مادة مسبة لتلف العين الشديد |
|  |  |  | مهيجة للعين |  | تعتبر مادة مهيجة للعين(ب) |
| 7: | غير مصنفة |  |  |  |  |

(أ)	يمكن أن تستمد البيانات المتاحة عن الإنسان أو الحيوان من عملية تعرض واحدة أو حالات متكررة منها، وذلك مثلاً في سيناريوهات الاستجابة الوظيفية أو الاستهلاكية أو المتعلقة بالنقل أو حالات الطوارئ، أو من البيانات المتعمد استنتاجها من الدراسات التي تجرى على الحيوانات وفقاً لطرائق اختبار محققة ومقبولة دولياً. وعلى الرغم من أن البيانات المتعلقة بالإنسان والمستمدة من قواعد البيانات المتعلقة بالحوادث أو الخاصة بمراكز السميات يمكنها أن توفر أدلة على التصنيف، فإن عدم وجود أحداث ليس في حد ذاته دليلاً على عدم التصنيف، حيث إن حالات التعرض تكون عامةً غير معروفة أو غير أكيدة.

(ب)	تصنف في الفئة/الفئة الفرعية المناسبة، حسب الاقتضاء؛

(ج)	ينبغي إجراء استعراض دقيق لجميع البيانات المتوفرة فعلياً بشأن الحيوانات لتحديد ما إذا كانت توجد أدلة كافية على تلف العين الشديد/تهيج العين عن طريق معلومات أخرى مماثلة. فمن المسلم به أن مهيجات الجلد ليست كلها مهيجات للعين. وينبغي الاستعانة برأي خبير قبل إجراء هذا التعيين؛

(د)	ينبغي تقييم الأدلة المستمدة من الدراسات بواسطة بروتوكولات محققة تستخدم فيها أنسجة بشرية/حيوانية منعزلة، أو بروتوكولات لا تعتمد على الأنسجة وإن كانت محققة. ومن الأمثلة المحققة والمقبولة دولياً على طرائق تعيين المواد الأكالة للعين والمسببة لتهيج العين الشديد (أي تلف العين الشديد) توجيها الاختبار 437 (Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP))، و438 (Isolated Chicken Eye (ICE)) لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ولا توجد حالياً طرائق اختبار معملي محققة ومقبولة دولياً لتعيين تهيج العين. وتؤدي النتيجة الإيجابية المستمدة من اختبار معملي محقَّق لتأكل الجلد إلى الانتهاء إلى التصنيف كمسبب لتلف العين الشديد؛

(ﻫ)	قد يكفي قياس الأس الهدروجيني وحده، لكن يفضل تقدير احتياطي الحمض أو القلوي (قدرة الحجز). ولا توجد حاليا طريقة محققة ومقبولة دولياً لتقييم هذا البارامتر؛

(و)	ينبغي وضع جميع المعلومات المتاحة في الاعتبار، وإجراء تعيين شامل على الوزن الإجمالي للأدلة. ويصدُق ذلك بصفة خاصة عندما يكون هناك تضارب في المعلومات المتاحة عن بعض البارامترات. ويمكن أن يؤدي وزن الأدلة، بما في ذلك المعلومات عن تهيج الجلد، إلى التصنيف في فئة تهيج العين. وتراعى النتائج السلبية المستمدة من الاختبارات المعملية المحققة والمطبقة في تقييم الوزن الإجمالي للأدلة.".

3-3-3-1	يعاد ترقيم الفقرتين الحاليتين تحت 3-3-3-1 لتصبحا 3-3-3-1-1 و3-3-3-1-2.

3-3-3-1-1	التعديل الأول لا ينطبق على النسخة العربية، وتعدل نهاية الجملة ليصبح نصها كما يلي: "مع مراعاة النهج المرحلي في تقييم البيانات المتعلقة برتبة الخطورة هذه (كما هو مبين في الشكل 3-3-1)".

3-3-3-1-2	تحذف الجملة الأولى ("وعلى خلاف ... وغير مكلفة نسبياً").

في الجملة الثانية، يستعاض عن كلمة "المنتجون" بكلمة "المسؤولون عن التصنيف"؛ وعن عبارة "استراتيجية مرحلية" بعبارة "نهج مرحلي"، وعن عبارة "وذلك لتجنب" بعبارة "فضلا عن تجنب".

تعدل بداية الجملة الثالثة ليصبح نصها كما يلي: "وفي حالة عدم وجود معلومات أخرى، يعتبر أن مخلوطا ما ..."

تعدل الجملة الأخيرة ليصبح نصها كما يلي:

"ومع ذلك، فإذا كان تقدير احتياطي الحمض/القلوي يشير إلى أن المخلوط قد لا تكون لـه قدرة على إحداث تلف شديد في العين بصرف النظر عن انخفاض قيمة الأس الهيدروجيني أو ارتفاعها، فيتعين تأكيد ذلك بواسطة بيانات أخرى، من الأفضل أن تكون بيانات مستمدة من اختبار معملي محقق ومناسب."

3-3-3-2-1	لا ينطبق تعديل الجملة الأولى على النسخة العربية.

3-3-3-2-2	تعدل الجملة الأولى ليصبح نصها كما يلي:

"عند تخفيف مخلوط مختبر بمادة تخفيف مصنفة في فئة تلف العين الشديد/تهيج العين معادلة أو أقل من المكون الأصلي الأدنى من حيث إحداث التلف الشديد في العين أو تهيج العين، ولا يتوقع أن تؤثر مادة التخفيف في تلف العين الشديد أو تهيج العين الذي تسببه المكونات الأخرى، يمكن تصنيف المخلوط المخفف الجديد باعتباره معادلاً للمخلوط الأصلي المختبر."

3-3-3-2-3	تعدل بداية الجملة ليصبح نصها كما يلي: "يمكن افتراض أن قدرة دفعة إنتاج مختبرة على إحداث تلف العين الشديد أو تهيج العين"، ويستعاض في نهاية الجملة عن عبارة "سمية الدفعة غير المختبرة" بعبارة "قدرة الدفعة غير المختبرة على إحداث تلف العين الشديد/تهيج العين".

3-3-3-2-4	لا ينطبق تعديل العنوان على النسخة العربية.

تعدل الفقرة ليصبح نصها كما يلي:

"في حالة تركيز مخلوط مختبر ما مصنف في فئة تلف العين الشديد (الفئة 1)، ينبغي أن يصنف المخلوط غير المختبر المركز بدرجة أكبر في فئة تلف العين الشديد (الفئة 1) بدون اختبار إضافي. وفي حالة تركيز مخلوط مختبر مصنف في فئة تهيج العين (الفئة 2 أو 2ألف)، ولا يحتوي مكونات قادرة على إحداث تلف شديد في العين، ينبغي تصنيف المخلوط غير المختبر المركز بدرجة أكبر في الفئة نفسها (الفئة 2 أو 2ألف) بدون اختبار إضافي."

3-3-3-2-5	في العنوان والفقرة، يستعاض عن كلمة "سمية" بكلمة "خطورة".

وفي الفقرة، يستعاض (مرتين) عن عبارة "فئة السمية ذاتها" بعبارة "نفس فئة تلف العين الشديد/تهيج العين".

3-3-3-2-6	في الفقرة الفرعية (د):

يستعاض عن عبارة "تهيج/تلف العين الشديد" بعبارة "تلف العين الشديد/تهيج العين".

ويستعاض عن عبارة "سمية باء" بعبارة "قدرة باء على إحداث تلف العين الشديد/تهيج العين".

3-3-3-2-7	التعديل المتعلق بعبارة "الشكل الأيروسولي لمخلوط ما" لا ينطبق على النسخة العربية، ويستعاض عن عبارة "خواص المخاليط من حيث إحداث تهيج/تلف العين الشديد" بعبارة "خواص المخاليط من حيث إحداث تلف العين الشديد/تهيج العين".

3-3-3-3-1	يستعاض عن عبارة "خواص المخاليط من حيث إحداث تهيج/تلف العين الشديد" بعبارة "خواص المخاليط من حيث إحداث تلف العين الشديد/تهيج العين"، ويستعاض في نهاية الفقرة الثانية عن عبارة "المخلوط من حيث التهيج/تلف العين الشديد" بعبارة "المخلوط من حيث تلف العين الشديد/تهيج العين".

3-3-3-3-2	تعدل الفقرة ليصبح نصها كما يلي:

"3-3-3-3-2	وبصفة عامة، فإن نهج تصنيف المخاليط من حيث إحداث تلف العين الشديد أو تهيج العين عند توفر بيانات عن المكونات، وليس عن المخلوط ككل، يقوم على أساس النهج الجمعي، بحيث يسهم كل مكون أكال أو مسبب لتلف العين الشديد/تهيج العين في إجمالي خواص المخلوط من حيث تلف العين الشديد/تهيج العين، بقدر فعاليته وتركيزه. ويستخدم معامل ترجيح (وزن) مقداره 10 للمكونات الأكالة والمسببة لتلف العين الشديد عند وجودها بتركيز أقل من التركيز الحدي للتصنيف في الفئة 1، لكنها تكون بتركيز يسهم في تصنيف المخلوط كمسبب لتلف العين الشديد/مهيج للعين. ويصنف المخلوط باعتباره مسبباً لتلف شديد للعين أو تهيج للعين عندما يتجاوز مجموع تركيزات هذه المكونات عتبة من القيمة حدية/التركيزات الحدية."

3-3-3-3-3	تعدل نهاية الفقرة ليصبح نصها كما يلي: "يصنف كمسبب لتلف العين الشديد أو كمهيج للعين".

3-3-3-3-4	تعدل الفقرة ليصبح نصها كما يلي:

"3-3-3-3-4	ويولى اهتمام خاص عند تصنيف أنواع معينة من المواد الكيميائية كالأحماض والقلويات، والأملاح غـير العضوية، والألدهيدات، والفينولات، والمواد الخافضة للتوتر السطحي. وقد لا يصلح النهج المبـين في 3-3-3-3-1 و3-3-3-3-2 بالنظر إلى أن الكثير من هذه المواد يسبب تلف العين الشديد/تهيج العين بتركيزات < 1 في المائة. وبالنسبة للمخاليط التي تحتوي أحماضاً أو قلويات قوية، ينبغي استخدام قيم الأس الهدروجيني كمعايير للتصنيف (انظر 3-3-3-1-2) نظراً لأن الأس الهدروجيني يكون مؤشراً لتلف العين الشديد (رهناً بتقدير احتياطي الحمض/القلوي) أدق من حدود التركيزات المبينة في الجدول 3-3-3. وينبغي أن يصنف المخلوط الذي يحتوي مكونات أكالة أو مسببة لتلف العين الشديد/تهيج العين ولا يمكن تصنيفه على أساس النهج الجمعي المطبق في الجدول 3-3-3 بسبب الخواص الكيميائية التي تجعل هذا النهج غير صالح للاستخدام، في الفئة العينية 1 إذا كان هذا المخلوط يحتوي ≥ 1 في المائة من مكون أكال أو مسبب لتلف العين الشديد وفي الفئـة العينـية 2 إذا كان يحتوي ≥ 3 في المائة من مكون مهيج للعين. ويلخص الجدول 3-3-4 طريقة تصنيف المخاليط التي تحتوي مكونات لا ينطبق عليها النهج المبين في الجدول 3-3-3."

3-3-3-3-5	يستعاض عن عبارة "التأثيرات التي تزول/لا تزول في العين" وعبارة "التأثيرات العينية التي تزول/لا تزول" بعبارة "التأثيرات غير القابلة للزوال/التي تزول في العين"، وعن كلمة "استراتيجية" بكلمة "نهج".

3-3-3-3-6	يستعاض:

عن عبارة "يمكن أن يكون أكالاً أو مهيجاً" بعبارة "يمكن أن يكون أكالاً للجلد أو مسبباً لتلف العين الشديد/تهيج العين"؛

وعن عبارة "(أكال)" بعبارة "(أكال للجلد أو مسبب لتلف العين الشديد)"؛

وعن عبارة "(مهيج)" بعبارة "(مهيج للعين)".

الجدول 3-3-3	يستعاض عنه بما يلي:

"الجدول 3-3-3:	تركيز مكونات مخلوط مصنفة في فئة الخطورة 1 على الجلد و/أو فئة الخطورة 1 أو 2 على العين، وتحدد تصنيف المخلوط من حيث خطورته على العين (الفئة 1 أو 2)

| مجموع المكونات المصنفة في | التركيز الذي يحدد تصنيف المخلوط في فئة المسبب ﻟ |
| --- | --- |
|  | تلف العين الشديد | تهيج العين |
|  | الفئة 1 | الفئة 2/2ألف |
| فئة الخطورة 1 على الجلد + فئة الخطورة 1 على العين | ( 3 في المائة | ( 1 في المائة ولكن < 3 في المائة |
| فئة الخطورة 2 على العين |  | ( 10 في المائة(ب) |
| 10 × (فئة الخطورة 1 على الجلد + فئة الخطورة 1 على العين)(أ) + فئة الخطورة 2 على العين |  | ( 10 في المائة |

(أ)	إذا صنف مكون ما في فئة الخطورة 1 على الجلد وفئة الخطورة 1 على العين، فلا يراعى تركيزه في الحساب سوى مرة واحدة.

(ب)	يمكن تصنيف مخلوط في فئة الخطورة 2باء على العين إذا صنفت جميع مكوناته في فئة الخطورة 2باء على العين.

الجدول 3-3-4	في عنوان الجدول، يستعاض عن عبارة "لا ينطبق عليها النهج الجمعي" بعبارة "في حالة عدم انطباق النهج الجمعي".

في الجدول، تحت "المكون":

- يعدل النص الحالي ("مكونات أكالة أخرى ... لا ينطبق عليها النهج الجمعي") ليصبح كما يلي: "مكون أكال آخر (فئة الخطورة 1 على العين)"

- يعدل النص الحالي (مكونات مهيجة أخرى ... لا ينطبق عليها النهج الجمعي" ليصبح كما يلي: "مكون مهيج آخر (فئة الخطورة 2 على العين)"

3-3-4	في الجدول 3-3-5:

- لا تنطبق التعديلات على بيانات فئة الخطورة الواردة في النسخة الفرنسية على النسختين الإنكليزية والعربية؛

- تدرج إحالة إلى ملاحظة جديدة "(أ)" في العنوان كما يلي: "عناصر الوسم لتلف العين الشديد/تهيج العين(أ)"

- تدرج الملاحظة التالية "(أ)" تحت الجدول:

"(أ)	في حالة تصنيف مادة كيميائية في فئة الخطورة 1 على الجلد، يمكن عدم وضع علامة تفيد عن التلف الشديد للعين/تهيج العين، حيث إن هذه المعلومة موجودة أصلاً في بيان الخطورة المتعلق بفئة الخطورة 1 على الجلد. (تسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً شديداً للعين) (انظر الفصل 1-4، الفقرة 1-4-10-5-3-3).".

3-3-5	يعدل العنوان ليصبح نصه كما يلي: "منطق القرار والتوجيه".

3-3-5-1	يستعاض عن منطق القرار 3-3-1 وحواشيه ذات الصلة بما يلي:

"3-3-5-1	منطق القرار 3-3-1 بشأن تلف العين الشديد/تهيج العين

"(3)	مع مراعاة تقدير الوزن الكلي للأدلة عند اللزوم.

(4)	لا ينطبق إذا كان تقدير الأس الهيدروجيني واحتياطي الحمض/القلوي يشير إلى أنه لا يمكن أن تسبب المادة أو المخلوط تلفا شديدا للعين وأكدت ذلك بيانات أخرى، ويفضل أن تكون بيانات مستمدة من اختبار معملي محقق ومناسب."

"(3)	مع مراعاة تقدير الوزن الكلي للأدلة عند اللزوم."

3-3-5-2	يستعاض عن منطق القرار 3-3-2 بما يلي:

"3-3-5-2	منطق القرار 3-3-2 بشأن تلف العين الشديد/تهيج العين

تصنيف المخاليط على أساس المعلومات/البيانات المتعلقة بالمخاليط والمكونات المختبرة المماثلة

(5)	أو، عند الاقتضاء،  (1 في المائة، انظر 3-3-3-3-1.

(6)	للاطلاع على تركيزات حدية محددة، انظر 3-3-3-3-5 و3-3-3-3-6. انظر أيضاً الفصل 1-3، الفقرة 1-3-3-2 للاطلاع على "استخدام القيم الحدية/التركيزات الحدية".

(7)	يمكن تصنيف مخلوط ما في فئة الخطورة 2 باء على العين في حالة تصنيف جميع المكونات ذات الصلة في فئة الخطورة 2 باء على العين."

(5)	أو، عند الاقتضاء،  (1 في المائة، انظر 3-3-3-3-1.

(6)	للاطلاع على تركيزات حدية محددة، انظر 3-3-3-3-5 و3-3-3-3-6. انظر أيضاً الفصل 1-3، الفقرة 1-3-3-2 للاطلاع على "استخدام القيم الحدية/التركيزات الحدية".

(7)	يمكن تصنيف مخلوط ما في فئة الخطورة 2 باء على العين في حالة تصنيف جميع المكونات ذات الصلة في فئة الخطورة 2 باء على العين."

(8)	إذا صنف مكون في فئة الخطورة 1 على الجلد وفئة الخطورة 1 على العين معاً، فلا يراعى تركيزه في الحساب سوى مرة واحدة."

3-3-5-3	تدرج فقرة فرعية جديدة يكون نصها كما يلي:

"3-3-5-3	توجيهات أساسية

3-3-5-3-1	ترد تفاصيل معايير التصنيف تصنيف رتب الخطورة على الجلد والعين في النظام المنسق عالميا فيما يتعلق بالاختبار على 3 حيوانات. وقد تبين أن بعض طرائق الاختبار السابقة كانت تستخدم عدداً يصل إلى 6 حيوانات. غير أن معايير النظام المنسق عالمياً لا تحدد كيفية إجراء التصنيف على أساس البيانات المتوفرة من هذه الاختبارات التي جرت على أكثر من 3 حيوانات. وترد في الفقرات التالية توجيهات بشأن كيفية التصنيف على أساس البيانات المتوفرة من الدراسات على 4 حيوانات أو أكثر.

3-3-5-3-2	وترد في الفقرة 3-2-2-1 تفاصيل معايير التصنيف على أساس اختبار على 3 حيوانات. وينبغي أن يتبع تقييم أي دراسة على 4 أو 5 أو 6 حيوانات المعايير الواردة في الفقرات التالية، ويتوقف ذلك على عدد الحيوانات المختبرة. وينبغي إجراء التقدير عند مرور 24 و48 و72 ساعة على وضع مواد الاختبار.

3-3-5-3-3	في حالة الدراسة التي تجرى على 6 حيوانات، تنطبق المبادئ التالية:

(أ)	تصنف المادة أو المخلوط كمسبب لتلف العين الشديد من فئة الخطورة 1 في الحالتين التاليتين:

‘1‘	إذا لم يكن من المتوقع في حيوان واحد على الأقل أن تزول، أو إذا لم تزل تماماً، التأثيرات في القرنية أو القزحية أو الملتحمة في مدة ملاحظة من 21 يوماً في المعتاد؛ و/أو

‘2‘	إذا ظهر على 4 على الأقل من الحيوانات الستة متوسط لقيم التقدير عن كل حيوان ( 3 من عتامة القرنية و/أو < 1.5 من التهاب القزحية.

(ب)	تصنف المادة أو المخلوط كمهيج للعين من الفئة 2/2ألف إذا ظهر في 4 على الأقل من الحيوانات الستة متوسط لقيم التقدير عن كل حيوان يبلغ:

‘1‘	( 1 من عتامة القرنية، و/أو

‘2‘	( 1 من التهاب القزحية، و/أو

‘3‘	( 2 من احمرار الملتحمة، و/أو

‘4‘	( 2 من ارتشاح الملتحمة

وتزول تماماً خلال مدة ملاحظة من 21 يوماً في المعتاد.

(ج)	تصنف المادة أو المخلوط كمهيج للعين (الفئة 2باء) إذا كانت التأثيرات المبينة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه تزول تماماً في خلال مدة ملاحظة من 7 أيام.

3-3-5-3-4	في حالة الدراسة التي تجرى على 5 حيوانات، تنطبق المبادئ التالية:

(أ)	تصنف المادة أو المخلوط كمسبب لتلف العين الشديد من الفئة 1 في الحالتين التاليتين:

‘1‘	إذا لم يكن من المتوقع في حيوان واحد على الأقل أن تزول، أو إذا لم تزل تماماً، التأثيرات في القرنية أو القزحية أو الملتحمة في مدة ملاحظة من 21 يوماً في المعتاد؛ و/أو

‘2‘	إذا ظهر على 3 على الأقل من الحيوانات الخمسة متوسط لقيم التقدير عن كل حيوان ( 3 من عتامة القرنية و/أو < 1.5 من التهاب القزحية.

(ب)	تصنف المادة أو المخلوط كمهيج للعين من الفئة 2/2ألف إذا ظهر في 3 على الأقل من الحيوانات الخمسة متوسط لقيم التقدير عن كل حيوان يبلغ:

‘1‘	( 1 من عتامة القرنية، و/أو

‘2‘	( 1 من القزحية، و/أو

‘3‘	( 2 من احمرار الملتحمة، و/أو

‘4‘	( 2 من ارتشاح الملتحمة

وتزول تماماً خلال مدة ملاحظة من 21 يوماً في المعتاد.

(ج)	تصنف المادة أو المخلوط كمهيج للعين (الفئة 2باء) إذا كانت التأثيرات المبينة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه تزول تماماً في خلال مدة ملاحظة من 7 أيام.

3-3-5-3-5	في حالة الدراسة التي تجرى على 4 حيوانات، تنطبق المبادئ التالية:

(أ)	تصنف المادة أو المخلوط كمسبب لتلف العين الشديد من الفئة 1 في الحالتين التاليتين:

‘1‘	إذا لم يكن من المتوقع في حيوان واحد على الأقل أن تزول، أو إذا لم تزل تماماً، التأثيرات في القرنية أو القزحية أو الملتحمة في مدة ملاحظة من 21 يوماً في المعتاد؛ و/أو

‘2‘	إذا ظهر على 3 على الأقل من الحيوانات الأربعة متوسط لقيم التقدير عن كل حيوان ( 3 من عتامة القرنية و/أو < 1.5 من التهاب القزحية.

(ب)	تصنف المادة أو المخلوط كمهيج للعين من الفئة 2/2ألف إذا ظهر في 3 على الأقل من الحيوانات الأربعة متوسط لقيم التقدير عن كل حيوان يبلغ:

‘1‘	( 1 من عتامة القرنية، و/أو

‘2‘	( 1 من القزحية، و/أو

‘3‘	( 2 من احمرار الملتحمة، و/أو

‘4‘	( 2 من ارتشاح الملتحمة

وتزول تماماً خلال مدة ملاحظة من 21 يوماً في المعتاد.

(ج)	تصنف المادة أو المخلوط كمهيج للعين (الفئة 2باء) إذا كانت التأثيرات المبينة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه تزول تماماً في خلال مدة ملاحظة من 7 أيام.

الفصل 3-5

3-5-2-6	فيما يتعلق بعبارة "اختبار البقعة في الفأر (OECD 484)"، تدرج إحالة إلى الحاشية الجديدة التالية، ويعاد ترقيم بقية الحواشي تبعاً لذلك:

"(1)	أُلغي توجيه الاختبار هذا، ولكن يمكن الاستمرار في استخدامه حتى 2 نيسان/أبريل 2014.".

الفصل 3-8

3-8-3-3-5	في العنوان وفي النص، يستعاض (3 مرات) عن عبارة "فئة سمية" بعبارة "فئة خطورة".

الفصل 3-9

3-9-3-3-5	في العنوان وفي النص، يستعاض (3 مرات) عن عبارة "فئة سمية" بعبارة "فئة خطورة".

الفصل 3-10

3-10-3-3-5	في العنوان وفي النص، يستعاض (3 مرات) عن عبارة "فئة سمية" بعبارة "فئة خطورة".

الفصل 4-1

4-1-3-4-5	في العنوان وفي النص، يستعاض (3 مرات) عن عبارة "فئة سمية" بعبارة "فئة خطورة".

4-1-5-1-1	في نهاية منطق القرار 4-1-1 (الصفحة 234 من النسخة العربية من النظام المنسق عالمياً)، وفي مربع النص الذي يبدأ بعبارة "تستخدم جميع المعلومات المتاحة ..."، وفي الفقرة الفرعية (أ)، يستعاض عن عبارة "فئة السمية" بعبارة "فئة الخطورة".

المرفقان 1 و2

يدمج المرفقان 1 و2 من النظام المنسق عالمياً في مرفق واحد رقمه 1، يكون نصه كما يلي:

"المرفق 1

جداول موجزة للتصنيف والوسم

ملاحظة:	يرد المزيد من الشرح لتدوين رموز بيانات الخطورة في المرفق 3 (القسم 1). ويقصد من وضع رموز بيانات الخطورة أن تستخدم للأغراض المرجعية فقط. ولا تشكل جزءاً من نص بيان الخطورة ولا ينبغي أن تستخدم عوضاً عنه.

م 1-1	المتفجرات (للاطلاع على معايير التصنيف، انظر الفصل 2-1)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية(أ) |  |  |  |
| المتفجرات | متفجرات غير مستقرة |  | (لا يسمح بالنقل) | خطر | متفجرات غير مستقرة | H200 |
|  | الشعبة 1-1 |  |  |  | متفجر؛ خطر الانفجار الشامل | H201 |
|  | الشعبة 1-2 |  |  |  | متفجر، خطر الانتثار الشديد | H202 |
|  | الشعبة 1-3 |  |  |  | متفجر؛ خطر الحريق أو العصف أو الانتثار | H203 |
|  | الشعبة 1-4 |  |  | تحذير | خطر الحريق أو الانتثار | H204 |
|  | الشعبة 1-5 | بدون رسم تخطيطي |  | خطر | قد ينفجر انفجاراً شاملاً في حالة الحريق | H205 |
|  | الشعبة 1-6 | بدون رسم تخطيطي |  | بدون كلمة تنبيه | بدون بيان خطورة | لا يوجد |

(أ)	(*) مكان كتابة رقم مجموعة التوافق.

يخصص الرسم التخطيطي المعين للشعب 1-1 و1-2 و1-3 أيضاً للمواد التي تتسم بخطر فرعي للانفجار، ولكن بدون بيان رقم الشعبة ومجموعة التوافق (انظر أيضاً "المواد والمخاليط الذاتية التفاعل" و"الأكاسيد الفوقية العضوية").

م 1-2	الغازات اللهوبة (القابلة للاشتعال) (بما في ذلك الغازات غير المستقرة كيميائياً) (انظر الفصل 2-2 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية(1) |  |  |  |
| الغازات اللهوبة (بما في ذلك الغازات غير المستقرة كيميائياً) | 1 |  |  | خطر | غاز لهوب بدرجة فائقة | H220 |
|  | 2 | بدون رسم تخطيطي | غير مطلوب | تحذير | غاز لهوب | H221 |
|  | ألف (غازات غير مستقرة كيميائيا) | بدون رسم تخطيطي إضافي | غير مطلوب | بدون كلمة تنبيه إضافية | بيان خطورة إضافي: قد يتفاعل تفاعلاً متفجراً حتى في غياب الهواء | H230 |
|  | باء (غازات غير مستقرة كيميائيا) | بدون رسم تخطيطي إضافي | غير مطلوب | بدون كلمة تنبيه إضافية | بيان خطورة إضافي: قد يتفاعل تفاعلاً متفجراً حتى في غياب الهواء عند ضغط و/أو حرارة مرتفعة | H231 |

(أ)	بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، يمكن أن يكون الرمز والرقم والإطار باللون الأبيض بدلاً من الأسود. ويجب أن تكون الأرضية حمراء في الحالتين.

م 1-3	الأيروسولات (انظر الفصل 2-3 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية(1) |  |  |  |
| أيروسولات | 1 |  |  | خطر | أيروسول لهوب بدرجة فائقة وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخِّن | H222 H229 |
|  | 2 |  |  | تحذير | أيروسول لهوب وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخِّن | H223 H229 |
|  | 3 | بدون رسم تخطيطي |  | تحذير | وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخِّن | H229 |

(أ)	بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، يمكن أن يكون الرمز والرقم والإطار باللون الأسود أو الأبيض. ويجب أن تكون الأرضية حمراء في الحالتين الأوليين، وخضراء في الحالة الثالثة.

م 1-4	الغازات المؤكسدة (انظر الفصل 2-4 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رمز بيان الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| غازات مؤكسدة | 1 |  |  | خطر | قد يسبب حريقاً أو يؤجج الحريق؛ عامل مؤكسِد | H270 |

م 1-5	الغازات تحت الضغط (انظر الفصل 2-5 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية(1) |  |  |  |
| غازات تحت الضغط | غاز مضغوط |  |  | تحذير | تحتوي غازاً تحت ضغط؛ قد تنفجر إذا سخنت | H280 |
|  | غاز مسيل |  |  | تحذير | تحتوي غازاً تحت ضغط؛ قد تنفجر إذا سخنت | H280 |
|  | غاز مسيل مبرد |  |  | تحذير | تحتوي غازاً مبرداً؛ قد يسبب حروقاً أو إصابات قّـرِّية (كريوجينية) | H281 |
|  | غاز مذاب |  |  | تحذير | تحتوي غازاً تحت ضغط؛ قد تنفجر إذا سخنت | H280 |

(أ)	بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، يمكن أن يكون الرمز والرقم والإطار باللون الأبيض بدلاً من الأسود. وتكون الأرضية خضراء في كلتا الحالتين. وليس هذا الرسم التخطيطي مطلوباً للغازات السمية أو اللهوبة (انظر أيضاً الملاحظة "(أ)" أسفل الجدولين م 1-17 وم 1-2).

م 1-6	السوائل اللهوبة (القابلة للاشتعال) (انظر الفصل 2-6 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية(1) |  |  |  |
| سوائل لهوبة (قابلة للاشتعال) | 1 |  |  | خطر | سائل وبخار لهوب بدرجة فائقة | H224 |
|  | 2 |  |  | خطر | سائل وبخار لهوب بدرجة فائقة | H225 |
|  | 3 |  |  | تحذير | سائل وبخار لهوب | H226 |
|  | 4 | بدون رسم تخطيطي | غير مطلوب | تحذير | سائل قابل للاشتعال | H227 |

(أ)	بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، يمكن أن يكون الرمز والرقم والإطار باللون الأسود بدلاً من الأبيض. ويجب أن تكون الأرضية حمراء في الحالتين.

م 1-7	المواد الصلبة اللهوبة (القابلة للاشتعال) (انظر الفصل 2-7 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| مواد صلبة لهوبة (قابلة للاشتعال) | 1 |  |  | خطر | مادة صلبة لهوبة | H228 |
|  | 2 |  |  | تحذير | مادة صلبة لهوبة | H228 |

م 1-8	المواد والمخاليط الذاتية التفاعل (انظر الفصل 2-8 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية(1) |  |  |  |
| مواد ومخاليط ذاتية الاشتعال | النوع ألف |  | (لا يجوز السماح بالنقل)(ب) | خطر | التسخين قد يسبب انفجاراً | H240 |
|  | النوع باء |  |  | خطر | التسخين قد يسبب حريقاً أو انفجاراًً | H241 |
|  | النوعان جيم ودال |  |  | خطر | التسخين قد يسبب حريقاً | H242 |
|  | النوعان هاء وواو |  |  | تحذير | التسخين قد يسبب حريقاً | H242 |
|  | النوع زاي | بدون رسم تخطيطي | غير مطلوب | بدون كلمة تنبيه | بدون بيان الخطورة | لا يوجد |

(أ)	فيما يتعلق بالنوع باء، يمكن بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، تطبيق الحكم الخاص 181 (الإعفاء من حمل وسم المتفجرات بموافقة السلطة المختصـة. انظر الفصل 3-3 من اللائحة التنظيمية النموذجية للاطلاع على مزيد من التفاصيل).

(ب)	لا يجوز السماح بنقله في العبوة التي اختبر فيها (انظر الفصل 2-5، الفقرة 2-5-3-2-2 من اللائحة التنظيمية النموذجية).

م 1-9	السوائل التلقائية الاشتعال (انظر الفصل 2-9 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رمز بيان الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| سوائل تلقائية الاشتعال | 1 |  |  | خطر | تلتقط النار فور التعرض للهواء | H250 |

م 1-10	المواد الصلبة التلقائية الاشتعال (انظر الفصل 2-10 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رمز بيان الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| مواد صلبة تلقائية الاشتعال | 1 |  |  | خطر | تلتقط النار فور التعرض للهواء | H250 |

م 1-11	المواد والمخاليط الذاتية التسخين (انظر الفصل 2-11 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| مواد ومخاليط ذاتية التسخين | 1 |  |  | خطر | ذاتية التسخين؛ قد تلتقط النار | H251 |
|  | 2 |  |  | تحذير | ذاتية التسخين في الكميات الكبيرة؛ قد تلتقط النار | H252 |

م 1-12	المواد والمخاليط التي تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة (انظر الفصل 2-12 للاطلاع على معايير التقييم)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية(1) |  |  |  |
| مواد ومخاليط تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة | 1 |  |  | خطر | تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة قد تشتعل تلقائياً | H260 |
|  | 2 |  |  | خطر | تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة | H261 |
|  | 3 |  |  | تحذير | تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة | H261 |

(أ)	بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، يمكن أن يكون الرمز والرقم والإطار باللون الأسود بدلاً من الأبيض. ويجب أن تكون الأرضية زرقاء في الحالتين.

م 1-13	السوائل المؤكسدة (انظر الفصل 2-13 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| سوائل مؤكسدة | 1 |  |  | خطر | قد تسبب حريقاً أو انفجاراً؛ عامل مؤكسد قوي | H271 |
|  | 2 |  |  | خطر | قد تؤجج الحريق؛ عامل مؤكسِد | H272 |
|  | 3 |  |  | تحذير | قد تؤجج الحريق؛ عامل مؤكسِد | H272 |

م 1-14	المواد الصلبة المؤكسِدة (انظر الفصل 2-14 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| مواد صلبة مؤكسِدة | 1 |  |  | خطر | قد تسبب حريقاً أو انفجاراً؛ مؤكسد قوي | H271 |
|  | 2 |  |  | خطر | قد تؤجج الحريق؛ عامل مؤكسِد | H272 |
|  | 3 |  |  | تحذير | قد تؤجج الحريق؛ عامل مؤكسِد | H272 |

م 1-15	الأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية (انظر الفصل 2-15 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية(1) |  |  |  |
| أكاسيد فوقية (بيروكسيدات) عضوية | النوع ألف |  | (لا يجوز السماح بالنقل)(ب) | خطر | التسخين قد يسبب انفجاراً | H240 |
|  | النوع باء |  |  | خطر | التسخين قد يسبب حريقاً أو انفجاراً | H241 |
|  | النوعان جيم ودال |  |  | خطر | التسخين قد يسبب حريقاً | H242 |
|  | النوعان هاء وواو |  |  | تحذير | التسخين قد يسبب حريقاً | H242 |
|  | النوع زاي | بدون رسم تخطيطي | غير مطلوب | بدون كلمة تنبيه | بدون بيان الخطورة | None |

(أ)	فيما يتعلق بالنوع باء، يمكن بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، تطبيق الحكم الخاص 181 (الإعفاء من حمل وسم المتفجرات بموافقة السلطة المختصـة. انظر الفصل 3-3 من اللائحة التنظيمية النموذجية للاطلاع على مزيد من التفاصيل).

(ب)	لا يجوز السماح بنقله في العبوة التي اختبر فيها (انظر الفصل 2-5، الفقرة 2-5-3-2-2 من اللائحة التنظيمية النموذجية).

م 1-16	المواد الأكالة للفلزات (انظر الفصل 2-16 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رمز بيان الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| مواد أكالة للفلزات | 1 |  |  | تحذير | قد تكون أكالة للفلزات | H290 |

م 1-17	السمية الحادة (انظر الفصل 3-1 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية(1) |  |  |  |
| سمية حادة | 1 | فموية |  |  | خطر | مميت إذا ابتلع | H300 |
|  |  | جلدية |  |  |  | مميت إذا تلامس مع الجلد | H310 |
|  |  | بالاستنشاق |  |  |  | مميت إذا استنشق | H330 |
|  | 2 | فموية |  |  | خطر | مميت إذا ابتلع | H300 |
|  |  | جلدية |  |  |  | مميت إذا تلامس مع الجلد | H310 |
|  |  | بالاستنشاق |  |  |  | مميت إذا استنشق | H330 |
|  | 3 | فموية |  |  | خطر | سمي إذا ابتلع | H301 |
|  |  | جلدية |  |  |  | سمي إذا تلامس مع الجلد | H311 |
|  |  | بالاستنشاق |  |  |  | سمي إذا استنشق | H331 |
|  | 4 | فموية |  | غير مطلوب | تحذير | ضار إذا ابتلع | H302 |
|  |  | جلدية |  |  |  | ضار إذا تلامس مع الجلد | H312 |
|  |  | بالاستنشاق |  |  |  | ضار إذا استنشق | H332 |
|  | 5 | فموية | بدون رسم تخطيطي | غير مطلوب | تحذير | قد يضر إذا ابتلع | H303 |
|  |  | جلدية |  |  |  | قد يضر إذا تلامس مع الجلد | H313 |
|  |  | بالاستنشاق |  |  |  | قد يضر إذا استنشق | H333 |

(أ)	بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، يستعاض في حالة الغازات عن الرقم "6" في الركن الأسفل من الرسم التخطيطي بالرقم "2".

م 1-18	تأكل/تهيج الجلد (انظر الفصل 3-2 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| تأكل/تهيج الجلد | 1 |  |  | خطر | تسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعين | H314 |
|  | 2 |  | غير مطلوب | تحذير | تسبب تهيجاً في الجلد | H315 |
|  | 3(أ) | بدون رسم تخطيطي | غير مطلوب | تحذير | تسبب تهيجاً جلدياً خفيفاً | H316 |

(أ)	تنطبق على بعض السلطات.

م 1-19	تلف العين الشديد/تهيّج العين (انظر الفصل 3-3 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| تلف شديد للعين/تهيّج للعين | 1 |  | غير مطلوب | خطر | تسبب تلفاً شديداً للعين | H318 |
|  | 2/2ألف |  | غير مطلوب | تحذير | تسبب تهيجاً شديداً للعين | H319 |
|  | 2باء | بدون رسم تخطيطي | غير مطلوب | تحذير | تسبب تهيجاً للعين | H320 |

م 1-20	التحسس التنفسي (انظر الفصل 3-4 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| التحسس التنفسي | 1 |  | غير مطلوب | خطر | قد تسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات في التنفس في حالة استنشاقها | H334 |
|  | 1ألف(أ) |  | غير مطلوب | خطر | قد تسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات في التنفس في حالة استنشاقها | H334 |
|  | 1باء(ب) |  | غير مطلوب | خطر | قد تسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات في التنفس في حالة استنشاقها | H334 |

(أ)	يمكن تطبيق فئة فرعية في حال توافرت بيانات كافية، واشترطت السلطة المختصة ذلك.

م 1-21	التحسس الجلدي (انظر الفصل 3-4 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| التحسس الجلدي | 1 |  | غير مطلوب | تحذير | قد تسبب تفاعل حساسية في الجلد | H317 |
|  | 1ألف(أ) |  | غير مطلوب | تحذير | قد تسبب تفاعل حساسية في الجلد | H317 |
|  | 1باء(أ) |  | غير مطلوب | تحذير | قد تسبب تفاعل حساسية في الجلد | H317 |

(أ)	يمكن تطبيق فئة فرعية في حال توافرت بيانات كافية، واشترطت السلطة المختصة ذلك.

م 1-22	إطفار الخلايا الجنسية (انظر الفصل 3-5 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| إطفار الخلايا الجنسية | 1 (1ألف و1باء معاً) |  | غير مطلوب | خطر | قد تسبب عيوباً جينية (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | H340 |
|  | 2 |  | غير مطلوب | تحذير | يشتبه بأنها تسبب عيوباً جينية (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | H341 |

م 1-23	السرطنة (انظر الفصل 3-6 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| السرطنة | 1 (1ألف و1باء معاً) |  | غير مطلوب | خطر | قد تسبب السرطان (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | H350 |
|  | 2 |  | غير مطلوب | تحذير | يشتبه بأنها تسبب السرطان (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | H351 |

م 1-24	السمّية التناسلية (انظر الفصل 3-7 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| السمّية التناسلية | 1 (1ألف و1باء معاً) |  | غير مطلوب | خطر | قد تضر الخصوبة أو الجنين (يذكر التأثير المحدد إذا كان معروفاً) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | H360 |
|  | 2 |  | غير مطلوب | تحذير | يشتبه بأنها تضر الخصوبة أو الجنين (يذكر التأثير المحدد إذا كان معروفًا) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | H361 |
|  | فئة إضافية بشأن التأثيرات في الإرضاع أو من خلاله | بدون رسم تخطيطي | غير مطلوب | بدون كلمة تنبيه | قد تؤذي أطفال الرضاعة الطبيعية | H362 |

م 1-25	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد) (انظر الفصل 3-8 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد) | 1 |  | غير مطلوب | خطر | تسبب تلفاً للأعضاء (أو تذكر جميع الأعضاء التي تتأثر إذا كانت معروفة) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | H370 |
|  | 2 |  | غير مطلوب | تحذير | قد تسبب تلفاً للأعضاء (أو تذكر جميع الأعضاء التي تتأثر إذا كانت معروفة) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | H371 |
|  | 3 |  | غير مطلوب | تحذير | قد تسبب تهيج الجهاز التنفسي | H335 |
|  |  |  |  |  | أو |  |
|  |  |  |  |  | قد تسبب الدوار أو الترنح | H336 |

م 1-26	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المتكرر) (انظر الفصل 3-9 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المتكرر) | 1 |  | غير مطلوب | خطر | تسبب تلفاً للأعضاء (أو تذكر جميع الأعضاء التي تتأثر إذا كانت معروفة) من خلال التعرض المطول أو المتكرر (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | H372 |
|  | 2 |  | غير مطلوب | تحذير | قد تسبب تلفاً للأعضاء (أو تذكر جميع الأعضاء التي تتأثر إذا كانت معروفة) من خلال التعرض المطول أو المتكرر (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | H373 |

م 1-27	خطر السمية بالشفط (انظر الفصل 3-10 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| خطر السمية بالشفط | 1 |  | غير مطلوب | خطر | قد تكون مميتة إذا ابتلعت ودخلت المسالك الهوائية | H304 |
|  | 2 |  | غير مطلوب | تحذير | قد تسبب ضرراً إذا ابتلعت ودخلت المسالك الهوائية | H305 |

م 1-28(أ)	الخطورة البيئية المائية، قصيرة الأمد (الحادة) (انظر الفصل 4-1 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية(أ) |  |  |  |
| الخطورة البيئية المائية، قصيرة الأمد (الحادة) | حادة 1 |  |  | تحذير | سمية جداً للحياة المائية | H400 |
|  | حادة 2 | بدون رسم تخطيطي | غير مطلوب | بدون كلمة تنبيه | سمية للحياة المائية | H401 |
|  | حادة 3 | بدون رسم تخطيطي | غير مطلوب | بدون كلمة تنبيه | ضارة للحياة المائية | H402 |

(أ)	غير مطلوب رسم تخطيطي للفئة 1 بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، إذا كانت المادة تتسم بأي خطورة أخرى تشملها اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة. أما إذا لم يكن هناك خطورة أخرى فإن هذا الرسم التخطيطي يكون مطلوباً كعلامة بالإضافة إلى بطاقة وسم الرتبة 9 باللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة.

م 1-28(ب)	الخطورة البيئية المائية، طويلة الأمد (المزمنة) (انظر الفصل 4-1 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية(أ) |  |  |  |
| الخطورة البيئية المائية، طويلة الأمد (المزمنة) | مزمنة 1 |  |  | تحذير | سمية جداً للحياة المائية، مع تأثيرات طويلة الأمد | H410 |
|  | مزمنة 2 |  |  | بدون كلمة تنبيه | سمية للحياة المائية، مع تأثيرات طويلة الأمد | H411 |
|  | مزمنة 3 | بدون رسم تخطيطي | غير مطلوب | بدون كلمة تنبيه | ضارة للحياة المائية، مع تأثيرات طويلة الأمد | H412 |
|  | مزمنة 4 | بدون رسم تخطيطي | غير مطلوب | بدون كلمة تنبيه | قد تسبب على المدى الطويل أضراراً للحياة المائية | H413 |

(أ)	غير مطلوب رسم تخطيطي للفئتين 1 و2 بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، إذا كانت المادة تتسم بأي خطورة أخرى تشملها اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة. أما إذا لم يكن هناك خطر آخر، فإن هذا الرسم التخطيطي يكون مطلوباً كعلامة بالإضافة إلى بطاقة وسم الرتبة 9 باللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة.

م 1-29	الخطورة على طبقة الأوزون (انظر الفصل 4-2 للاطلاع على معايير التصنيف)

| التصنيف | الوسم | رموز بيانات الخطورة |
| --- | --- | --- |
| رتبة الخطورة | فئة الخطورة | الرسم التخطيطي | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
|  |  | النظام المنسق عالمياً | لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية |  |  |  |
| خطورة على طبقة الأوزون | 1 |  | غير مطلوب | تحذير | يضر بالصحة العامة والبيئة عن طريق تدمير الأوزون في الستراتوسفير العلوي | H420 |

التعديلات المترتبة على الأجزاء الأخرى من النظام المنسق عالمياً

- يستعاض عن المرفق 2 الحالي (العنوان والمحتوى) بعبارة "المرفق 2 (محجوز)".

- يستعاض عن عبارة "المرفق 2" بعبارة "المرفق 1" في نص النظام المنسق عالمياً بالكامل.

(ينطبق ذلك على ما يلي: 2-1-3، الجملة الثانية؛ و2-2-3، الجملة الثانية؛ و2-3-3، الجملة الثانية؛ و2-4-3، الجملة الثانية؛ و2-5-3، الجملة الثانية؛ و2-6-3، الجملة الثانية؛ و2-7-3، الجملة الثانية؛ و2-8-3، الجملة الثانية؛ و2-9-3، الجملة الثانية؛ و2-10-3، الجملة الثانية؛ و2-11-3، الجملة الثانية؛ و2-12-3، الجملة الثانية؛ و2-13-3، الجملة الثانية؛ و2-14-3، الجملة الثانية؛ و2-15-3، الجملة الثانية؛ و2-16-3، الجملة الثانية؛ و3-1-4-1، الجملة الثانية؛ و3-2-4، الجملة الثانية؛ و3-3-4، الجملة الثانية؛ و3-4-4-1، الجملة الثانية؛ و3-5-4، الجملة الثانية؛ و3-6-4، الجملة الثانية؛ و3-7-4، الجملة الثانية؛ و3-8-4-1، الجملة الثانية؛ و3-9-4، الجملة الثانية؛ و3-10-4-1، الجملة الثانية؛ و4-1-4، الجملة الثانية؛ و4-2-3، الجملة الثانية).

- وفي المحتويات:

يعدل عنوان المرفق 1 ليصبح نصه: "المرفق 1 جداول موجزة للتصنيف والوسم" ويستعاض عن عنوان المرفق 2 بعبارة "(محجوز)".

المرفق 3، القسم 1

م 3-1-2-4	التعديلات على H314 وH318 في الجدول م 3-1-1 في النسخة الفرنسية لا تنطبق على النسختين الإنكليزية والعربية.

المرفق 3، القسم 2

م 3-2-3-3	في الجملة الأولى، يستعاض عن عبارة "الخط المائل [/]" بعبارة "الخط المائل إلى الخلف [/]"، وفي الجملة الثانية، يستعاض عن الكلمات: "بأنسب عبارة (عبارات)" بالكلمات: "بعبارة واحدة أو أكثر".

وتعدل نهاية الجملة الأخيرة ليصبح نصها كما يلي: "... يمكن أن تُقرأ "يُلبس وقاء للعينين" أو "يُلبس وقاء للعينين والوجه"."

م 3-2-3-4	في الجملة الثانية، يعدل النص المتعلق ب‍ P241 ليصبح كما يلي: "تستخدم معدات [كهربائية/تهوية/إضاءة/...] ضد الانفجار".

م 3-2-3-6	في الجملة الثالثة، يعدل النص المتعلق ب‍ P241 ليصبح كما يلي: "تستخدم معدات [كهربائية/تهوية/إضاءة/...] ضد الانفجار".

تعديلات على البيانات التحذيرية الواردة في الجدول م 3-2-2

P202

يحذف الصف المتعلق بالمتفجرات.

P210

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "يحفظ بعيدا عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين."

يحذف الصف المتعلق بالسوائل اللهوبة من فئة الخطورة 4، وفي الصف المتعلق بالسوائل اللهوبة (الفئات 1، 2، 3)، يستعاض عن "1، 2، 3" ب‍ "1، 2، 3، 4" في العمود (4).

تحذف جميع شروط الاستخدام الواردة في العمود (5).

P220

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "يحفظ بعيداً عن الملابس وغيرها من المواد القابلة للاحتراق."

يحذف الصفان المتعلقان بالمواد والمخاليط الذاتية التفاعل، والأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية.

يحذف الصفان المتعلقان بالسوائل المؤكسدة، الفئة 1، والمواد الصلبة المؤكسدة، الفئة 1، وفي بقية الصفوف المتعلقة بالفئتين 2 و3، يستعاض عن "2، 3" ب‍ "1، 2، 3" في العمود (4).

تحذف شروط الاستخدام في العمود (5).

P221

تحذف.

P222

في العمود (5)، يضاف شرط الاستخدام التالي لجميع رتب الخطورة: "- إذا اعتُبر التركيز على بيان الخطورة ضرورياً."

P223

في العمود (5)، يضاف شرط الاستخدام التالي: "- إذا اعتُبر التركيز على بيان الخطورة ضرورياً."

P230

في العمود (5)، يستعاض عن عبارة "- إذا كان التجفيف يزيد خطر الانفجار، باستثناء ما هو ضروري لعمليات الصنع أو التشغيل (مثل النتروسليوز)" بعبارة "- للمواد والمخاليط المرطبة أو المخففة أو الذائبة أو المعلقة مع مادة ملطفة من أجل تقليل أو كبت خواصها التفجيرية (متفجرات منزوعة الحساسية)."

P231

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "تلزم مناولة المحتويات وتخزينها تحت غاز خامل/ ..."

يدرج صفان جديدان للسوائل التلقائية الاشتعال (الفصل 2-9)، الفئة 1، والمواد الصلبة التلقائية الاشتعال (الفصل 2-10)، الفئة 1، مع إضافة شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة السائل أو الغاز المناسب إذا لم تكن عبارة "غاز خامل" مناسبة."

وفيما يتعلق بالمواد والمخاليط التي تطلق غازات لهوبة بالتلامس مع الماء، يضاف شرطا الاستخدام التاليان في العمود (5):

"- إذا كانت المادة أو المخلوط يتفاعل بسهولة مع الرطوبة في الهواء.

... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة السائل أو الغاز المناسب إذا لم تكن عبارة "غاز خامل" مناسبة."

P233

فيما يتعلق بالسوائل اللهوبة من فئات الخطورة 1 و2 و3، يضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "- إذا كان السائل يتطاير وقد يولد جواً متفجراً.".

يدرج صفان جديدان يتعلقان بالسوائل التلقائية الاشتعال (الفصل 2-9)، الفئة 1، والمواد الصلبة التلقائية الاشتعال (الفصل 2-10)، الفئة 1.

وفيما يتعلق بالسمية الحادة، الاستنشاق (الفئات 1، 2، 3) والسمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد (تهيج الجهاز التنفسي، والتأثيرات المخدرة)، الفئة 3)، يعدل شرط الاستخدام في العمود (5) ليصبح نصه كما يلي: "- إذا كانت المادة الكيميائية تتطاير وقد تولد جواً خطراً ".

P234

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية."

يدرج صف جديد للمتفجرات (الفصل 2-1)، الشُعب 1-1، 1-2، 1-3، 1-4، 1-5.

التعديل المتعلق ب‍ "المواد والمخاليط الأكالة للفلزات" لا ينطبق على النسخة العربية.

P235

فيما يتعلق بالسوائل اللهوبة، وتحت "فئة الخطورة"، تحذف "4"، ويضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "- للسوائل اللهوبة من الفئة 1 وغيرها من السوائل اللهوبة التي تتطاير وقد تولد جواً متفجراً.".

وفيما يتعلق بالمواد والمخاليط الذاتية التفاعل، يضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "- يجوز إغفاله إذا ذُكر P411 على بطاقة الوسم".

وفيما يتعلق بالمواد والمخاليط الذاتية التسخين، يضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "- يجوز إغفاله إذا ذُكر P413 على بطاقة الوسم".

وفيما يتعلق بالأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية، يضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "- يجوز إغفاله إذا ذُكر P411 على بطاقة الوسم".

P240

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "يؤرض ويربط الوعاء ومعدات الاستقبال".

التعديل الوارد في النسخة الفرنسية فيما يتعلق بشرط الاستخدام المنطبق على المتفجرات لا ينطبق على النسختين الإنكليزية والعربية.

وفيما يتعلق بالسوائل اللهوبة، يعدل شرط الاستخدام في العمود (5) ليصبح نصه كما يلي:"- إذا كان السائل يتطاير وقد يولد جواً متفجراً.".

وفيما يتعلق بالمواد الصلبة اللهوبة، يعدل شرط الاستخدام في العمود (5) ليصبح نصه كما يلي: "- إذا كانت المادة الصلبة حساسة للكهرباء الاستاتية.".

ويدرج صفان جديدان للمواد والمخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 2-8)، الأنواع ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو، والأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية (الفصل 2-15)، الأنواع ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو، مع شرط الاستخدام التالي في العمود (5) المنطبق على كلا رتبتي الخطور: "- إذا كان حساساً للكهرباء الاستاتية، وقادراً على توليد جو متفجر.".

P241

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "تستخدم معدات [كهربائية/تهوية/إضاءة/...] ضد الانفجار".

وفيما يتعلق بالسوائل اللهوبة، يستعاض عن شرط الاستخدام الحالي في العمود (5) بما يلي:

"- إذا كان السائل يتطاير وقد يولد جواً متفجراً.

- يجوز استخدام النص بين القوسين المعقوفين لتحديد معدات كهربائية أو معدات تهوية أو إضاءة أو أية معدات أخرى بعينها إذا كان ذلك ضرورياً ومناسباً.

- يجوز إغفال البيان التحذيري حيثما كانت التشريعات المحلية أو الوطنية تأخذ بأحكام أكثر تحديداً".

وفيما يتعلق بالمواد الصلبة اللهوبة، تعدل شروط الاستخدام في العمود (5)، ليصبح نصها كما يلي:

"- إذا كان يمكن أن تحدث سحب غبار.

- يجوز استخدام النص بين القوسين المعقوفين لتحديد معدات كهربائية أو معدات تهوية أو إضاءة أو أية معدات أخرى بعينها إذا كان ذلك ضرورياً ومناسباً.

- يجوز إغفال البيان التحذيري حيثما كانت التشريعات المحلية أو الوطنية تأخذ بأحكام أكثر تحديداً".

P242

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "تستخدم أدوات لا تولد شرراً".

ويضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "إذا كان السائل يتطاير ويمكن أن يولد جواً متفجراً، وإذا كان الحد الأدنى من طاقة الإشعال ضعيفا جدا. (وينطبق هذا على المواد والمخاليط حيثما كانت طاقة الإشعال ( 0.1 ملّي جول، مثل ثاني كبريتيد الكربون)".

P243

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "تتخذ إجراءات لمنع التفريغ الإلكتروستاتي".

ويضاف شرطا الاستخدام التاليان في العمود (5):

"- إذا كان السائل يتطاير وقد يولد جواً متفجراً.

- يجوز إغفاله حيثما كانت التشريعات المحلية أو الوطنية تأخذ بأحكام أكثر تحديداً".

P250

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "لا يعرض للطحن/الصدم/الاحتكاك/..."

وفيما يتعلق برتبة خطورة المتفجرات، وتحت "فئة الخطورة"، يستعاض عن كلمة "الشُّعب" بعبارة "متفجرات غير مستقرة، والشُّعب"، ويدرج شرط الاستخدام التالي في العمود (5) قبل عبارة "... الصانع/المورد ...": "- إذا كان المتفجر حساساً للحركة.".

P261

في العمود (5) يوضع شرط الاستخدام "- يجوز إغفاله ... بطاقة الوسم" قبل "يحدد الصانع/المورد ...".

P263

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "يلزم تجنب لمس المادة أثناء الحمل وعند الإرضاع."

P280

تحت شروط الاستخدام في العمود (5):

- فيما يتعلق بالمتفجرات (الفصل 2-1)، تحذف عبارة "- يحدد وقاء الوجه"، ويستعاض عن عبارة "نوع المعدات" بعبارة "نوع المعدات المناسب.".

- وفيما يتعلق برتب الخطورة "السوائل اللهوبة"، و"المواد الصلبة اللهوبة"، و"المواد والمخاليط الذاتية التفاعل"، و"السوائل التلقائية الاشتعال"، و"المواد الصلبة التلقائية الاشتعال"، و"المواد والمخاليط الذاتية التسخين"، و"المواد والمخاليط التي تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة"، و"السوائل المؤكسدة"، و"المواد الصلبة المؤكسدة"، و"الأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية":

- تحذف عبارة "- تحدد قفازات الحماية/وقاء العينين/وقاء الوجه"، ويستعاض عن عبارة "نوع المعدات" بعبارة "نوع المعدات المناسب.".

- فيما يتعلق بمجموعة رتب الخطورة "السمية الحادة – جلدي"، و"تأكل الجلد، و"تهيج الجلد، و"التحسس الجلدي"، و"تلف العينين الشديد"، و"تهيج العين":

- يستعاض عن عبارة "يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة نوع المعدات" بعبارة "يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب".

- فيما يتعلق بمجموعة رتب الخطورة "إطفار الخلايا التناسلية"، و"السرطنة"، و"السمية التناسلية":

- يعدل شرط الاستخدام ليصبح نصه كما يلي: "يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب".

P282

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "تلبس قفازات عازلة باردة وإما وقاء للوجه أو وقاء للعينين".

P283

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "تلبس ملابس مقاومة للنار أو معطلة للاحتراق".

P284

في العمود (5)، يوضع شرط الاستخدام الذي يبدأ بعبارة "- يجوز استخدام ..." قبل ذلك الذي يبدأ بعبارة "يحدد الصانع/المورد ...".

P231 + P232

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "تلزم المناولة وتخزين المحتويات تحت غاز خامل/... تحمي من الرطوبة."

ويدرج صفان جديدان للسوائل التلقائية الاشتعال (الفصل 2-9)، الفئة 1، والمواد الصلبة التلقائية الاشتعال (الفصل 2-10)، فئة الخطورة 1، مع شرط الاستخدام التالي المنطبق على رتبتي الخطورة في الجدول (5): "... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة السائل أو الغاز المناسب إذا لم تكن عبارة "غاز خامل" مناسبة".

وفيما يتعلق بالمواد والمخاليط التي تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة، يضاف شرطا الاستخدام التاليان في العمود (5):

"- إذا كانت المادة أو المخلوط يتفاعل بسهولة مع الرطوبة في الهواء.

... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة السائل أو الغاز المناسب إذا لم تكن عبارة "غاز خامل" مناسبة."

P235 + P410

يحذف.

تعديلات على البيانات التحذيرية الواردة في الجدول م 3-2-3

P302

يدرج صفان جديدان للمواد الصلبة التلقائية الاشتعال (الفصل 2-10)، الفئة 1، والمواد والمخاليط التي تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة (الفصل 2-12)، فئتا الخطورة 1 و2.

P313

التعديل المتعلق بنص البيان التحذيري في النسخة الفرنسية لا ينطبق على النسختين الإنكليزية والعربية.

يضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5) لينطبق على جميع رتب الخطورة: "يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة الاستشارة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء.".

P314

التعديل المتعلق بنص البيان التحذيري في النسخة الفرنسية لا ينطبق على النسختين الإنكليزية والعربية.

ويضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة الاستشارة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء.".

P315

التعديل المتعلق بنص البيان التحذيري في النسخة الفرنسية لا ينطبق على النسختين الإنكليزية والعربية.

يضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة الاستشارة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء.".

P320

في العمود (5)، يوضع شرط الاستخدام "- إذا لزم ... فوراً" قبل "... إشارة تحيل إلى ...".

P321

في العمود (5)، توضع شروط الاستخدام التي تبدأ بكلمة "- إذا " قبل "... إشارة تحيل إلى".

وفيما يتعلق برتب الخطورة "تأكل الجلد"، و"تهيج الجلد"، و"التحسس الجلدي"، تحذف الشرطة الواردة قبل شرط الاستخدام "يحدد الصانع/المورد ..." في العمود (5)، ويُكتب الشرط بالخط العادي (أي بخط غير مائل).

P334

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "يغمر في ماء بارد [أو يلف برباط مبلل]."

وفيما يتعلق بالسوائل التلقائية الاشتعال والمواد الصلبة التلقائية الاشتعال، يضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "- يستخدم النص بين القوسين المعقوفين للسوائل والمواد الصلبة التلقائية الاشتعال".

وفيما يتعلق بالمواد والمخاليط التي تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة، يضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "- لا تستخدم إلا عبارة "يغمر في مياه باردة". ولا ينبغي استخدام النص بين القوسين المعقوفين.".

P337

التعديل المتعلق بنص البيان التحذيري الوارد في النسخة الفرنسية لا ينطبق على النسختين الإنكليزية والعربية.

P353

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "يشطف الجلد بالماء [أو الدش]".

ويضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5) لجميع رتب الخطورة: "- يدرج النص بين القوسين المعقوفين حيثما اعتبره الصانع/المورد أو السلطة المختصة مناسباً للمادة الكيميائية المحددة.".

P370

فيما يتعلق برتبة الخطورة "المتفجرات"، وتحت "فئة الخطورة"، يستعاض عن كلمة "الشُّعب" بعبارة "المتفجرات غير المستقرة والشُّعب".

ويدرج صف جديد للأكاسيد الفوقيـة (البيروكسيدات) العضوية (الفصل 2-15)، الأنواع ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو.

P372

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "خطر الانفجار.".

وفيما يتعلق برتبة الخطورة "المتفجرات":

- تحت "فئة الخطورة"، تحذف "1-4"، وفي العمود (5)، يحذف شرط الاستخدام ("- باستثناء إذا ... ومكوناتها").

- يدرج صف جديد للشعبة 1-4 مع شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "- باستثناء متفجرات الشعبة 1-4 (مجموعة التوافق ق (S)) في عبوة النقل.".

ويدرج صفان جديدان للمواد والمخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 2-8)، النوع ألف، والأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية (الفصل 2-15)، النوع ألف.

P373

فيما يتعلق برتب الخطورة "المتفجرات":

- تحت "فئة الخطورة"، تحذف "1-4".

- يدرج صف جديد للشعبة 1-4 مع شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "- باستثناء متفجرات الشعبة 1-4 (مجموعة التوافق ق (S)) في عبوة النقل.".

ويدرج صفان جديدان للمواد والمخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 2-8)، النوع ألف، والأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية (الفصل 2-15)، النوع ألف.

P374

يحذف.

P375

يدرج صف جديد للمتفجرات (الفصل 2-1)، الشعبة 1-4، مع شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "- لمتفجرات الشعبة 1-4 (مجموعة التوافق ق (S)) في عبوة النقل.".

وفي الصف المتعلق بالمواد والمخاليط الذاتية التفاعل، وتحت "فئة الخطورة"، يستعاض عن عبارة "النوعان ألف، باء" بعبارة "النوع باء".

ويدرج صف جديد للأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية (الفصل 2-15)، النوع باء.

P378

في الصف المتعلق بالمواد والمخاليط الذاتية التفاعل، وتحت "فئة الخطورة"، تحذف كلمة "ألف".

ويدرج صف جديد للأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية (الفصل 2-15)، الأنواع باء، جيم، دال، هاء، واو.

ويوضع شرط الاستخدام "- إذا كان وجود الماء يزيد الخطر" قبل "... يحدد الصانع/المورد ...".

P380

يدرج صف جديد للأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية (الفصل 2-15)، النوعان ألف، باء.

P381

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر الإشعال."

P390

التعديل المتعلق ﺑ "المواد والمخاليط الأكالة للفلزات" لا ينطبق على النسخة العربية.

P302+P334

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "في حالة السقوط على الجلد: يغمر في ماء بارد [أو يلف بأربطة مبللة]"، ويضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "- يستخدم النص بين القوسين المعقوفين للسوائل التلقائية الاشتعال".

P308+P313

التعديل المتعلق بنص البيان التحذيري في النسخة الفرنسية لا ينطبق على النسختين الإنكليزية والعربية.

يضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5) لينطبق على جميع رتب الخطورة: "يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة المشورة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء.".

P332+P313

التعديل المتعلق بنص البيان التحذيري في النسخة الفرنسية لا ينطبق على النسختين الإنكليزية والعربية.

وفي شرط الاستخدام الحالي في العمود (5)، يستعاض عن كلمة "يظهر" بكلمة "يكتب".

ويضاف شرط الاستخدام التالي: "يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة الاستشارة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء.".

P333+P313

التعديل المتعلق بنص البيان التحذيري في النسخة الفرنسية لا ينطبق على النسختين الإنكليزية والعربية.

ويضاف شرط الاستخدام التالي: "يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة الاستشارة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء.".

P336+P315 (جديد)

يضاف بيان مجمع جديد P336+P315 يكون نصه كما يلي: "تُصهر الأجزاء المتجمدة بماء فاتر. لا تحك المنطقة المتأثرة. اطلب استشارة/رعاية طبية فوراً"، ويطبق على الغازات تحت الضغط (الفصل 2-5)، والغاز المسيل المبرد، مع شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة الاستشارة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء.".

P337+P313

التعديل المتعلق بنص البيان التحذيري في النسخة الفرنسية لا ينطبق على النسختين الإنكليزية والعربية.

ويضاف شرط الاستخدام التالي: "يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة الاستشارة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء.".

P370+P378

فيما يتعلق بالمواد والمخاليط الذاتية التفاعل، وتحت "فئة الخطورة"، يحذف "ألف، باء"؛

ويدرج صف جديد للأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية (الفصل 2-15)، الأنواع جيم، دال، هاء، واو.

ويوضع شرط الاستخدام "- إذا كان وجود الماء يزيد الخطر" قبل "... يحدد الصانع/المورد ...".

P335+P334 (P302+P335+P334 الجديد)

يضاف P302، بحيث يصبح البيان المجمع P302+P335 P334 ويصبح نصه كما يلي: "في حالة السقوط على الجلد: تزال الجسيمات العالقة بالجلد. ويغمر في ماء بارد [أو يلف بأربطة مبللة].".

وفيما يتعلق بالمواد الصلبة التلقائية الاشتعال، يضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "- يستخدم النص في القوسين المعقوفين للمواد الصلبة التلقائية الاشتعال."."

وفيما يتعلق بالمواد والمخاليط التي تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة، يضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "لا تستخدم إلا عبارة "يغمر في مياه باردة". ولا ينبغي استخدام النص بين القوسين المعقوفين.".

P303+P361+P353

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "في حالة السقوط على الجلد (أو الشعر): تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء [أو الدش]."، ويضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5) بحيث ينطبق على جميع رتب الخطورة: "- يدرج النص بين القوسين المعقوفين حيثما اعتبر الصانع/المورد أو السلطة المختصة أنه مناسب للمادة الكيميائية المحددة.".

P370+P380+P375

يدرج صف جديد للمتفجرات (الفصل 2-1)، الشعبة 1-4، مع شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "- لمتفجرات الشعبة 1-4 (مجموعة التوافق ق (S)) في عبوة النقل.".

يحذف الصف المتعلق بالمواد والمخاليط الذاتية التفاعل.

يدرج صف جديد للأكاسيد الفوقية الفوقية (البيروكسيدات) العضوية (الفصل 2-15)، النوع باء.

P370+P380 (P370+P372+P380+P373 الجديد)

يستعاض عنه ببيان تحذيري مجمع جديد هو P370+P372+P380+P373، يكون نصه كما يلي: "في حالة الحريق: خطر الانفجار. تُخلى المنطقة. لا يكافح الحريق إذا وصلت النار إلى المتفجرات."

وفيما يتعلق برتبة الخطورة "المتفجرات":

- تحت "رتبة الخطورة"، يستعاض عن عبارة "الشعب 1-1، 1-2، 1-3، 1-4، 1-5"، بعبارة "متفجرات غير مستقرة، والشُّعب 1-1، 1-2، 1-3، 1-5"

- يدرج صف جديد للشعبة 1-4 مع شـرط الاستخدام التـالي في العمود (5): "- باستثناء متفجرات الشعبة 1-4 (مجموعة التوافق ق (S)) في عبوة النقل.".

يدرج صفان جديدان للمواد والمخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 2-8)، النوع ألف، والأكاسيد الفوقية الفوقية (البيروكسيدات) العضوية (الفصل 2-15)، النوع ألف.

P370+P380+P375 [+P378] (جديد)

يضاف بيان تحذيري مجمع جديد هو P370+P380+P375[+P378]، بحيث ينطبق على المواد الذاتية التفاعل (الفصل 2-8)، النوع باء، والأكاسيد الفوقية الفوقية (البيروكسيدات) العضوية (الفصل 2-15)، النوع باء، ويكون نصه كما يلي: "في حالة الحريق: تُخلى المنطقة. يلزم مكافحة الحريق عن بعد بسبب خطر الانفجار. [يستخدم ... للإطفاء.]."، مع شرطي الاستخدام التاليين في العمود (5) المنطبقين على جميع رتب الخطورة:

"- يستخدم النص بين القوسين المعقوفين إذا كان وجود الماء يزيد الخطورة.

"... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الوسائط المناسبة."

التعديلات على البيانات التحذيرية الواردة في الجدول م 3-2-4

P401

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "يخزن وفقاً ل‍ ...".

يعدل شرط الاستخدام في العمود (5) ليصبح نصه كما يلي: "... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة اللوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية حسب الاقتضاء".

P403

فيما يتعلق بالسوائل اللهوبة، يضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "- للسوائل اللهوبة من الفئة 1 وغيرها من السوائل اللهوبة التي تتطاير وقد تولد جواً متفجراً".

يدرج صف جديد للأكاسيد الفوقيـة (البيروكسيدات) العضوية (الفصل 2-15)، الأنواع ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو.

وفيما يتعلق بالمواد والمخاليط الذاتية التفاعل والأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية (الفصل 2-15)، يضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "- باستثناء المواد والمخاليط الذاتية التفاعل أو الأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية المكيفة الحرارة بسبب احتمال حدوث تكثيف وما يترتب عليه من تجميد".

وفيما يتعلق بمجموعة رتب الخطوة "السمية الحادة، استنشاق"، و"السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد)" (تهيج الجهاز التنفسي والتأثيرات المخدرة)، يعدل شرط الاستخدام في العمود (5) ليصبح نصه كما يلي: "- إذا كانت المادة الكيميائية تتطاير وقد تولد جواً خطراً".

P406

التعديلان المتعلقان بنص البيان التحذيري ورتبة الخطورة لا ينطبقان على النسخة العربية.

يدرج شرط الاستخدام التالي في العمود (5) قبل "... يحدد الصانع/المورد": "- يجوز إغفاله إذا ذُكر P234 على بطاقة الوسم".

P407

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "يراعي ترك فاصل هوائي بين الرصات أو الطبالي".

P411

يعدل شرط الاستخدام في العمود (5) ليصبح نصه كما يلي:

"- إذا كان يشترط ضبط الحرارة (وفقاً للقسم 2-8-2-3 أو 2-15-2-3 من النظام المنسق عالمياً) أو إذا اعتبر هذا ضروريا لأسباب أخرى؛

... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الحرارة باستخدام مقياس درجة الحرارة المعمول به."

P412

يضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "يستخدم الصانع/المورد أو السلطة المختصة مقياس درجة الحرارة المعمول به."

P413

يعدل شرط الاستخدام في العمود (5) ليصبح نصه كما يلي: "... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الكمية ودرجة الحرارة باستخدام مقياس درجة الحرارة المعمول به.".

P420

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "يخزن منفصلاً".

ويدرج صفان جديدان للسوائل المؤكسدة (الفصل 2-13)، الفئة 1، والمواد الصلبة المؤكسدة (الفصل 2-14)، الفئة 1.

P422

يحذف.

P403+P233

يعدل شرط الاستخدام في العمود (5) ليصبح نصه كما يلي: "- إذا كانت المادة الكيميائية تتطاير وقد تولد جواً خطراً".

P403+P235

فيما يتعلق بالسوائل اللهوبة، تحت "فئة الخطورة"، تحذف "4"، ويضاف شرط الاستخدام الجديد التالي في العمود (5): "- للسوائل اللهوبة من الفئة 1، وغيرها من السوائل اللهوبة التي تتطاير وقد تولد جواً خطراً"."

يحذف الصف المتعلق بالمواد والمخاليط الذاتية التفاعل.

P410+P403

تعدل بداية شرط الاستخدام في العمود (5) ليصبح نصها كما يلي: "- يجوز إغفال P410 في حالة الغازات ...".

P410+P412

يضاف شرط الاستخدام التالي في العمود (5): "يستخدم الصانع/المورد أو السلطة المختصة مقياس درجة الحرارة المعمول به."

P411+P235

يحذف.

التعديلات على البيانات التحذيرية الواردة في الجدول م 3-2-5

P501

يضاف شرط الاستخدام الجديد التالي في العمود (5)، بحيث ينطبق على جميع رتب الخطورة: "يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما.".

P502

يعدل ليصبح نصه كما يلي: "الرجوع للصانع أو المورد للحصول على معلومات بشأن الاسترداد أو إعادة التدوير."

تعديلات تحريرية على الجداول م 3-2-2- وم 3-2-3 وم 3-2-4 وم 3-2-5

يعاد تنظيم البيانات التحذيرية في الجداول وفقاً للترتيب التالي:

- البيانات التحذيرية الفردية (رمز واحد)؛

- البيانات التحذيرية المجمعة من رمزين؛

- البيانات التحذيرية المجمعة من ثلاثة رموز؛

- البيانات التحذيرية المجمعة من أربعة رموز؛

المرفق 3، القسم 3

م 3-3-4-3	تعدل ليصبح نصها كما يلي:

"م 3-3-4-3	وعندما ترد علامة الخط المائل إلى الخلف [/] في نص البيان التحذيري فإنها تشير إلى أنه يتعين الاختيار من بين العبارات التي تفصل بينها. وفي هذه الحالات يمكن للصانع أو المورد أن يختار، أو للسلطات المختصة أن تفرض واحدة أو أكثر من العبارات المناسبة. وعلى سبيل المثال، فإن العبارة "تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه" يمكن أن تقرأ "يلبس وقاء للعينين" أو "يلبس وقاء للعينين والوجه".

م 3-3-4-4	في الجملة الأخيرة، يعدل البيان ليصبح نصه كما يلي: "تستخدم معدات [كهربائية/تهوية/إضاءة/...] ضد الانفجار".

م 3-3-5	تعدل الجداول في م 3-3-5 وفقاً لتعديلات البيانات التحذيرية المبينة تحت العنوان "المرفق 3، القسم2" أعلاه، ليصبح نصها كما يلي:

المتفجرات

(الفصل 2-1)

|  |  |  | الرمز قنبلة منفجرة |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| متفجر غير مستقر | خطر | H200 متفجر غير مستقر |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P201 يلزم الحصول على تعليمات خاصة قبل الاستخدام. P250 لا يعرض للطحن/الصدم/الاحتكاك/... - إذا كان المتفجر حساساً للحركة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المناولة الشاقة المنطبقة. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P370 + P372 + P380 + P373 في حالة الحريق: خطر الانفجار. تُخلى المنطقة. لا يكافح الحريق إذا وصلت النار إلى المتفجرات. | P401 يخزن وفقاً ﻟ ... ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة اللوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية حسب الاقتضاء. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## المتفجرات

## (الفصل 2-1)

|  |  |  | الرمز قنبلة منفجرة |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| الشعبة 1-1 | خطر | H201 متفجر؛ خطر انفجار شامل |  |
| الشعبة 1-2 | خطر | H202 متفجر؛ خطر انتثار شديد |  |
| الشعبة 1-3 | خطر | H203 متفجر؛ خطر الحريق أو العصف أو الانتثار |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداًًً عن مصادر الإشعال من قبيل يحفظ بعيدا عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P230 يحفظ مرطباً باستخدام... - للمواد والمخاليط المرطبة أو المخففة أو الذائبة أو المعلقة مع مادة ملطفة من أجل تقليل أو كبت خواصها التفجيرية (متفجرات منزوعة الحساسية) ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المواد المناسبة. P234 لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. P240 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات الاستقبال. - إذا كان المتفجر حساساً للكهرباء الاستاتية. P250 لا يعرض للطحن/الصدم/الاحتكاك/... - إذا كان المتفجر حساساً للحركة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المناولة الشاقة المنطبقة. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P370 + P372 + P380 + P373 في حالة الحريق: خطر الانفجار. تُخلى المنطقة. لا يكافح الحريق إذا وصلت النار إلى المتفجرات. | P401 يخزن وفقاً ﻟ ... ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة اللوائح المحلية/الإقليمية/ الوطنية/الدولية حسب الاقتضاء. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/ الإقليمية/ الوطنية/الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## المتفجرات

(الفصل 2-1)

|  |  |  | الرمز قنبلة منفجرة |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| الشعبة 1-4 | تحذير | H204 خطر الحريق أو الانتثار |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P234 لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. P240 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات الاستقبال. - إذا كان المتفجر حساساً للكهرباء الاستاتية. P250 لا يعرض للطحن/الصدم/الاحتكاك/... - إذا كان المتفجر حساساً للحركة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المناولة الشاقة المنطبقة. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P370 + P372 + P380 + P373 في حالة الحريق: خطر الانفجار. تُخلى المنطقة. لا يكافح الحريق إذا وصلت النار إلى المتفجرات. - باستثناء متفجرات الشعبة 1-4 (مجموعة التوافق ق (S)) في عبوة النقل. P370 + P380 + P375 في حالة الحريق: تـُخلى المنطقة. ويكافح الحريق من بعد. . بسبب احتمال حدوث انفجار. - لمتفجرات الشعبة 1-4 (مجموعة التوافق ق (S)) في عبوة النقل. | P401 يخزن وفقاً ﻟ ... ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة اللوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية حسب الاقتضاء. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## المتفجرات

## (الفصل 2-1)

|  |  |  | الرمز بدون رمز |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| الشعبة 1-5 | خطر | H205 احتمال الانفجار الشامل في الحريق |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P230 يحفظ مرطباً باستخدام... - للمواد والمخاليط المرطبة أو المخففة أو الذائبة أو المعلقة مع مادة ملطفة من أجل تقليل أو كبت خواصها التفجيرية (متفجرات منزوعة الحساسية). ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المواد المناسبة. P234 لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. P240 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات الاستقبال. - إذا كان المتفجر حساساً للكهرباء الاستاتية. P250 لا يعرض للطحن/الصدم/الاحتكاك/... - إذا كان المتفجر حساساً للحركة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المناولة الشاقة المنطبقة. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P370 + P372 + P380 + P373 في حالة الحريق: خطر الانفجار. تُخلى المنطقة. لا يكافح الحريق إذا وصلت النار إلى المتفجرات. | P401 يخزن وفقاً ﻟ ... ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة اللوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية حسب الاقتضاء. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## الغازات اللهوبة (القابلة للاشتعال) (بما في ذلك الغازات غير المستقرة كيميائياً)

(الفصل 2-2)

(الغازات اللهوبة)

|  |  |  | الرمز لهب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H220 غاز لهوب بدرجة فائقة |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيدا عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. | P377 الحريق بسبب الغاز المتسرب: لا تكافح، ما لم يوقف التسرب بشكل مأمون. P381 في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر الإشعال. | P403 يخزن في مكان جيد التهوية. |  |

## الغازات اللهوبة (القابلة للاشتعال) (بما في ذلك الغازات غير المستقرة كيميائياً)

(الفصل 2-2)

(الغازات اللهوبة)

|  |  |  | الرمز بدون رمز |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 2 | تحذير | H221 غاز لهوب |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيدا عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. | P377 الحريق بسبب الغاز المتسرب: لا تكافح، مـا لم يوقـف التسرب بشكل مأمون. P381 في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر الإشعال. | P403 يخزن في مكان جيد التهوية. |  |

## الغازات اللهوبة (القابلة للاشتعال) (بما في ذلك الغازات غير المستقرة كيميائياً)

(الفصل 2-2)

(الغازات غير المستقرة كيميائياً)

|  |  |  | الرمز بدون رمز إضافي |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| ألف باء | بدون كلمة تنبيه إضافية بدون كلمة تنبيه إضافية | H230 قد يتفاعل تفاعلاً متفجراً حتى في غياب الهواء H231 قد يتفاعل تفاعلا متفجرا حتى في غياب الهواء عند ضغط و/أو حرارة مرتفعة |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P202 ممنوع المناولة إلا بعد قراءة وفهم جميع احتياطات الأمان. |  |  |  |

## ملاحظة:	لا يبين هذا الجدول سوى البيان التحذيري المخصص بالنظر إلى عدم استقرار الغاز كيميائياً. للاطلاع على البيانات التحذيرية الأخرى المخصصة استناداً إلى القابلية للاشتعال، انظر الجداول الخاصة بكل من الغازات اللهوبة.

## الأيروسولات

(الفصل 2-3)

|  |  |  | الرمز لهب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H222 أيروسول لهوب بدرجة فائقة |  |
|  |  | H229 وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخِّن |  |
| 2 | تحذير | H223 أيروسول لهوب |  |
|  |  | H229 وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخِّن |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P211 لا يرش على لهب مكشوف أو مصدر إشعال آخر. P251 لا يخرق أو يحرق، حتى بعد استخدامه. |  | P410 + P412 يحمى من أشعة الشمس، ولا يعرض لدرجات حرارة تتجاوز 50°س/122° ف. يستخدم الصانع/المورد أو السلطة المختصة مقياس درجة الحرارة المعمول به. |  |

## الأيروسولات

(الفصل 2-3)

|  |  |  | الرمز بدون رمز |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 3 | تحذير | H229 وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخِّن |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيدا عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P251 لا يخرق أو يحرق حتى بعد استخدامه. |  | P410 + P412 يحمى من أشعة الشمس، ولا يعرض لدرجات حرارة تتجاوز 50°س/122° ف. يستخدم الصانع/المورد أو السلطة المختصة مقياس درجة الحرارة المعمول به. |  |

## الغازات المؤكسدة

(الفصل 2-4)

|  |  |  | الرمز لهب فوق دائرة |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H270 قد يسبب حريقاً أو يؤججه، عامل مُؤكسِد |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P220 يحفظ بعيداً عن الملابس وغيرها من المواد القابلة للاحتراق. P244 تأكد من عدم وجود زيت أو شحم على الصمامات والتجهيزات. | P370 + P376 في حالة الحريق: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. | P403 يخزن في مكان جيد التهوية. |  |

## الغازات تحت الضغط

(الفصل 2-5)

|  |  |  | الرمز اسطوانة غاز |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| غاز مضغوط | تحذير | H280 يحتوي غازاً تحت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن |  |
| غاز مسيّل | تحذير | H280 يحتوي غازاً تحت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن |  |
| غاز مذاب | تحذير | H280 يحتوي غازاً تحت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
|  |  | P410 + P403 يُحمى من أشعة الشمس. ويخزن في مكان جيد التهوية. - يجوز إغفال P410 في حالة الغازات المعبأة في اسطوانات غاز قابلة للنقل وفقاً لتوجيه التعبئة Y200 لتوصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، ما لم تكن تلك الغازات معرضة للانحلال (البطيء) أو البلمرة (البطيئة)، أو ما لم تنص السلطة المختصة على خلاف ذلك. |  |

الغازات تحت الضغط

(الفصل 2-5)

|  |  |  | الرمز اسطوانة غاز |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| غاز مسيّل مبرّد | تحذير | H281 يحتوي غازاً مبرداً؛ قد يسبب حروقاً أو إصابات قرّية (كريوجينية) |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P282 تلبس قفازات عازلة باردة وإما وقاء للوجه أو وقاء للعينين. | P336 + P315 تُصهر الأجزاء المتجمدة بماء فاتر. لا تحك المنطقة المتأثرة. اطلب استشارة/رعاية طبية فوراً. يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة الاستشارة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء. | P403 يخزن في مكان جيد التهوية. |  |

## السوائل اللهوبة

(الفصل 2-6)

|  |  |  | الرمز لهب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H224 سائل وبخار لهوب بدرجة فائقة |  |
| 2 | خطر | H225 سائل وبخار لهوب بدرجة عالية |  |
| 3 | تحذير | H226 سائل وبخار لهوب |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P233 يحفظ الوعاء محكم الإغلاق. - إذا كان السائل يتطاير وقد يولد جواً متفجراً P240 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات الاستقبال. - إذا كان السائل يتطاير وقد يولد جواً متفجراً. P241 تستخدم معدات [كهربائية/تهوية/إضاءة/...] ضد الانفجار. - إذا كان السائل يتطاير وقد يولد جواً متفجراً. - يجوز استخدام النص بين القوسين المعقوفين لتحديد معدات كهربائية أو معدات تهوية أو إضاءة أو أية معدات أخرى بعينها إذا كان ذلك ضروريا ومناسبا. - يجوز إغفال البيان التحذيري حيثما كانت التشريعات المحلية أو الوطنية تأخذ بأحكام أكثر تحديداً. | P303 + P361 + P353 في حالة السقوط على الجلد (أو الشعر): تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء [أو الدش]. - يدرج النص بين القوسين المعقوفين حيثما اعتبر الصانع/المورد أو السلطة المختصة أنه مناسب للمادة الكيميائية المحددة. P370 + P378 في حالة الحريق: يستخدم ... للإطفاء. - إذا كان وجود الماء يزيد الخطر. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الوسائط المناسبة. | P403 + P235 يخزن في مكان جيد التهوية. يحفظ بارداً. - للسوائل اللهوبة من الفئة 1، وغيرها من السوائل اللهوبة التي تتطاير وقد تولد جواً متفجراً. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/ الوطنية/الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السوائل اللهوبة

(الفصل 2-6)

|  |  |  | الرمز لهب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H224 سائل وبخار لهوب بدرجة فائقة |  |
| 2 | خطر | H225 سائل وبخار لهوب بدرجة عالية |  |
| 3 | تحذير | H226 سائل وبخار لهوب |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P242 تستخدم أدوات لا تولد شرراً. - إذا كان السائل يتطاير ويمكن أن يولد جواً متفجراً، وإذا كان الحد الأدنى من طاقة الإشعال ضعيفا جدا. (وينطبق هذا على المواد والمخاليط حيثما كانت طاقة الإشعال الدنيا ( 0.1 ملّي جول، مثل ثاني كبريتيد الكربون). P243 تتخذ إجراءات لمنع التفريغ الإلكتروستاتي. - إذا كان السائل يتطاير وقد يولد جواً متفجراً. - يجوز إغفاله حيثما كانت التشريعات المحلية أو الوطنية تأخذ بأحكام أكثر تحديداً. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. |  |  |  |

## السوائل اللهوبة

(الفصل 2-6)

|  |  |  | الرمز بدون رمز |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 4 | تحذير | H227 سائل قابل للاحتراق |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P370 + P378 في حالة الحريق: يستخدم ... للإطفاء. - إذا كان وجود الماء يزيد الخطر. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الوسائط المناسبة. | P403 يخزن في مكان جيد التهوية. - للسوائل اللهوبة من الفئة 1، وغيرها من السوائل اللهوبة التي تتطاير وقد تولد جواً متفجراً. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## المواد الصلبة القابلة للاشتعال

(الفصل 2-7)

|  |  |  | الرمز لهب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H228 مادة صلبة لهوبة |  |
| 2 | تحذير | H228 مادة صلبة لهوبة |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P240 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات الاستقبال. - إذا كان المتفجر حساساً للكهرباء الاستاتية. P241 تستخدم معدات [كهربائية/تهوية/إضاءة/...] ضد الانفجار. - إذا كان يمكن أن تحدث سحب غبار. - يجوز استخدام النص بين القوسين المعقوفين لتحديد معدات كهربائية أو معدات تهوية أو إضاءة أو أية معدات أخرى بعينها إذا كان ذلك ضروريا ومناسبا. - يجوز إغفال البيان التحذيري حيثما كانت التشريعات المحلية أو الوطنية تأخذ بأحكام أكثر تحديداً. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P370 + P378 في حالة الحريق: يستخدم ... للإطفاء. - إذا كان وجود الماء يزيد الخطر. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الوسائط المناسبة. |  |  |

المواد والمخاليط الذاتية التفاعل

(الفصل 2-8)

|  |  |  | الرمز قنبلة منفجرة |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| النوع ألف | خطر | H240 التسخين قد يسبب انفجاراً |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P234 لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. P235 يحفظ بارداً - يجوز إغفاله إذا ذُكر P411 على بطاقة الوسم. P240 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات الاستقبال. - إذا كان حساساً للكهرباء الاستاتية وقادراً على توليد جو متفجر. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P370 + P372 + P380 + P373 في حالة الحريق: خطر الانفجار. تُخلى المنطقة. لا يكافح الحريق إذا وصلت النار إلى المتفجرات. | P403 يخزن في مكان جيد التهوية. - باستثناء المواد والمخاليط الذاتية التفاعل أو الأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية المكيفة الحرارة بسبب احتمال حدوث تكثيف وما يترتب عليه من تجميد. P411 يخزن في درجات حرارة لا تتجاوز ... °س/...°ف. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الحرارة باستخدام مقياس درجة الحرارة المعمول به. P420 يخزن منفصلاً. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## المواد والمخاليط الذاتية التفاعل

(الفصل 2-8)

|  |  |  | الرمز قنبلة منفجرة ولهب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| النوع باء | خطر | H241 التسخين قد يسبب حريقاً أو انفجاراً |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P234 لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. P235 يحفظ بارداً - يجوز إغفاله إذا ذُكر P411 على بطاقة الوسم. P240 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات الاستقبال. - إذا كان حساساً للكهرباء الاستاتية وقادراً على توليد جو متفجر. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P370 + P380 + P375 [+ P378] في حالة الحريق: تُخلى المنطقة. يلزم مكافحة الحريق عن بعد بسبب خطر الانفجار. [يستخدم ... للإطفاء] – يستخدم النص بين القوسين المعقوفين إذا كان وجود الماء يزيد الخطورة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الوسائط المناسبة. | P403 يخزن في مكان جيد التهوية. - باستثناء المواد والمخاليط الذاتية التفاعل أو الأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية المكيفة الحرارة بسبب احتمال حدوث تكثيف وما يترتب عليه من تجميد. P411 يخزن في درجات حرارة لا تتجاوز ... °س/...°ف. - إذا كان يشترط ضبط الحرارة (وفقاً للقسم 2-8-2-3 أو 2-15-2-3 من النظام المنسق عالمياً) أو إذا اعتبر هذا ضروريا لأسباب أخرى ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الحرارة باستخدام مقياس درجة الحرارة المعمول به. P420 يخزن منفصلاً. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## المواد والمخاليط الذاتية التفاعل

(الفصل 2-8)

|  |  |  | الرمز لهب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| النوع جيم | خطر | H242 التسخين قد يسبب حريقاً |  |
| النوع دال | خطر | H242 التسخين قد يسبب حريقاً |  |
| النوع هاء | تحذير | H242 التسخين قد يسبب حريقاً |  |
| النوع واو | تحذير | H242 التسخين قد يسبب حريقاً |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P234 لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. P235 يحفظ بارداً - يجوز إغفاله إذا ذُكر P411 على بطاقة الوسم. P240 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات الاستقبال. - إذا كان حساساً للكهرباء الاستاتية وقادراً على توليد جو متفجر. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P370 + P378 في حالة الحريق: يستخدم ... للإطفاء. - إذا كان وجود الماء يزيد الخطر. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الوسائط المناسبة. | P403 يخزن في مكان جيد التهوية. - باستثناء المواد والمخاليط الذاتية التفاعل أو الأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية المكيفة الحرارة بسبب احتمال حدوث تكثيف وما يترتب عليه من تجميد. P411 يخزن في درجات حرارة لا تتجاوز ... °س/...°ف. - إذا كان يشترط ضبط الحرارة (وفقاً للقسم 2-8-2-3 أو 2-15-2-3 من النظام المنسق عالمياً) أو إذا اعتبر هذا ضروريا لأسباب أخرى ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الحرارة باستخدام مقياس درجة الحرارة المعمول به. P420 يخزن منفصلاً. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السوائل التلقائية الاشتعال

(الفصل 2-9)

|  |  |  | الرمز لهب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H250 يلتقط النار فور التعرض للهواء |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P222 لا يسمح بالتعريض للهواء. - إذا اعتُبر التركيز على بيان الخطورة ضرورياً. P231 + P232 تلزم المناولة وتخزين المحتويات تحت غاز خامل/... تحمي من الرطوبة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة السائل أو الغاز المناسب إذا لم تكن عبارة "غاز خامل" مناسبة. P233 يحفظ الوعاء محكم الإغلاق. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P302 + P334 في حالة السقوط على الجلد: يغمر في ماء بارد أو يلف برباط مبلل. P370 + 378 في حالة الحريق: يستخدم ... للإطفاء. - إذا كان وجود الماء يزيد الخطر. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الوسائط المناسبة. |  |  |

## المواد الصلبة التلقائية الاشتعال

(الفصل 2-10)

|  |  |  | الرمز لهب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H250 تلتقط النار فور التعرض للهواء |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P222 لا يسمح بالتعريض للهواء. - إذا اعتُبر التركيز على بيان الخطورة ضرورياً. P231 + P232 تلزم المناولة وتخزين المحتويات تحت غاز خامل/... تحمي من الرطوبة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة السائل أو الغاز المناسب إذا لم تكن عبارة "غاز خامل" مناسبة. P233 يحفظ الوعاء محكم الإغلاق. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P302 + P335 + P334 في حالة السقوط على الجلد: تزال الجسيمات العالقة بالجلد. ويغمر في ماء بارد أو يلف بأربطة مبللة. P370 + P378 في حالة الحريق: يستخدم ... للإطفاء. - إذا كان وجود الماء يزيد الخطر. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الوسائط المناسبة. |  |  |

## المواد والمخاليط الذاتية التسخين

(الفصل 2-11)

|  |  |  | الرمز لهب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H251 ذاتي التسخين؛ قد يلتقط النار |  |
| 2 | تحذير | H252 ذاتي التسخين في الكميات الكبيرة قد يلتقط النار |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P235 يحفظ بارداً. يجوز إغفاله إذا ذُكر P413 على بطاقة الوسم. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. |  | P407 يراعى ترك فاصل هوائي بين الرصات أو الطبالي. P413 تُخزَّن الكميات السائبة التي تتجاوز ... كغم/... باوند في درجات حرارة لا تتجاوز ...°س/...°ف. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الكمية ودرجة الحرارة باستخدام مقياس درجة الحرارة المعمول به. P420 يخزن منفصلاً. |  |

## المواد والمخاليط التي تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة

(الفصل 2-12)

|  |  |  | الرمز لهب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H260 تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة قد تشتعل تلقائياً |  |
| 2 | خطر | H261 تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P223 تجنب التلامس مع الماء. - إذا اعتُبر التركيز على بيان الخطورة ضرورياً. P231+ P232 تلزم المناولة وتخزين المحتويات تحت غاز خامل/... تحمي من الرطوبة. - إذا كانت المادة أو المخلوط يتفاعل بسهولة مع الرطوبة في الهواء. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة السائل أو الغاز المناسب إذا لم تكن عبارة "غاز خامل" مناسبة. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P302 + P335 + P334 في حالة السقوط على الجلد: تزال الجسيمات العالقة بالجلد. ويغمر في ماء بارد. P370 + P378 في حالة الحريق: يستخدم ... للإطفاء. - إذا كان وجود الماء يزيد الخطر. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الوسائط المناسبة. | P402 + P404 يخزن في مكان جاف. يخزن في وعاء مغلق. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## المواد والمخاليط التي تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة

(الفصل 2-12)

|  |  |  | الرمز لهب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 3 | تحذير | H261 تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P231 + P232 تلزم المناولة وتخزين المحتويات تحت غاز خامل/... تحمي من الرطوبة. - إذا كانت المادة أو المخلوط يتفاعل بسهولة مع الرطوبة في الهواء. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة السائل أو الغاز المناسب إذا لم تكن عبارة "غاز خامل" مناسبة. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P370 + P378 في حالة الحريق: يستخدم ... للإطفاء. - إذا كان وجود الماء يزيد الخطر. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الوسائط المناسبة. | P402 + P404 يخزن في مكان جاف. يخزن في وعاء مغلق. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السوائل المؤكسدة

(الفصل 2-13)

|  |  |  | الرمز لهب فوق دائرة |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H271 قد يسبب حريقاً أو انفجاراً؛ عامل مؤكسد قوي |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P220 يحفظ بعيداً عن الملابس وغيرها من المواد القابلة للاحتراق. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. P283 تلبس ملابس مقاومة للنار أو معطلة للاحتراق. | P306 + P360 في حالة السقوط على الملابس: تشطف الملابس الملوثة فوراً والجلد بوفرة من الماء، قبل خلع الملابس. P371 + P380 + P 375 في حالة الحريق الكبير والكميات الضخمة: تُخلى المنطقة. يكافح الحريق من بعد بسبب احتمال حدوث انفجار. P370 + P378 في حالة الحريق: يستخدم ... للإطفاء. - إذا كان وجود الماء يزيد الخطر. - ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الوسائط المناسبة. | P420 يخزن منفصلاً. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/ الوطنية/الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السوائل المؤكسدة

(الفصل 2-13)

|  |  |  | الرمز لهب فوق دائرة |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 2 | خطر | H272 قد يؤجج الحريق؛ عامل مؤكسد |  |
| 3 | تحذير | H272 قد يؤجج الحريق؛ عامل مؤكسد |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P220 يحفظ بعيداً عن الملابس وغيرها من المواد القابلة للاحتراق. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P370 + P378 في حالة الحريق: يستخدم ... للإطفاء. - إذا كان وجود الماء يزيد الخطر. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الوسائط المناسبة. |  | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## المواد الصلبة المؤكسدة

(الفصل 2-14)

|  |  |  | الرمز لهب فوق دائرة |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H271 قد يسبب حريقاً أو انفجاراً؛ عامل مؤكسد قوي |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P220 يحفظ بعيداً عن الملابس وغيرها من المواد القابلة للاحتراق. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. P283 تلبس ملابس مقاومة للنار أو معطلة للاحتراق. | P306 + P360 في حالة السقوط على الملابس: تشطف الملابس الملوثة والجلد فوراً بوفرة من الماء، قبل خلع الملابس. P371 + P380 + P375 في حالة الحريق الكبير والكميات الضخمة: تخلى المنطقة. يكافح الحريق من بعد بسبب احتمال حدوث انفجار. P370 + P378 في حالة الحريق: يستخدم ... للإطفاء. - إذا كان وجود الماء يزيد الخطر. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الوسائط المناسبة. | P420 يخزن منفصلاً. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## المواد الصلبة المؤكسدة

(الفصل 2-14)

|  |  |  | الرمز لهب فوق دائرة |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 2 | خطر | H272 قد يؤجج الحريق؛ عامل مؤكسد |  |
| 3 | تحذير | H272 قد يؤجج الحريق؛ عامل مؤكسد |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P220 يحفظ بعيداً عن الملابس وغيرها من المواد القابلة للاحتراق. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P370 + P378 في حالة الحريق: يستخدم ... للإطفاء. - إذا كان وجود الماء يزيد الخطر. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الوسائط المناسبة. |  | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## الأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية

(الفصل 2-15)

|  |  |  | الرمز قنبلة منفجرة |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| النوع ألف | خطر | H240 التسخين قد يسبب انفجاراً |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P234 لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. P235 يحفظ بارداً. يجوز إغفاله إذا ذُكر P411 على بطاقة الوسم. P240 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات الاستقبال. - إذا كان حساساً للكهرباء الاستاتية وقادراً على توليد جو متفجر. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P370 + P372 + P380 + P373 في حالة الحريق: خطر الانفجار. تُخلى المنطقة. لا يكافح الحريق إذا وصلت النار إلى المتفجرات. | P403 يخزن في مكان جيد التهوية. - باستثناء المواد والمخاليط الذاتية التفاعل أو الأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية المكيفة الحرارة بسبب احتمال حدوث تكثيف وما يترتب عليه من تجميد. P410 يحمى من أشعة الشمس. P411 يخزن في درجات حرارة لا تتجاوز ... °س/...°ف. - إذا كان يشترط ضبط الحرارة (وفقاً للقسم 2-8-2-3 أو 2-15-2-3 من النظام المنسق عالمياً) أو إذا اعتبر هذا ضروريا لأسباب أخرى ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الحرارة باستخدام مقياس درجة الحرارة المعمول به. P420 يخزن منفصلاً. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## الأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية

(الفصل 2-15)

|  |  |  | الرمز قنبلة منفجرة ولهب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |  |
| النوع باء | خطر | H241 التسخين قد يسبب حريقاً أو انفجاراً |  |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P234 لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. P235 يحفظ بارداً. - يجوز إغفاله إذا ذُكر P411 على بطاقة الوسم. P240 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات الاستقبال. - إذا كان حساساً للكهرباء الاستاتية وقادراً على توليد جو متفجر. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P370 + P380 + P375 [+ P378] في حالة الحريق: تُخلى المنطقة. يلزم مكافحة الحريق عن بعد بسبب خطر الانفجار. [يستخدم ... للإطفاء] - يستخدم النص بين القوسين المعقوفين إذا كان وجود الماء يزيد الخطورة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الوسائط المناسبة. | P403 يخزن في مكان جيد التهوية. - باستثناء المواد والمخاليط الذاتية التفاعل أو الأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية المكيفة الحرارة بسبب احتمال حدوث تكثيف وما يترتب عليه من تجميد. P410 يحمى من أشعة الشمس. P411 يخزن في درجات حرارة لا تتجاوز ... °س/...°ف. - إذا كان يشترط ضبط الحرارة (وفقاً للقسم 2-8-2-3 أو 2-15-2-3 من النظام المنسق عالمياً) أو إذا اعتبر هذا ضروريا لأسباب أخرى. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الحرارة باستخدام مقياس درجة الحرارة المعمول به. P420 يخزن منفصلاً. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## الأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية

(الفصل 2-15)

|  |  |  | الرمز لهب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| النوع جيم | خطر | H242 قد يسبب التسخين حريقاً |  |
| النوع دال | خطر | H242 قد يسبب التسخين حريقاً |  |
| النوع هاء | تحذير | H242 قد يسبب التسخين حريقاً |  |
| النوع واو | تحذير | H242 قد يسبب التسخين حريقاً |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال - ممنوع التدخين. P234 لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. P235 يحفظ بارداً. - يجوز إغفاله إذا ذُكر P411 على بطاقة الوسم. P240 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات الاستقبال. - إذا كان حساساً للكهرباء الاستاتية وقادراً على توليد جو متفجر. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P370 + P378 في حالة الحريق: يستخدم ... للإطفاء. - إذا كان وجود الماء يزيد الخطر. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الوسائط المناسبة. | P403 يخزن في مكان جيد التهوية. - باستثناء المواد والمخاليط الذاتية التفاعل أو الأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية المكيفة الحرارة بسبب احتمال حدوث تكثيف وما يترتب عليه من تجميد. P411 يخزن في درجات حرارة لا تتجاوز ... °س/...°ف. - إذا كان يشترط ضبط الحرارة (وفقاً للقسم 2-8-2-3 أو 2-15-2-3 من النظام المنسق عالمياً) أو إذا اعتبر هذا ضرورياً لأسباب أخرى. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الحرارة باستخدام مقياس درجة الحرارة المعمول به. P410 يحمى من أشعة الشمس. P420 يخزن منفصلاً. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## المواد والمخاليط الأكالة للفلزات

(الفصل 2-16)

|  |  |  | الرمز تأكّل |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | تحذير | H290 قد يكون أكّالاً للفلزات |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P234 لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. | P390 تمتص المادة المنسكبة لمنع تلف المواد المحيطة. | P406 يخزن في وعاء مقاوم للتأكّل/وعاء ... له بطانة داخلية مقاومة للتأكل. - يجوز إغفاله إذا ذُكر P234 على بطاقة الوسم. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المواد الأخرى المتوافقة. |  |

## السمية الحادة - فموي

(الفصل 3-1)

|  |  |  | الرمز جمجمة فوق عظمين متقاطعين |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H300 مميت إذا ابتلع |  |
| 2 | خطر | H300 مميت إذا ابتلع |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P264 تغسل ... جيداً بعد المناولة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة أجزاء الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة. P270 ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتَج. | P301 + P310 في حالة الابتلاع: الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... . ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. P321 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم). - إذا لزم إعطاء ترياق فوراً. ... إشارة تحيل إلى إرشادات تكميلية للإسعاف الأولي. P330 يشطف الفم. | P405 يخزن في مكان مغلق بمفتاح. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السمية الحادة - فموي

(الفصل 3-1)

|  |  |  | الرمز جمجمة فوق عظمين متقاطعين |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 3 | خطر | H301 سمي إذا ابتلع |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P264 تغسل ... جيداً بعد المناولة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة أجزاء الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة. P270 ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتَج. | P301 + P310 في حالة الابتلاع: الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... . ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. P321 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم). - إذا لزم إعطاء ترياق فوراً. ... إشارة تحيل إلى إرشادات تكميلية للإسعاف الأولي. P330 يشطف الفم. | P405 يخزن في مكان مغلق بمفتاح. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السمية الحادة - فموي

(الفصل 3-1)

|  |  |  | الرمز علامة تعجب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 4 | تحذير | H302 ضار إذا ابتلع |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P264 تغسل ... جيداً بعد المناولة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة أجزاء الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة. P270 ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتَج. | P301 + P312 في حالة الابتلاع: الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... في حالة الشعور بتوعك. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. P330 يشطف الفم. |  | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السمية الحادة - فموي

(الفصل 3-1)

|  |  |  | الرمز بدون رمز |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 5 | تحذير | H303 قد يضر إذا ابتلع |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
|  | P312 الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/ الطبيب/... في حالة الشعور بتوعك. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. |  |  |

## السمية الحادة - جلدي

(الفصل 3-1)

|  |  |  | الرمز جمجمة فوق عظمين متقاطعين |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H310 مميت إذا تلامس مع الجلد |  |
| 2 | خطر | H310 مميت إذا تلامس مع الجلد |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P262 يلزم تجنب ملامسة المنتَج للعين أو الجلد أو الملابس. P264 تغسل ... جيداً بعد المناولة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة أجزاء الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة. P270 ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتج. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات عند الاقتضاء. | P302 + P352 في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء/... ... للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد مادة التنظيف حسب الاقتضاء، أو لها أن توصي بمادة بديلة في الحالات الاستثنائية إذا كان الماء غير مناسب بشكل واضح. P310 الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... . ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر الملائم للاستشارة الطبية الطارئة. P321 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم). - إذا كان ينصح بتدابير فورية كاستخدام منظف خاص. ... إشارة تحيل إلى إرشادات تكميلية للإسعاف الأولي. P364 + P361 تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً وتغسل قبل إعادة استخدامها. | P405 يخزن في مكان مغلق بمفتاح. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السمية الحادة - جلدي

(الفصل 3-1)

|  |  |  | الرمز جمجمة فوق عظمين متقاطعين |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 3 | خطر | H311 سمي إذا تلامس مع الجلد |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات عند الاقتضاء. | P302 + P352 في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء/... . ... للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد مادة التنظيف حسب الاقتضاء، أو لها أن توصي بمادة بديلة في الحالات الاستثنائية إذا كان الماء غير مناسب بشكل واضح. P312 الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/.. في حالة الشعور بتوعك . ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. P321 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم). - إذا كان ينصح بتدابير فورية كاستخدام منظف خاص. ... إشارة تحيل إلى إرشادات الإسعاف الأولي التكميلية. P364 + P361 تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً وتغسل قبل إعادة استخدامها. | P405 يخزن في مكان مغلق بمفتاح. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السمية الحادة - جلدي

## (الفصل 3-1)

|  |  |  | الرمز علامة تعجب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 4 | تحذير | H312 يسبب ضرراً إذا تلامس مع الجلد |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات عند الاقتضاء. | P302 + P352 في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء/... ... للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد مادة التنظيف حسب الاقتضاء، أو لها أن توصي بمادة بديلة في الحالات الاستثنائية إذا كان الماء غير مناسب بشكل واضح. P312 الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... في حالة الشعور بتوعك. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. P321 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم). - إذا كان ينصح بتدابير فورية كاستخدام منظف خاص. ... إشارة تحيل إلى إرشادات تكميلية للإسعاف الأولي. P364 + P362 تخلع الملابس الملوثة وتغسل قبل إعادة استخدامها. |  | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السمية الحادة - جلدي

## (الفصل 3-1)

|  |  |  | الرمز بدون رمز |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 5 | تحذير | H313 قد يسبب ضرراً إذا تلامس مع الجلد |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
|  | P312 الاتصال بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... في حالة الشعور بتوعك. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. |  |  |

## السمية الحادة - استنشاق

(الفصل 3-1)

|  |  |  | الرمز جمجمة فوق عظمين متقاطعين |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H330 مميت إذا استنشق |  |
| 2 | خطر | H330 مميت إذا استنشق |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P260 تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/ الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الشروط المنطبقة. P271 لا تستخدم إلا في مكان مكشوف أو جيد التهوية. P284 [في حالة عدم كفاية التهوية] توضع حماية للتنفس. - يجوز استخدام النص بين القوسين المعقوفين إذا قدمت معلومات إضافية مع المادة الكيميائية عند نقطة الاستخدام توضح نوع التهوية المناسب للاستخدام المأمون. يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المعدات. | P304 + P340 في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس. P310 الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... . ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. P320 معالجة خاصة عاجلة (انظر ... على بطاقة الوسم). - إذا لزم إعطاء ترياق فوراً. ... إشارة تحيل إلى إرشادات تكميلية للإسعاف الأولي. | P403 + P233 تخزن في مكان جيد التهوية. يحفظ الوعاء محكم الإغلاق. - إذا كانت المادة الكيميائية تتطاير وقد تولد جواً خطراً. P405 يخزن في مكان مغلق بمفتاح. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السمية الحادة - استنشاق

(الفصل 3-1)

|  |  |  | الرمز جمجمة فوق عظمين متقاطعين |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 3 | خطر | H331 سمي إذا استنشق |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P261 تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/ الأبخرة/الرذاذ. - يجوز إغفاله إذا ذُكر P260 على بطاقة الوسم. يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الشروط المنطبقة. P271 لا يستخدم إلا في مكان مكشوف أو جيد التهوية. | P304 + P340 في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس. P311 الاتصال بمركز مكافحة السموم/ الطبيب/... ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. P321 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم). - إذا لزمت تدابير فورية خاصة. ... إشارة تحيل إلى إرشادات تكميلية للإسعاف الأولي. | P403 + P233 تخزن في مكان جيد التهوية. يحفظ الوعاء محكم الإغلاق. - إذا كانت المادة الكيميائية تتطاير وقد تولد جواً خطراً. P 405 تخزن في مكان مغلق بمفتاح. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/ الوطنية/الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السمية الحادة - الاستنشاق

(الفصل 3-1)

|  |  |  | الرمز علامة تعجب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 4 | تحذير | H332 ضار إذا استنشق |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P261 تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/ الضباب/الأبخرة/الرذاذ. - يجوز إغفاله إذا ذُكر P260 على بطاقة الوسم. يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الشروط المنطبقة. P271 لا تستخدم إلا في مكان مكشوف أو جيد التهوية. | P304 + P340 في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس. P312 الاتصال بمركز مكافحة السموم/ الطبيب/... /في حالة الشعور بتوعك. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. |  |  |

## السمية الحادة - الاستنشاق

(الفصل 3-1)

|  |  |  | الرمز بدون رمز |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 5 | تحذير | H333 قد يسبب ضرراً إذا استنشق |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
|  | P304 + P312 في حالة الاستنشاق: الاتصال بمركز مكافحة السموم/ الطبيب/... في حالة الشعور بتوعك. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. |  |  |

## تأكّل/تهيّج الجلد

(الفصل 3-2)

|  |  |  | الرمز تأكّل |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1ألف إلى 1جيم | خطر | H314 يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعين |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P260 تجنب تنفس الغبار أو الضباب. - عند احتمال وجود جسيمات من الغبار أو الضباب تستنشق أثناء الاستخدام. P264 تغسل ... جيداً بعد المناولة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة أجزاء الجسم التي يجب أن تغسل بعد المناولة. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات عند الاقتضاء. | P301 + P330 + P331 في حالة الابتلاع: يشطف الفم. لا يستحث القيء. P303 + P361 + P353 في حالة السقوط على الجلد (أو الشعر): تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء [أو الدش]. - يدرج النص بين القوسين المعقوفين حيثما اعتبر الصانع/المورد أو السلطة المختصة أنه مناسب للمادة الكيميائية المحددة. P363 تغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها. P304 + P340 في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس. P310 الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. P321 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم). ... إشارة تحيل إلى إرشادات تكميلية للإسعاف الأولي. يجوز أن يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة استخدام منظف خاص، إذا اقتضى الأمر ذلك. P305 + P351 + P338 في حالة دخول العين: يشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة إن وجدت وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. | P405 يخزن في مكان مغلق بمفتاح. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## تأكّل/تهيّج الجلد

(الفصل 3-2)

|  |  |  | الرمز علامة تعجب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 2 | تحذير | H315 يسبب تهيج الجلد |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P264 تغسل ... جيداً بعد المناولة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة أجزاء الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة. P280 تلبس قفازات للحماية. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات عند الاقتضاء. | P302 + P352 في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء/... . ... للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد مادة التنظيف حسب الاقتضاء، أو لها أن توصي بمادة بديلة في الحالات الاستثنائية إذا كان الماء غير مناسب بشكل واضح. P321 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم) ... إشارة تحيل إلى إرشادات تكميلية للإسعاف الأولي. يجوز أن يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة استخدام مادة تنظيف عند الاقتضاء. P332 + P313 في حالة تهيج الجلد: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية. ... يجوز إغفاله عندما يظهر P333+P313 على بطاقة الوسم. يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة الاستشارة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء. P364 + P362 تخلع الملابس الملوثة وتغسل قبل إعادة استخدامها. |  |  |

تأكّل/تهيّج الجلد

(الفصل 3-2)

|  |  |  | الرمز بدون رمز |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 3 | تحذير | H316 يسبب تهيجاً جلدياً خفيفاً |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
|  | P332 + P313 إذا حدث تهيج جلدي: تطلب استشارة طبية/ رعاية طبية. - يجوز إغفاله عندما يظهر P333+P313 على بطاقة الوسم. يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة الاستشارة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء. |  |  |

## تلف/تهيج العين

(الفصل 3-3)

|  |  |  | الرمز تأكّـل |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H318 يسبب تلفاً شديداً للعين |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P280 يلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه. يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة كذلك نوعاً محدداً من المعدات عند الاقتضاء. | P305 + P351 + P338 في حالة دخول العين: يشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إن وجدت وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. P310 الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/ الطبيب/... ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. |  |  |

## تلف/تهيج العين

(الفصل 3-3)

|  |  |  | الرمز علامة تعجب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 2ألف | تحذير | H319 يسبب تهيجاً شديداً للعين |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P264 تغسل ... جيداً بعد المناولة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة أجزاء الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة. P280 يلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه. يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة كذلك نوعاً محدداً من المعدات عند الاقتضاء. | P305 + P351 + P338 في حالة دخول العين: يشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة إن وجدت وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. P337 + p313 إذا استمر تهيج العين: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية. يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة الاستشارة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء. |  |  |

## تلف/تهيج العين

(الفصل 3-3)

|  |  |  | الرمز بدون رمز |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 2باء | تحذير | H320 يسبب تهيجاً للعين |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P264 تغسل ... جيداً بعد المناولة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة أجزاء الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة. | P305 + P351 + P338 في حالة دخول العين: يشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة إن وجدت وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر شطف العين. P337 + P313 إذا استمر تهيج العين، تطلب استشارة طبية/رعاية طبية. يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة الاستشارة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء. |  |  |

## التحسس - التنفسي

(الفصل 3-4)

|  |  |  | الرمز خطر صحي |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1، 1ألف، 1باء | خطر | H334 قد يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات في التنفس إذا استنشق |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P261 تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/ الأبخرة/الرذاذ. - يجوز إغفاله إذا ذُكر P260 على بطاقة الوسم. يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الشروط المنطبقة. P284 [في حالة عدم كفاية التهوية] توضع حماية للتنفس. - يجوز استخدام النص بين القوسين المعقوفين إذا قدمت معلومات إضافية مع المادة الكيميائية عند نقطة الاستخدام توضح نوع التهوية المناسب للاستخدام المأمون. يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المعدات. | P304 + P340 في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس. P342 + P311 إذا ظهرت أعراض تنفسية: الاتصال بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... . ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. |  | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## التحسس - الجلدي

(الفصل 3-4)

|  |  |  | الرمز علامة تعجب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1، 1ألف، 1باء | تحذير | H317 قد يسبب تفاعلا للحساسية في الجلد |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P261 تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/ الضباب/الأبخرة/الرذاذ. - يجوز إغفاله إذا ذُكر P260 على بطاقة الوسم. يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الشروط المنطبقة. P272 لا يسمح بارتداء ملابس العمل الملوثة خارج مكان العمل. P280 تلبس قفازات للحماية. يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة كذلك نوعاً محدداً من المعدات عند الاقتضاء. | P302 + P352 في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء/... ... للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد مادة التنظيف حسب الاقتضاء، أو لها أن توصي بمادة بديلة في الحالات الاستثنائية إذا كان الماء غير مناسب بشكل واضح. P333 + P313 إذا حدث تهيج أو طفح جلدي: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية. يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة المشورة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء. P321 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم). ... إشارة تحيل إلى إرشادات تكميلية للإسعاف الأولي. يجوز أن يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة استخدام منظف خاص إذا أقتضى الأمر ذلك. P364 + P362 تخلع الملابس الملوثة وتغسل قبل إعادة استخدامها. |  | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## إطفار الخلايا الجنسية

(الفصل 3-5)

|  |  |  | الرمز خطر صحي |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H340 قد يسبب عيوباً جينية <...> |  |
| 2 | تحذير | H341 يشتبه بأنه يسبب عيوباً جينية<...> |  |
|  |  | <...> (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه لا توجد سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P201 يلزم الحصول على تعليمات خاصة قبل الاستخدام. P202 ممنوع المناولة إلا بعد قراءة وفهم جميع احتياطات الأمان. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P308 + P313 إذا حدث تعرض أو قلق: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية. يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة المشورة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء. | P405 يخزن في مكان مغلق بمفتاح. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السرطنة

(الفصل 3-6)

|  |  |  | الرمز خطر صحي |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H350 قد يسبب السرطان <...> |  |
| 2 | تحذير | H351 يشتبه بأنه يسبب السرطان <...> |  |
|  |  | <...> (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه لا توجد سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P201 يلزم الحصول على تعليمات خاصة قبل الاستخدام. P202 ممنوع المناولة إلا بعد قراءة وفهم جميع احتياطات الأمان. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P308 + P313 إذا حدث تعرض أو قلق: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية. يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة المشورة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء. | P405 يخزن في مكان مغلق بمفتاح. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السمية التناسلية

(الفصل 3-7)

|  |  |  | الرمز خطر صحي |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H360 قد يضر الخصوبة أو الجنين <...> <<...>> |  |
| 2 | تحذير | H361 يشتبه بأنه يضر الخصوبة أو الجنين <...> <<...>> |  |
|  |  | <...> (يذكر التأثير المحدد إذا كان معروفاً) |  |
|  |  | <<...>> (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه لا توجد سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P201 يلزم الحصول على تعليمات خاصة قبل الاستخدام. P202 ممنوع المناولة إلا بعد قراءة وفهم جميع احتياطات الأمان. P280 تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه. يجوز للصانع/المورد أو السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات المناسب. | P308 + P313 إذا حدث تعرض أو قلق: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية. يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة المشورة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء. | P405 يخزن في مكان مغلق بمفتاح. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السمية التناسلية

## (الفصل 3-7)

(التأثيرات في الإرضاع أو من خلاله)

|  |  |  | الرمز بدون رمز |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| (إضافية) | بدون كلمة تنبيه | H362 قد يسبب ضرراً لأطفال الرضاعة الطبيعية |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P201 يلزم الحصول على تعليمات خاصة قبل الاستخدام. P260 تجنب تنفس غبار أو ضباب. - عند احتمال وجود جسيمات من الغبار أو الضباب تستنشق أثناء الاستخدام. P263 يلزم تجنب لمس المادة أثناء الحمل وعند الإرضاع. P264 تغسل ... جيداً بعد المناولة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة أجزاء الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة. P270 ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتج. | P308 + P313 إذا حدث تعرض أو قلق: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية. يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة المشورة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء. |  |  |

## السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد)

(الفصل 3-8)

|  |  |  | الرمز خطر صحي |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H370 يسبب تلفاً للأعضاء <...> <<...>> |  |
|  |  | <...> (أو تذكر جميع الأعضاء التي تتأثر إذا كانت معروفة) |  |
|  |  | <<...>> (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه لا توجد سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P260 تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/ الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الشروط المنطبقة. P264 تغسل ... جيداً بعد المناولة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة أجزاء الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة. P270 ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتج. | P308 + P311 إذا حدث تعرض أو قلق: الاتصال بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. P321 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم). - إذا لزمت تدابير فورية. ... إشارة تحيل إلى إرشادات تكميلية للإسعاف الأولي. | P405 يخزن في مكان مغلق بمفتاح. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد)

(الفصل 3-8)

|  |  |  | الرمز خطر صحي |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 2 | تحذير | H371 قد يسبب تلفاً للأعضاء <...> <<...>> |  |
|  |  | <...> (أو تذكر جميع الأعضاء التي تتأثر إذا كانت معروفة) |  |
|  |  | <<...>> (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه لا توجد سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P260 تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/ الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الشروط المنطبقة. P264 تغسل ... جيداً بعد المناولة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة أجزاء الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة. P270 ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتج. | P308 + P311 إذا حدث تعرض أو قلق: الاتصال بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... . ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. | P405 يخزن في مكان مغلق بمفتاح. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... . ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد)

(الفصل 3-8)

|  |  |  | الرمز علامة تعجب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 3 | تحذير | H335 قد يسبب تهيجاً تنفسياً؛ أو |  |
|  |  | H336 قد يسبب الدوار أو الترنـّح |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P261 تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/ الضباب/الأبخرة/الرذاذ. - يجوز إغفاله إذا ذُكر P260 على بطاقة الوسم. يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الشروط المنطبقة. P271 لا تستخدم إلا في مكان مكشوف أو جيد التهوية. | P304 + P340 في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس. P312 الاتصال بمركز مكافحة السموم/ الطبيب/... في حالة الشعور بتوعك. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. | P403 + P233 يخزن في مكان جيد التهوية. يحفظ الوعاء محكم الإغلاق. - إذا كانت المادة الكيميائية تتطاير وقد تولد جواً خطراً. P405 يخزن في مكان مغلق بمفتاح. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المتكرر)

(الفصل 3-9)

|  |  |  | الرمز خطر صحي |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H372 يسبب تلفاً للأعضاء <...> من خلال التعرض الممتد أو المتكرر <<...>> |  |
|  |  | <...> (تذكر جميع الأعضاء التي تتأثر إذا كانت معروفة) |  |
|  |  | <<...>> (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه لا توجد سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P260 تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/ الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الشروط المنطبقة. P264 تغسل ... جيداً بعد المناولة. ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة أجزاء الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة. P270 ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتج. | P314 تطلب استشارة طبية/رعاية طبية في حالة الشعور بتوعك. يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة الاستشارة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء. |  | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المتكرر)

(الفصل 3-9)

|  |  |  | الرمز خطر صحي |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 2 | تحذير | H373 قد يسبب تلفاً للأعضاء <...> من خلال التعرض الممتد أو المتكرر <<...>> |  |
|  |  | <...> (تذكر جميع الأعضاء التي تتأثر إذا كانت معروفة) |  |
|  |  | <<...>> (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه لا توجد سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P260 تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/ الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة الشروط المنطبقة. | P314 تطلب استشارة طبية/رعاية طبية في حالة الشعور بتوعك. يختار الصانع/المورد أو السلطة المختصة الاستشارة أو الرعاية الطبية حسب الاقتضاء. |  | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## خطر السمية بالشفط

(الفصل 3-10)

|  |  |  | الرمز خطر صحي |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | خطر | H304 قد يكون مميتاً إذا ابتُلع ودخل المسالك الهوائية |  |
| 2 | تحذير | H305 قد يضر إذا ابتُلع ودخل المسالك الهوائية |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
|  | P301 + P310 في حالة الابتلاع: الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... . ... يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة المصدر المناسب للمشورة الطبية العاجلة. P331 لا يُستحث القيء. | P405 يخزن في مكان مغلق بمفتاح. | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## الخطورة على البيئة المائية - السمية الحادة

(الفصل 4-1)

|  |  |  | الرمز البيئة |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | تحذير | H400 سمي جداً للحياة المائية |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P273 تجنب انطلاق المادة في البيئة. - إذا لم يكن ذلك هو الاستخدام المقصود. | P391 تجمع المادة المنسكبة. |  | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## الخطورة على البيئة المائية - السمية الحادة

(الفصل 4-1)

|  |  |  | الرمز بدون رمز |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 2 | بدون كلمة تنبيه | H401 سمي للحياة المائية |  |
| 3 | بدون كلمة تنبيه | H402 ضار للحياة المائية |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P273 تجنب انطلاق المادة في البيئة. - إذا لم يكن ذلك هو الاستخدام المقصود. |  |  | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## الخطورة على البيئة المائية - الخطورة الطويلة الأمد

(الفصل 4-1)

|  |  |  | الرمز البيئة |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | تحذير | H410 سمي جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد |  |
| 2 | بدون كلمة تنبيه | H411 سمي للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P273 تجنب انطلاق المادة في البيئة. - إذا لم يكن ذلك هو الاستخدام المقصود. | P391 تجمع المادة المنسكبة. |  | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

## الخطورة على البيئة المائية - الخطورة الطويلة الأمد

(الفصل 4-1)

|  |  |  | الرمز بدون رمز |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 3 | بدون كلمة تنبيه | H412 ضار للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد |  |
| 4 | بدون كلمة تنبيه | H413 قد يسبب تأثيرات ضارة طويلة الأمد للحياة المائية |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
| P273 تجنب انطلاق المادة في البيئة. - إذا لم يكن ذلك هو الاستخدام المقصود. |  |  | P501 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... ... وفقاً للوائح المحلية/الإقليمية/الوطنية/ الدولية (يجب تحديدها). يحدد الصانع/المورد أو السلطة المختصة ما إذا كانت متطلبات التخلص منها تنطبق على المحتويات أم على الوعاء أم على كليهما. |

ضار على طبقة الأوزون

(الفصل 4-2)

|  |  |  | الرمز علامة تعجب |
| --- | --- | --- | --- |
| فئة الخطورة | كلمة التنبيه | بيان الخطورة |  |
| 1 | تحذير | H420 يضر بالصحة العامة والبيئة عن طريق |  |
|  |  | تدمير الأوزون في طبقة الجو العليا |  |
| البيانات التحذيرية |
| الوقاية | الاستجابة | التخزين | التخلص |
|  |  |  | P502 الرجوع للصانع أو المورد للحصول على معلومات بشأن الاسترداد أو إعادة التدوير. |

المرفق 3، القسم 4

يدرج القسم 4 الجديد في المرفق 3، ويكون نصه كما يلي:

"المرفق 3

القسم 4

وضع رموز الرسوم التخطيطية

م 3-4-1	مقدمة

م 3-4-1-1	يُعرَّف الرسم التخطيطي بأنه تكوين تخطيطي قد يتضمن رمزاً وعناصر تخطيطية أخرى، كالأطر وشكل أو لون الأرضية، الهدف منها تبليغ معلومات‎ ‎محددة.

م 3-4-1-2	يتضمن هذا القسم الرموز الموصى بها والمخصصة لكل من الرسوم التخطيطية التي يحددها النظام المنسق عالمياً للقطاعات الأخرى غير النقل.

م 3-4-1-3	والغرض من رمز الرسم التخطيطي هو استخدامه لأغراض مرجعية. وليس هو بجزء من الرسم التخطيطي، ولا ينبغي أن يظهر على علامات الوسم أو في القسم 2 لصحيفة بيانات السلامة.

م 3-4-2	وضع رموز الرسوم التخطيطية

م 3-4-2-1	يعيَّن لكل من الرسوم التخطيطية التي يحددها النظام المنسق عالمياً للقطاعات الأخرى غير النقل رمزٌ ألفبائي رقمي وحيد كما يلي:

(أ)	الحروف "GHS"؛ و

(ب)	أرقام متتالية "01"، "02"، "03"، إلخ. تُعيَّن وفقاً للجدول م 3-4-1 
			أدناه.

الجدول م 3-4-1

| الرمز | الرسم التخطيطي للخطورة | الرمز |
| --- | --- | --- |
| GHS01 |  | قنبلة منفجرة |
| GHS02 |  | لهب |
| GHS03 |  | لهب فوق دائرة |
| GHS04 |  | اسطوانة غاز |
| GHS05 |  | تأكل |
| GHS06 |  | جمجمة فوق عظمين متقاطعين |
| GHS07 |  | علامة تعجب |
| GHS08 |  | خطر صحي |
| GHS09 |  | البيئة |

تعديلات تبعية:‏

      - يعدل عنوان المرفق 3 وما يتصل به من بنود في المحتويات، ليكون نصه كما يلي:

"وضع رموز لبيانات الخطورة، ووضع رموز للبيانات التحذيرية واستخدام البيانات التحذيرية، ووضع رموز للرسوم التخطيطية للخطورة، وأمثلة للرسوم التخطيطية التحذيرية"

      - ويصبح القسم 4 الحالي في المرفق 3 من النظام المنسق عالمياً القسم الجديد 5.

المرفق 4

م 4-3-2-3	تضاف الجملة الجديدة التالية في نهاية النص الحالي:

"يكون البيان "قد يشكل خليطاً من الغبار والهواء إذا ثُقب" مناسباً في حالة خطورة الانفجار الغباري."

م 4-3-5-1	تعدل نهاية الفقرة ليصبح نصها كما يلي:

"... ينطبق على المادة أو المخلوط (مثل تجنب وسائط الضغط العالي التي قد تتسبب في تكوين خليط منفجر من الغبار والهواء)."

م 4-3-7-1-1	تدرج الفقرة الفرعية الجديدة (ج)، ويكون نصها كما يلي: "(ج) توجِّه الانتباه إلى العمليات والظروف التي تسبب أخطار جديدة بتغيير خواص المادة أو المخلوط، وإلى التدابير المضادة المناسبة؛".

تعديلات تبعية:

      - التعديل المتصل بحذف كلمة "and" من الفقرة (ب) الحالية لا ينطبق على النسخة العربية.

      - تصبح الفقرة الفرعية (ج) الحالية ("تقلل إلى الحد الأدنى تسرب...") الفقرة الفرعية الجديدة (د).

م 4-3-11-1	تعدل الجملة التالية للفقرات الفرعية من (أ) إلى (ي) ليصبح نصها كما يلي: "تُذكر أوجه الخطورة هذه دائماً في صحيفة بيانات السلامة."

م 4-3-11-2 إلى م 4-3-11-5	يعاد ترتيبها كما يلي:

      - م 4-3-11-3 الحالية تصبح م 4-3-11-2 الجديدة؛

      - م 4-3-11-5 الحالية تصبح م 4-3-11-3 الجديدة؛

      - م 4-3-11-2 الحالية تصبح م 4-3-11-4 الجديدة؛

      - م 4-3-11-4 الحالية تصبح م 4-3-11-5 الجديدة.

م 4-3-11-6	تعدل ليصبح نصها كما يلي:

"م 4-3-11-6	وإذا لم تكن البيانات المتعلقة بأي من أوجه الخطورة هذه متاحة، فينبغي ذكرها مع ذلك في صحيفة بيانات السلامة، مع ما يفيد بأن البيانات غير متاحة. وتقدم أيضاً معلومات عن البيانات السلبية ذات الصلة (انظر م 4-2-2-3). وإذا توافرت بيانات تفيد بأن المواد أو المخاليط لا تستوفي معايير التصنيف، فيجب أن يُذكر في صحيفة بيانات السلامة أن المواد أو المخاليط خضعت للتقييم، وأنها لا تستوفي، بالاستناد إلى البيانات المتاحة، معايير التصنيف. وبالإضافة إلى ذلك، إذا تبين أن مادة أو مخلوطاً ما غير مصنف لأسباب أخرى، لاستحالة الحصول من الناحية التقنية مثلاً على البيانات أو لكون البيانات غير حاسمة، ينبغي أن يُذكر ذلك بوضوح في صحيفة بيانات السلامة."

م 4-3-12-1	تعدل ليصبح نصها كما يلي:

"م 4-3-12-1	الغرض من المعلومات الواجب تقديمها في هذا القسم هو التمكين من تقييم الأثر البيئي للمواد أو المخاليط إذا انطلقت في البيئة. ويمكن أن تساعد هذه المعلومات في التعامل مع حالات الانسكاب، وفي تقييم ممارسات معالجة النفايات، وضبط الانطلاق، وإجراءات مواجهة الانطلاق العارض، والنقل."

م 4-3-12-2	تدرج الفقرة الجديدة م 4-3-12-2، ويكون نصها كما يلي:

"م 4-3-12-2	وينبغي تقديم وصف موجز ولكنه كامل ومفهوم لمختلف الخواص الإيكولوجية - السمية (البيئية)، والبيانات المتاحة المستخدمة في تعيين هذه الخواص. وتتمثل الخواص الأساسية التي ينبغي توفير المعلومات عنها فيما يلي:

(أ)	السمية؛

(ب)	الاستمرارية وقابلية التحلل؛

(ج)	القدرة على التراكم الأحيائي؛

(د)	الحركية في التربة؛

(ﻫ)	التأثيرات الضارة الأخرى.

وينبغي ذكر هذه الخواص دائماً في صحيفة بيانات السلامة. وينبغي أن تُعين بوضوح الأنواع الأحيائية، وأوساط الاختبار، والوحدات، ومدة الاختبار وظروفه. (في حالة عدم توافر بيانات عن أي من هذه الخواص، ينبغي ذكرها، مع ذلك، في صحيفة بيانات السلامة مع ما يفيد بأن البيانات غير متاحة).".

م 4-3-12-3	تصبح الفقرة م 4-3-12-2 الحالية الفقرة م 4-3-12-3 الجديدة.

تعدل نهاية الجملة الثانية ليصبح نصها كما يلي: "... حيثما تكون متاحة ومناسبة، عن كل مكون ذي صلة من مكونات المخلوط (أي المكونات التي يشترط ذكرها في القسم 3 من صحيفة بيانات السلامة)."

م 4-3-12-4	تدرج الفقرة الجديدة م 4-3-12-4، ويكون نصها كما يلي:

"م 4-3-12-4	ويُقدم أيضاً موجز قصير بالبيانات المقدمة في إطار الفقرات من م 4-3-12-5 إلى م 4-3-12-9 فيما يتصل بمعايير تصنيف الخطورة. وفي حالة عدم توافر معلومات للتصنيف، ينبغي أن يذكر ذلك بوضوح في صحيفة بيانات السلامة عن كل خاصية أساسية معنية. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت توجد بيانات تفيد بأن المواد أو المخاليط لا تستوفي معايير التصنيف، ينبغي أن يُذكر في صحيفة بيانات السلامة أن المواد أو المخاليط خضعت للتقييم، وأنها لا تستوفي، بالاستناد إلى البيانات المتاحة، معايير التصنيف. وبالإضافة إلى ذلك، إذا تبين أن مادة أو مخلوطاً ما غير مصنف لأسباب أخرى، لاستحالة الحصول من الناحية التقنية مثلاً على البيانات أو لكون البيانات غير حاسمة، ينبغي أن يُذكر ذلك بوضوح في صحيفة بيانات السلامة.".

يعاد ترقيم الفقرات من م 4-3-12-3 إلى م 4-3-12-7 لتصبح الفقرات الجديدة من م 4-3-12-5 إلى م 4-3-12-9.

تعديلات تبعية: في الفقرة الجديدة م 4-3-12-6، يستعاض عن عبارة "(انظر أيضاً م 4-3-12-6)" بعبارة "(انظر أيضاً م 4-3-12-8)".

المرفق 9

في التذييل الخامس، الفقرة 2، السطر الرابع، وبعد عبارة "اختبار السمية الممتدة في الأسماك: دراسة لمدة 14 يوماً"، تدرج إحالة إلى الحاشية الجديدة التالية:

"(2)	أُلغي توجيه الاختبار هذا، ولكن يمكن الاستمرار في استخدامه حتى 2 نيسان/أبريل 2014.".

وتعدل بداية نص الحواشي الحالية أرقام 1 و2 و3 لتصبح كما يلي: "يجب استكمال القائمة أدناه بانتظام ...".

المرفق 10

في التذييل، المراجع، السطر الرابع، بعد عبارة “OECD Guideline for Testing of Chemicals, Paris (1992). Guideline 204: Fish, Prolonged Toxicity Test: 14-Day Study”، تدرج إحالة إلى الحاشية الجديدة التالية:

"(3)	أُلغي توجيه الاختبار هذا، ولكن يمكن الاستمرار في استخدامه حتى 2 نيسان/أبريل 2014.".

# Footnotes

- مدونة ممارسات السلامة لشحنات السوائب الصلبة، المنظمة البحرية الدولية، 2005.

# Text boxes

المادة/المخلوط

المربع 1
الاختبار ألف

هل تنشر انفجاراً؟

1-3 لا

1-2 جزئياً

1-1 نعم

المربع 2
الاختبار باء

2-1 نعم

هل تنفجر في عبوتها؟

2-2 لا

المربع 3
الاختبار جيم

هل تنشر احتراقاً بفرقعة؟

هل تنشر احتراقاً بفرقعة؟

هل تنشر احتراقاً بفرقعة؟

هل تحترق بسرعة وبفرقعة في العبوة؟

ما هو تأثير التسخين في ظروف الاحتباس؟

ما هو تأثير تسخينها في ظروف احتباس محددة؟

ما هو تأثير تسخينها في ظروف احتباس محددة؟

هل تعبأ في عبوات > 400 كغم أو 450 لتراً أو ينظر في إعفائها؟

ما هي قوتها التفجيرية؟

ما هو تأثير تسخينها في ظروف احتباس محددة؟

هل التحلل الذاتي التسارع <60o س في عبوة من 50 كغم؟

هل المادة صلبة؟

هل استُخدمت مادة تخفيف درجة غليانها < 150o س؟

النوع زاي

النوع واو

النوع هاء

النوع دال

النوع جيم

النوع باء

النوع ألف

هل تنفجر في عبوة النقل؟

3-1 
نعم بسرعة

3-2 
3-3

المربع 4
الاختبار جيم

المربع 6
الاختبار دال

6-1 نعم

المربع 10
الاختبار زاي

نعم، ببطء

لا

4-2

4-3

نعم، ببطء

لا

المربع 5
الاختبار جيم

5-3 لا

5-1

نعم، بسرعة

5-2 نعم، ببطء

4-1

نعم، بسرعة

6-2 لا

7-1 عنيف

7-2 متوسط

7-3 ضعيف

7-4 لا

10-2 لا

10-1 نعم

8-2 متوسط

8-3 بطيء

8-4 لا

9-1 عنيف

9-2 متوسط

المربع 7
الاختبار هاء

المربع 8
الاختبار هاء

المربع 9
الاختبار هاء

9-3 ضعيف
9-4 لا

المربع 11

11-1 نعم

المربع 12
الاختبار واو

12-3 لا شيء

المربع 13
الاختبار هاء

المربع 14
الاختبار حاء

المربع 15

15-1 نعم

16-1 نعم

16-2 لا

المربع 16

14-2 لا

14-1 نعم

15-2 لا

المربع 11

13-1
ضعيف

13-2 لا شيء

11-2 لا

12-1 لا ضعيفة

12-1 ضعيفة

8-1 عنيف

هل تشتعل أو تحترق عينة مختبرة بنسبة وزنية 1:4 أو 1:1 من المادة/المخلوط مع السليلوز؟

هل تظهر عينة مختبرة بنسبة وزنية 1:4 أو 1:1 من المادة/المخلوط مع السليلوز متوسط زمن احتراق أقل أو مساو لمتوسط زمن احتراق المادة/المخلوط بنسبة وزنية 7:3 مع برومات البوتاسيوم والسليلوز؟

أو

متوسط نسبة احتراق أكبر أو مساوية لمتوسط احتراق مخلوط بنسبة وزنية 2:1 مع أكسيد الكالسيوم الفوقي والسليلوز؟

الفئة1

خطر

نعم

الفئة 3

تحذير

لا

المادة/المخلوط في شكل صلب

هل تظهر عينة مختبرة بنسبة وزنية 1:4 أو 1:1 من المادة/المخلوط مع السليلوز متوسط زمن احتراق أقل من متوسط زمن احتراق المادة/المخلوط بنسبة وزنية 2:3 مع برومات البوتاسيوم والسليلوز؟

أو

متوسط نسبة احتراق أكبر من متوسط احتراق مخلوط بنسبة وزنية 1:1 مع أكسيد الكالسيوم الفوقي والسليلوز؟

لا

نعم

نعم

الفئة 2

خطر

لا

لا يصنف

هل تظهر عينة مختبرة بنسبة وزنية 1:4 أو 1:1 من المادة/المخلوط مع السليلوز متوسط زمن احتراق أقل أو مساوٍ لمتوسط زمن احتراق المادة/المخلوط بنسبة وزنية 3:2 مع برومات البوتاسيوم والسليلوز؟

أو

متوسط نسبة احتراق أكبر أو مساوية لمتوسط احتراق مخلوط بنسبة وزنية 1:1 مع أكسيد الكالسيوم الفوقي والسليلوز؟

لا

نعم

لا يصنف

نعم

المادة/المخلوط

المربع 1
الاختبار ألف

هل تنشر انفجاراً؟

1-3 لا

1-2 جزئياً

1-1 نعم

المربع 2
الاختبار باء

2-1 نعم

هل تنفجر في عبوتها؟

2-2 لا

المربع 3
الاختبار جيم

هل تنشر احتراقاً بفرقعة؟

هل تنشر احتراقاً بفرقعة؟

هل تنشر احتراقاً بفرقعة؟

هل تحترق بسرعة وبفرقعة في العبوة

ما هو تأثير تسخينها في ظروف احتباس محددة؟

ما هو تأثير تسخينها في ظروف احتباس محددة؟

ما هو تأثير تسخينها في ظروف احتباس محددة؟

هل تعبأ في عبوات > 400 كغم أو 450 لتراً أو ينظر في إعفائها؟

ما هي قوتها التفجيرية؟

ما هو تأثير تسخينها في ظروف احتباس محددة؟

هل التحلل الذاتي التسارع <60o س في عبوة من 50 كغم؟

هل المادة صلبة؟

هل استُخدمت مادة تخفيف درجة غليانها < 150o س؟

النوع زاي

النوع واو

النوع هاء

النوع دال

النوع جيم

النوع باء

النوع ألف

هل تنفجر في عبوة النقل؟

3-1 
نعم بسرعة

3-2 
3-3

المربع 4
الاختبار جيم

المربع 6
الاختبار دال

6-1 نعم

المربع 10
الاختبار زاي

نعم، ببطء

لا

4-2

4-3

نعم، ببطء

لا

المربع 5
الاختبار جيم

5-3 لا

5-1

نعم، بسرعة

5-2 نعم، ببطء

4-1

نعم، بسرعة

6-2 لا

7-1 عنيف

7-2 متوسط

7-3 ضعيف

7-4 لا

10-2 لا

10-1 نعم

8-2 متوسط

8-3 بطيء

8-4 لا

9-1 عنيف

9-2 متوسط

المربع 7
الاختبار هاء

المربع 8
الاختبار هاء

المربع 9
الاختبار هاء

9-3 ضعيف
9-4 لا

مربع 11

11-1 نعم

المربع 12
الاختبار واو

12-3 لا شيء

المربع 13
الاختبار هاء

المربع 14
الاختبار حاء

المربع 15

15-1 نعم

16-1 نعم

16-2 لا

المربع 16

14-2 لا

14-1 نعم

15-2 لا

المربع 11

13-1
ضعيف

13-2 لا شيء

11-2 لا

12-1 لا ضعيفة

12-1 ضعيفة

8-1 عنيف

المخلوط: هل تتوفر بيانات/معلومات عن المخلوط ككل لتقييم تأكل/تهيج الجلد؟

المادة: هل تتوفر بيانات/معلومات لتقييم تأكل/تهيج الجلد؟

التصنيف غير ممكن

المخلوط: هل تتوفر بيانات/معلومات عن المخلوط  ككل أو مكوناته لتقييم تأكل/تهيج الجلد؟

انظر منطق القرار 3-2-2

للاستخدام مع المخاليط والمكونات المختبرة المماثلة

التصنيف غير ممكن

لا

نعم

نعم

لا

لا

نعم

نعم

هل المادة أكالة أو المخلوط أكال: (انظر 3-2-1-1 و3-2-2-1-1 و3-2-2-2 و3-2-3-1)، مع مراعاة(2):

(أ)	وجود بيانات بشرية تظهر حدوث تلف لا يزول للجلد،

(ب)	تدمير الجلد في واحد أو أكثر من حيوانات الاختبار (انظر الفقرة 
3-2-2-1-1، الجدول 3-2-1 للاطلاع على المعايير والفئات الفرعية)؟

(ج)	وجود بيانات حيوانية أخرى تشير إلى تأكل الجلد بعد تعرض مفرد أو متكرر،

(د)	وجود بيانات من تجارب خارج الجسم/معملية،

(ﻫ)	أساس هيدروجينية قصوى ≥ 2 أو ≤ 11.5(3)،

(و)	توافر معلومات من طرائق محققة للعلاقة بين التركيب والنشاط (SAR)؟

الفئة 1

خطر

هل المادة مهيجة خفيفة أو المخلوط مهيج خفيف للجلد، مع مراعاة المعايير الواردة في 3-2-2-1-2-5، الجدول 3-2-2؟

لا تصنف

نعم

هل المادة مهيجة أو المخلوط مهيج (انظر الفقرات 3-2-1-1 و3-2-2-1-2 و3-2-2-2 و3-2-3-1) مع مراعاة(2):

(أ)	وجود بيانات بشرية بعد تعرض مفرد أو متكرر،

(ب)	بيانات عن تهيج الجلد من دراسة على الحيوان (انظر الفقرة 3-2-2-1-2، الجدول 3-2-2 للاطلاع على المعايير)؟

(ج)	وجود بيانات حيوانية أخرى تشمل تعرضاً مفرداً أو متكرراً،

(د)	وجود بيانات معملية،

(ﻫ)	توافر معلومات من طرائق محققة للعلاقة بين التركيب والنشاط (SAR)؟

لا

لا

لا

نعم

الفئة 2

تحذير

## الفئة 3

بدون رمز

تحذير

هل يحتوي المخلوط ≥ 1 في المائة(4)(5) من مكون أكال (انظر3-2-1-1، 
و3-2-2-1-1 و3-2-2-2) عندما لا يجوز تطبيق النهج الجمعي (انظر 3-2-3-3-4)؟

هل يحتوي المخلوط مكوناً أكالاً أو أكثر(4) عندما ينطبق النهج الجمعي (انظر 3-2-3-3-2 والجدول 3-2-3) وحيثما كان مجموع تركيزات المكونات المصنفة في الفئة 1 الجلدية 1 ( 5 في المائة؟(5)

هل يمكن أن تنطبق مبادئ الاستنباط؟ (انظر 3-2-3-2)؟

نعم

لا

نعم

لا

نعم

يصنف في الفئة المناسبة

الفئة 1

خطر

لا

هل يحتوي المخلوط ≥ 3 في المائة(4)(5) من مكون مهيج (انظر3-2-1-1، و3-2-2-1-2 و3-2-2-2) وعندما لا يجوز تطبيق النهج الجمعي (انظر 3-2-3-3-4)؟

لا

نعم

هل توجد بيانات عن مخاليط مختبرة مماثلة لتقييم تأكل/تهيج الجلد؟

لا

نعم

لا

### لا يصنف

هل يحتوي المخلوط مكوناً أكالاً أو مهيجاً أو أكثر(4) عندما ينطبق النهج الجمعي (انظر 3-2-3-3-2 والجدول 3-2-3)، وحيثما كان مجموع تركيزات المكونات المصنفة(5) في:

(أ)	الفئة الجلدية 1: ≥ 1 ولكن < 5 في المائة، أو

(ب)	الفئة الجلدية 2: ≥ 10 في المائة، أو

(ج)	(10 × الفئة الجلدية 1) + الفئة الجلدية 2(  10في المائة؟

هل يحتوي المخلوط مكوناً أكالاً أو مهيجاً أو أكثر(4) عندما ينطبق المبدأ الجمعي (انظر 3-2-3-3-2 والجدول 3-2-3)، وحيثما كان مجموع تركيزات المكونات المصنفة(5) في:

(أ)	الفئة الجلدية 2: ≥ 1 ولكن < 10 في المائة، أو

(ب)	الفئة الجلدية 3: ≥ 10 في المائة، أو

(ج)	(10 × الفئة الجلدية 1) + الفئة الجلدية 2 ≥ 1 ولكن < 10 في المائة، أو

(د)	(10 × الفئة الجلدية 1)+ الفئة الجلدية 2 + الفئة الجلدية 3 ≥ 10 في المائة؟

نعم

لا

الفئة 2

تحذير

## الفئة 3

بدون رمز

تحذير

لا

انظر منطق القرار 3-3- 2 لاستخدامه بشأن مخاليط ومكونات مختبرة مماثلة

التصنيف غير ممكن

المادة: هل تتوفر بيانات/معلومات لتقييم تلف العين الشديد/تهيج العين؟

التصنيف غير ممكن

المخلوط: هل تتوفر بيانات/معلومات عن المخلوط ككل أو عن مكوناته لتقييم تلف العين الشديد/تهيج العين؟

لا

لا

نعم

نعم

لا

المخلوط: هل تتوفر بيانات/معلومات عن المخلوط ككل لتقييم تلف العين الشديد/تهيج العين؟

نعم

هل للمادة أو المخلوط قدرة على إحداث تلف شديد للعين (انظر 3-3-1 و3-3-2-1-1 و3-3-2-2 و3-3-3-1) مع مراعاة(3):

(أ)	وجود بيانات عن العين البشرية،

(ب)	تلف للعين غير قابل للزوال في واحد أو أكثر من حيوانات الاختبار،

(ج)	وجود بيانات بشرية أو حيوانية تشير إلى تأكل الجلد،

(د)	وجود بيانات أخرى عن عين الحيوان، بما في ذلك تعرض مفرد أو متكرر،

(ﻫ)	وجود بيانات من خارج الجسم/معملية عن العين،

(و)	أس هدروجيني أقصى ≤  2 أو ( 11.5(4)،

(ز)	معلومات متاحة من الطرائق المحققة للعلاقة بين التركيب والنشاط؟

نعم

الفئة 1

خطر

لا يصنف

نعم

لا

لا

لا

نعم

الفئة 2/2 ألف

تحذير

الفئة 2 باء

بدون رمز

تحذير

هل المادة أو المخلوط مهيج للعين (انظر 3-3-1، و3-3-2-1-2 و3-3-2-2 و3-3-3-1) مع مراعاة(3):

(أ)	وجود بيانات بشرية بعد تعرض مفرد أو متكرر،

(ب)	بيانات عن تهيج العين من دراسة حيوانية (انظر 3-3-2-1-2، الجدول 3-3-2 لمعايير التصنيف في فئة الخطورة 2/2ألف)،

(ج)	وجود بيانات أخرى عن عين الحيوان، بما في ذلك بعد التعرض المفرد أو المتكرر،

(د)	وجود بيانات من خارج الجسم/معملية،

(ﻫ)	معلومات متاحة من الطرائق المحققة للعلاقة بين التركيب والنشاط ؟

هل المادة أو المخلوط مهيج من الفئة 2 باء
(انظر 3-3-2-1-2، الجدول 3-3-2)؟

هل تنطبق مبادئ الاستنباط (انظر 3-3-3-2)؟

هل يحتوي المخلوط ≥ 3 في المائة(5)(6) من مكـون مهيج للعين (انظر 3-3-1-1 و3-3-2-1-2 و3-3-2-2) عندما لا يمكن أن ينطبق النهج الجمعي (انظر 3-3-3-3-4)؟

نعم

يصنف في الفئة المناسبة

لا

نعم

الفئة 1

خطر

لا

نعم

## الفئة 2/2 ألف(7)

تحذير

لا

نعم

المادة: هل تتوفر بيانات/معلومات عن مخاليط مختبرة مماثلة لتقييم تلف العين الشديد/تهيج العين؟

نعم

لا

هل يحتوي المخلوط ≥ 1 في المائة(5)(6) من مكـون مسبب لتلف العين الشديد (انظر 3-3-1-1 و3-3-2-1-1 و3-3-2-2) عندما لا يمكن أن ينطبق النهج الجمعي (انظر 3-3-3-3-4)؟

هل يحتوي المخلوط مكونا أو أكثر(5) أكالا أو مسببا لتلف شديد في العين عندما ينطبق النهج الجمعي (انظر 3-3-3-3-2، والجدول 3-3-3)، وحيثما كان مجموع تركيزات المكونات مصنفا كما يلي(6):

فئة الخطورة 1 على الجلد + فئة الخطورة 1 على العين ( 3 في المائة؟

الفئة 1

خطر

لا

لا

هل المخلوط يحتوي مكونا أو أكثر(5) أكالاً أو مسبباً لتلف العين الشديد/تهيج العين عندما ينطبق النهج الجمعي (انظر 3-3-3-2 والجدول 3-3-3) وحيثما كان مجموع تركيزات المكونات مصنفا كما يلي (6):

(أ)	فئة الخطورة 1 على العين + فئة الخطورة 1 على الجلد ( 1 في المائة ولكن ( 3 في المائة، أو

(ب)	فئة الخطورة 2 على العين ( 10 في المائة، أو

(ج)	10 × (فئة الخطورة 1 على الجلد + فئة الخطورة 1 على العين (8)) + فئة الخطورة 2 على العين ( 10 في المائة؟

نعم

## الفئة 2/2 ألف(7)

تحذير

لا

لا يصنف