| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/19 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 4 June 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению 
о международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ) 
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать третья сессия

Женева, 26−30 августа 2013 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила, 
прилагаемые к ВОПОГ: Прочие предложения

Предложения о внесении изменений в перечень обязательных проверок 8.6.3

Передано Европейским советом химической промышленности (ЕСФХП)

I.	Введение

1.	В соответствии с предложением Нидерландов относительно расширения доступности средств для эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации представляется целесообразным внести соответствующие изменения в пункт 4 перечня обязательных проверок ВОПОГ.

2.	Для того чтобы иметь более четкое указание на величины давления, определенные для мест соединения судна с береговой установкой, было бы полезно указать эти величины давления в кПа в пунктах 12.2, 15.1 и 15.2.

3.	В зависимости от разницы по высоте между судном и береговой установкой, в случае возникновения неисправности возможен обратный ток от береговой установки к судну. Во избежание этого явления во время разгрузки экипаж должен также включить аварийное устройство предотвращения перелива в различных точках загрузки. Поскольку в соответствии с пунктом 17 данное требование применяется только в отношении загрузки, это может привести к продолжительным обсуждениям между экипажем судна и береговым персоналом. В этой связи в пункт 17 целесообразно внести изменение, как указано ниже. В случае одобрения этого изменения в пункт 17 необходимо будет также добавить пояснение.

II.	Обоснование

4.	Предлагаемое изменение позволило бы улучшить условия эвакуации с учетом нынешних изменений Правил. Кроме того, это позволит повысить согласованность действий экипажа судна и берегового персонала.

III.	Предлагаемые изменения

5.	В приведенный в пункте 8.6.3 перечень обязательных проверок целесообразно внести следующие изменения:

пункт 4: исключить слова "в носовой и кормовой частях";

пункт 12.2: добавить в конце "(давление в месте соединения __ кПа)";

пункты 15.1 и 15.2: добавить в конце "(утвержденное давление __ кПа)";

пункт 17: в первом подпункте удалить слова "(только в случае загрузки судна)" и включить "□ в случае загрузки судна □ в случае разгрузки судна".

Пояснения: включить следующее: "Вопрос 17: Во избежание обратного тока с береговой установки включение предохранительного устройства для предотвращения перелива на борту судна в некоторых случаях также необходимо во время разгрузки. Включение этого устройства является обязательным во время загрузки и факультативным во время разгрузки. Удалить этот вопрос, если включение этого устройства не является необходимым во время загрузки".

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2013/19.