|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2013/7 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 13 décembre 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

159e session

Genève, 12-15 mars 2013

Point 4.7.2 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRRF

# Proposition de complément 3 à la série 02 d’amendements
au Règlement no 117 (Pneumatiques − Résistance
au roulement, bruit de roulement et adhérence)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement
et de freinage*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) à sa soixante-treizième session (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/73, par. 28). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2012/18. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Annexe 6, paragraphe 6.2, modifier comme suit:

«6.2	Correction de la température

Si l’on est obligé d’effectuer les mesures à une température autre que 25 °C (dans les limites minimale et maximale absolues de 20 °C et 30 °C), une correction doit être apportée en appliquant la formule ci-dessous, avec:

résistance au roulement à 25 °C, en newtons:

| Où: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | est la résistance au roulement, en newtons; |
|  |  | est la température ambiante, en degrés Celsius; |
|  |  | est la constante, avec les valeurs suivantes: 0,008 pour les pneumatiques de la classe C1; 0,010 pour les pneumatiques de la classe C2 et C3 dont l’indice de charge est inférieur ou égal à 121; 0,006 pour les pneumatiques de la classe C3 dont l’indice de charge est supérieur à 121.». |

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106 et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial
a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer
les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre
de ce mandat.