| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/18 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 21 December 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

159-я сессия

Женева, 12−15 марта 2013 года

Пункт 4.11.5 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − рассмотрение проектов 
исправлений к существующим правилам, 
представленных секретариатом

Предложение по исправлению 1 к дополнению 13 к поправкам серии 01 к Правилам № 53 (установка устройств освещения на транспортные средства категории L3)

Записка секретариата*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен секретариатом с целью восстановить положение о цвете дневного ходового огня (ДХО), которое было по ошибке удалено при подготовке секретариатом предложения по дополнению 13 к поправкам серии 01 к Правилам. Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 5.13 исправить следующим образом (восстановить последнюю строку):

"5.13 		Цвета огней

Цвета огней, предусмотренные в настоящих Правилах, являются следующими:

фара дальнего света: 		белый

фара ближнего света:		белый

указатель поворота: 		автожелтый

сигнал торможения: 		красный

фонарь освещения заднего	белый
регистрационного знака:

передний габаритный огонь: 	белый или автожелтый

задний габаритный огонь: 	красный

задний светоотражатель 		красный
нетреугольной формы:

боковой светоотражатель	автожелтый спереди 
нетреугольной формы:		автожелтый или красный сзади

аварийный сигнал: 		автожелтый

передний противотуманный 	белый или селективный желтый
фонарь:

задний противотуманный	красный
фонарь:

дневной ходовой огонь: 	белый".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.