| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/37 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 21 December 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

159-я сессия

Женева, 12−15 марта 2013 года

Пункт 4.13.1 предварительной повестки дня

Рассмотрение проектов поправок к правилам,
представленных GRSP

Предложение по дополнению 1 к Правилам [129] (усовершенствованные детские удерживающие системы (УДУС))

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее пятьдесят второй сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.21/GRSP/2012/18 с поправками в виде удаления квадратных скобок (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52). Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 7.1.3.1.3.4 изменить следующим образом:

"7.1.3.1.3.4	На испытательном устройстве воспроизводят скорость движения дверной панели и испытательного стенда относительно друг друга согласно добавлению 3 к приложению 7. Максимальная глубина интрузии дверной панели указана в добавлении 3 к приложению 6. На скорость движения дверной панели и испытательного стенда относительно друг друга не должно влиять возможное соприкосновение с ДУС, и она должна оставаться в пределах коридора, определенного в добавлении 3 к приложению 7. В ходе испытания, при котором дверь неподвижна в момент времени t0, дверь должна быть зафиксирована и скорость движения манекена по отношению к поверхности земли в момент времени t0 должна быть в пределах 6,375 м/с − 7,25 м/с. В ходе испытания, при котором дверь находится в движении в момент времени t0, скорость движения двери по отношению к поверхности земли должна оставаться в пределах коридора, определенного в добавлении 3 к приложению 7, по крайней мере до тех пор, пока ее интрузия не достигнет максимума, и в момент времени t0 манекен должен быть неподвижен".

Приложение 7

Добавление 3, рисунок изменить следующим образом:

"

"

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Нижний коридор относительной скорости

Верхний коридор относительной скорости

Нижний коридор скорости движения двери по отношению к поверхности земли 
(испытание, при котором дверь находится в движении только в момент времени t0)

Верхний коридор скорости движения двери по отношению к поверхности земли 
(испытание, при котором дверь находится в движении только в момент времени t0)

Скорость (м/с)

Время (мс)