| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/40 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 9 January 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

159-я сессия

Женева, 12−15 марта 2013 года

Пункт 4.9.15 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к существующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по дополнению 15 к первоначальному варианту Правил № 91 (боковые габаритные огни)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения 
и световой сигнализации*, **

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят восьмой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/68, пункт 23). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/42 с поправками, указанными в приложении IV к докладу. Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Приложение 1 изменить следующим образом:

"Минимальные предписанные углы распределения света в пространстве

...

Угол 10% ниже горизонтали может быть уменьшен до 5° в случае огней, предназначенных для установки в положение, в котором их плоскость Н находится на высоте менее 750 мм над уровнем грунта...".

Приложение 4, пункт 2.5 изменить следующим образом:

"2.5		Однако в том случае, если устройство предназначено для установки в положение, в котором его плоскость Н находится на высоте менее 750 мм над уровнем грунта, фотометрические характеристики проверяют только до угла 5° вниз от горизонтальной плоскости".

# Footnotes

*	Настоящий документ был представлен с опозданием в силу технических причин.

**	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.