|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2013/93/Rev.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 25 août 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

164e session

Genève, 11-14 novembre 2014

Point 4.10.4 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements à des Règlements 
existants, proposés par le GRE, après réexamen des propositions 
renvoyées par le WP.29 à ses sessions de novembre 2013 et mars 2014

Proposition de complément 3 à la série 01 d’amendements 
au Règlement no 113 (Projecteurs émettant un faisceau 
de croisement symétrique)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage 
et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-neuvième session (ECE/TRANS/WP.29/GRE/69, par. 20 et 47) et soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) sous la cote ECE/TRANS/WP.29/2013/93. À sa session de novembre 2013, le WP.29 a renvoyé ce document au GRE en raison de préoccupations concernant les dispositions relatives à la conformité de la production (ECE/TRANS/WP.29/1106, par. 54). En avril 2014, le GRE a décidé de supprimer les dispositions relatives à la conformité de la production dans le document et a demandé au secrétariat d’en présenter une version révisée au WP.29 et au Comité d’administration (AC.1) à leurs sessions de novembre 2014 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/71, par. 66). La présente proposition révisée sera également examinée par le GRE à sa session d’octobre 2014. Elle est soumise au WP.29 et à l’AC.1 pour examen.

Paragraphe 5.3.1, modifier comme suit:

«5.3.1	Les projecteurs doivent être munis d’une ou de plusieurs lampes à incandescence homologuées en application du Règlement no 37 et/ou d’un ou de plusieurs modules DEL.

Lorsqu’une ou plusieurs sources lumineuses et/ou unités d’éclairage supplémentaires servent à produire l’éclairage de virage, il ne faut utiliser que des catégories de lampes à incandescence visées par le Règlement no 37, sous réserve qu’aucune restriction d’usage de l’éclairage de virage ne soit énoncée dans ce Règlement ou dans la série d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation, et/ou un ou plusieurs modules DEL.».

Paragraphe 5.3.3.3, modifier comme suit:

«5.3.3.3	Le flux lumineux normal total de tous les modules DEL produisant le faisceau de croisement principal doit être mesuré comme indiqué au paragraphe 5 de l’annexe 12. Les limites minimales et maximales ci-après doivent s’appliquer.

|  | Projecteurs de classe A | Projecteurs de classe B | Projecteurs de classe C | Projecteurs de classe D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faisceau de croisement principal: minimum | 150 lumens | 350 lumens | 500 lumens | 1 000 lumens |
| Faisceau de croisement principal: maximum | 900 lumens | 1 000 lumens | 2 000 lumens | 2 000 lumens |

».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94 et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.