|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/55/Rev.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 17 janvier 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

Soixante et onzième session

Genève, 31 mars-3 avril 2014

Point 5 e) de l’ordre du jour provisoire

Amendements collectifs − Règlements nos 3, 4, 6, 7, 19, 23, 38,
50, 69, 70, 77, 82, 87, 89, 91, 104, 112, 113, 119 et 123

Proposition d’amendements collectifs aux Règlements nos 3, 4, 6, 7, 19, 23, 38, 50, 77, 87, 91, 98, 104, 112, 113, 119 et 123

Communication de l’expert de l’Italie*

Le texte ci-après, établi par l’expert de l’Italie, a pour objet d’introduire dans les Règlements susmentionnés la référence aux prescriptions d’installation qui figurent dans les Règlements nos 48, 53, 72 et 86. Il est fondé sur les documents ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/55, GRE-70-12-Rev.1 et GRE-70-21, et sur les observations formulées par certains experts durant la dix-septième session et après. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont indiquées en caractères gras.

I.	Proposition

A.	Complément 15 à la série 02 d’amendements au Règlement no 3

Paragraphe 6, modifier comme suit:

«6.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections des Règlements nos 48, 53, 74 et 86 et de leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation du type de feu s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

B.	Complément 17 au Règlement no 4

Paragraphe 5, modifier comme suit:

«5.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections des Règlements nos 48, 53, 74 et 86 et de leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation du type de feu s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

C.	Complément 25 à la série 01 d’amendements au Règlement no 6

Paragraphe 5, modifier comme suit:

«5.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections des Règlements nos 48, 53, 74 et 86 et de leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

D.	Complément 23 à la série 02 d’amendements au Règlement no 7

Paragraphe 5, modifier comme suit:

«5.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections des Règlements nos 48, 53, 74 et 86 et de leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation du type de feu s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

E.	Complément 6 à la série 04 d’amendements au Règlement no 19

Paragraphe 5, modifier comme suit:

«5.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections des Règlements nos 48, 53 et 86 et de leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation du type de feu s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

F.	Complément 20 au Règlement no 23

Paragraphe 5, modifier comme suit:

«5.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections des Règlements nos 48 et 86 et de leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation du type de feu s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

G.	Complément 17 au Règlement no 38

Paragraphe 5, modifier comme suit:

«5.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections des Règlements nos 48, 53 et 86 et de leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation du type de feu s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

H.	Complément 17 au Règlement no 50

Paragraphe 6, modifier comme suit:

«6.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections des Règlements nos 53 et 74 et de leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation du type de feu s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

I.	Complément 17 au Règlement no 77

Paragraphe 6, modifier comme suit:

«6.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections des Règlements nos 48 et 86 et de leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation du type de feu s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

J.	Complément 18 au Règlement no 87

Paragraphe 6, modifier comme suit:

«6.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections des Règlements nos 48 [,] [et] 53 [et 86] et de leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation du type de feu s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

K.	Complément 16 au Règlement no 91

Paragraphe 6, modifier comme suit:

«6.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections du/des Règlement(s) no(s) 48 [et 86] et de ses/leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation du type de feu s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

L.	Complément 5 à la série 01 d’amendements au Règlement no 98

Paragraphe 5, modifier comme suit:

«5.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections des Règlements nos 48 [,] [et] 53 [et 86] et de leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation du type de feu s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pou autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

M.	Complément 8 au Règlement no 104

Paragraphe 6, modifier comme suit:

«6.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections du/des Règlement(s) no(s) 48 [et 86] et de ses/leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

N.	Complément 5 à la série 01 d’amendements au Règlement no 112

Paragraphe 5, modifier comme suit:

«5.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections des Règlements nos 48, 53, 74 et 86 et de leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

O.	Complément 3 à la série 01 d’amendements au Règlement no 113

Paragraphe 5, modifier comme suit:

«5.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections des Règlements nos 53 [,] [et] 74 [et 86] et de leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

P.	Complément 4 à la série 01 d’amendements au Règlement no 119

Paragraphe 5, modifier comme suit:

«5.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections du/des Règlement(s) no(s) 48 [et 86] de ses/leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

Q.	Complément 5 à la série 01 d’amendements au Règlement no 123

Paragraphe 5, modifier comme suit:

«5.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections du Règlement no 48 et de ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».

[R.	Complément 5 à la série 01 d’amendements au Règlement no 69

Paragraphe 6, modifier comme suit:

«6.	Prescriptions générales

Les prescriptions contenues dans les sections 5 “Prescriptions générales” et 6 “Prescriptions particulières” ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections du Règlement no 86 et de ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type s’appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d’installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l’homologation du type de feu.».]

II.	Justification

L’Italie partage l’inquiétude exprimée par certains experts quant aux difficultés qu’ont les services techniques à appliquer les prescriptions pertinentes des Règlements d’installation (Règlements nos 48, 53, 74 et 86) lors de l’homologation de type de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse en tant que tels.

C’est la raison pour laquelle l’Italie propose d’introduire dans tous les Règlements qui portent sur l’homologation de type de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse une référence directe aux prescriptions contenues dans les Règlements nos 48 (pour les véhicules des catégories M, N et O), 53 et 74 (pour les véhicules de la catégorie L) et 86 (pour les véhicules de la catégorie T) et de rendre obligatoire leur application par les fabricants, comme c’est déjà le cas pour les définitions, en vue d’obtenir l’homologation de type de leurs produits.

Le but ultime de cette proposition est d’éviter qu’un feu ayant obtenu son homologation de type en tant que dispositif distinct ne soit pas en mesure de satisfaire aux prescriptions d’installation, comme cela est arrivé dans le passé, parfois dans le cas de feux montés d’origine et, à de nombreuses occasions, dans le cas de produits de deuxième monte.

Les Règlements nos 27, 65, 69, 70 et 88 ne sont pas concernés par cette proposition en raison de leur particularité et de l’absence de prescriptions d’installation les concernant dans les Règlements nos 48, 53, 74 et 86, pas plus que les Règlements nos 1, 2, 5, 8, 20, 31, 56, 57, 72, 76 et 82, car ils ne permettent pas d’obtenir de nouvelles homologations de type.

Lors de la soixante-dixième session du GRE, les administrations et les associations de fabricants ont formulé certaines observations. La présente version révisée de la proposition initiale de l’Italie a été établie en fonction de toutes ces observations et des commentaires reçus après la soixante-dixième session du GRE. En outre, les propositions J, K, L, M, O, P et R contiennent une référence au Règlement no 86 entre crochets, compte étant tenu de la version révisée de ce Règlement qui sera présentée à la soixante et onzième session du GRE. Nous devions, d’un point de vue théorique, inclure dans notre document la proposition R, qui figure entre crochets, mais ce n’est pas réellement nécessaire sur le plan pratique.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial élaborera, harmonisera et mettra à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.