| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/8 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 February 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям,
касающимся безопасности

104-я сессия

Женева, 15−19 апреля 2013 года

Пункт 9 предварительной повестки дня

Пересмотр и распространение 
официальных утверждений

Предложение по поправкам к правилам № 18, 34, 35, 43 и 58

Представлено экспертом от Международной организации
предприятий автомобильной промышленности*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Международной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП) в целях введения концепции "пересмотра официальных утверждений" в правила ООН, относящиеся к компетенции Рабочей группы по общим предписаниям, касающимся безопасности. Изменения к существующему тексту правил выделены жирным шрифтом.

I.	Предложения

А.	Правила № 18 (противоугонные устройства для автотранспортных средств)

Пункты 7.1−7.3 изменить следующим образом:

"7.1		Каждое изменение существующего типа транспортного средства доводят до сведения административного органа, который официально утвердил данный тип транспортного средства.

В таком случае этот административный орган либо:

а)	решает, по консультации с изготовителем, что новое официальное утверждение типа должно быть предоставлено, либо

b)	применяет процедуру, содержащуюся в пункте 7.1.1 (Пересмотр), и, если это применимо, процедуру, содержащуюся в пункте 7.1.2 (Распространение).

7.1.1		Пересмотр

Если сведения, зарегистрированные в информационных документах, предусмотренных в приложении 1, изменились и административный орган считает, что внесенные изменения не будут иметь значительных неблагоприятных последствий и что в любом случае защитные устройства по-прежнему удовлетворяют требованиям, изменение обозначают как "пересмотр".

В таком случае административный орган при необходимости издает пересмотренные страницы информационных документов, содержащихся в приложении 1, четко указывая на каждой пересмотренной странице характер изменения и дату переиздания. Считается, что сводный обновленный вариант информационных документов, содержащихся в приложении 1, сопровожденный подробным описанием изменения, отвечает данному требованию.

7.1.2		Распространение

Изменение обозначают как "распространение", если помимо изменения сведений, зарегистрированных в информационных документах, предусмотренных в приложении 1:

а)	требуются дополнительные осмотры или испытания,
либо

b)	изменились какие-либо данные в карточке сообщения (за исключением приложений к ней), либо

с)	запрашивается официальное утверждение на основании более поздней серии поправок после ее вступления в силу.

7.2		Подтверждение официального утверждения с указанием внесенных изменений или отказ в официальном утверждении доводят до сведения Сторон Соглашения, применяющих настоящие Правила, в соответствии с процедурой, определенной в пункте 4.3. Кроме того, соответствующим образом изменяют указатель к информационным документам и протоколам испытаний, прилагаемый к карточке сообщения, содержащейся в приложении 1, с указанием даты самого последнего пересмотра или распространения.

7.3		Компетентный орган, распространяющий официальное утверждение, присваивает порядковый номер каждой карточке сообщения, составляемой для такого распространения".

В.	Правила № 34 (предотвращение опасности возникновения пожара)

Пункты14.1−14.3 изменить следующим образом:

"14.1		Каждое изменение существующего типа транспортного средства или бака доводят до сведения административного органа, который официально утвердил данный тип транспортного средства. В таком случае этот административный орган либо:

а)	решает, по консультации с изготовителем, что новое официальное утверждение типа должно быть предоставлено, либо

b)	применяет процедуру, содержащуюся в пункте 14.1.1 (Пересмотр), и, если это применимо, процедуру, содержащуюся в пункте 14.1.2 (Распространение).

14.1.1		Пересмотр

Если сведения, зарегистрированные в информационных документах, предусмотренных в приложении 1, изменились и административный орган считает, что внесенные изменения не будут иметь значительных неблагоприятных последствий и что в любом случае транспортное средство по-прежнему отвечает требованиям, изменение обозначают как "пересмотр".

В таком случае административный орган при необходимости издает пересмотренные страницы информационных документов, содержащихся в приложении 1, четко указывая на каждой пересмотренной странице характер изменения и дату переиздания. Считается, что сводный обновленный вариант информационных документов, содержащихся в приложении 1, сопровожденный подробным описанием изменения, отвечает данному требованию.

14.1.2		Распространение

Изменение обозначают как "распространение", если помимо изменения сведений, зарегистрированных в информационной папке:

а)	требуются дополнительные осмотры или испытания, либо

b)	изменились какие-либо данные в карточке сообщения
(за исключением приложений к ней), либо

с)	запрашивается официальное утверждение на основании более поздней серии поправок после ее вступления в силу.

14.2		Без ущерба для положений, содержащихся в пункте 14.1 выше, вариант транспортного средства, подвергнутого испытанию в соответствии с частью II настоящих Правил, порожняя масса которого не отличается от порожней массы транспортного средства, представленного на испытание для официального утверждения, более чем на ±20%, не рассматривается как изменение типа транспортного средства.

14.3		Сообщение о подтверждении официального утверждения с указанием внесенных изменений или об отказе в официальном утверждении направляют Сторонам Соглашения, применяющим настоящие Правила, в соответствии с процедурой, определенной в пунктах 3.1.3, 3.2.3 или 3.3.3. Кроме того, соответствующим образом изменяют указатель к информационным документам и протоколам испытаний, прилагаемый к карточке сообщения, содержащейся в приложении 1, с указанием даты самого последнего пересмотра или распространения.

С.	Правила № 35 (педали управления)

Пункты 6.1−6.3 изменить следующим образом:

"6.1		Каждое изменение существующего типа транспортного средства доводят до сведения административного органа, который официально утвердил данный тип транспортного средства.

В таком случае этот административный орган либо:

а)	решает, по консультации с изготовителем, что новое официальное утверждение типа должно быть предоставлено,
либо

b)	применяет процедуру, содержащуюся в пункте 6.1.1 (Пересмотр), и, если это применимо, процедуру, содержащуюся в пункте 6.1.2 (Распространение).

6.1.1		Пересмотр

Если сведения, зарегистрированные в информационных документах, предусмотренных в приложении 1, изменились и административный орган считает, что внесенные изменения не будут иметь значительных неблагоприятных последствий и что в любом случае педали управления по-прежнему отвечают требованиям, изменение обозначают как "пересмотр".

В таком случае административный орган при необходимости издает пересмотренные страницы информационных документов, содержащихся в приложении 1, четко указывая на каждой пересмотренной странице характер изменения и дату переиздания. Считается, что сводный обновленный вариант информационных документов, содержащихся в приложении 1, сопровожденный подробным описанием изменения, отвечает данному требованию.

6.1.2		Распространение

Изменение обозначают как "распространение", если помимо изменения сведений, зарегистрированных в информационных документах, предусмотренных в приложении 1:

а)	требуются дополнительные осмотры или испытания,
либо

b)	изменились какие-либо данные в карточке сообщения (за исключением приложений к ней), либо

с)	запрашивается официальное утверждение на основании более поздней серии поправок после ее вступления в силу.

6.2		Подтверждение официального утверждения с указанием внесенных изменений или отказ в официальном утверждении доводят до сведения Сторон Соглашения, применяющих настоящие Правила, в соответствии с процедурой, определенной в пункте 4.3. Кроме того, соответствующим образом изменяют указатель к информационным документам и протоколам испытаний, прилагаемый к карточке сообщения, содержащейся в приложении 1, с указанием даты самого последнего пересмотра или распространения.

6.3		Компетентный орган, распространяющий официальное утверждение, присваивает порядковый номер каждой карточке сообщения, составляемой для такого распространения".

D.	Правила № 43 (безопасное остекление)

Пункты 9.1−9.2.2 изменить следующим образом:

"9.1		Каждое изменение типа безопасного стеклового материала, или − в случае ветровых стекол − каждое включение ветрового стекла в ту или иную группу, или − в случае типа транспортного средства − каждое изменение существующего типа транспортного средства доводят до сведения административного органа, который официально утвердил данный тип безопасного стеклового материала. В таком случае этот административный орган либо:

а)	решает, по консультации с изготовителем, что новое официальное утверждение типа должно быть предоставлено, 
либо

b)	применяет процедуру, содержащуюся в пункте 9.1.1 (Пересмотр), и, если это применимо, процедуру, содержащуюся в пункте 9.1.2 (Распространение).

9.1.1		Пересмотр

Если сведения, зарегистрированные в информационных документах, предусмотренных в приложении 1, изменились и административный орган считает, что внесенные изменения не будут иметь значительных неблагоприятных последствий, а в случае ветрового стекла − что новый тип относится к официально утвержденной группе ветровых стекол и что в любом случае безопасный стекловой материал по-прежнему удовлетворяет требованиям, изменение обозначают как "пересмотр".

В таком случае административный орган при необходимости издает пересмотренные страницы информационных документов, содержащихся в приложениях 1 и 1А, четко указывая на каждой пересмотренной странице характер изменения и дату переиздания. Считается, что сводный обновленный вариант информационных документов, содержащихся в приложениях 1 и 1А, сопровожденный подробным описанием изменения, отвечает данному требованию.

9.1.2		Распространение

Изменение обозначают как "распространение", если помимо изменения сведений, зарегистрированных в информационных документах, предусмотренных в приложениях 1 и 1А:

а)	требуются дополнительные осмотры или испытания, 
либо

b)	изменились какие-либо данные в карточке сообщения 
(за исключением приложений к ней), либо

с)	запрашивается официальное утверждение на основании более поздней серии поправок после ее вступления в силу.

9.2		Сообщение

9.2.1		Подтверждение официального утверждения с указанием внесенных изменений или отказ в официальном утверждении доводят до сведения Сторон Соглашения, применяющих настоящие Правила, в соответствии с процедурой, определенной в пункте 5.3. Кроме того, соответствующим образом изменяют указатель к информационным документам и протоколам испытаний, прилагаемый к карточкам сообщения, содержащимся в приложениях 1 и 1А, с указанием даты самого последнего пересмотра или распространения.

9.2.2		Компетентный орган, распространивший официальное утверждение, присваивает порядковый номер каждой карточке сообщения, составляемой для такого распространения".

Е.	Правила № 58 (задние противоподкатные защитные устройства)

Пункты 10.1−10.3 изменить следующим образом:

"10.1		Каждое изменение существующего типа ЗПЗУ доводят до сведения административного органа, который официально утвердил данный тип ЗПЗУ. В таком случае этот административный орган либо:

а)	решает, по консультации с изготовителем, что новое официальное утверждение типа должно быть предоставлено, либо

b)	применяет процедуру, содержащуюся в пункте 10.1.1 (Пересмотр), и, если это применимо, процедуру, содержащуюся в пункте 10.1.2 (Распространение).

10.1.1		Пересмотр

Если сведения, зарегистрированные в информационных документах, предусмотренных в приложении 1, изменились и административный орган считает, что внесенные изменения не будут иметь значительных неблагоприятных последствий и что в любом случае ЗПЗУ по-прежнему удовлетворяют требованиям, изменение обозначают как "пересмотр".

В таком случае административный орган при необходимости издает пересмотренные страницы информационных документов, содержащихся в приложении 1, четко указывая на каждой пересмотренной странице характер изменения и дату переиздания. Считается, что сводный обновленный вариант информационных документов, содержащихся в приложении 1, сопровожденный подробным описанием изменения, отвечает данному требованию.

10.1.2		Распространение

Изменение обозначают как "распространение", если помимо изменения сведений, зарегистрированных в информационных документах, предусмотренных в приложении 1:

а)	требуются дополнительные осмотры или испытания, 
либо

b)	изменились какие-либо данные в карточке сообщения (за исключением приложений к ней), либо

с)	запрашивается официальное утверждение на основании более поздней серии поправок после ее вступления в силу.

10.2		Подтверждение официального утверждения с указанием внесенных изменений или отказ в официальном утверждении доводят до сведения Сторон Соглашения, применяющих настоящие Правила, в соответствии с процедурой, определенной в пункте 6.3. Кроме того, соответствующим образом изменяют указатель к информационным документам и протоколам испытаний, прилагаемый к карточке сообщения, содержащейся в приложении 1, с указанием даты самого последнего пересмотра или распространения.

10.3		Компетентный орган, распространяющий официальное утверждение, присваивает такому распространению соответствующий порядковый номер и уведомляет об этом другие Стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила, посредством карточки сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам".

Пункты 19.1−19.3 изменить следующим образом:

"19.1		Каждое изменение существующего типа транспортного средства доводят до сведения административного органа, который официально утвердил данный тип транспортного средства. В таком случае этот административный орган либо:

а)	решает, по консультации с изготовителем, что новое официальное утверждение типа должно быть предоставлено, либо

b)	применяет процедуру, содержащуюся в пункте 19.1.1 (Пересмотр), и, если это применимо, процедуру, содержащуюся в пункте 19.1.2 (Распространение).

19.1.1		Пересмотр

Если сведения, зарегистрированные в информационных документах, предусмотренных в приложении 2, изменились и административный орган считает, что внесенные изменения не будут иметь значительных неблагоприятных последствий и что в любом случае транспортное средство по-прежнему удовлетворяет требованиям, изменение обозначают как "пересмотр".

В таком случае административный орган при необходимости издает пересмотренные страницы информационных документов, содержащихся в приложении 2, четко указывая на каждой пересмотренной странице характер изменения и дату переиздания. Считается, что сводный обновленный вариант информационных документов, содержащихся в приложении 2, сопровожденный подробным описанием изменения, отвечает данному требованию.

19.1.2		Распространение

Изменение обозначают как "распространение", если помимо изменения сведений, зарегистрированных в информационных документах, предусмотренных в приложении 2:

а)	требуются дополнительные осмотры или испытания, 
либо

b)	изменились какие-либо данные в карточке сообщения (за исключением приложений к ней), либо

с)	запрашивается официальное утверждение на основании более поздней серии поправок после ее вступления в силу.

19.2		Подтверждение официального утверждения с указанием внесенных изменений или отказ в официальном утверждении доводят до сведения Сторон Соглашения, применяющих настоящие Правила, в соответствии с процедурой, определенной в пункте 15.3. Кроме того, соответствующим образом изменяют указатель к информационным документам и протоколам испытаний, прилагаемый к карточке сообщения, содержащейся в приложении 2, с указанием даты самого последнего пересмотра или распространения.

19.3		Компетентный орган, распространяющий официальное утверждение, присваивает такому распространению соответствующий порядковый номер и уведомляет об этом другие Стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила, посредством карточки сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 2 к настоящим Правилам".

Пункты 28.1−28.3 изменить следующим образом:

"28.1		Каждое изменение существующего типа транспортного средства доводят до сведения административного органа, который официально утвердил данный тип транспортного средства. В таком случае этот административный орган либо:

а)	решает, по консультации с изготовителем, что новое официальное утверждение типа должно быть предоставлено, либо

b)	применяет процедуру, содержащуюся в пункте 28.1.1 
(Пересмотр), и, если это применимо, процедуру, содержащуюся в пункте 28.1.2 (Распространение).

28.1.1		Пересмотр

Если сведения, зарегистрированные в информационных документах, предусмотренных в приложении 3, изменились и административный орган считает, что внесенные изменения не будут иметь значительных неблагоприятных последствий и что в любом случае транспортное средство по-прежнему удовлетворяет требованиям, изменение обозначают как "пересмотр".

В таком случае административный орган при необходимости издает пересмотренные страницы информационных документов, содержащихся в приложении 3, четко указывая на каждой пересмотренной странице характер изменения и дату переиздания. Считается, что сводный обновленный вариант информационных документов, содержащихся в приложении 3, сопровожденный подробным описанием изменения, отвечает данному требованию.

28.1.2		Распространение

Изменение обозначают как "распространение", если помимо изменения сведений, зарегистрированных в информационных документах, предусмотренных в приложении 3:

а)	требуются дополнительные осмотры или испытания, 
либо

b)	изменились какие-либо данные в карточке сообщения 
(за исключением приложений к ней), либо

с)	запрашивается официальное утверждение на основании более поздней серии поправок после ее вступления в силу.

28.2		Подтверждение официального утверждения с указанием внесенных изменений или отказ в официальном утверждении доводят до сведения Сторон Соглашения, применяющих настоящие Правила, в соответствии с процедурой, определенной в пункте 24.3. Кроме того, соответствующим образом изменяют указатель к информационным документам и протоколам испытаний, прилагаемый к карточке сообщения, содержащейся в приложении 3, с указанием даты самого последнего пересмотра или распространения.

28.3		Компетентный орган, распространяющий официальное утверждение, присваивает такому распространению соответствующий порядковый номер и уведомляет об этом другие Стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила, посредством карточки сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 3 к настоящим Правилам".

II.	Обоснование

1.	Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) принял принцип согласования правил ООН с директивой Европейского союза 2007/46/EC, касающейся официального утверждения типа комплектного транспортного средства (ЕС−ОУТКТС), для того чтобы уменьшить административную нагрузку на изготовителей и органы по официальному утверждению при распространении существующих официальных утверждений.

2.	На своей сессии в июне 2011 года WP.29 принял документ ECE/TRANS/WP.29/2011/152 с поправками, который затем был издан в качестве документа ECE/TRANS/WP.29/1044/Rev.1. В этом документе изложены основные руководящие принципы для разработки переходных положений.

3.	Вместе с тем в одном из разделов этого документа содержатся пункты, связанные с распространением и пересмотром официальных утверждений.

4.	Исходя из этого, в настоящем документе предлагается согласовать некоторые из правил, относящихся к ведению GRSG. Дополнительное предложение будет представлено на следующей сессии GRSG.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8,
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.